Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕКМЕНЕВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 2

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений | 1:25 000 | 5 |
|  | Генплан (Основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию	4

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации

территории	4

3.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории сельского поселения	4

3.1.2. Жилищное строительство	8

3.1.3. Транспортная инфраструктура	10

3.1.4. Инженерная инфраструктура	13

3.1.5. Инженерная подготовка территории	20

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала	23

3.2.1. Охрана окружающей среды	23

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	31

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия	32

3.3. Развитие человеческого потенциала	35

3.4. Экономическое развитие	39

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации территории

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения

С точки зрения архитектурно-планировочных решений, предложенных генеральным планом, в Чекменевском сельском поселении формируются следующие зоны:

- Зоны естественных ландшафтов;

- Сельскохозяйственная зона;

- Жилая зона;

- Зона интересов;

- Общественная зона;

- Зона промышленных и коммунальных территорий;

- Зона спорта и активного отдыха, зона рекреации.

Крупнейшие населенные пункты Чекменевского сельского поселения обеспечиваются социальной и инженерной инфраструктурой, в них создаются условия жизни сопоставимые с городскими.

Зоны естественных ландшафтов

Зоны естественных ландшафтов предназначены для сохранения природной среды, выполнения стабилизирующей функции в системе экологического зонирования. Допускается размещение объектов благоустройства, рекреации, линейных объектов инженерной инфраструктуры. Частично могут использоваться в хозяйственных целях (добыча полезных ископаемых, лесозаготовки).

Включают в себя земли лесного и водного фондов.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территорий между населенными пунктами.

Жилая зона

Жилая зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальных жилых домов с низкой плотностью застройки.

Основными селитебными центрами поселения остаются деревни Нижняя Гаревая, Груни а также село Чекмени. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного строительства.

Основными общественными и деловыми центрами остаются село Чекмени, деревня Нижняя Гаревая здесь рекомендуется размещение офисов фирм, а также офисов административных учреждений, в д. Н. Гаревая планируется строительство нового здания администрации. Чекмени и Нижняя Гаревая должны стать точками роста для Нытвенского района.

Отдельно стоящие здания объектов социального, делового и коммунального назначения включены в зону жилой застройки населенных пунктов.

Зона интересов

В зону интересов населенных пунктов включаются территории сельскохозяйственных угодий, которые целесообразно на расчетный срок перевести в жилую зону.

Зона промышленных и коммунальных территорий

Зона выделена для создания правовых условий формирования производственных территорий, коммунально-складских объектов, объектов обслуживания, размещения и развития промышленных предприятий, а также для установления санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны промышленных территорий, в основном, прилегают к территориям населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается выделение 20 га под строительство и размещение кладбища.

Зона спорта и активного отдыха, зона рекреации

Зона спорта и активного отдыха предназначена для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, организации зелёных насаждений общего пользования, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

На территории поселения вблизи села Чекмени размещается рекреационная зона, в которой возможно размещение предприятий и инфраструктуры, ориентированных на потребности как местного населения, так и жителей других поселений Нытвенского района.

Зона урбанизации

Схемой территориального планирования территория Чекменевского сельского поселения частично отнесена к зоне урбанизации. Урбанизационная зона предполагает дальнейшее развитие на основе интенсивного создания и развития инновационно-предпринимательского кластера, связанного с кластером Пермского района и Пермской агломерацией, выстраивание стратегических партнерских отношений ведущих предприятий Нытвенского района с экономическим кластером Пермского района, а также коммунального и строительного комплекса, логистики.

3.1.2. Жилищное строительство

Увеличение жилищного фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте населенных пунктов, территории, высвобождающиеся в результате сноса ветхого жилья, также застраиваются.

Генеральным планом выделяется зона интересов, территории в границах зоны интересов целесообразно на расчетный срок перевести в черту населенных пунктов для ведения жилищного строительства:

- с. Чекмени – 36 га;

- д. Нижняя Гаревая – 86 га;

- д. Конино – 47 га;

- д. Груни – 46 га;

- д. Дыбки – 17 га;

- д. Егоршата – 6 га;

- д. Горы – 30 га.

Таблица 3.1.1. Жилищный фонд

| Этап | Проектная численность населения (тыс. чел) | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | Требуемый жилищный фонд (тыс. м2) | Среднегодовой объем нового строительства (тыс. м2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2019) | 2,1 | 30 | 63 | 4,6 |
| Расчетный срок (2029) | 2,5 | 40 | 99,1 | 4,1 |

*- с учетом ежегодной убыли жилищного фонда в размере 1%

Генеральный план предусматривает восстановление статуса следующих населенных пунктов:

- деревня Боярские;

- деревня Лебезная;

- деревня Мулинцы.

Территории в черте восстанавливаемых населенных пунктов предназначаются для жилищного строительства.

Территория вблизи города Нытва отводится под жилищное строительство с последующим включением в черту города Нытва, в границы Нытвенского городского поселения. Потребуется изменение границ Чекменевского сельского и Нытвенского городского поселений.

3.1.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус. На расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

Дорожную сеть сельского поселения предлагается реконструировать, меняя дороги с грунтовым покрытием на асфальтовые дороги.

Хранение транспортных средств предусматривается на личных придомовых участках, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Таблица 3.1.2. Расчет потребности в сооружениях и устройствах для хранения и обслуживания транспортных средств

| Наименование показателя | Норматив | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число индивидуальных личных автомобилей (ед.) | 300 на 1 тыс. жителей | 750 |
| Станции технического обслуживания (ед.) | 1 на 200 автомобилей | 4 |
| Перевезено пассажиров, автобусные перевозки (тыс. чел.) | - | 15,3 |

Дорожная сеть Чекменевского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Генеральным планом предусмотрено опережающее развитие Чекменевского сельского поселения по отношению к другим поселениям Нытвенского района, сельское поселение должно стать точкой роста, местом привлекательным для инвесторов и жителей. Предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры поселения.

На первую очередь проектируется капитальный ремонт следующих автомобильных дорог поселения:

- а/д «Волга» - с. Чекмени;

- дорога «Дыбки-Оханск» - д. Соснова;

- поселок Усть-Нытва – д. Жарены;

- дорога «Конино-Чекмени» - д. Чудиново;

- дорога «Конино-Чекмени» - д. Конино;

- дорога «Дыбки-Оханск» - д. Полом.

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт мостов через р. Шерья в д. Конино, д. Чудиново, д. Полом.

Таблица 3.1.3. Развитие транспортной инфраструктуры

| Объект | Вид работ | Длинна (км) | Покрытие на расчетный срок | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |
| Автомобильная дорога а/д «Волга» - с. Чекмени | капитальный ремонт | 1,58 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Автомобильная дорога «Дыбки-Оханск» - д. Соснова | капитальный ремонт | 1,2 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Автомобильная дорога поселок Усть-Нытва – д. Жарены | капитальный ремонт | 2 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Автомобильная дорога дорога «Конино-Чекмени» - д. Чудиново | капитальный ремонт | 0,34 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Автомобильная дорога дорога «Конино-Чекмени» - д. Конино | капитальный ремонт | 0,4 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Автомобильная дорога дорога «Дыбки-Оханск» - д. Полом | капитальный ремонт | 3 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Мост через р. Шерья в д. Полом | капитальный ремонт | 0,2 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Мост через р. Шерья в д. Конино | капитальный ремонт | 0,2 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |
| Мост через р. Шерья в д. Чудиново | капитальный ремонт | 0,2 | асфальтобетонное | 2011 | 2019 |

Показатель текущего ремонта дорожной сети Чекменевского сельского поселения на расчетный срок: в среднем 1 км. ежегодно.

3.1.4. Инженерная инфраструктура

Таблица 3.1.4. Обеспеченность поселения инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения (тыс. чел) | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Нижняя Гаревая | 1 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| д. Груни | 0,6 | централизованное водоснабжение, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| с. Чекмени | 0,4 | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, локальные очистные сооружения, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилой фонд, малоэтажный жилой фонд |
| Другие населенные пункты | 0,5 | централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |

Водоснабжение

Генеральным планом предусматривается обеспечение централизованного водоснабжения в деревнях Нижняя Гаревая, Груни, селе Чекмени.

Проектируется хозяйственно-питьевая система водоснабжения. Источники водоснабжения – подземные. Для уточнения запасов подземных вод необходимо проведение разведки водоносного горизонта. На всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строгого режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельная норма хозяйственно-питьевого водопотребления принимается 270 л/сут.

Таблица 3.1.5. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Чекменевское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Нижняя Гаревая |
| Водопотребление | 1 | 270 | 324 | 21 |
| Непредвиденный расход воды | - | 27 | 32,4 | 2,1 |
| Итого | 1 | 297 | 356 | 23 |
| д. Груни |
| Водопотребление | 0,6 | 161 | 193 | 12,5 |
| Непредвиденный расход воды | - | 16 | 19,3 | 1,3 |
| Итого | 0,6 | 177 | 212,3 | 13,8 |
| с. Чекмени |
| Водопотребление | 0,4 | 107 | 128,6 | 8,3 |
| Непредвиденный расход воды | - | 10,7 | 12,9 | 0,8 |
| Итого | 0,4 | 117,7 | 141,5 | 9,1 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых сетей водоснабжения (д. Нижняя Гаревая, д. Груни, с. Чекмени);

- проведение капитального ремонта магистральных сетей (д. Нижняя Гаревая, д. Груни, с. Чекмени);

- обустройство новых артезианских скважин в поселении (д. Груни, с. Чекмени);

- реконструкция существующих артезианских скважин, совершенствование применяемых технологических процессов водоподготовки, организация зон санитарной охраны.

Водоочистка

Водоочистка предусматривается за счет автономных очистных сооружений: септиков, аэротенков, биофильтров и т.п. (торговые марки Topas, ТополВатер, БИОКСИ и др). Автономные очистные сооружения глубокой биологической очистки разрушают микроорганические вещества, содержащиеся в жидких отходах, на выходе получаются техническая вода и ил. Очищенная вода отводится в ливневую канаву, дренаж или накопительную емкость (в последнем случае может использоваться для целей поливки), ил сливается в дренаж либо используется в качестве удобрения. Сроки и объем строительство определяются владельцами зданий и сооружений, обеспеченных водоснабжением.

Расходы сточных вод от сельского поселения приведены в таблице ниже. При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению. Неучтенные расходы приняты в количестве 5( от расхода сточных вод от населения.

Таблица 3.1.6. Водоотведение и водоочистка Чекменевское сельское поселение

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Нижняя Гаревая |
| Водопотребление | 1 | 270 | 324 | 21 |
| Непредвиденный расход воды | - | 13,5 | 16,2 | 1 |
| Итого | 1 | 283,5 | 340,2 | 22 |
| д. Груни |
| Водопотребление | 0,6 | 161 | 193 | 12,5 |
| Непредвиденный расход воды | - | 8 | 9,6 | 0,6 |
| Итого | 0,6 | 169 | 202,6 | 13,1 |
| с. Чекмени |
| Водопотребление | 0,4 | 107 | 128,6 | 8,3 |
| Непредвиденный расход воды | - | 5,3 | 6,4 | 0,4 |
| Итого | 0,4 | 112,3 | 135 | 8,7 |

Для д. Нижняя Гаревая предусматриваются системы канализации и очистки стоков на очистных сооружениях полной биологической очистки. Для остальных населенных пунктов, оборудованных системой централизованного водоснабжения, предусматривается строительство локальных очистных сооружений.

С целью сокращения сброса в водные объекты поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации в д. Нижняя Гаревая;

- строительство очистных сооружений канализации (д. Нижняя Гаревая, с. Чекмени).

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей д. Нижняя Гаревая проектируется от местных котельных. Теплоснабжение остальных потребителей поселения предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

Газоснабжение

Проектом предусматривается газификация Чекменевского сельского поселения. Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 100 нм3/год в д. Нижняя Гаревая (при наличии горячего водоснабжения), 250 нм3/год на человека в остальных населенных пунктах (с местными газовыми водонагревателями). Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 3.1.7. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Чекменевское сельское поселение | 2,5 | 0,6 |

Первоочередные мероприятия по развитию электроснабжения:

- прокладка сетей газоснабжения в населенных пунктах (д. Нижняя Гаревая, с. Чекмени, д. Груни);

- строительство магистральных сетей газоснабжения по поселению (д. Нижняя Гаревая – д. Конино – д. Чудиново – с. Чекмени, с. Талица – д. Груни).

Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок потребителей Чекменевского сельского поселения предусматривается от Пермской энергосистемы.

Таблица 3.1.8. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2019) | Мощность электропотребления, МВт/год (2029) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 0,6 | 0,7 |

На расчетный срок в населенных пунктах сельского поселения, а также на межселенных территориях необходима реконструкция линий электропередач.

Мероприятия по развитию электроснабжения:

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций населенных пунктов: д. Нижняя Гаревая - ТП-2 шт. ЛЭП 0,4 кВ-6,0 км. с. Чекмени – ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-4,0 км. д. Конино – ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-2,5 км. д. Груни - ТП-1 шт. ЛЭП 0,4 кВ-3,5 км. д. Жарены – ТП-1 шт. ЛЭП 10 кВ-1,3 км. | 2009 - 2019 |
| Проектирование и строительство сетей электроснабжения и связи; электрические сети, уличное освещение: д. Нижняя Гаревая - 10 км. с. Чекмени – 5 км. д. Конино – 3 км. д. Груни – 2 км. | 2011 – 2019 |
| Проектирование и строительство сетей газопровода высокого давления д. Нижняя Гаревая – 4,5 км. газификация д. Нижняя Гаревая – 8 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: д. Нижняя Гаревая - д. Конино – д. Чудиново – с. Чекмени, - 10 км. Газификация жилого фонда с. Чекмени – 2 км. д. Конино – 3,5 км. Проектирование и строительство магистрального газопровода: от с. Талица Оханского района– д. Груни (10 км) | 2011 – 2019 |

3.1.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для д. Нижняя Гаревая, организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов. На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

По данным инвентаризации, проведенной в 2005 году в рамках областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.), на территории Чекменевского сельского поселения расположены и обследованы        гидротехнические  сооружения:

-  плотины прудов    – 1шт, это: пожарные водоемы

- на реке Малая Шерья у д. Дыбки;

- на притоке р. Перемка в д. Полом;

- на реке Токовишна в д. Груни.

Согласно СНиП 2.06.01-86 все плотины относятся к IV классу капитальности.

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- выполнение текущего ремонта плотины пожарного водоема на притоке р. Перемка в      д. Полом;

- очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах д. Груни и д. Полом строительство пожарного водоема с. Чекмени.

На первую очередь необходима инвентаризация всех ГТС прудов, пожарных водоемов, расположенных на территории поселения, в том числе, установление собственников, определение необходимости капитального и текущего ремонтов.

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала

3.2.1. Охрана окружающей среды

Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, рекомендуется осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории. Основная цель создания экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий и конкретных земельных участков в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Предоставление участков для строительства или иной деятельности должно учитывать необходимость минимизации возможности нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениях природным объектам.

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Чекменевского сельского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия:

- газификация индивидуальной жилой застройки;

- проектирование энергоснабжения за счет использования преимущественно газового топлива;

- оптимизация дорожного движения, перевод автотранспортных средств предприятий и органов местного самоуправеления на малотоксичные виды топлива (газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца, оснащения автотранспортных средств предприятий и органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.

Также необходимо проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-защитных зон вновь создаваемых предприятий:

- подготовка проектов СЗЗ;

- благоустройство, озеленение СЗЗ.

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекомендуется:

- замена металлические водопроводных труб на пластиковые (для снижения концентрации тяжёлых металлов);

- организовать систему водоочистки жилищного фонда;

- на территории д. Нижняя Гаревая, д. Груни предусмотреть строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений;

- организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков);

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Чекменевского сельского поселения.

Таблица 3.2.1. Перечень рек и ширины водоохранных зон

| Водный объект | Длина (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Мал. Шерья | 20 | 100 | 30-50 |
| р. Перемка | 12 | 100 | 30-50 |
| р. Гаревая | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Барденка | менее 10 | 50 | 30-50 |
| р. Хвоевая | менее 10 | 50 | 30-50 |
| другие реки и ручьи | менее 10 | 50 | 30-50 |

Водоохранные зоны прудов соответствуют водоохранным зонам водных объектов, на которых расположены пруды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Предприятия-водопользователи не должны сбрасывать загрязнённые сточные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. Локальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены инженерные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов водопотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.

Генеральным планом рекомендуется комплекс мероприятий по снижению воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Таблица 3.2.2. Прогноз накопления ТБО от населения

| Показатель | 2029 г. |
| --- | --- |
| Численность населения в благоустроенном жилом фонде (тыс. чел.) | 2 |
| Численность населения в неблагоустроенном жилом фонде (тыс. чел.) | 0,5 |
| Нормативное количество ТБО (тыс. кг/год) | 530 |

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Сбор твердых бытовых отходов на территории поселения производится в специально отведенных местах. Ведение учета в организации обращения с бытовыми отходами, организацию мест сбора отходов осуществляют, непосредственно или опосредованно, лица, в процессе деятельности которых образуются отходы. В черте населенных пунктов оборудуются урны для сбора твердых бытовых отходов. Площадки для сбора бытовых отходов устанавливаются в не менее чем 20 метрах от окон жилых домов, но не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилище. Вывоз мусора на полигон ТБО производится не реже 1 раза в 7 дней.

Контейнеры для раздельного сбора ТБО отличаются по цвету, также на них наносятся наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (бумага, картон, стекло, пленка, метал, ПЭТ, пластики, прочая упаковка). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и (или) пиктограмм и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору.

Крупногабаритные отходы размещаются жильцами у контейнерных площадок, а предприятия, ответственные за удаление ТБО, периодически осуществляют сбор этих отходов за счет собственных средств.

Организовать сбор отходов с территорий частной застройки можно по кольцевой или планово-регулярной схеме. Вывоз отходов производится по мере заполнения контейнера. Для удаленных населенных пунктов численностью менее 50 человек предлагается сбор отходов осуществлять в мешки с последующим вывозом на контейнерные площадки ближайшего населенного пункта.

Владельцам индивидуальных жилых домов с приусадебными участками рекомендуется собирать мусор на улицах в периметре своих приусадебных участков и компостировать растительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава т.п.) и пищевые отходы личного потребления домовладельцев в компостных кучах на территории собственного земельного участка. Сжигание указанных твердых бытовых отходов на территории приусадебного участках на иных территориях запрещается на расстоянии менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

В целях незасорения площадей, улиц, скверов устанавливаются урны во всех общественных местах, при входах в административные и общественные здания, объекты общественной торговли и сферы услуг.

На территории садовых кооперативов рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора отходов и вторичного сырья (полиэтиленовая пленка, бумага, PET-бутылка, стеклянная бутылка), количество которых определятся исходя из числа земельных участков. В садоводческих кооперативах, как и в частном жилом секторе, основная масса отходов сжигается или подвергается компостированию. Поэтому достаточно установки небольшого числа контейнеров, отходы из которых будут вывозиться по мере заполнения контейнера, с учетом сезонности образования отходов.

Для промышленных и иных предприятий и учреждений устанавливаются собственные места сбора твердых бытовых отходов. Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают  вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей  при необходимости  временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента  использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения).

Места временного складирования ТБО на территории поселения  должны соответствовать следующим требованиям:

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого для токсичных  веществ  материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от  воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.).

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым лимитам на размещение отходов на территории предприятия.

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета  используются при составлении сводного по предприятию статистического отчета  по форме 2ТП-отходы и являются основанием для  расчета платы за размещение отходов.

Транспортировка отходов должна осуществляться  способами,  исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Генеральным планом предлагается инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО. В местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах организовать сбор мусора на специализированных площадках.

Основными источниками вредного физического воздействия на территории сельского поселения являются электромагнитные излучения (ЛЭП, объекты системы энергоснабжения). В генплане учтены охранные зоны ЛЭП, которые включены в систему планировочных ограничений.

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено благоустройство территории деревни Нижняя Гаревая, села Чекмени, планируется организация зоны зеленых насаждений вдоль основных улиц, а также скверов вблизи учреждений социальной сферы. Посадки зеленых насаждений должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными.

Вдоль улиц деревни Нижняя Гаревая, села Чекмени необходимо обустройство газонов, предотвращающих попадание земли на тротуары. Земля, которая не может быть защищена зелеными насаждениями, закрывается тротуарами, либо посыпается абсорбирующим веществом, например, древесными гранулами.

Сеть светильников находится в плохом состоянии. На расчетный срок необходимо обустройство сети светильников на территории всех населенных пунктов Чекменевского сельского поселения. При обустройстве системы освещения предлагается отдавать предпочтение новым технологиям, дешевым в эксплуатации и экологичным (например, светодиодным светильникам).

В границах д. Нижняя Гаревая, с. Чекмени предусмотрено благоустройство естественных водотоков.

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия на территории Чекменевского сельского поселения отнесены памятники археологии.

Таблица 3.2.3. Памятники Чекменевского сельского поселения

| Наименование памятника | Правовой статус | Дата | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Конино I, селище | памятник археологии регионального значения | I тыс. н.э. | На северо-западной окраине д. Конино, правый берег р. Нытва |
| Конино II, селище | памятник археологии регионального значения | I тыс. н.э. | 1600 м к северо-западу от д. Конино, правый берег р. Нытва |
| Конино III, селище | памятник археологии регионального значения | I тыс. н.э. | 950 м к юго-востоку от д. Конино, южный берег р. Нытва |
| Малая Шерья I, селище | памятник археологии регионального значения | I тыс. н.э. | 350 м к северу от д. Конино, правый берег р. Нытва |

В настоящее время не определены границы памятников «Конино I, селище», «Конино II, селище», «Конино III, селище», «Малая Шерья I, селище». Проекты зон охраны памятников Чекменевского сельского поселения не разработаны, земельные участки, на которых расположены памятники, не поставлены на кадастровый учет. Целесообразен перевод земельных участков памятников в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

При обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством,

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия предусмотрено проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- провести дополнительное обследование, определить и нанести на картографический материал границы территорий памятников археологического наследия для последующего нанесения на кадастровые карты;

- разработать и утвердить в установленном порядке границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны;

- поставить земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, расположенные за границами населенных пунктов, в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия;

- популяризировать культурное наследие сельского поселения путем установки надписий и обозначений на территории объектов культурного наследия.

На расчетный срок предусмотрены:

- разработка мероприятий по организации ведения карт размещения объектов культурного наследия и их охранных зон в электронном виде;

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия и состоянием объектов культурного наследия.

3.3. Развитие человеческого потенциала

Таблица 3.3.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие социальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| д. Нижняя Гаревая | Детский сад Библиотека Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| д. Груни | Детский сад Предприятия торговой инфраструктуры |
| с. Чекмени | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры |
| Другие населенные пункты | - |

Целью политики сельского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для сельского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Политика сельского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 3.3.2. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 191 | 204 | 216 |
| Количество детей школьного возраста | 388 | 415 | 439 |

Таблица 3.3.3. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2019 г. | 2024 | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 162 | 174 | 184 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 388 | 415 | 439 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 39 | 41 | 44 |

Сеть средних общеобразовательных школ поселения на расчетный срок представляется сформированной, однако средним общеобразовательным школам потребуется капитальный ремонт на расчетный срок. На расчетный срок потребуется строительство нового детского сада в д. Н. Гаревая (вместимость 100 мест).

В поселении необходимо также создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ.

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет существующего фельдшерско-акушерского пункта, а также учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Нытва, Пермь).

Таблица 3.3.4. Потребность поселения в учреждения сферы здравоохранения

| Показатель | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Стационары (коек) | 29 | 32 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | 39 | 44 |

На расчетный срок потребуется капитальный ремонт существующих зданий библиотек и домов культуры.

Предусмотрено проектирование и строительства дома культуры в д. Нижняя Гаревая на 200 мест, строительство трибуны и сцены в д. Чекмени.

Таблица 3.3.5. Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Клубы | 416 | 471 |
| Библиотеки | 9 | 10 |

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Чекменевскому сельскому поселению потребуется 843 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 4683 м2.

Таблица 3.3.6. Потребность поселения в спортивных сооружения

| Показатель | 2029 г. |
| --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 843 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 4683 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- реконструкции существующих спортивных залов, либо строительства новых малых спортивных залов в СОШ;

- реконструкции существующих плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.);

- проектирования и строительства спортивного комплекса в с. Чекмени (площадь спортивного зала 400 м2).

В Чекменевском сельском поселении существуют возможности занятия видами спорта, связанными с использованием природного потенциала поселения (охота, рыбалка, водные виды спорта). Генеральным планом предусмотрены специальные мероприятия для предотвращения лесных пожаров и обеспечения безопасности отдыхающих на территориях лесного фонда.

Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения покрывается за счет учреждений в районном и краевом центрах обслуживания.

Таблица 3.3.7. Потребность поселения в учреждениях социального обеспечения

| Показатель | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов (мест) | 45 | 51 |
| Детские дома-интернаты (мест) | 1 | 2 |
| Специальные жилые дома для одиноких престарелых (мест) | 131 | 149 |

Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления запланировано проектирование и строительство здания администрации (площадью 100 м2) в д. Нижняя Гаревая.

3.4. Экономическое развитие

В современном понимании регион (муниципалитет, поселение) – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Для обоснования стратегий и программ развития следует использовать современные методы и инструменты экономической науки. Кластерный подход к территориальному развитию, предложенный М.Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом уровне, так и в аспекте размещения. Кластерная модель используется при разработке экономической политики во всем мире как инструмент повышения конкурентоспособности экономики региона, в том числе в целях стимулирования инноваций и экономики знаний. Большинство экспертов определяют кластер как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и услуги, и общие возможности или проблемы.

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах.

Чекменевское сельское поселение относится к староосвоенным территориям индустриально-аграрного типа, с относительно высокой плотностью заселения и хозяйственного использования земель. Сложившаяся специализация поселения – сельское хозяйство, пищевая промышленность, рекреация.

На развитие рынка труда Чекменевского сельского поселения оказывают влияние следующие экономические и социальные факторы:

- низкие темпы создания новых рабочих мест практически во всех секторах экономики, что приводит к отсутствию позитивных сдвигов в отраслевой и профессиональной структуре занятости населения;

- превалирование теневой занятости в малом бизнесе;

- неустойчивый характер динамики численности экономически активного населения;

- устойчивое сокращение численности занятого населения.

Одной из задач создания генерального плана является определение перспектив развития всех сфер экономики поселения. Ввиду отсутствия полных данных, содержащих предложения по размещению новых и развитию существующих предприятий, рассматриваются три возможных сценария развития.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций как в основной капитал предприятий, так и в инфраструктуры и социальную сферу. Перспективы развития Чекменевского сельского поселения по инерционному сценарию не предполагают увеличения темпов экономического роста, увеличения количества рабочих мест, а также уровня доходов населения.

Большая часть малых и средних предприятий поселения без финансовой и законодательной поддержки, а также в связи с мировым финансовым кризисом, переживает не лучшие времена, поэтому инерционный вариант развития предусматривает также возможность ликвидации некоторых предприятий, а также сокращением финансирования социальной сферы.

Вследствие этого может быть потеряна часть рабочих мест, повыситься уровень безработицы, увеличится миграционный отток населения, желающего устроить свою жизнь в другом месте, трудовая маятниковая миграция.

Целевой сценарий предполагает постепенное развитие промышленности поселения, рост числа малых и средних предприятий, увеличение инвестиционных проектов. Целевой сценарий исходит из тенденций развития инерционного сценария с учетом возрастающих объемов бюджетного финансирования в приоритетных направлениях.

Основная характеристика этого периода – продолжение структурной перестройки экономики, появление новых или возобновление ликвидированных производств, прежде всего в области производства стройматериалов, техническом обслуживании, транспортных услугах, сервисных услугах. В данных отраслях рост прогнозируется, прежде всего, за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных и региональных проектов. Опережающими темпами должна развиваться торговля.

Основной сценарий необходим, чтобы дать адекватные ответы на вызовы, стоящие перед поселением. Основной сценарий учитывает, что в реальном секторе экономики в основном исчерпаны возможности наращивания производства за счет экстенсивных факторов, в предстоящем периоде и на перспективу необходимо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального использования интеллектуальных ресурсов в отраслях экономики.

При формировании специализации Чекменевского сельского поселения целесообразно развитие производственных предприятий малых форм по производству изделий народного промысла, изделий для дачного хозяйства, для строительства и обустройства индивидуального жилья, развитие предпринимательства и сервиса.

Исходя из комплексной оценки состояния и возможности использования всех территориальных ресурсов, определен социально-экономический потенциал территории.

| Сильные стороны 1. Выгодность экономико-географического положения (наличием автомобильной магистрали федерального значения "Казань - Екатеринбург") 2. Благоприятные природно-климатические и ресурсные (земли) условия для развития сельскохозяйственного направления. 3. Человеческий потенциал: 75,3 % граждан, проживающих на территории, в трудоспособном возрасте; рост рождаемости и снижение смертности; стабильность количества рабочих мест. 4. Предоставление услуг мобильной связи. 5. Динамика роста розничной торговли. 6. Достаточный объем потенциальных инвестиционных ресурсов: лесосырьевая база для производства строительных материалов; наличие земель для жилищного и коммерческого строительства; возможность дорожного строительства; наличие потенциальных площадок для организации бизнеса; невысокая цена на земельные участки; наличие водного ресурса; наличие месторождений (глина, песок), применимых в производстве строительных материалов (кирпича); ресурс дикоросов (грибов, ягод, лекарственных растений); туристический потенциал - наличие ландшафтных экскурсионных объектов; наличие природно - оздоровительных зон массового отдыха. | Слабые стороны 1.Ограниченное развитие дорог. 2. Не развита транспортная инфраструктура. 3. Высокий уровень физического износа и моральное старение производственных фондов предприятий; медленная реструктуризация предприятий сельского хозяйства и ограниченность внутренних инвестиционных ресурсов этих предприятий. Слабый менеджмент. 4. Слабая поддержка развития действующих предприятий поселения. 5. Недостаточный уровень развития малого бизнеса. 6. Относительно высокие риски для малого бизнеса и предпринимателей. 7. Не конкурентоспособность сельского хозяйства. 8.Дефицит трудовых ресурсов; высококвалифицированных кадров. 9. Низкий уровень условий жизни сельского населения. 10. Низкая платежеспособность населения. 11. Отток работников из сферы материального производства. 12. Высокая степень износа инженерных коммуникаций. 13. Высокая степень изношенности зданий, оборудования организаций социальной сферы 14. Высокие затраты на содержание бюджетных учреждений. 15. Отсутствие современных технологий утилизации бытовых и промышленных отходов. 16. Не вся территория газифицирована. 17. Низкая продолжительность жизни мужского населения. 18. Дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессиям. 19.Отсутствие внутреннего туризма. 20. Отсутствие туристической инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Возможности Национальные и региональные приоритетные проекты в жилищном строительстве и агропромышленном комплексе. Эффективное использование территориальных ресурсов и муниципальной собственности (земли, имущества). Загрузка имеющихся в поселении неиспользуемых производственных мощностей. Поддержка малого бизнеса и предпринимательства (кредитование районным Фондом малого предпринимательства) Развитие транспортной инфраструктуры. Включение кластера «Строительство и строительные материалы» в число среднесрочных стратегических приоритетов. Привлечение инвесторов в различные направления туристского бизнеса, строительство новых и развитие существующих объектов. Развитие рекреационных услуг. Привлечение инвесторов в различные направления аграрного бизнеса. Развитие малых форм хозяйствования в АПК (наличие большого числа трудоспособного населения, не занятого в общественном производстве, имеющего опыт и навыки производства сельскохозяйственной продукции). Мелкотоварное производство (откорм КРС и свиней, коз, овец, гусей, кроликов и других видов сельскохозяйственных животных). Производство «нишевых» продуктов (рыба, кролики, продукты пчеловодства, страусы, перепела, овцы, гуси и т.д.). Организация сбора и переработки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод и грибов. Развитие пчеловодства. Производство кирпича. Развитие народных промыслов и ремесел. | Угрозы Необеспеченность финансирования муниципальных программ. Низкий уровень рождаемости. Повышение стоимости жизни населения. Ухудшение финансового положения предприятий поселения. Снижение объема инвестиций. Ограниченный кадровый потенциал (при реализации крупных инвестиционных проектов). На строительном рынке предложение не обеспечено спросом. Отсутствует оптимальный режим кредитования. Не отработан рыночный механизм формирования заказов на текущий период и долгосрочную перспективу. Высокая стоимость жилья. Значительная доля жителей с низкими доходами. Криминализация общества. |

Создание предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории связано не только с поддержкой существующих производств в существующих административных границах, но и со стратегическим рыночным планированием на основе осознанного выбора экономической специализации территории. Решения, принятые в условиях административно-командной экономики в прошлом, не должны быть главным фактором для планирования будущего развития территорий. Существует риск того, что ресурсы будут привлечены к тем секторам экономики, которые приходят в упадок, привлекут ресурсы к «прошлому» вместо «будущего», препятствуя развитию «новой экономики».

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. Обязательным условием участия в таких институтах является получение выгоды от изменений в ходе экономического развития всеми участниками кластера.

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

Анализ территориальных преимуществ показывает, что существует потенциал развития Чекменевского сельского поселения как «точки экономического роста» в том случае, если будет проводиться активная экономическая политика, основанная на стратегическом рыночном планировании территории. Исходя из вышесказанного, генеральным планом предлагаются следующие проектные решения:

- корректировка экономической специализации территории сельского поселения, диверсификация сельской экономики;

- развитие деловой среды и предпринимательского потенциала сельского поселения;

- привлечение инвесторов в различные направления аграрного бизнеса, развитие малых форм хозяйствования в АПК;

- формирование институтов и инструментов территориального развития;

- создание территориальных условий для экономической локализации и кластерного развития, повышения эффективности производственной деятельности;

- создание территориальных условий для жилищного строительства, снижения издержек и барьеров для строительства индивидуального жилья;

- развитие рекреации и повышение качества жизни.

Ключевым направлением успешного развития сельского поселения в аспекте стратегического маркетинга является создание экономического кластера, развитие которого позволит привлечь новых жителей и работников на территорию поселения. Это возможно при организации кластера «Строительство и строительные материалы»  и создании современной транспортной инфраструктуры. Целевым рынком для местного кластера должно стать индивидуальное жилищное и загородное жилищное строительство. Одновременно с производством строительных материалов следует организовать выход на местный рынок с готовой продукцией и деловыми услугами, организацией удобного и качественного обслуживания населения.

Следует оказать содействие организации производства кирпича, а также лесообрабатывающих производств, а также строительных предприятий. Развитие строительного кластера может стать движущей силой для привлечения жителей и работников. В этом случае необходимо выделение участков под жилищное строительство на льготных условиях, формирование кооперативных подходов к организации строительства в целях его удешевления. Следует в полной мере использовать возможности участия в национальных и региональных приоритетных проектах по жилищному строительству и модернизации агропромышленного комплекса.

В целях развития делового климата и экономического в качестве приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства следует рассматривать:

- производство строительных материалов на базе существующих общераспространенных полезных ископаемых на территории района (кирпичный завод);

- строительные предприятия;

- обслуживание и ремонт индивидуальных и загородных домов, дач;

- лесообрабатывающие предприятия.

Развитие деловой среды и предпринимательского потенциала сельского поселения связано с поддержкой малого бизнеса и предпринимательства, возможностью кредитования районным Фондом малого предпринимательства. В этих целях следует реализовать мероприятия, предусмотренные Комплексной программой социально-экономического развития Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района на 2009-2011 годы и на период до 2015 года (утверждена Решением  Совета Депутатов Чекменевского сельского поселения № 38 от 15 июля 2009 г.).

Мероприятия по направлению развитие малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно консультационного поля в сфере предпринимательства.

Проекты малого предпринимательства, планируемые к реализации:

- развитие сельского туризма;

- развитие горнолыжного спорта;

- развитие овцеводческого хозяйства;

- строительство автомойки;

- оказание пассажирских услуг населению;

- оказание парикмахерских услуг населению;

- строительство кладбища,

- оказание ритуальных услуг.

Привлечение инвесторов в различные направления аграрного бизнеса, развитие малых форм хозяйствования в АПК являются перспективными направлениями так как для сельского поселения характерно наличие большого числа трудоспособного населения, не занятого в общественном производстве, имеющего опыт и навыки производства сельскохозяйственной продукции.

Развитие занятости в сельской местности связано с двумя основными направлениями:

- повышение эффективности агропродовольственного сектора и комплексного развития экономики сельского хозяйства;

- легализация деятельности личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств и рост производства сельскохозяйственной продукции в частном секторе на основе.

Для поддержки развития личных подсобных хозяйств населения, предполагается осуществлять следующие направления разделения труда между ними и сельскохозяйственными предприятиями. Последние обеспечивают личные подсобные хозяйства молодняком скота и кормами. Личные подсобные хозяйства укрепляют свои позиции в качестве основных производителей товарного картофеля, а также значительно расширяют масштабы производства молока, откорма крупного рогатого скота. Данная категория сельскохозяйственных предприятий организует также закупку у личных подсобных хозяйств населения продукции, ее хранение, переработку и реализацию.

В результате реализации мероприятий будет достигнут рост производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйств; создание рабочих мест; занятость населения.

Другим направлением является развитие мелкотоварного производства, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Формой государственной поддержки малого предпринимательства в сельских территориях декларируется предоставление субсидий по проектам.

Предполагаемые проекты:

- мелкотоварное производство (откорм КРС и свиней, коз, овец, гусей, кроликов и других видов сельскохозяйственных животных);

- производство «нишевых» продуктов (рыба, кролики, страусы, перепела, овцы, гуси и т.д.);

- развитие пчеловодства;

- производство кирпича;

- народные промысла и ремесла.

В целях развития проектной деятельности малыми формами хозяйствования в АПК предусматривается субсидирование части затрат из краевого бюджета.

Создание территориальных условий для экономической локализации и кластерного развития, повышения эффективности производственной деятельности предполагает формирование специализированных зон:

- инвестиционно-производственной зоны, предназначенной для размещения перерабатывающих предприятий, ориентированных на заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции. Расположение данной зоны должно оптимизировать затраты на транспортировку продукции. В перспективе следует рассчитывать, что в данной зоне может перерабатываться продукция, произведенная не только в Чекменевском поселении, но и в округе.

- формирование общественно-деловой зоны.

Развитие общественно деловой зоны в поселении должно происходить в форме социально-делового центра и в долгосрочном периоде – многоцелевого рыночного пространства.

Социально-деловой центр должен стать центром обмена мастерством и практическим опытом предпринимателей и представителей ЛПХ поселения, местом работы группы стратегического планирования, площадкой обсуждения совместных проблем между предпринимателями, местными жителями и местной властью. Здесь же могут быть организованы программы обучения и консультирования по различным деловым и производственным вопросам. Возможно, на начальном этапе целесообразно размещение социально-делового центра в существующем общественном или коммерческом здании на договорных условиях.

Одновременно с развитием промышленности, малого и среднего бизнеса, важным моментом становится организация и развитие социально-делового центра, а затем многоцелевого рыночного пространства (МРП) на территории поселения. Это создает организационные условия для объединения усилий, развития кооперации и делового сотрудничества в рамках экономического кластера.

Специализацией МРП является развитие торговой, маркетинговой, сервисной, выставочной, образовательной и консультационной деятельности в рамках экономического кластера. Организация общественно-деловой зоны позволит создать условия для реализации потенциала Чекменевского сельского поселения как «точки экономического роста».

Концепция многоцелевого рыночного пространства предполагает совмещение в одном месте всех необходимых для организации функций: маркетинговой, информационной, выставочной, диспетчерской, консультационной, образовательной, логистической и торгово-закупочной как для розничных потребителей, так и для бизнеса и т.п.

При организации многоцелевого рыночного пространства предлагается выделить земельный участок для размещения автопарковки, места для стоянки грузового автотранспорта и осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Многоцелевое рыночное пространство на первом этапе может быть организовано в форме крытого рынка с примыкающими офисными зданиями,  сервисными и производственными организациями, представляющими свою собственную продукцию.

В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши». В качестве экономического механизма реализации стратегии рассматриваются инновационно-предпринимательские кластеры.