Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 3

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	4

5. Первоочередные градостроительные мероприятия	28

Основные показатели проекта	30

Список литературы	32

4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

По группе ГО Постаноговское сельское поселение Нытвенского муниципального района является не категорированной территорией. Категорированных по ГО населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений на территории поселения нет.

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю, в  соответствии с положениями СНиП 2.01. 81-90  п.п.1.1 – 1.7, территория Постаноговского сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Краснокамска.

Расселение

Так как Постаноговское сельское поселение является не категорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных автомобильных дорог поселения, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения.

Противорадиационные  укрытия

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие в защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю на территории  Постаноговского сельского  поселения защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

В соответствии с мобилизационным планом района, укрытие населения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах, приспосабливаемых под ПРУ и в  быстровозводимых укрытиях.

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения Постаноговского поселения составляет 1105 человек. Подлежит укрытию 85% от всего количества населения – 940 чел. на расчетный срок, в том числе на первую очередь укрытию подлежит 814 чел. Из них рабочих и служащих составляет 527 человек, в том числе на первую очередь – 456 человек.

Поэтому проектом планируются укрытия по типу П-4 на 527 человек, в том числе на I очередь –456 человек; укрытия по типу П-5 планируются на 940 чел, в том числе на I очередь –814 человек. Площадь планируемых укрытий будет составлять:

-   по типу П-4: 0,59м2×527 = 311 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×456 = 270 м2;

-   по типу П-5: 0,59м2×940 = 556 м2,

в т.ч. на I очередь 0,59м2×814 = 480 м2;

Таким образом, необходимо запроектировать и разместить на территории сельского поселения 867м2 укрытий в соответствии с требованиями СНиП II-11- 77*«Защитные сооружения гражданской обороны». Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий осуществляется:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;

-  школ и др.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Жилой фонд Постаноговского сельского поселения в основном, коммунальной инфраструктурой не обеспечен. Централизованное водоснабжение в населенных пунктах поселения осуществляется из водозаборных скважин через водоразборные колонки, широко используются индивидуальные скважины и колодцы. Фактическое потребление воды населением составляет почти 20 тыс.м3/сут. Протяженность сетей водоснабжения в поселении -16,2 км.

Централизованной канализации и очистных систем в поселении нет, используются индивидуальные септики и выгребные коллекторы.

Проблема состоит в том, что существующие водопроводно-канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, что требует скорейшего развития и совершенствования данных систем в поселении.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК4-90) относятся:

-  подготовка схем водоснабжения всех населенных пунктов и поселений района, в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, для различных режимов работы и ситуаций;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-  каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками. Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Отопление большей части жилого фонда Постаноговского сельского поселения - печное. Центральное теплоснабжение осуществляется только в д. Постаноги и в д. Заполье от 2-х котельных, работающих на угле. Этого не достаточно для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта, а также для экономического и социального развития территории в целом.

Главной задачей развития систем теплоснабжения является подвод межпоселкового газопровода от ГРС «Григорьевская» и обеспечение территории природным газом.

Основные направления развития теплоснабжения:

1. Строительство новых объектовых и квартальных котельных в населенных пунктах поселения.

2. Перевод существующих котельных на современные парогазовые установки.

3. Развитие индивидуальных объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий.

4. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизаляционных материалов, энергосберегающих систем.

Электроснабжение Постаноговского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС Фиминята по двум вводам на ТП Постаноги - Азовские и на ТП Заполье- Ковриги- Лузино по воздушным линиям ВЛ-10кВ и ВЛ-0,6кВ. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет около 40 км.

Воздушные и кабельные линии (ВЛ и КЛ), транзитные линии электропередачи (ЛЭП), узловые и объектовые подстанции на территории поселения размещены за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

В большинстве случаев объекты энергоснабжения, в частности, объекты  тепло и водообеспечения не закольцованы и не подключены к резервным источникам электроснабжения, что может привести к возможным ЧС из-за аварий в энергосети.

При проектировании систем электроснабжения, распределительные линии электропередачи напряжением 110,35,10, 0,6кВ необходимо закольцовывать и  учитывать возможность подводки линий электропередачи к объектам по разным трассам.

Газоснабжение

В настоящее время газопровод в Постаноговском сельском поселении отсутствует. Для газификации квартир и жилых домов используется привозной сжиженный газ. Обеспечение квартир сжиженным газом составляет около 30%.

Основной задачей по обеспечению поселения природным газом, является прокладка газопровода и оборудование распределительной сети в поселении.

Система оповещения ГО

Основной способ оповещения и информирования населения Постаноговского сельского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации, перед которой производится включение производственных гудков, электросирен, других сигнальных средств, что означает сигнал «ВНИМАНИЕ!  ВСЕМ!» с последующим информированием о развитии событий и по действиям людей.

Сигналы (распоряжения) ГО передаются по сетям местного радио, телевизионного и проводного вещания, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. По решению Главы  Нытвенского муниципального района  приостанавливаются трансляции вещательных программ и населению передается речевая информация  длительностью не более 5 минут.

Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Система оповещения и информирования населения включает в себя силы и средства, организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и информирования:

а) силы:

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

- администрация Нытвенского муниципального района;

- администрация Постаноговского сельского поселения;

- операторы связи ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Ростелеком»;

- поселковые радиоузлы и узлы связи;

- организации, учреждения и предприятия, в соответствии с возложенными на них обязанностями по организации оповещения и информирования населения;

б) средства:

- аппаратура связи Нытвенского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура  связи и  оповещения  П-161 (16 ОГПС);

- аппаратура  связи и  оповещения ГУ ОВД Нытвенского района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование поселкового радиоузла и узла связи;

- ведомственные АТС и радиоузлы;

- радиостанции потенциально опасных объектов;

- локальные и объектовые системы оповещения;

- подвижные звуковещательные станции, автомобили с громкоговорящими установками.

Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов состоят:

- из сети электросиренного оповещения, обеспечивающей доведение сигнала до персонала объекта и проживающего населения на расстоянии до 2,5 км  от объекта;

- сети громкоговорящего оповещения персонала предприятия и населения на расстояние до 2,5 км от объекта;

- рабочего места диспетчера (дежурного), имеющего технические средства управления сетью электросиренного и громкоговорящего оповещения.

Объектовые системы оповещения объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

Система оповещения ГО и ЧС Постаноговского сельского поселения включает:

- систему оповещения сельского поселения;

- системы оповещения населенных пунктов поселения.

Локальные и объектовые системы оповещения в настоящее время на территории Постаноговского сельского поселения отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками ЧС природного характера являются:   опасные климатические, геологические и  гидрологические природные условия.

Опасные климатические условия.

К опасным климатическим условиям в Постаноговском сельском поселении можно отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы, сильные ветры скоростью более 20 м/сек., весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед с диаметром отложений более200 мм, способные вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения поселения, на транспорте и в производственных циклах предприятий.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и       штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противосколжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

-    применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

-  заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Подавляющая часть лесных пожаров вызвана неосторожным обращением населения с огнём. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса. Они являются источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне (в т.ч. с. Лузино, д. Заполье, д. Зенки и др.) и затрудняют хозяйственную деятельность населения.

Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей органов лесного хозяйства и местного самоуправления для сохранения и приумножения лесных богатств и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические мероприятия:

- Контроль работы лесопожарных служб.

- Контроль за проведением наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки.

- Введение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- Контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках.

- Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические условия.

В инженерно-геологическом отношении, территория Постаноговского сельского поселения является благоприятной для организации строительства.

К наиболее опасным геологическим явлениям отнесены: овражная и речная эрозия, оползни, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Особенно широко они развиты в долинах рек Сюзьва, Сылвица, Пая, на участках с большой крутизной склонов.

Площадь сети логов и оврагов, подверженных овражной эрозии занимают до 40% территории поселения, причём около 50 % из них – опасные и умеренно опасные, согласно приложения Б  СНиП 22- 01- 95. К эрозионно-опасным отнесены территории, где сочетание природных условий создает возможность проявления ускоренной эрозии в ходе хозяйственной деятельности. Также эрозии почв являются первопричиной образования оползней. До 30 % эрозийных территорий в поселении сопровождают оползни.

Заболачиванию подвержены поймы рек Шумовка, Комаровка, Пятигорка, Тиминка, заболочены низовья рек Идес, Карашер, Жайгорка. Обширные участки заболоченной территории находятся у д. Куликовка, у д. Б.Шевырята. Данные территории не пригодны для ведения капитального строительства или требуют дополнительной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Для предотвращения эрозии, оползней, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- укрепление откосов фундаментных площадок на косогорах;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия.

Все реки Постаноговского сельского поселения относятся к бассейну реки Сюзьва,  которая является правым притоком р. Камы. Всего по территории поселения протекает 4 наиболее значительных реки длиной более 10 километров – это р.Сюзьва, р.Сылвица, р.Пая, р.Урва и более десятка малых речек-притоков и ручейков.

Все реки представляют собой типичные равнинные водотоки, со всеми характерными их чертами. Густота речной сети близка к средней (0,4 – 0,5 км/км2) или ниже ее. Строение речной сети – древовидное. Уклоны рек невелики.

Наиболее опасные гидрологические явления  наблюдаются на реках в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также при замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

Наивысшие уровни воды наблюдаются на реках обычно весной, во время весеннего половодья. Весеннее половодье – это фаза водного режима, которая ежегодно повторяется в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким продолжительным повышением уровня воды. Формируется в результате таяния снега. В половодье происходит заливание речной поймы. За исключением катастрофических случаев заливание поймы - явление обычное, регулярное и поэтому не является неожиданным для населения и хозяйства.

Паводок – это фаза водного режима, которая характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Количество паводков  в среднем не превышает одного в год.

Значительные паводки формируются при выпадении дождей ливневого характера, особенно выпадающих на спаде половодья или сразу после него. Паводками могут быть разрушены мосты, дороги, жилые постройки, промышленные объекты, оградительные дамбы и другие гидротехнические сооружения.

В отличие от половодья  паводки обычно менее регулярны и трудно предсказуемы. Поэтому неожиданные паводки редкой повторяемости (например, один раз в 50, 25 или 10 лет), могут привести к катастрофическим последствиям.

Для защиты населенных пунктов от высоких уровней паводковых вод, как правило, используют защитные дамбы, дамбы обвалования, а также искусственное  повышение уровня территорий. На территории Постаноговского сельского поселения подобные сооружения  отсутствуют.

Границы территорий, подверженных риску затопления паводковыми водами  учтены при определении планировочной структуры и функциональных зон в схеме территориального планирования сельского поселения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Постаноговского сельского поселения функционирует 2 сельскохозяйственных предприятия ООО «Уралец», эксплуатируются 2 муниципальные котельные, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения, проходит участок федеральной железной дороги Москва-Владивосток 1359-1364 км, расположена муниципальная автодорога районного значения Нытва-Григорьевское- Постаноги, Нытва-Григорьевское-Лузино  и внутрипоселковая дорожная сеть, на реках поселения имеется 6 ГТС прудов.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А)  Радиационные и химически опасные объекты

По данным администрации Нытвенского муниципального района, предприятия химической промышленности, технологические линии, хранилища радиоактивных и химических веществ на территории Постаноговского сельского поселения отсутствуют.

Б) Взрывопожароопасные объекты

включают:

- нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты;

- объекты нефтепроводного транспорта;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС;

- АГЗС;

- другие объекты.

Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы),  газодобывающие, газоперерабатывающие объекты и объекты газопроводного транспорта на территории Постаноговского сельского поселения не размещены.

Также на территории поселения отсутствуют нефтехранилища, нефтебазы, склады ГСМ и нефтепродуктов, АЗС и АГЗС.

Объекты котельного хозяйства.

Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты котельного хозяйства сельского поселения, к которым относятся следующие котельные:

Таблица 4.1. Сведения о котельных

| Наименование котельной | Собственник (в управлении) | Кол-во (ед.) | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Постаноговской СОШ | МОУ СОШ | 1 | уголь | д. Постаноги |
| Котельная Запольской СОШ | МОУ СОШ | 1 | уголь | д. Заполье |

В поселении имеются 2 котельные, обе работают на угле. Большая часть зданий и объектов имеет печное отопление или использует электроэнергию.

Главной проблемой пожарной безопасности котельных является большой износ котельного оборудования. Устаревшие системы котлоагрегатов  работают в основном без современных КИП, с большой степенью рисков возникновения пожара.

Необходимо все котельные постепенно модернизировать и перевести на газ, т.к. это более эффективный вид топлива, а современное газовое оборудование котельных позволяет повысить их  пожарную безопасность до 98 %. Котельные будут более рентабельными при обеспечении их сетевым газом.

В)  Пожарная безопасность поселения

В настоящее время пожарная безопасность Постаноговского сельского поселения обеспечивается силами подразделения МПС в д. Заполье и добровольной пожарной охраной сельхозпредриятия ООО «Уралец». Места их дислокации в основном соответствуют требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Таблица 4.2. Силы и средства района по ликвидации пожаров

| Наименование пожарных подразделений и частей | Место дислокации | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- |
| Подразделение МПС | д. Заполье | 1 чел., 1 пожарн. АЦ |
| Подразделение ДПО ООО «Уралец» | с. Постаноги | 1 чел., 1 РЖТ-10 |

Но часть населенных пунктов Постаноговского сельского поселения не входит в нормативную зону обеспечения существующих пожарных подразделений,  данные приведены в таблице 2.5.13.

Таблица 4.3. Перечень населенных пунктов поселения, не входящих в нормативные зоны прибытия пожарных частей и планируемое размещение ПЧ для их обеспечения

| № п/п | Название населенного пункта | Ближайшая ПЧ, существующая (км) | Ближайшая ПЧ, планируемая (км) | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. | план. | сущ. | план. |
| Постаноговское сельское поселение |
| 1 | д. Деменево | д. Постаноги | ст. Мокино | 14,5 | 5,0 | 21 | 8 |
| 2 | д. Ольховка | д. Постаноги | ст. Мокино | 16,5 | 1,5 | 25 | 3 |
| 3 | д. Ковриги | с. Лузино | д. Заполье | 15,0 | 7,0 | 22 | 11 |

Малочисленные и слабо оснащенные подразделения ДПО и МПС в  д. Постаноги и в д. Лузино не решают всех проблем по нормативному прибытию и эффективному тушению возможных пожаров в Постаноговском сельском поселении. Необходимо укрупнить подразделения МПС, доукомплектовать 1-й пожарной машиной в д. Постаноги  и разместить  с 1 пожарной машиной в д. Заполье, в соответствии с требованиями НПБ 101-95.

Это повысит уровень пожарной безопасности  самих населенных пунктов   д. Постаноги  и д. Заполье, где проживает более 400 человек в каждом и позволит включить в нормативную зону выезда пожарной охраны с. Лузино, д. Ковриги,  д. Антоново, а также  населенные пункты Григорьевского сельского поселения – д. Пушкари и д. Рожки. Следует также разместить пожарный пост ДПО с 1 АЦ и 1 возимой мотопомпой на станции Мокино для своевременного тушения возможных пожаров в д. Ольховка, в д. Дудино, в д.Шилоносово, в д.Степина и в д. Деменево.

Существующие в населенных пунктах системы водоснабжения, необходимо оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2  гидранта на каждые 200 метров жилой  малоэтажной застройки. Они должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СНиП 2.04.02-84, где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5л/с на один пожар. Также необходимо оборудовать дополнительные  подъезды к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года

Г)  Гидротехнические сооружения (ГТС)

По данным инвентаризации, проведенной в 2005 году в рамках областной  целевой программы «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области 2003-2007 г.г.»  (Закон Пермской области № 675-133 от 20.09.2003г.), на территории Постаноговского сельского поселения обследовано 6 гидротехнических  сооружений, это:

-  плотины прудов – 6 шт.;

Согласно СНиП 2.06.01-86 все плотины относятся к IV классу капитальности.

Защитные дамбы, берегоукрепления  и прочие ГТС на территории Постаноговского поселения отсутствуют.

Согласно «Положению о декларации, безопасности гидротехнических сооружений», утвержденному Постановлением Правительства  № 1303 от 6 ноября 1998 года, гидротехнических сооружений подлежащих декларированию безопасности на территории поселения нет, а также в поселении отсутствуют потенциально опасные ГТС.

К первоочередным мероприятиями по снижению риска возникновения ЧС на водоемах из-за неисправностей или аварий на ГТС являются:

- выполнение капитального ремонта плотины пруда на реке Пая в д. Лузино и плотины на притоке р. Пая в д. Ковриги;

- выполнение текущего ремонта плотины пруда на реке Урва в д. Заполье и плотины на притоке р. Пая в д. Котельники;

- очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах: в д. Постаноги, в д. Лузино, в д. Ковриги, в д. Заполье, в д. Антоново;

- завершение строительства прудов в д. Заполье на р. Сылвица и д. Постаноги на р. Сюзьва;

- текущий ремонт плотины на ручье Макаровка в д. Постаноги;

- текущий ремонт плотины на ручье за фермой в д. Заполье.

| Таблица 44. Перечень ГТС, расположенных на территории Постаноговского сельского поселения. |
| --- |
| Номер ГТС согласно инвентаризации | Название населенного пункта | Название водотока | Текущее состояние ГТС | Объем пруда, вдхр при НПУ, тыс. м? | Площадь зеркала пруда, вдхр при НПУ, га | Тип собственности | Необходимость ремонта |
| №32 | д. Лузино | р. Пая | действующее | 15 | 1,5 | не определен | не нужен |
| №36 | д. Заполье | р. Урва | действующее | 3,75 | 0,25 | не определен | текущий |
| №39 | д. Постаноги | ручей б/н | действующее | 37,5 | 2,5 | не определен | текущий |
| №37 | д. Заполье | ручей б/н | действующее | 30 | 3,5 | не определен | текущий |
| №38 | д. Заполье | ручей б/н | действующее | 5 | 0,5 | не определен | не нужен |
| №33 | с. Лузино | р. Пая | действующее | 3,75 | 0,25 | не определен | текущий |

Д)  Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Все грузовые и пассажирские перевозки в Постаноговском сельском поселении полностью осуществляются  автомобильным транспортом. Жители района пользуются железнодорожным транспортом через станцию Григорьевская, которая находится в 15 км.

Через всё поселение проходит автомобильные  дороги районного значения «Нытва-Григорьевское- Лузино» «Нытва-Григорьевское-Постаноги». Внутренняя дорожная сеть поселения представлена главным образом грунтовыми дорогами.

Потенциально опасными объектами  транспортной инфраструктуры Постаноговского сельского поселения являются участки автомобильных дорог:

Таблица 4.4. Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Вид аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога «Григорьевское - Постаноги» | развилка на д. Зенки | грунтовая | закрытый поворот, нарушение правил очередности проезда |
| Автодорога «Григорьевское - Постаноги» | развилка на д. Шевырята | грунтовая | нарушение правил приоритета и скорости движения |
| Автодорога «Нытва - Григорьевское - Ильинский» | развилка на с. Лузино | груравийная | нарушение скоростного режима и правил проезда |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ДТП необходимо провести реконструкцию улично – дорожной сети поселений, с реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок ожидания. Необходимо все дороги в населенных пунктах выполнить в твердом покрытии. На магистральных и обходных дорогах необходимо предусмотреть оборудование разделительных перегородок между смежными проезжими частями дороги.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ГВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

Все рассмотренные выше сценарии аварийных ситуаций при перевозке ЛВЖ и СУГ можно отнести к трем основным видам аварий, возникающих при ДТП на автомобильном транспорте:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси ТВС (ГВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 4.5. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 4.6. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | 687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Е)  Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий,  как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Постаноговского сельского поселения являются:

  - Автомобильная дорога районного значения «Нытва-Григорьевское-Постаноги-Лузино», по которой наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ и др.).

  - Участок  железной дороги Москва-Владивосток 1359-1364 км, по которому транспортируются взрывоопасные грузы и АХОВ.

- Отопительные котельные.

- Гидротехнические сооружения:

- ГТС пруда на р. Пая в с. Лузино;

- ГТС пруда на притоке р. Пая в д. Ковриги;

- ГТС пруда на притоке р. Пая в д. Котельники;

- ГТС пруда на р. Урва в д. Заполье.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в Постаноговском сельском поселении позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные в таблице 2.5.12 показали, что наибольшую опасность для населения  района представляют возможные аварии при перевозке сжиженных и сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным транспортом.

Таблица 4.7. Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО

| Вид аварии | Место аварии | Статистич частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятного поражения населения (чел) | Коллективный риск (число пострадавших в год) (чел/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Григорьевское- Постаноги», у д. Зенки | 3·10-4 | 11,6 | 3,5·10-3 |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Постаноги- Заполье», в д. Постаноги | 3·10-4 | 40,6 | 1,22·10-2 |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Постаноги- Заполье», у д. Заполье | 3·10-4 | 29,0 | 8,7·10-3 |
| Огненный шар | Автодорога «Григорьевское- Постаноги», у д. Зенки | 3·10-4 | 0,8 | 2,4·10-4 |
| Огненный шар | Автодорога «Постаноги- Заполье», в д. Постаноги | 3·10-4 | 2,0 | 6,0·10-4 |
| Огненный шар | Автодорога «Постаноги- Заполье», у д. Заполье | 3·10-4 | 2,8 | 8,4·10-4 |
| Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Григорьевское- Постаноги», у д. Зенки | 3·10-4 | 12,6 | 3,8·10-3 |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Постаноги- Заполье», в д. Постаноги | 3·10-4 | 44,2 | 1,32·10-2 |
| взрыв облака ТВС | Автодорога «Постаноги- Заполье», у д. Заполье | 3·10-4 | 31,5 | 9,5·10-3 |
| пожар пролива | Автодорога «Григорьевское- Постаноги», у д. Зенки | 3·10-4 | 0,5 | 1,5·10-4 |
| пожар пролива | Автодорога «Постаноги- Заполье», в д. Постаноги | 3·10-4 | 1,75 | 5,3·10-4 |
| пожар пролива | Автодорога «Постаноги- Заполье», у д. Заполье | 3·10-4 | 1,25 | 3,8·10-4 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001«Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля» территории Постаноговского сельского поселения попадают сложные участки автомобильной дороги районного значения «Нытва-Григорьевское-Постаноги» у развилки на д. Зенки и «Нытва-Григорьевское-Ильинский» у развилки на д. Заполье. Эти объекты требуют оценки существующих и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

В зону «неприемлемого риска» попадает вероятность аварий при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ) автомобильным транспортом через населенный пункт –д. Постаноги. Эти обстоятельства требуют принятия неотложных мер по уменьшению риска данных перевозок. Для этого необходимо полностью запретить подобные перевозки через центр деревни, установить специальные объездные маршруты, время следования автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами ГИБДД, а также организовать на участках внутрирайонной дорожной сети своевременный ремонт и регулярное эксплуатационное содержание.

5. Первоочередные градостроительные мероприятия

Мероприятия по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2011 – 2012 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2011 – 2012 |

Мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Обустройство артезианских скважин для обеспечения водоснабжения д. Постаноги, д. Заполье, д. Зенки, с.Лузино. | 2011 – 2019 |
| Проведение капитального ремонта сети водоснабжения сельского поселения. | 2011 – 2019 |
| Реконструкция существующих артезианских скважин, совершенствование применяемых технологических процессов водоподготовки, организация зон санитарной охраны. | 2011 – 2019 |

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры (водоочистка)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция магистральной системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров. | 2011 – 2019 |

Мероприятия по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории сельского поселения. | 2011 – 2019 |

Мероприятия по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, падающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ. | 2011 – 2019 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2011 – 2019 |
| Обеспечить выбор земельного участка для размещения свалки ТБО | 2012-2014 |

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт зданий детских садов и общеобразовательных школ. | 2011 – 2029 |
| Капитальный ремонт зданий ФАП | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт существующих домов культуры, библиотеки. | 2011 – 2019 |
| Оформление права муниципальной собственности на земельный участок и здание церкви Апостолов Петра и Павла в с. Лузино. Восстановление храма | 2014 -2017 |

Мероприятия по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Укрупнить подразделения МПС, доукомплектовать 1-й пожарной машиной в д. Постаноги и разместить с 1 пожарной машиной в д. Заполье. | 2011 – 2019 |
| Очистка и подготовка к противопожарному применению зарастающих и заиленных прудов в населенных пунктах. | 2011 – 2019 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Население

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 1,05 |
| Естественная убыль населения | % | -0,2 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 54% |
| Население младше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 22% |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 24% |
| Средний возраст населения | лет | 39 |

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 108 | 100 | 169 | - |
| Общеобразовательные школы | 152 | 100 | 392 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 15 | 100 | - | - (использование существующих помещений общеобразовательных школ) |

Таблица 3. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2009) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 947 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 39 |
| Обеспеченность септиками, локальными очистными сооружениями | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 97 |
| Обеспеченность канализацией, централизованной водоочисткой | % (от общего жилищного фонда) | н/д | 0 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | н/д | 0,2 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | МВт/год | н/д | 0,3 |
| Годовой расход газа | млн. нм3 в год | 0 | 0,2 |

Список литературы

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 №417-ФЗ)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  N 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001  N 136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006  N 200-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ  (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7- ФЗ с изм. на 05.02.2007

- Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ,  1995г.

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, с изм на 18.12.2006

- «О введении в действие санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03» (Постановление от 10 апреля 2003 г. N 38 Главный государственный санитарный врач Российской федерации министерство здравоохранения Российской федерации).

- "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (Настоящий Федеральный закон, принятый  в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»)

- "Об областных целевых программах" (Закон Пермской области от 05.02.2003 N 620-120).

- «Об охране окружающей среды Пермской области» (Законодательное собрание Пермской области 502-94, с изм. на 05.06.2006)

- «О санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации» (Постановленние № 8 от 16.05.2005.   Главный государственный санитарный врач по Пермской области).

- «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области» (Закон об областной целевой программе № 675-133, от 20.03.2003, в ред. Законов Пермской области № 2149-473 с изм. от 08.04.2005)

- "Охрана окружающей среды Пермской области" О концепции целевой комплексной программы на 2006-2010 годы (Постановление Законодательного Собрания Пермской Области N 2131 от 17 марта 2005 г.)

- «Положение о главном управлении природопользования Пермской области» (Утверждено указом губернатора области от 28.04.2005 № 72).

- Порядок проектирования, согласования и утверждения санитарно-защитных зон предприятий, групп предприятий и промышленных узлов на территории пермской области (утверждён указом губернатора Ю,П, Трутнева от 02.03.2004 № 21)

- Пояснительная записка к проекту федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.   Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сообружения»

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

- Аношкина, Е.Л. Институты и инструменты регионосозидания. Пермь: Издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2006 (сентябрь). 231 с. (14,5 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы: монография. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006 (сентябрь). 304 с. (15,96 п.л.)

- Аношкина, Е.Л. Методы и инструменты обоснования региональной экономической политики: монография / Е.Л. Аношкина. Перм. гос. техн. ун-т. г. Пермь, 2005. 276 с.

- Аношкина, Е.Л., Перский Ю. К. Индивидуальная и социальная полезность высшего образования. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 2001. 98 с. (6 п.л./ 5 п.л.)

- Бобылёв, С.Н. Экологизация экономики и конечные результаты / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев // Вестник МГУ. Сер. Экономика. 2001. № 4. С. 96–108.

- Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учебник для вузов / С.Н. Бобылёв, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. 500 с.

- Бронштейн, А.М. Экологизация экономики: методы регионального управления / А.М. Бронштейн [и др.]. М.: Наука, 1990. 117 с.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. 3-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 495 с.

- Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. М, 1996. С. 17–25.

- Дегтярева, И.В. Асимметрия социально-экономического развития регионов и механизмы ее выравнивания: монография // И.В. Дегтярева, М.Ю. Неучева // Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 134 с.

- Законодательное собрание Пермской области (Постановление от 17 марта 2005 г. N 2131) О концепции целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области на 2006-2010 годы ".

- Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. проф. д.э.н. Ю.К.Перского, доц., к.э.н. Н.Я.Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003. 472 с.

- Концепция развития территории, прилегающей к возводимому участку объездной автодороги г. Перми / Группа Стратегического Консалтинга, Санкт- Петербург 2005 г.

- Концепция Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Проект Минрегионразвития.

- Кулькова, В.Ю. Концептуальные основы регионального развития в современных условиях / В.Ю. Кулькова, Ю.С. Валеева // Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики. Ежеквартальный научно-методический журнал. 2004. № 1. С. 20–26.

- Ларина, Н.И. Региональная политика в странах рыночной экономики: учебн. пособие / Н.И. Ларина, А.А. Кисельников. М.: Экономика, 1998. 172 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 1 / В. Лексин, Е. Андреева, А. Ситников, А. Швецов // РЭЖ. 1993. № 9. С. 50–63.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 5. Экономика и федерализм / В.Лексин, Б.Мильнер, А.Швецов // РЭЖ. 1994. № 11. С. 30–36.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.Н.Лексин, А.Н.Швецов. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 368 с.

- Лексин, В. Региональная политика России: Концепции, проблемы, решения. Статья 4. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития / В.Лексин, А.Швецов // Российский экономический журнал. 1994. № 3. С. 42–49.

- Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Филипп Котлер [и др.]. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 376 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально- экономические показатели. Статистический ежегодник. / РОССТАТ. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. Пермь 2007 г.

- Нестеров, П.М. Региональная экономика: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 447 с.

- Нестеров, П.М. Менеджмент региональной системы: учебник для вузов / П.М. Нестеров, А.П. Нестеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 356с.

- Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы современной экономики. 2005. № 1–2. С 132–136.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. М.: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

- Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

- Портер, М. Конкуренция / Майкл Е. Портер; пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 496 с.

- Маслов, Д.Г. К проблеме выбора показателя устойчивости эколого-экономической системы региона / Д.Г.Маслов // Известия высших учебных заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2005. № 4. С. 120–127.

- Матвеева Г.К. Фауна и население птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья. Автореферат, дис.канд.биол.наук, М., 2005.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2005 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2006 г., 152 с.

- Мониторинг объектов окружающей среды и результаты медико-экологической реабилитации населения за 2004 год: Ежегодный сборник материалов //  Под  общ. редакцией чл.-кор. РАМН, доктора мед. наук, проф. Н.В. Зайцевой, Управление по охране окружающей среды Пермской области. — Пермь, 2005 г., 106 с.

- Муниципальные образования Пермского края. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2007.

- Новосёлов, А.С. Теория региональных рынков: учебник / А.С. Новосёлов. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 448 с.

- Островский, Н.В. Критерии устойчивого развития: региональные аспекты / Н.В.Островский // Приложение к журналу «Межрегиональная группа учёных – институт проблем новой экономики»: сборник научных статей межрегиональной конференции-семинара «Неоэкономика и стратегии развития российских регионов». Киров: ВСЭИ, 2004. С. 7–15.

- Пермский край. Схема территориального планирования. Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» С-Петербург, www.enko.spb.ru

- Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области в 2004 году» // Пермь, 2005 г., с.137-140.

- Состояние федерации в Российской Федерации: доклад Казакова А.И. от 24.09.2003 г. http: //www.fondedin.ru/

- Шепель А.И. Животные Прикамья. Учебное пособие в 2-х томах – Пермь: ПГУ Формат 70х90 1/16, 1 том – 184 стр., 2 том – 168 с.

- Штульберг, Б.М. Региональная политика России: Теоретические основы, задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000. 206 с.