Центр регионального развития, инноваций

и управления (ООО)
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева 50А, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта | И.Е. Лещев |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории | 1:25 000 | 5 |
|  | Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:25 000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

Введение	4

1. Анализ современного состояния территории	6

1.1. Обзор Постаноговского сельского поселения	6

1.1.1. Общие сведения о сельском поселении	6

1.2. Пространственная организация	7

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края	7

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения	9

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	10

1.3.1. Жилищный фонд	10

1.3.2. Инженерная инфраструктура	11

1.3.3. Транспортная инфраструктура	13

1.4. Ресурсный потенциал	15

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	15

1.4.2. Экологическая ситуация	19

1.5. Социально-экономический потенциал	20

1.5.1. Демографические характеристики	20

1.5.2. Социальная сфера	22

1.5.3. Экономический потенциал	23

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	24

Введение

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Постаноговского сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Постаноговское сельское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Постаноговского сельского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Постаноговского сельского поселения в современных условиях. Постаноговское сельское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

Генеральный план Постаноговского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетные срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Постаноговского сельского поселения

Общая численность населения Постаноговского сельского поселения – 1103 человек, количество населенных пунктов – 19. На два крупнейших населенных пункта, д. Постаноги, д. Заполье, приходится 75% от общей численности населения.

Таблица 1.1.1. Населенные пункты Постаноговского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | Постаноговское сельское поселение | 1097 |
| 1 | д. Постаноги | 428 |
| 2 | д. Заполье | 393 |
| 3 | д. Зенки | 130 |
| 4 | с. Лузино | 96 |
| 5 | д. Агапово | 15 |
| 6 | д. Азовские | 7 |
| 7 | д. Антоново | 7 |
| 8 | д. Трошино | 6 |
| 9 | д. Ковриги | 5 |
| 10 | д. Ерофеево | 4 |
| 11 | д. Дудино | 2 |
| 12 | д. Ольховка | 2 |
| 13 | д. Большие Шевырята | 1 |
| 14 | д. Шевырята | 1 |
| 15 | д. Деменево | - |
| 16 | д. Куликово | - |
| 17 | д. Шилоносово | - |

1.2. Пространственная организация

1.2.1. Положение сельского поселения в системе Пермского края

Постаноговское сельское  поселение имеет тесные связи с городом Нытва, поселениями Нытвенского района, городом Пермь.

Город Нытва – административный и экономический центр Нытвенского района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-возможности. Нытва является привлекательным рынком сбыта для предприятий Постаноговское сельское  поселения. Социальные возможности. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Нытве, в частности, в Нытвенском металлургическом техникуме. Многие находят в Нытве работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Постаноговское сельское  поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь. Миграционные связи. Для связей Нытвы и Постаноговское сельское  поселения характерна как безвозвратная, так и маятниковая миграция в обоих направлениях. Жители поселения уезжают на работу или учебу Нытву, жители города Нытва пользуются рекреационными возможностями Постаноговское сельское  поселения. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городским поселением и городом Нытва осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Пермь является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики Постаноговского сельского поселения. Социальные возможности. Доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе, из Новоильинского городского поселения. Молодые люди из сельского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных вузах, Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской медицинской академии, многие находят в Перми работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Постаноговское сельское  поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь. По мере развития рекреационной и развлекательной инфраструктуры Нытвы и Краснокамска значение Перми может измениться. Миграционные связи. Для связей Перми и Постаноговского сельского  поселения характерна безвозвратная миграция в обоих направлениях. Жители поселения уезжают на работу или учебу в Пермь, существует небольшой миграционный поток и в обратном направлении. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городским поселением и городом Пермь осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Краснокамск – административный центр Краснокамского муниципального района, население более 50 тыс. человек. Бизнес-возможности. Краснокамск имеет достаточно большое население, поэтому является перспективным рынком сбыта для предприятий городского поселения. Перспективы для кооперации, совместных действий в развитии научной, технической, инновационной инфраструктуры компаний Перми и Нытвенского городского поселения существуют в пищевой отрасли. Транспортные связи. Транспортное сообщение между двумя городом и поселением осуществляется с помощью автомобильного.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация сельского поселения

Статус и границы Постаноговского сельского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края».

Постаноговское сельское поселение расположено в северной части Нытвенского муниципального района. Постаноговское сельское поселение граничит с Чайковским и Григорьевским сельскими поселениями, а также с Карагайским и Ильинским муниципальными районами.

Планировочные оси Постаноговского сельского поселения складываются вдоль автомобильных дорог Азовские – Постаноги – Большие Шевырята, Лузино – Заполье. Большинство населенных пунктов расположено вдоль планировочных осей. Заполье и Постаноги являются планировочными и социальными центрами сельского поселения.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения. По территории поселения протекает несколько рек, в том числе, реки Сюзьва, Урва, Идес.

Рекреационная зона представлена территориями коллективных садов, базы отдыха (в д. Лузино).

Таблица 1.2.1. Баланс земель Постаноговского  сельского поселения

Баланс земель сельского поселения

| Категория земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 542 | 2,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 11982 | 60,7 |
| Пашня | 7131 |  |
| Пастбище | 1439 |  |
| Сенокос | 1080 |  |
| Прочие земли | 2332 |  |
| Земли лесного фонда, в том числе: | 7193 | 36,4 |
| в том числе Закамское участковое лесничество | 1150 |  |
| в том числе Григорьевское сельское участковое лесничество | 6043 |  |
| Земли запаса | 0 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, в том числе: железнодорожного | 33 | 0,2 |
| Всего: | 197510 | 100 |

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

1.3.1. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Постаноговского сельского поселения составляет 27,5 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 25 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной. Этажность жилья не превышает 2 этажей.

Распределение жилищного фонда по формам собственности: 50% - частная собственность, 20% - муниципальная собственность, 30% - собственники не определены.

Жилищный фонд Постаноговского сельского поселения в значительной степени не обеспечен коммунальной инфраструктурой.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Таблица 1.3.1. Обеспеченность поселения инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Постаноги | 428 | централизованное водоснабжение, , централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Заполье | 393 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Зенки | 130 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| с. Лузино | 96 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Агапово | 15 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Азовские | 7 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Антоново | 7 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Трошино | 6 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Ковриги | 5 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Деменево | 4 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Ерофеево | 4 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Дудино | 2 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Ольховка | 2 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Шилоносово | 2 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Большие Шевырята | 1 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |
| д. Шевырята | 1 | централизованное электроснабжение | малоэтажный жилой фонд |

В д. Постаноги, д. Заполье, д. Зенки, с. Лузино имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки других населенных пунктов осуществляется от колодцев, родников, индивидуальных артезианских скважин.

Фактическое потребление воды населением составляет почти 20 тыс.м3/сут.

Протяженность сетей водоснабжения в поселении -16,2 км. Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Источником централизованного теплоснабжения сельского поселения являются котельные в д. Постаноги, д. Заполье, работающие на угле и на дровах. Централизованное теплоснабжение обеспечивается для зданий учреждений социальной сферы.

Отопление большей части жилой застройки печное.

Электроснабжение Постаноговского сельского поселения осуществляется от электроподстанции ПС Фиминята по двум вводам на ТП Постаноги - Азовские и на ТП Заполье- Ковриги- Лузино по воздушным линиям ВЛ-10кВ и ВЛ-0,6кВ. Протяжённость обслуживаемых в поселении линий электропередачи составляет около 40 км.

В настоящее время газопровод в Постаноговском сельском поселении отсутствует. Для газификации квартир и жилых домов используется привозной сжиженный газ. Обеспечение квартир сжиженным газом составляет около 30%.

1.3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание населения осуществляется ИП Кошкиным С.Н.

Внешние и внутренние транспортные связи Постаноговского сельского поселения обеспечиваются автобусным маршрутом «Нытва – Григорьевская – Лузино»,  «Нытва – Григорьевская – Постаноги».

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в д. Постаноги, с. Лузино, д. Заполье.

В Постаноговском сельском поселении имеются следующие муниципальные автодороги.

Таблица 1.3.2. Автодороги Нытвенского муниципального района, проходящие

по территории Постаноговского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Общая протяженность (км) | Протяженность с асфальтобетонным покрытием | Протяженность с облегченным покрытием | Техническая категория | Наличие автобусного сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паспортизированные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | Григорьевское - Постаноги | 13,24 |  | 13,24 | 4 | есть |
| 2 | Нытва – Григорьевское – Ильинский - Лузино | 4,810 |  | 4,810 | 4 | есть |
|  | Не паспортизированные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 3 | «Нытва – Григорьевское – Ильинский» - Антоново | 1,2 |  |  | 5 | нет |
| 4 | «Нытва – Григорьевское – Ильинский» - Ковриги | 0,5 |  |  | 5 | нет |
| 5 | Постаноги - Агапово | 1,2 |  |  | 5 | нет |
| 6 | Постаноги - Азовские | 2,6 |  |  | 5 | нет |
| 7 | Большие Шевырята – Демино | 3,5 |  |  | 5 | нет |
| 8 | «Фиминята – Постаноги» - отв. на Куликово | 1,5 |  |  | 5 | нет |
| 9 | Постаноги - Ерофеево | 2,0 |  |  | 5 | нет |
| 10 | «Григорьевское – Постаноги» - Зенки | 1,5 |  |  | 5 | нет |
| 11 | Постаноги – Азовские - Трошино | 1,0 |  |  | 5 | нет |
| 12 | Зенки - Мокино | 6,0 |  |  | 5 | нет |
| 13 | «Нытва – Григорьевское – Ильинский» - Заполье | 0,1 |  |  | 5 | нет |
| 14 | «Григорьевское – Ильинский» - Лузино - Антоново | 2,0 |  |  | 5 | нет |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО автомобильных дорог |  |  |  |  |  |

Дорожная сеть Постаноговского сельского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее. Сложившаяся дорожная сеть является достаточной, но требует приведение в нормативное состояние.

Таблица  1.9.3. Дорожная сеть населенных пунктов

Постаноговского  сельского поселения.

| Населенный пункт, дороги и улицы внутри населенных пунктов | Наименование улицы | Протяженность (км) | тип покрытия | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постаноги | Заречная | 0,35 | облегченное | 3 |
|  | Полевая | 0,4 | облегченное | 3 |
|  | Специалистов | 0,7 | облегченное | 3 |
|  | Садовая | 0,4 | облегченное | 3 |
|  | Советская | 1,0 | облегченное | 3 |
|  | Школьная | 0,3 | облегченное | 3 |
|  | Юбилейная | 0,4 | облегченное | 3 |
| Зенки | Центральная | 0,75 | облегченное | 3 |
|  | Лесная | 0,3 | облегченное | 3 |
|  | Полевая | 0,4 | облегченное | 3 |
| Заполье | Полевая | 0,7 | облегченное | 3 |
|  | Советская | 0,5 | облегченное | 3 |
|  | Ветеранов | 0,8 | облегченное | 3 |
|  | Беляева | 0,7 | облегченное | 3 |
|  | Шефская | 0,5 | облегченное | 3 |
|  | Молодежная | 0,5 | облегченное | 3 |
|  | Школьная | 0,3 | облегченное | 3 |
|  | Лесная | 0,5 | облегченное | 3 |
|  | Мира | 0,5 | облегченное | 3 |
| Лузино | Советская | 1,0 | облегченное | 3 |
|  | Красных Орлов | 0,4 | облегченное | 3 |
| Ковриги | Полевая | 1,5 | облегченное | 3 |
| Антоново | Луговая | 0,8 | облегченное | 3 |
| Агапово |  | 0,9 | облегченное | 3 |
| Азовские |  | 0,1 | облегченное | 3 |
| Большие Шаврята |  | 0,4 | облегченное | 3 |
| Деменево |  | 0,7 | облегченное | 3 |
| Дудино |  | 0,45 | облегченное | 3 |
| Ерофеево |  | 0,2 | облегченное | 3 |
| Куликово |  | 0,3 | облегченное | 3 |
| Ольховка |  | 0,25 | облегченное | 3 |
| Трошино |  | 0,25 | облегченное | 3 |
| Шевырята |  | 0,35 | облегченное | 3 |
| Шилоносово |  | 0,1 | облегченное | 3 |

На территории поселения отсутствуют АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, автомойки, а также автотранспортные предприятия.

Таблица 1.3.3. Показатели транспортной отрасли сельского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 23 | 23 | 22 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

На расчетный срок потребуется текущий ремонт улично-дорожной сети сельского поселения, в среднем 1 км. ежегодно, таким образом, будет обеспечено соответствие автодорожной сети поселения действующим нормативам.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Климат Постаноговского сельского поселения умеренно-континентальный, зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным, он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели. Лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18,5 °С, абсолютный максимум летней температуры достигает +38 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5оС) колеблется от 145 до 165 дней. Продолжительность вегетационного периода может быть расценена как умеренная, имеются благоприятные предпосылки для разносторонне развитого овощеводства (кроме особо теплолюбивых культур), ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков 550-600 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, которые образуются в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют только положительные значения.

Для поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %. С учетом величины выбросов диоксида серы  и  окислов азота,  вероятность образования промышленных туманов возможна на всей территории поселения.

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства.

Территория поселения находится на восточной окраине Русской платформы. Рельеф поселения района равнинный с сильной расчлененностью, развита овражная сеть. Преобладающие почвы дерново-средне- и слабоподзолистые глинистые и суглинистые.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков.  Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м.

Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м.

Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м.

Вся поверхность района покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Гидросеть поселения представлена реками Сюзьва, Урва, Идес и другими.

На территории поселения находятся 6 прудов, информация о которых представлена в таблице 1.4.1.

Таблица  1.4.1. Перечень прудов на территории Постаноговского  сельского поселения.

| № | Название ГТС пруда согласно инвентаризации | Название населенного пункта | Название водотока | Объем пруда тыс. м3 | Площадь зеркала пруда, га | Название организации-собственника ГТС пруда | Необходимость ремонта ГТС пруда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №32 | д. Лузино | р. Пая | 15,0 | 1,5 | не определен | Не нужен |
| 2 | №36 | д. Заполье | р. Урва |  |  | не определен | Текущий |
| 3 | №37 | д. Заполье | ручей б/н | 30,0 | 3,5 | не определен | Текущий |
| 4 | №38 | д. Заполье | ручей б/н | 5,0 | 0,5 | не определен | Не нужен |
| 5 | № 39 | д. Постаноги | ручей б/н | 37,5 | 2,5 | не определен | Текущий |
| 6 | №33 | с. Лузино | р. Пая | 3,75 | 0,25 | не определен | Текущий |

Территория Постаноговского сельского поселения расположена в зоне южной тайги, где ель и пихта перемежаются с липой, березой, осиной, лиственными кустарниками.

Лесная растительность района представлена в основном вторичными лесами, в которых преобладают хвойные породы - ель, сосна, распространены мелколиственные - береза, осина. В этих лесах, образующих подзону южной тайги, разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняется травянистой растительностью. Они в большинстве случаев возникают в местах вырубки и после пожаров сосновых и темнохвойных лесов. Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины на их месте восстанавливается хвойный древостой.

На территории распространены злаково-разнотравные луга, основу которых составляют злаки (полевица белая, мятлик луговой, овсяница красная, вейник тростниковый) и многочисленные представители разнотравья (лютик ползучий, чина луговая, клевер ползучий и луговой). Луга используются как пастбища и сенокосы.

Животный мир представлен обитателями лесов, среди которых встречаются волк, лось, заяц-беляк, белка, лисица, куница. Прижились интродуценты с юго-востока: кабан и колонок. В поселении продолжается реаклиматизация бобра, начатая ещё в пятидесятых годах, акклиматизация енотовидной собаки и ондатры. В лесах распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц, из перелетных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, ласточки и другие. Наибольшее промысловое значение из птиц имеют глухарь, тетерев и рябчик, утки.

На территории Постаноговского сельского поселения отсутствуют разведанные запасы полезных ископаемых.

1.4.2. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация на территории поселения подвержена воздействию местных промышленных предприятий, сферы ЖКХ, а также транспортной инфраструктуры.

На территории поселения также находится несколько несанкционированных свалок ТБО, захламляющих территории населенных пунктов и территории лесного фонда. В населенных пунктах организован вывоз бытового мусора по графику.

В массе выбросов местной отрасли ЖКХ преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид, окиси азота. Автомобильный и самоходный транспорт загрязняют атмосферу диоксидом азота, стойкими органическими соединениями, оксидом углерода.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются хозяйственно-бытовые стоки населения: как постоянного местного населения, так и временного населения, дачных и садовых кооперативов.

Из отраслей промышленности наибольшее влияние на окружающую среду оказывает сельское хозяйство. Предприятия, базирующиеся в д. Постаноги и Заполье загрязняют поверхностные и подземные воды хозяйственными стоками: с площадок хранения навоза, автотранспортных средств и ГСМ.

1.5. Человеческий потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность населения Постаноговского сельского поселения составляет 1103 человек.

В возрастной структуре преобладает население трудоспособного возраста.

Рисунок. Структура населения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (01.01.2008) | Численность населения (01.01.2012) | Убыль/прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постаноговское сельское поселение | 1097 | 1080 | -17 |
| 1 | д. Постаноги | 428 | 411 | -17 |
| 2 | д. Заполье | 393 | 410 | +7 |
| 3 | д. Зенки | 130 | 125 | -5 |
| 4 | с. Лузино | 96 | 91 | -5 |
| 5 | д. Агапово | 15 | 13 | -2 |
| 6 | д. Азовские | 7 | 7 | - |
| 7 | д. Антоново | 7 | 5 | -2 |
| 8 | д. Трошино | 6 | 4 | -2 |
| 9 | д. Ковриги | 5 | 5 | - |
| 10 | д. Ерофеево | 4 | 3 | -1 |
| 11 | д. Дудино | 2 | 2 | - |
| 12 | д. Ольховка | 2 | 1 | -1 |
| 13 | д. Большие Шевырята | 1 | 1 | - |
| 14 | д. Шевырята | 1 | 1 | - |
| 15 | д. Деменево | - | 1 | +1 |
| 16 | д. Куликово | - | - |  |
| 17 | д. Шилоносово | - | - |  |

В поселении происходит убыль населения. За рассматриваемый период население сократилось  на 17 человек (1,5%)

Если существующие демографические тренды, характерные для России (умеренный рост рождаемости, низкая продолжительность жизни) сохранятся, на расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения до 1055 человек.

Рисунок. Тренд изменения численности населения

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.5.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения | Наличие социальной инфраструктуры (существующая / проектируемая) |
| --- | --- | --- |
| д. Постаноги | 428 | Средняя общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Аптечный пункт Библиотека Дом культуры Отделение связи Предприятия торговой инфраструктуры |
| д. Заполье | 393 | Неполная общеобразовательная школа Детский сад Фельдшерско-акушерский пункт Библиотека Дом культуры Предприятия торговой инфраструктуры Предприятия финансовой инфраструктуры |
| Другие населенные пункты | 282 | - |

Основные населенные пункты поселения обеспечены инфраструктурой образования, здравоохранения, культуры. Средние школы сельского поселения имеют резерв загруженности.

Таблица 1.5.2. Загрузка средних школ сельского поселения

| Средняя школа | Расчетное количество учащихся | Показатель загрузки |
| --- | --- | --- |
| Средняя школа в д. Постаноги | 194 | 33% |
| Средняя школа в д. Заполье | 198 | 25% |

Детские сады также недозагружены.

Таблица 1.5.3. Загрузка детских садов сельского поселения

| Средняя школа | Расчетное количество детей | Показатель загрузки |
| --- | --- | --- |
| Детский сад в д. Постаноги | 90 | 28% |
| Детский сад в д. Заполье | 79 | 24% |

В поселении имеются два культурно-досуговых учреждения:  Дом досуга в д. Постаноги со зрительным залом на 100 посадочных мест и Дом досуга в д. Заполье со зрительным залом на 150 посадочных мест.

1.5.3. Экономический потенциал

Постаноговское сельское поселение относится к староосвоенным территориям аграрного типа, с относительно высокой плотностью заселения и хозяйственного использования земель. Сложившаяся специализация поселения – сельское хозяйство. Доля сельскохозяйственного производства в поселении 100%.

Отрасли специализации поселения нуждаются в модернизации, также перед поселением стоит задача развития новых отраслей специализации, стимулирования местного предпринимательского потенциала.

Часть населения Постаноговского сельского поселения работает или учится в других городах Пермского края, в частности, в Перми.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Сельское поселение должно преодолеть три вызова, чтобы обеспечить устойчивое развитие.

Инфраструктурный вызов. На сегодняшний день большая часть населения не обеспечена коммунальной инфраструктурой, ситуацию необходимо изменить. В улучшении также нуждаются социальная и транспортная инфраструктура.

Экономический вызов. В настоящее время в сельском поселении не создано достаточного количества рабочих мест. Органы местного самоуправления сельского поселения должны способствовать развитию экономики поселения на основе успешных кластеров.

Экологический вызов. Органы местного самоуправления поселения и муниципального района должны способствовать уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории населения обеспечивается за счет предприятий социальной сферы, а также личного подсобного хозяйства. Около 70% трудоспособного населения работают за пределами сельского поселения, главным образом, в г. Нытва. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Численность населения уменьшается опережающими темпами, на расчетный срок возможно снижение численности населения до 700 - 800 человек.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома и целые населенные пункты.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, невозможности работы учреждений культуры ввиду аварийного состояния зданий. Система образования на территории поселения не позволяет подготовить выпускников для продолжения обучения в Вузах. Условия для занятия физической культурой и спортом отсутствуют.

Экологическая обстановка ухудшается за счет загрязнения территории вблизи населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог общего пользования твердыми бытовыми отходами, подземных и поверхностных вод жидкими бытовыми отходами из выгребов.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение не обеспечиваются. Другие виды инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Постаноговского сельского поселения из инфраструктурного кризиса. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и сельского поселения).

Численность населения увеличивается за счет роста рождаемости, увеличения средней продолжительности жизни, а также положительного сальдо миграции.

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 – 40 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории сельского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, появляются возможности получения дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет преимущественно индивидуальных решений в водоочистке, энергоснабжении. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и централизованное электроснабжение обеспечиваются для всех жителей поселения.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте крупнейших населенных пунктов, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.

Таблица 2.1. Цели и задачи развития сельского поселения

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Улучшить качество жилищного фонда, инженерной инфраструктуры поселения | Выделение новых территорий под жилищное строительство, разработка проектов планировки. Ликвидация ветхого жилищного фонда. Обеспечение устойчивых транспортных связей поселения за счет своевременного текущего ремонта дорожной сети. Реконструкция существующих сетей и источников электроснабжения. Обеспечение централизованного водоснабжения в крупнейших населенных пунктах сельского поселения. Реконструкция сети уличного освещения. |
| Улучшить качественной социальной инфраструктуры, создать условия для развития человеческого потенциала | Организация работы учреждений дополнительного образования. Увеличение вместимости сети дошкольных образовательных учреждений. Развитие сети общеобразовательных школ. Развитие сети учреждений искусства и культуры. Улучшение возможностей получения услуг отрасли здравоохранения. Улучшение возможностей занятия физкультурой и спортом на территории поселения. |
| Минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду | Совершенствование системы сбора и утилизации хозяйственно-бытовых отходов. |