Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

СТАНЦИЯ ЧАЙКОВСКАЯ

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

| Начальник НИЧ Пермского государственного технического университета, д.т.н., профессор | А.Н. Аношкин |
| --- | --- |
| Руководитель проекта, зам. директора Центра регионального развития, инноваций и управления | И.Е. Лещёв |
| Главный архитектор проекта | Ю.Н. Чадов |
| Главный инженер проекта | К.Л. Резанов |

Пермь 2007

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексная оценка территории | 1 : 2000 | 5 |
|  | Генеральный план (основной чертеж) | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема функционального зонирования | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1 : 2000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

Введение	6

1. Станция Чайковская. Современное состояние	8

1.1. Общая характеристика населенного пункта	8

1.2. Анализ предыдущего генерального плана	10

1.3. Природные условия и ресурсы	17

1.4. Современное состояние окружающей среды	20

1.5. Экономика населенного пункта	22

1.6. Демографическая структура села Шерья	26

1.7. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	31

1.8. Социальная сфера	36

1.9. Текущее территориальное планирование	39

1.10. Выводы	42

2. Проектные предложения развития населенного пункта	43

2.1. Цели и принципы территориального планирования населенного пункта	43

2.2. Территориальное развитие населенного пункта	46

2.2.1. Зона жилой застройки	49

2.2.2. Общественная зона	49

2.2.3. Производственная зона	50

2.2.4. Рекреационная зона	51

2.2.5. Предложения по изменению черты населенного пункта	52

2.3. Жилой фонд	53

2.4.Социальная инфраструктура	54

2.5. Транспортная инфраструктура	56

2.6. Инженерная инфраструктура	57

2.6.1. Водоснабжение	57

2.6.2. Водоотведение	62

2.6.3. Теплоснабжение	66

2.6.4. Газоснабжение	67

2.6.5. Электроснабжение	69

2.7. Инженерная подготовка территории	72

2.8. Природоохранные мероприятия	76

2.9. Обеспечение безопасности населенного пункта от природных и техногенных угроз	83

2.9.1. Инженерная инфраструктура	83

2.9.2. Возможные ЧС техногенного характера	83

2.9.3. Возможные ЧС природного характера	86

2.9.4. Оповещение населения о ЧС	89

2.10. Благоустройство территории населенного пункта	90

2.11. Принципы экономического развития станции Чайковская	91

2.11.1. Развитие лесопромышленного комплекса	91

2.11.2. Развитие предпринимательства	91

2.11.3. Привлечение инвесторов	92

2.12. Перспективы развития за пределами расчетного срока	93

2.13. Политика реализации генерального плана	94

2.14. Основные показатели проекта	97

Введение

Настоящая корректировка генерального плана станции Чайковская проведена по заказу Администрации Нытвенского муниципального района Пермского края.

Основная цель корректировки генерального плана – разработка стратегии устойчивого развития населенного пункта в современных условиях. Ст. Чайковская должна стать территорией комфортной для проживания, привлекательной для населения и потенциальных инвесторов.

Для реализации поставленной задачи органы местного самоуправления ст. Чайковская должны справиться с экономическими проблемами, сдерживающими развитие поселка, а также обеспечить удобную для жителей и других субъектов территориальную структуру населенного пункта.

В ходе корректировки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития организационно-планировочной структуры поселка, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Предложения в рамках корректировки генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Генеральный план станции Чайковская, проект планировки и застройки ст. Чайковская – центральной усадьбы совхоза «Правда» Нытвенского района Пермской области, был разработан Пермским филиалом института «Уралгипросельхозстрой» в 1985 году по договору с отделом по делам строительства и архитектуры Пермского облисполкома. Расчетный срок генерального плана 20 лет.

За исходный год на момент обследования при корректировке генерального плана принят 2007 год. Корректировка генерального плана проведена на расчетный срок 20 лет, до 2027 года.

Проектные предложения корректировки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1. Станция Чайковская. Современное состояние

1.1. Общая характеристика населенного пункта

Ст. Чайковская расположена в восточной части Нытвенского района, в 40 км от районного центра, города Нытва.

По территории населенного пункта проходит железная дорога Пермь – Москва, автодороги районного значения Пермь – ст. Чайковская, ст. Чайковская – Нытва. Транспортное сообщение с населенными пунктами области осуществляется регулярными автобусными маршрутами и посредством железнодорожного сообщения.

По соседству со станцией Чайковская расположено несколько населенных пунктов: поселок Майский, деревни Удалы, Ниж. Морозы, Калуги и Жигали. Также поблизости находится несколько водоемов, в том числе, реки Сюзьва, Прыловка, Моргуновка, Дедюзка. Река Сюзьва, протекающая на востоке и на севере от станции, является наиболее крупным водоемом в окрестностях населенного пункта.

Историческое развитие станции было связано с двумя факторами: железной дорогой и сельским хозяйством.

Развитие поселка началось со строительства в этом месте железнодорожной ветки на г. Нытву, Чайковская стала узловой станцией. Станция названа в честь великого композитора Петра Ильича Чайковского, семья которого жила в поселке возле Нытвенского завода в 1913 году.

Позже на ст. Чайковская была размещена центральная усадьба совхоза «Правда». В настоящее время совхоз существует как ООО «Зори», хотя с начала 1990-х годов сельское хозяйство в поселке пришло в упадок.

Современная численность населения ст. Чайковская составляет 3 613 человек, причем постепенно снижается.

Экономика находится в тяжелом положении. В населенном пункте отсутствуют успешные крупные или средние предприятия, малых предприятий немного. Основными отраслями экономики ст. Чайковская являются социальная сфера, транспортное обслуживание и, номинально, сельское хозяйство.

Удобное транспортное положение поселка позволяет жителям активно осваивать рынки труда соседних населенных пунктов. Из ст. Чайковская до поселка Майский можно добраться на личном автотранспорте или автобусе за 15 минут, до Краснокамска – за 1 час, а до Перми на электричке – за 1 час 15 минут. В результате, более половины трудоспособного населения Чайковской учится или работает в других населенных пунктах: поселке Майский, городах Краснокамск, Пермь.

Социальная инфраструктура представлена учреждениями образования, здравоохранения, общественной безопасности, торговая инфраструктура находится в хорошем состоянии, слабо использованы рекреационные возможности поселка.

1.2. Анализ предыдущего генерального плана

В предыдущем генеральном плане были рассмотрены вопросы размещения всех типов объектов необходимых для населенного пункта, развития поселковой инфраструктуры, демографических и экономических процессов.

В целом, современная ситуация на ст. Чайковская отличается от ранее запланированной, жители хуже, чем планировалось, обеспечены жильем, коммунальной и социальной инфраструктурой. Кроме того, экономическая ситуация в Чайковской кардинально отличается от предположений генерального плана 1985 года.

Прогноз по численности населения оправдался, предполагалось, что численность населения на расчетный срок (2005 год) составит 3650 человек, в действительности в 2005 году численность населения составила 3630 человек, в настоящее время население Чайковской – 3613 человек.

рис. 1 Прогноз по численности населения (генплан 1985 г.)

В то же время, заметны различия между планируемой и фактической структурой населения. Население младше трудоспособного возраста по генплану должно было составить 35% от общей численности населения, фактически в 2005 году оно составило 27% от численности населения. При этом в генплане 1985 года за население младше трудоспособного возраста принималась возрастная группа младше 16 лет, а при корректировке данного генплана – младше 18 лет, то есть разница между планом и фактической ситуацией еще больше. Доля лиц старше трудоспособного возраста также незначительно ниже планируемой, 15% вместо 17%.

рис. 2 Прогноз по структуре населения (генплан 1985 г.)

Предложенная в генплане территориально-пространственная структура задала направление для развития поселения на расчетный срок, однако дальнейшее развитие поселка в рамках старой территориально-планировочной структуры представляется затруднительным. Наиболее перспективное направление развития селитебной территории поселка, восточное, предложенное еще в генеральном плане 1985 года, занято постройками сельскохозяйственного предприятия.

Вопреки генеральному плану у Чайковской появилось ответвление с жилыми постройками к западу от основного массива населенного пункта, отделенное от основной селитебной территории двумя реками и лесом.

В соответствии с генпланом общая жилая площадь поселка на 2005 год должна была составить 59 040 м2, а обеспеченность жильем – 18 м2 на человека. Фактическая жилая площадь в 2005 году составила 51 126 м2, а обеспеченность жильем – 14 м2 на человека.

Таблица 1. Сопоставление населения и жилого фонда

| Показатель | 2005 год (план) | 2005 год (факт) | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (чел.) | 3 650 | 3 567 | 3 613 |
| Жилой фонд (м2) | 59 040 | 51 126 | 51 126 |

В Чайковской отсутствуют запланированные ранее общественная зона отдыха с аллеями и прогулочными дорожками, а также спортивная зона.

Рекомендации по социальной инфраструктуре, выработанные в предыдущем генплане, реализованы не полностью, в поселке нет кинотеатра, дома юного техника, музыкальной школы, пожарного депо, общественных бань, вместо двух детских садов на 280 мест каждый в населенном пункте действует один детский сад на 200 мест.

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Объект | Предложения генерального плана (1985 г.) | Фактическая ситуация (2007 г.) |
| --- | --- | --- |
| детские ясли-сад вместимостью 280 чел. | сохраняются | есть (на 200 чел.) |
| детские ясли-сад вместимостью 280 чел. | строятся | нет |
| школа вместимостью 784 чел. | сохраняется | есть (на 625 мест) |
| клуб на 200 мест | сохраняется | есть |
| клуб на 400 мест | строится | нет |
| больница (амбулатория) | сохраняется | есть |
| больница (поликлиника) | сохраняется | есть |
| аптека | строится | есть |
| предприятия бытового обслуживания | строятся и сохраняются | нет |
| прачечные | строятся и сохраняются | нет |
| общественные бани | строятся | нет |
| спортивный зал | строится | нет |
| бассейн | строится | нет |
| пожарное депо | строится | нет |
| библиотека | сохраняется | есть |
| дом технического творчества | строится | нет |
| музыкальная школа | строится | нет |
| кинотеатр | строится | нет |

Водоснабжение в генплане было предусмотрено с двумя подъемами воды, хранением регулируемого запаса в резервуарах чистой воды и в баке водонапорной башни, в качестве источника водоснабжения устанавливались артезианские скважины. Принципиальная схема водоснабжения не изменилась.

Сети водоснабжения предполагалось сделать кольцевыми к 2005 году, однако на сегодняшний день сети остаются тупиковыми.

Была предусмотрена канализационная сеть самотечной и напорной канализации, очистка вод на очистных сооружениях в восточной части поселка, сброс вод – в реку Прыловка. В настоящее время канализационная сеть представлена самотечной канализацией. Канализационные очистные сооружения расположены к востоку от поселка, за зоной сельскохозяйственного производства.

В генплане предлагались мероприятия по переводу централизованного теплоснабжения на одну общепоселковую котельную вместо пяти существующих на тот момент котельных, это было сделано, однако проектируемого расширения общепоселковой котельной до 6 котлов не произошло. Необходимости в расширении котельной не возникло в связи с меньшим, чем предполагалось, количеством функционирующих зданий социальной инфраструктуры.

Благоустроенный сектор жилой застройки предлагалось расширить, обеспечив  водопроводом и канализацией 3280 человек. Однако этого не произошло, в настоящее время холодным водоснабжением обеспечены 1698 жителей Чайковской, а канализацией – 1190.

Таблица 3. Коммунальная инфраструктура

| Сети | Предложения генерального плана, охват (% от жилой застройки) | Фактическая ситуация, охват (% от жилой застройки) |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 89% | 47% |
| Канализация | 89% | 34% |

По генеральному плану 1985 г. расход воды на вторую очередь был определен 1,999 тыс.м3/сутки, из них на хозяйственно-питьевые нужды – 0,692 тыс.м3/сутки. Остальная часть водопотребления предусматривалась на производственные нужды.

В рамках мероприятий по обеспечению водоснабжения намечалось:

- объединить систему хозяйственно-питьевого и производственно-пожарного водопровода;

- осуществлять хранение регулирующего запаса воды в резервуарах чистой воды и в баке башни;

- осуществлять хранение неприкосновенного пожарного запаса в резервуарах чистой воды;

- осуществлять пожаротушение на время строительства I очереди из пожарных резервуаров;

- источником водоснабжения поселка принять подземные воды существующих и проектируемых артезианских скважин, с суточной производительностью 312 м3/сутки;

- вокруг артезианских скважин принять зону строгого режима (зона I пояса) 50х50 метров с установкой ограждения, благоустройством и отводом поверхностных вод;

- строительство станции второго подъема для подачи воды в водопроводную сеть из резервуара чистой воды с производительностью 85 м3/час и напором 28,6 метра;

- строительство водонапорной башни высотой 21 метр и емкостью 200 м3.

В настоящее время мероприятия 2, 6 и 8 не реализованы.

По генеральному плану 1985г. суммарный расход загрязненных сточных вод был определен 0,911 тыс. м3/сутки, из них от жилой зоны  – 0,683 тыс.м3/сутки.

Генеральный план намечал следующие мероприятия по очистке воды:

- строительство канализационных насосных станций №1, № 2, № 3 для подкачки стоков в самотечные коллекторы;

- строительство самотечных коллекторов из пластмассовых труб ПВД диам. 160-220 мм.

В настоящее время эксплуатируются канализационные очистные сооружения  биологической очистки общей проектной производительностью 0,75 тыс. м3/сутки.  Очистные сооружения поселка находятся на балансе МУП ЖКХ «Чайковская». Выпуск очищенных стоков производится в реку Прыловка, механическая очистка сточных вод не предусмотрена.

В экономической части генплана было уделено большое место сельскому хозяйству, расчетам, связанным с развитием совхоза «Правда», предполагалось, что развитие поселка будет связано с данной отраслью.

Расчеты по развитию совхоза «Правда» оказались неактуальными, сегодня сельское хозяйство играет все меньшую роль в жизни ст. Чайковская, жители станции ориентированы на поиск работы вне населенного пункта.

Чайковская, во многом, развивалась не по генеральному плану. Это связано, в первую очередь, с экономической и социальной ситуацией в России в конце 80-х – начале 90-х годов, в числе прочего, деградацией отрасли сельского хозяйства поселка. Органы власти ст. Чайковская в условиях кардинально изменившейся в 1990-х гг. экономической ситуации не смогли обеспечить выполнение всех запланированных в 1985 году мероприятий.

1.3. Природные условия и ресурсы

Ст. Чайковская расположена в зоне умеренно-континентального климата. Климат характеризуется холодной продолжительной и снежной зимой, коротким, умеренно-теплым летом.

Самый холодный месяц – январь, средняя температура воздуха в январе –14.7оС. Самый теплый месяц – июль, средняя температура +18.3оС. В июле бывают периоды затяжной холодной погоды, когда средняя температура днем не превышает +15оС, в такие периоды возможны ночные заморозки. Максимальная температура летом +35оС, минимальная температура зимой –50оС.

Отопительный период, то есть, период со средней суточной температурой воздуха +8оС, длится в среднем 225 дней – с конца сентября до начала мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2 – 3 недели.

Продолжительность вегетационного периода умеренная, климатические условия благоприятны для овощеводства, кроме теплолюбивых культур, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков 550-600 мм, около 70% осадков выпадают в период с мая по сентябрь. Для Чайковской характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года, влажность воздуха в зимний, летний и осенний периоды превышает 70%.

Зимой наблюдаются гололедно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега или дождя, намерзание льда на дорогах затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и держится в среднем 170 – 190 дней в году. Толщина снега к марту достигает 60 – 70 см.

Преобладающее направление ветров – юго-западное.

Ст. Чайковская расположена на правом коренном склоне реки Сюзьвы, осложненном долинами рек, ручьев и логами, реки и ручьи текут в основном на север, в сторону Сюзьвы.

Непосредственно в жилой зоне ст. Чайковская находятся разветвленные покрытые лесом лога. По дну лога, расположенного на северо-восточной окраине, протекает ручей, пойма ручья заболочена, в весеннее время затапливается. Выходы подземных вод наблюдаются по дну лога, расположенного в западной части станции Чайковская, у его восточного склона образовано 2 пруда.

На площадке развиты два горизонта грунтовых вод. Первый горизонт встречен в поймах ручьев, на заболоченном участке и на бортах лугов. Трещинные воды встречены в юго-восточной части площадки. Трещинные воды обладают углекислой агрессивностью к бетону.

Геологическое строение представлено верхнепермскими аргиллитами, перекрытыми элювиальными глинами, делювиальными суглинками и глинами четвертичного возраста, причем кровля верхнепермских отложений понижается в северном направлении.

Естественным основанием для фундаментов на глубине 2 м. от поверхности земли будут служить делювиальные суглинки и глины, элювиальные глины четвертичного возраста и верхнепермские аргиллиты.

По степени морозной пучнистости характеристики грунтов разнятся от практически непучнистых до сильнопучнистых. Необходимо предусмотреть на участках пучнистых грунтов противопучнистые мероприятия.

На участках, где неглубоко залегают элювиальные грунты, рекомендуется предусмотреть их защиту от разрушения атмосферным воздействием и водой.

Большая часть станции Чайковская является благоприятной для строительства, хотя на площадке в северо-восточной части выделяется участок условно-благоприятный для строительства по грунтам. Здесь встречены просадочные суглинки.

Крутые склоны логов не благоприятны для строительства по рельефу.

К территориям благоприятным для строительства относится территория самого поселка, кроме северо-восточной части, а также территория сельскохозяйственной зоны к востоку и к югу от поселка. К территории ограниченно благоприятной для строительства по причине затопляемости относится территория к западу от поселка, между реками Моргуновка и Мелеховка, а также северо-восточная часть поселка.

К зонам с особым использованием территории относятся существующие санитарно-защитные зоны.

На территории ст. Чайковская не обнаружено каких-либо полезных ископаемых.

1.4. Современное состояние окружающей среды

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья населения. Основными загрязнителями воздуха являются промышленные предприятия и автотранспорт. В Чайковской нет действующих постов экологического мониторинга воздуха, однако в самом населенном пункте, а также вблизи поселка не имеется промышленных объектов, оказывающих заметное воздействие на воздушный бассейн.

Коммунально-бытовой сектор загрязняет воздух преимущественно оксидами азота, серы, пылью, угарными и углекислыми газами. Доля этих загрязнений может быть уменьшена при увеличении числа домов, подключенных к централизованному теплоснабжению или развитии альтернативных отопительных систем, например индивидуальных газовых котлов.

Выбросы от автотранспорта в станции Чайковская не фиксируются, но при нынешней обеспеченности автотранспортом (0,08 автомобиля на жителя) загрязнение воздуха выхлопными газами не является серьезной экологической угрозой для станции Чайковская.

Артезианские скважины, с которых осуществляется водоснабжение поселка, находятся на огражденной территории, за пределами промышленно-коммунальных санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Оголовки скважин оборудованы с учетом предотвращения возможного загрязнения питьевой воды, на скважинах имеется запас дезинфицирующих средств. Качество подаваемой с артезианских скважин воды соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сброс очищенных канализационных вод и хозяйственных стоков с центральной фермы ООО «Зори» осуществляется в реку Прыловка. Состояние системы очистки канализационных и хозяйственных стоков удовлетворительное.

Зеленые насаждения станции Чайковская представлены участками еловых лесов, расположенными в поселке на незастроенных участках и по склонам логов. Склоны, поросшие ельником, не подвергаются эрозии и обеспечивают сохранение природного ландшафта населенного пункта.

Вывоз бытовых отходов организован ЖКХ ст. Чайковская на свалку в поселке Майский, к югу от поселка, тем не менее, не все жители оплачивают услуги вывоза мусора и сдают мусор централизованно, вблизи поселка жителями устраиваются несанкционированные свалки мусора.

1.5. Экономика населенного пункта

Удобное транспортное расположение ст. Чайковская и близость к крупным городам Пермь и Краснокамск являются хорошими условиями для развития местной экономики, продукцию, производимую в Чайковской, легко доставить потребителям в крупные города края. Тем не менее, на сегодня для Чайковской не очевидны отрасли специализации и тем более предпосылки для формирования на местной базе экономических кластеров.

Основными отраслями экономики Чайковской являются социальная сфера (администрация сельского поселения, школа, детский сад, амбулатория и поликлиника), сельское хозяйство (ООО «Зори»), транспортное сообщение (ОАО «РЖД»). Лесопереработка является перспективной отраслью, но сейчас в ней занято 26 человек. Сельское хозяйство находится в крайне тяжелом положении и, вероятно, не будет оказывать положительного влияния на экономическое развитие Чайковской.

Сектор малого предпринимательства развит слабо, большинство ИП работают в сфере розничной торговли, только два ИП занимаются предоставлением услуг населению (парикмахерские услуги, пошив и ремонт одежды).

Таблица 4. Предприятия станции Чайковская

| Предприятие | Количество работающих (постоянно / временно) |
| --- | --- |
| ООО «Зори» | 117 / 20 |
| Детский сад «Колосок» | 70 |
| РЖД | 70 |
| Чайковская СОШ | 60 |
| ИП (розничная торговля), 8 шт. | 46 |
| Амбулатория ст. Чайковская | 40 |
| ЖКХ пос. Чайковская | 24 / 38 |
| Чайковское СКП Нытвенского райПО | 22 |
| ИП (лесная промышленность), 2 шт. | 26 |
| Администрация сельского поселения | 16 |
| Почтампт | 8 |
| ИП (услуги), 2 шт. | 3 |
| Сбербанк | 2 |

Уровень безработицы в Чайковской близок к средним показателям по Пермскому краю. Жители трудоустроены, главным образом, за пределами населенного пункта, в результате многие, добираясь до места работы утром и домой – вечером, вынуждены тратить на дорогу более 2-х часов каждый день.

рис. 3 Занятость в ст. Чайковская

Всего за пределами Чайковской учатся и работают 48% населения трудоспособного возраста. Уровень безработицы – около 2%. По оценке Агентства по занятости населения Пермского края, общий уровень безработицы в регионе – 6,5%, уровень регистрируемой безработицы – 1,2%.

Таблица 5. Занятость

| Положение на рынке труда | % от трудоспособного населения |
| --- | --- |
| работают в других городах и поселках (Пермь, Краснокамск, Майский) | 51% |
| работают в ст. Чайковская и селе Удалы | 35% |
| учатся в вузах и техникумах (за пределами ст. Чайковская) | 12% |
| безработные | 2% |

Занятость в самом поселке, в основном, обеспечивается предприятиями социальной сферы.

Таблица 6. Уровень занятости по отраслям

| Отрасль | % от работающих в ст. Чайковская |
| --- | --- |
| Социальная сфера | 35% |
| Сельское хозяйство | 25% |
| Сфера услуг | 15% |
| Транспорт | 13% |
| Другие | 12% |

Экономика поселка не смогла преодолеть кризис 90-х годов, ни одна из отраслей не заменила сельское хозяйство, обеспечивавшего занятость населения в 80-е годы. Жители Чайковской вынуждены активно искать работу за пределами населенного пункта.

1.6. Демографическая структура станции Чайковская

Население станции Чайковская выросло с 2 720 человек (в 1985 году) до 3 613 человек (в 2007 году), рост населения связан с миграцией в поселок жителей из близлежащих деревень, расположенных вблизи территории совхоза «Правда».

С 2000 года численность населения станции Чайковская остается стабильной, хотя заметен тренд постепенного снижения численности.

рис. 4 Население ст. Чайковская

В структуре населения преобладает население трудоспособного возраста.

рис. 5 Структура населения ст. Чайковская

Структура населения ст. Чайковская, практически, совпадает со структурой населения Пермского края.

Таблица 7. Структура населения

| Возрастная группа | % от населения ст. Чайковская | % от населения в Пермском крае |
| --- | --- | --- |
| Маленькие дети (до 6 лет) | 6% | 5,8% |
| Дети (6 – 14 лет) | 11% | 9,7% |
| Подростки (14 – 18 лет) | 9% | 7,4% |
| Население трудоспособного возраста | 59% | 58% |
| Население пенсионного возраста | 14% | 19% |

Уровень смертности в Чайковской опережает уровень рождаемости.

рис. 6 Смертность и рождаемость в ст. Чайковская

Исходя из официальных данных, миграция практически не влияет на общую численность населения станции Чайковская, сальдо миграции на сегодня отрицательное, -0,02%. Впрочем, нельзя исключать, что латентная миграция, когда человек фактически живет в крупном городе, но не выписывается из ст. Чайковская, гораздо больше.

Если сегодняшние демографические тенденции не претерпят изменений, к 2027 году численность населения станции Чайковская сократиться до 3 000 – 3 100 человек.

Рис. 7 Численность населения ст. Чайковская (прогноз)

Причем, в связи с прогнозируемым изменением структуры населения, уменьшением относительного количества женщин детородного возраста, после 2011 года вероятен спад рождаемости.

Согласно гипотезе демографического развития, возрастная структура ст. Чайковская на расчетный срок будет несколько отличаться от существующего положения.

Таблица 8. Структура населения ст. Чайковская

| Наименование показателя | % от общей численности населения (2007 г.) | % от общей численности населения (2017 г.) | % от общей численности населения (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| население моложе трудоспособного возраста | 27% | 17% | 15% |
| население трудоспособного возраста | 59% | 56% | 55% |
| население старше трудоспособного возраста | 14% | 27% | 30% |

Прогнозируемые демографические тенденции следует скорректировать в случае новой волны массового переселения в Чайковскую жителей соседних деревень.

1.7. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

Жилой фонд ст. Чайковская составляет 51 126 м2, при численности населения 3 613 чел. обеспеченность жильем на человека в настоящее время составляет 14 м2. Жилой фонд представлен, главным образом, частной усадебной застройкой и малоэтажной коттеджной застройкой, 1-2 этажа, также в поселке расположены 4 многоквартирных дома по 5 этажей.

В муниципальной собственности находится 22 165 м2 жилья, 43% общего жилого фонда. В поселке расположено 1 214 м2 бесхозного жилья, 2% от общего жилого фонда. Бесхозное жилье расположено, в том числе, в центральной части Чайковской, поблизости от общественного центра.

Таблица 9. Характеристика жилого фонда по формам собственности

| Форма собственности жилого фонда | Общее количество (м2) | Доля в общем жилом фонде (%) |
| --- | --- | --- |
| в частной собственности | 25 754 | 51% |
| в муниципальной собственности | 22 165 | 43% |
| в собственности ОАО «РЖД» | 1 993 | 4% |
| бесхозное | 1 214 | 2% |

Износ муниципального и частного жилого фонда составляет около 38%, доля ветхого жилья не учтена, ветхое жилье расположено, главным образом, в старой части поселка, в жилой зоне к северу от железной дороги.

С начала 2000-х годов строительство в поселке велось в основном методом точечной застройки. На сегодняшний день существует постоянная потребность в выделении территории под строительство частных домов для новых семей, а также семей, накопивших достаточные средства для строительства собственного жилья.

Большинство частных жилых домов станции Чайковская не имеют канализации, централизованного теплоснабжения, горячей и даже холодной воды.

рис. 8 Коммунальная инфраструктура ст. Чайковская

Износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляет около 60%.

Станция Чайковская имеет непосредственную внешнюю связь железнодорожным и автомобильным транспортом. Транспортная инфраструктура внутри поселка нуждается в развитии, улично-дорожная сеть сформирована грунтовыми дорогами, не имеющими благоустройства. Заасфальтированы в настоящее время дороги по двум основным улицам поселка: Шоссейная и Строительная.

Теплоснабжение части жилых домов станции Чайковская централизованное. Основным источником теплоснабжения является котельная, принадлежащая ООО «Тепломонтаж». Котельная работает на газовом топливе. В настоящее время от котельной покрываются нагрузки потребителей района многоэтажной застройки, общественных зданий, а также жилищно-коммунального сектора Чайковской. Усадебная застройка, в основном, имеет печное отопление.

В котельной установлены 4 водогрейных котла КВТ – 1,25 – 115, износ которых составляет 15%. Суммарная  производительность тепловой станции составляет 126000 Гкал/год.

Система теплоснабжения станции Чайковская – закрытая. Существующая схема тепловых сетей – двухтрубная, прокладка тепловых сетей в основном надземная на низких опорах. Магистральные тепловые сети, а также оборудование котельной находятся в удовлетворительном состоянии. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 90/700С.

Выдача тепла от котельной осуществляется по трассе диаметром 159 мм.

Резерв мощности тепловой станции позволяет подключить новых потребителей с нагрузкой не более 20 Гкал/час. Имеются ограничения по пропускной способности магистральной тепловой сети (диаметром 159мм), позволяющей подключить новых потребителей с нагрузкой не более 10 Гкал/час.

В настоящее время газоснабжение потребителей станции Чайковская осуществляется природным газом по газопроводу высокого давления диаметром 159 мм.

Расход природного газа по станции Чайковская за 2007г. составил около 1440 тыс.м3.

Сети газопровода высокого давления имеют подземную прокладку. Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Схема газоснабжения станции Чайковская двухступенчатая: высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключены отопительная котельная и газораспределительные пункты. От ГРП до потребителей проложены газовые сети низкого давления. Сети газопроводов высокого давления – тупиковые.

На ст. Чайковская имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, которой обеспечено 47% жилого фонда. Источник водоснабжения – подземный, используются 4 артезианские скважины общей производительностью 50 м3/час. Скважины связаны общим водопроводом, подающим воду в накопительный резервуар при станции II подъема, объемом 140 м3. Из резервуаров станции II подъема вода подается напрямую в водопроводную сеть поселка.

Износ сетей водоснабжения, составляет в населенном пункте около 60%. В связи с отсутствием закольцовок водопроводной сети, во многих домах населенного пункта существует проблема отсутствия необходимого напора в сети и перемерзания сети в холодное время года.

На ст. Чайковская имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Обеспечено централизованной системой водоотведения 34% жилого фонда.

Канализационные очистные сооружения ст. Чайковская расположены в 1 км от населенного пункта. Очистные сооружения по проекту рассчитаны на 750 м3/сутки, фактически на канализационные очистные сооружения поступает значительно меньший объем стоков. Выпуск очищенных стоков производится в реку Прыловка. Очистные сооружения поселка находятся на балансе МУП ЖКХ «Чайковская». В состав очистных сооружений входят: приемная камера, блок первичных отстойников, блок аэротенов, иловые карты. В существующей технологической схеме очистных сооружений канализации не предусмотрена стадия утилизации ила, которая необходима для полного завершения процесса очистки сточных вод.

Принципиальная схема водоотведения населенного пункта следующая: отведение сточных вод осуществляется по системе самотечных коллекторов. Перед выпуском сточные воды подвергаются механической и биологической очистке.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На очистные сооружения поступают сточные воды как от жилой застройки, так и от сельскохозяйственных предприятий и предприятий переработки сельскохозяйственной продукции. При этом большая часть сточных вод приходит от населения. Однако из-за изношенности канализационных сетей во время паводка в систему ХФК возможно попадание других загрязнителей от чего нарушается вся принципиальная схема очистки сточных вод.

Для установления возможных отклонений показателей общего сброса на очистных сооружениях канализации необходимо провести соответствующие замеры.

В поселке сложилось напряженное положение с хозяйственно-бытовой системой водоотведения. Большинство сетей и очистные сооружения имеют износ более 60 %.

Таким образом, существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд, а канализационные коллектора и очистные сооружения требуют реконструкции.

1.8. Социальная сфера

Социальная инфраструктура ст. Чайковская представлена сферами дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга, а также местного самоуправления.

Дошкольное образование на станции Чайковская обеспечивается одним детским садом на 200 мест. Детский сад загружен на 100%, износ здания детского сада составляет 30%. Средняя общеобразовательная школа Чайковской рассчитанная на 625 мест, в настоящее время в школе обучается 361 человек, загруженность – около 58%, износ здания – менее 30%. В здании больницы находятся амбулатория, поликлиника и аптечный пункт, износ здания больницы – около 40%.

Таблица 10. Социальная инфраструктура

| Объект социальной инфраструктуры | Текущий износ здания |
| --- | --- |
| администрация Чайковского сельского поселения | 68% |
| клуб | 66% |
| больница | 40% |
| детский сад | 30% |
| школа | 30% |

На одного школьника в Чайковской приходится 16 000 рублей бюджетных расходов в год, финансирование образования обеспечивается примерно на уровне среднего показателя по Пермскому краю (около 12 000 в 2004 году и 14 254 в 2005 году). Результаты ЕГЭ довольно низки, средний балл при переводе в пятибалльную систему – около 3,5.

Только 17% выпускников школы ст. Чайковская продолжают получение образования в вузах Перми, выпускники поступают в Пермский Государственный Технический Университет, Пермский Государственный Университет, Пермскую Государственную Медицинскую Академию, Пермскую Государственную Сельскохозяйственную Академию. 40% выпускников поступают в колледжи и техникумы.

Около 43% детей школьного возраста учатся в лицеях в других населенных пунктах.

Финансирование стационарной медицинской помощи составляет 136 рублей в год на одного жителя. Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи – 836 рубля на человека. Оба показателя намного ниже средних по Российской Федерации, финансирование стационарной медицинской помощи в РФ в 2006 году составило 2 056 руб. на человека, амбулаторно-поликлинической – 1 017 руб. на человека.

Число обращений за лечением в больницу Чайковской составляет 8 500 в год, то есть 2,3 обращения на человека в год, это намного ниже норматива по Российской Федерации – 9,2 обращения в год.

На смерти от болезней приходится 99% общей смертности. Численность  инвалидов, признанных таковыми в трудоспособном возрасте составляет 0,4% от трудоспособного населения.

Количество зарегистрированных преступлений в Чайковской составляет 34 на 1000 человек. Количество тяжких и особо тяжких преступлений – 13,5 на 1000 человек, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 4,4 на 1000 человек. Несовершеннолетних преступников выявлено 3 на 1000 человек, пострадавших в ДТП приходится 2 на 1000 человек.

В поселке станция Чайковская расположен 1 опорный пункт милиции, так что население имеет право рассчитывать на защиту от преступности, но стоит заметить, что почти все показатели, характеризующие состояние преступности в станции Чайковская, выше среднероссийских. В среднем по России за 2006 год зарегистрировано 26 преступлений на 1000 человек, количество тяжких и особо тяжких преступлений – 7,3 на 1000 человек, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 1,8 на 1000 человек, выявлено несовершеннолетних преступников – 1 на 1000 человек.

Таблица 11. Преступность

| Показатель | Средний показатель по России (на 1000 человек) | Показатель по ст. Чайковская (на 1000 человек) |
| --- | --- | --- |
| количество зарегистрированных преступлений | 26 | 34 |
| количество тяжких и особо тяжких преступлений | 7,3 | 13,5 |
| количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 1,8 | 4,4 |
| несовершеннолетних преступников | 1 | 3 |

В настоящее время в населенном пункте имеются минимальные возможности для занятия физкультурой и спортом, единственным учреждением физкультуры является спортивный зал при Чайковской средней школе.

Торговая инфраструктура представлена продуктовыми магазинами, расположенными, главным образом, в центральной части поселка, по улице Шоссейная, сфера бытовых услуг представлена парикмахерской, сфера развлекательных услуг в поселке вовсе не развита.

1.9. Текущее территориальное планирование

Чайковская имеет пространственную структуру с выраженным центром и двумя периферийными жилыми зонами, периферийные жилые зоны значительно меньше центральной. Всего в структуре населенного пункта можно выделить 5 зон: 3 жилые зоны и 2 зоны размещения сельскохозяйственных объектов. Селитебная территория разделена естественными препятствиями: реками и оврагами.

Центральная жилая зона расположена на территории, ограниченной с севера железной дорогой Пермь-Москва, с запада – рекой Моргуновка, с юга и востока – строениями и сооружениями сельскохозяйственного назначения.

Жилая зона между железной дорогой и рекой Сюзьва – наиболее старая часть поселка. По причине интенсивного движения поездов и отсутствия на территории населенного пункта мостового перехода через железную дорогу, сообщение северного жилого района с центральной частью поселка затруднено.

Узкая протяженная жилая зона, представленная домами по реке Мелеховка, расположена довольно далеко от основной части станции. Между основной частью населенного пункта и данной жилой зоной находятся две реки и лесные насаждения.

Центральная жилая зона частично обеспечена коммунальной инфраструктурой, в центре находятся торговая и социальная инфраструктура: магазины, детский сад, больница, школа, клуб. Периферийные жилые зоны обеспечены только электроэнергией.

На юге и на востоке поселка размещены сельскохозяйственные зоны со зданиями и сооружениями ООО «Зори».  Износ сельскохозяйственных построек составляет 80 – 100%. На северо-западной границе поселка также расположена небольшая зона с сельскохозяйственными постройками.

С юга поселка, на стыке селитебной территории и сельскохозяйственной производственной зоны расположены садово-огородные участки.

Существующие промышленные объекты находятся в пределах селитебной территории.

Зеленые насаждения носят стихийный характер и представлены лесами, находящимися на территории центральной жилой зоны.

Основной чертеж

1.10. Выводы

Сегодня станция Чайковская находится в сложном положении, местное сельское хозяйство не может более обеспечивать развитие экономики поселка, другие отрасли не развиты достаточно для обеспечения местного населения рабочими местами. Жители Чайковской ориентированы на поиск работы в других населенных пунктах, удобное транспортное расположение поселка позволяет жителям работать в Перми и Краснокамске.

Состояние окружающей среды в районе Чайковской благоприятное, что, в частности, связано с отсутствием вредных выбросов в атмосферу от предприятий коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Население Чайковской сокращается, если современные демографические тенденции останутся неизменными, к 2027 году численность населения составит чуть более 3 100 человек.

Обеспеченность жильем на человека составляет 14 м2, обеспеченность коммунальной инфраструктурой крайне низка. Развитие коммунальной инфраструктуры является одной из наиболее значимых проблем, стоящих перед местными органами власти.

Социальная инфраструктура находится в хорошем состоянии, текущий износ зданий, в основном, не превышает 40%, зданиям требуется косметический ремонт.

Торговая инфраструктура в поселке представлена продуктовыми магазинами, сферы развлечений и услуг неразвиты.

Преступность в Чайковской находится на высоком уровне.

Текущее территориальное планирование не позволяет поселку расширять селитебную территорию, наиболее перспективное направление для жилой застройки занято постройками сельскохозяйственного назначения.

2. Проектные предложения развития населенного пункта

2.1. Цели и принципы территориального развития населенного пункта

Органы власти Чайковской сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, преодоление которых необходимо для устойчивого развития населенного пункта.

Вызов 1. Обеспечить жителям станции Чайковская условия жизни сопоставимые с городскими по качеству коммунальной и социальной инфраструктуры.

Вызов 2. Стимулировать создание в населенном пункте новых предприятий и рабочих мест, чтобы жители имели выбор, работать в Чайковской или в других населенных пунктах, а местные власти получали бы больше поступлений от налогов.

Цели, стоящие перед местными властями, в первую очередь, связаны с развитием инфраструктуры и экономики поселка.

Таблица 12. Цели и задачи развития населенного пункта

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Стимулировать экономическое развитие. | Активно участвовать в деревообрабатывающем кластере района. Стимулировать развитие малого предпринимательства. Привлечь в поселок промышленные предприятия. |
| Сделать станцию комфортным местом для проживания. | Обеспечить водо- и газоснабжение жилых домов населенного пункта. Построить мостовой переход через железную дорогу. Улучшить обеспеченность населения жильем. Обеспечить санитарно-защитную зону для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Сделать Чайковскую привлекательным местом для населения и потенциальных инвесторов. | Развить зону социальных услуг в центре населенного пункта. Благоустроить лесные зоны внутри поселка. Создать искусственный пруд. |

Для достижения данных целей органы власти Чайковской должны придерживаться нескольких принципиальных решений.

Территорию населенного пункта ст. Чайковская, отводимую под селитебную зону, необходимо расширять, наиболее перспективным направлением для расширения является восточное направление, занятое на данный момент постройками сельскохозяйственного предприятия.

Расширение сетей коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, должно проходить в центральной части поселка, новая жилая зона должна быть расположена наиболее близко к существующим сетям инфраструктуры

Экономическое развитие Чайковской требует развития новых отраслей, усиления роли промышленных предприятий и малого бизнеса вместо ориентации на сельское хозяйство.

Новая территориальная структура поселка должна предусматривать возможность дальнейшего пространственного развития поселка, размещения промышленной зоны, обеспечение санитарно-защитной зоны для коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных объектов.

2.2. Территориальное планирование населенного пункта

Основные цели проектного территориального планирования следующие:

- расширение селитебной территории;

- развитие общественного центра поселка;

- формирование производственной зоны поселка;

- создание рекреационной зоны внутри населенного пункта.

Для достижения этих целей текущая пространственная организация ст. Чайковская должна претерпеть некоторые изменения, в рамках существующей пространственной организации исчерпаны возможности для комплексного расширения жилой зоны.

Расширение на север затруднено, северная часть поселка удалена от сетей коммунальной инфраструктуры, кроме того в ходе комплексной застройки территории, вероятно, придется строить микрорайон за рекой Сюзьва, что повлечет за собой необходимость строительства моста.

Западное направление не является подходящим по причине возможного подтопления. Жилая застройка возможна в значительном удалении от центральной части поселка, либо должна сопровождаться инженерной подготовкой территории, находящейся между двумя реками. Кроме того, западная часть поселка удалена от существующих сетей коммунальной инфраструктуры.

Южное направление занято постройками сельскохозяйственного назначения и коллективными садами. Развитие поселка в южном направлении нежелательно, на юге расположены кладбище, скотомогильник и свалка бытовых отходов, за пределами расчетного срока селитебная территория не сможет далее развиваться в указанном направлении. Свалка бытовых отходов, к тому же, в этом случае окажется с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Наиболее перспективным направлением для развития жилой застройки является восточное направление. Жилую застройку здесь легче обеспечить коммунальной инфраструктурой, новая жилая зона будет расположена близко к основной автомобильной дороге, позволяющей доехать до поселка Майский, районного центра Нытва, крупных городов, Пермь и Краснокамск. Кроме того, развитие в восточном направлении возможно и за рамками расчетного срока.

На востоке поселка находятся постройки сельскохозяйственного предприятия, имеющие износ 80 – 100%, зону размещения сельскохозяйственного производства придется рекультивировать. Кроме того, на востоке располагаются артезианские скважины и канализационные очистные сооружения, для которых необходимо предусмотреть санитарно-защитную зону.

Южное направление поселка подходит для размещения необходимой для станции промышленной зоны. В настоящее время с юга поселка также находятся постройки сельскохозяйственного назначения, имеющие износ около 80%. При строительстве новых производственных объектов необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны, в настоящее время санитарно-защитная зона сельскохозяйственного предприятия не соблюдается.

В центральной части поселка развивается социальная зона, а также рекреационные зоны.

Таблица 13. Территориальная структура населенного пункта

| Зона | Сегодняшнее положение | Проектные предложения |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки | Сформирована, неблагоустроенна, территориально разбросана. Перспективы для комплексного развития в рамках сложившейся пространственной структуры поселка отсутствуют. | Развивать жилую застройку в восточном направлении. Обеспечить новую зону жилой застройки, а также, по возможности, существующие жилые дома станции Чайковская коммунальной инфраструктурой. |
| Общественная зона | Сформирована в центре поселка. | Усилить социальное значение центра населенного пункта. |
| Производственная зона | Существующие промышленные предприятия находятся в зоне жилой застройки. Размещение сельскохозяйственного производства неудачно, учитывая сегодняшние потребности в расширении селитебной территории. | Сформировать на юге станции Чайковская. |
| Рекреационная зона | Не создана. | Сформировать в центре поселка. |

2.2.1. Зона жилой застройки

Центральная часть жилой застройки ст. Чайковская сохраняется, застраивается ряд свободных зон. Центральная зона обеспечивается коммунальной инфраструктурой.

На востоке поселка проектируется строительство нового района жилых зданий, новая жилая застройка обеспечивается коммунальной и социальной инфраструктурой.

Жилая застройка на севере поселка, за железной дорогой, не расширяется. Население обеспечивается водоснабжением после расширения инженерной инфраструктуры в центральной части поселка.

Жилая застройка на западе вдоль реки Мелеховка не расширяется.

2.2.2. Общественная зона

Общественная зона развивается в центре поселка, вдоль улиц Строительная и Коробейникова.

В общественной зоне остаются библиотека, школа и спортивная площадка, в непосредственной близости – больница и детский сад.

В общественной зоне проектируется строительство Дома культуры на 400 мест (возможна реконструкция существующего здания), нового здания Администрации Чайковского сельского поселения (возможна реконструкция существующего здания).

Улица Коробейникова, где за зданием Администрации расположены ветхие жилые здания, отводится под строительство новых (частных) объектов торгово-развлекательной инфраструктуры, здесь желательно размещение торгового центра и кафе.

Из общественной зоны переносится деревообрабатывающее предприятие, на площади между школой, Домом культуры и Администрацией проектируется парк с прогулочными дорожками и скамейками.

2.2.3. Производственная зона

В Чайковской расположены три промышленных объекта, предприятия деревообрабатывающей промышленности, а также лесопильное производство сельскохозяйственного предприятия ООО «Зори». Предприятия расположены в непосредственной близости от жилой застройки, одно из них, к тому же, в общественной зоне, в непосредственной близости от школы. Необходимая санитарно-защитная зона при таком размещении не соблюдается. Кроме того, нарушается целостность селитебной территории.

Сельскохозяйственное производство расположено на востоке и на юге поселка, в непосредственной близости от жилой застройки. Зона сельскохозяйственного производства на юге поселка сохраняется в качестве части создаваемой производственной зоны.

Сельскохозяйственное производство из восточной части поселка переносится, так как является препятствием на пути развития селитебной территории поселка. Перенос восточной сельскохозяйственной зоны не скажется на экономике поселка, это необходимо не только по стратегическим, но и по санитарным причинам.

Зону размещения производственных предприятий предлагается развивать на юге поселка, обеспечив при этом требуемую санитарно-защитную зону. Дорогу по улице Молодежная необходимо заасфальтировать, это необходимо для обеспечения хорошей транспортной доступности промышленной зоны поселка.

2.2.4. Рекреационная зона

Проектом предусмотрено создание рекреационной зоны в центре поселка, которая располагается по улице Строительная рядом с общественным центром Чайковской, вблизи больницы планируется строительство небольшого парка.

Основная рекреационная зона развивается на территории лесов, расположенных в поселке, а также пустыря, расположенного по улице Строительная на востоке от здания школы. Сараи, находящиеся между лесом и пустырем, подлежат сносу. Рекреационная зона оборудуется скамейками, строятся прогулочные дорожки, оборудуется ночное освещение. Вблизи создается искусственный пруд, по берегам пруда оборудуются скамейки и ночное освещение.

Рекреационная зона плавно переходит  в общественную зону.

В непосредственной близости от больницы и детского сада, на месте существующего леса, оборудуется парковая зона со скамейками и прогулочными дорожками.

Предлагается присвоить пруду, большому парку в центре поселка, а также парку напротив больницы уникальные названия, наряду с названием «станции Чайковская», эти названия можно связать с музыкальной тематикой, например, с названиями произведений П.И.Чайковского или именами великих российских композиторов.

Такой подход обеспечит хорошую базу для формирования запоминающегося имиджа ст. Чайковская в глазах жителей и потенциальных инвесторов.

2.2.5. Предложения по изменению черты населенного пункта

Проведенные расчеты показывают, что территории в пределах черты населенного пункта недостаточно для развития всех функциональных зон поселка в соответствии с предложениями генерального плана.

В связи с этим возникла необходимость корректировки черты населенного пункта и включения в состав станции Чайковская около 50 га к востоку от существующей жилой застройки, на данной территории в настоящее время находятся здания и сооружения ООО «Зори».

Указанные территории предполагается использовать, главным образом, для застройки полноценным новым жильем.

В северо-западной части поселка граница также корректируется с целью включения в состав станции Чайковская существующей жилой застройки.

2.3. Жилой фонд

Обеспеченность жильем в Чайковской в настоящее время составляет 14 м2  на человека. В настоящем генеральном плане предлагается увеличить обеспеченность жильем до 28 м2 общей площади жилья на человека.

Жилой фонд поселка перспективно развивать в виде частной усадебной застройки, как наиболее доступной для населения форме жилья. В дальнейшем возможно возведение сельских коттеджей на одну или несколько квартир, в этом случае органы власти Чайковской должны привлечь в поселок компании, специализирующиеся на строительстве и реализации такого типа жилья.

Для увеличения показателя обеспеченности жильем предполагается компактное развитие селитебной территории, без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается не более 10 соток на один участок.

Реконструкция существующей частной жилой застройки проводится силами владельцев жилого фонда. Для муниципального жилого фонда проходит текущий ремонт, износ муниципального жилого фонда незначителен, составляет 38%.

Новая застраиваемая территория должна быть благоустроена, жители обеспечиваются канализацией, водо-, электро- и газоснабжением.

Таблица 14. Жилой фонд

| Показатель | Единица измерения | 2007 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| численность населения | тыс. чел | 3,6 | 3,1 |
| средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 14 | 28 |
| жилищный фонд | тыс. м2 | 51 | 86 |

2.4. Социальная инфраструктура

В ст. Чайковская, очевидно, не потребуется кардинального расширения или изменения социальной инфраструктуры.

Средняя общеобразовательная школа в данный момент загружена на 58%. Учитывая текущие демографические тенденции, расширения школы не потребуется. Текущий износ здания составляет всего 30%, здание требует косметического ремонта, но вполне пригодно к эксплуатации в течение расчетного срока.

К 2027 году потребность в учреждениях здравоохранения, по всей видимости, также останется прежней, износ здания больницы, в которой размещены амбулатория и поликлиника, составляет 40%, так что здание больницы также не требует перестройки.

Детский сад, рассчитанный на 200 человек, расположен в центре ст. Чайковская и рассчитан на весь поселок. Учитывая сегодняшнюю протяженность Чайковской, а также планируемое расширение селитебной территории, поселок не сможет обойтись одним детским садом в центре.

Дополнительный детский сад на 50 мест предусматривается в восточной части поселка, в районе новой жилой застройки.

Существующий в поселке Дом творчества необходимо либо реконструировать, либо строить вновь (для нового строительства выделена территория вблизи существующей общественной зоны). Износ здания составляет 65%, кроме того, поселку нужен Дворец культуры на большее количество мест, 400 вместо 200.

Тем не менее, потребности в досуговых центрах и местах развлечений, строительство даже большого Дома культуры не решит, жителям поселка нужны предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки. Однако развитие этой сферы требует частной инициативы и усилий частного бизнеса.

Потребность населения в торговой инфраструктуре также обеспечивается частным бизнесом, здесь не требуется вмешательство органов власти, развитие этой сферы зависит от характера формирования спроса на данные услуги.

Органы власти должны приложить усилия для развития качественных характеристик сфер образования и общественной безопасности и создании условий для привлечения инвесторов.

Здесь возможно вовлечение местного сообщества, например, создание общественных советов, в чьи функции входит мониторинг проблемных сфер, идентификация факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию, поиск решений.

Мы предлагаем местным органам власти поэкспериментировать с созданием общественного совета в какой-либо проблемной сфере, например, безопасности, как наиболее очевидной.

2.5. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура станции Чайковская представлена в основном дорогами с грунтовым покрытием.

Существующую транспортную сеть предлагается реконструировать, построив дороги с асфальтовым покрытием. В первую очередь асфальтовое покрытие необходимо на дороге по улице Молодежная (дорога ведет к перспективной промышленной зоне) и дороге по улице Центральная (одна из основных улиц станции Чайковская). Проектируемый жилой район будет связан заасфальтированными транспортно-пешеходными улицами.

Между северной и южной частями поселка необходимо построить пешеходный мостовой переход.

Внутрипоселковый общественный транспорт в Чайковской отсутствует, при этом поездки осуществляются в основном на индивидуальном транспорте.

Хранение индивидуального транспорта производится на территории приусадебных участков.

Станция Чайковская является узловой станцией, связь по железной дороге осуществляется с городами и поселками Пермского края и России. Жители Чайковской с помощью железнодорожного транспорта добираются на работу в Пермь.

Генеральным планом предусматривается сохранение всей железнодорожной инфраструктуры станции Чайковская. Развитие железнодорожной инфраструктуры находится в ведении ОАО «РЖД».

На расчетный срок интенсивного развития имеющейся транспортной инфраструктуры населенного пункта не требуется.

2.6. Инженерная инфраструктура

2.6.1. Водоснабжение

На ст. Чайковская имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящаяся на балансе МУП ЖКХ «Чайковская». Централизованной системой водоснабжения обеспечено 47% жилого фонда. Источник водоснабжения – подземный, используются 4 артезианские скважины общей производительностью 50 м3/час. Скважины связаны общим водопроводом, подающим воду в накопительный резервуар при станции II подъема, объемом 140 м3. Из резервуаров станции II подъема вода подается напрямую в водопроводную сеть поселка.

53% жилых домов не обеспечено централизованным водоснабжением, забор воды производиться от придомовых колодцев. Также острой проблемой в поселке является большой процент износа сетей водоснабжения, который составляет около 60%. Сетям водоснабжения необходима реконструкция.

Часть водопроводных сетей по поселку проложена с нарушением СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Жилая застройка городских и сельских поселений». В связи с отсутствием закольцовок водопроводной сети, во многих домах населенного пункта существует проблема отсутствия необходимого напора в сети и перемерзания сети в холодное время года.  Необходимо строительство закольцованных водопроводных сетей.

Согласно имеющемуся экспертному заключению № 1.0343.Н.09.07 источники питьевого водоснабжения, использующиеся на ст. Чайковская соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Тем не менее, на всех водозаборных сооружениях необходима организация сплошных ограждений и зон строго режима.

Расход воды в жилом секторе принят в соответствии с удельными среднесуточными нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 15. Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением; | 270 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 170 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, без ванн. | 140 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 16. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Степень благоустройства | Кол-во населения, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением; | 740 | 199,8 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 740 | 125,8 |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, без ванн. | 2220 | 310,8 |
| Итого | 3700 | 636,4 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в таблицу.

Таблица 17. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут. |
| --- | --- |
| Средняя | 636,4 |
| Максимальная | 763,68 |

На поливку улиц в расчете на одного жителя, согласно СНиП 2.04.02-84* на расчетный срок приходится 50 л/сут. Общие расходы воды на поливку на расчетный срок составят 185 м3/сут. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории поселка.

Потребность воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий в настоящем проекте не учитывалась, в связи с неопределенностью экономической ситуации населенного пункта.

В случае размещения на территории поселка работающих крупных и средних промышленных предприятий, или привлечения в поселок большого количества малых промышленных предприятий, расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 18. Суммарный суточный расход воды

| Наименование потребителя | Средний суточный расход воды, тыс. м3/сут. | Максимальный суточный расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| население | 636,4 | 763,68 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 185 | 185 |
| неучтенные расходы (10%) от подготовленной воды | 63,64 | 76,37 |
| всего | 700,04 | 840,05 |

Система водоснабжения Чайковской принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в поселке – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземном резервуаре чистой воды, расположенном на площадке насосных станций II-го подъема, пожарный запас составляет 108 м3. Запасы воды на пожаротушение также расположены рядом со школой и детским садом.

Кроме этого в связи с тем, что ст. Чайковская находится за нормативным радиусом выезда пожарных автомобилей на территории населенного пункта необходимо строительство пожарного депо. Для осуществления строительства необходима разработка проектной документации.

Водозабор расположен в 400 метрах от ст. Чайковская в виде 3-х скважин объединенных в одну группу и 1 отдельностоящей скважины. Максимальные потребные расходы воды для поселкового муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены расчетный срок – 840,05 м3/сут. Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод. На расчетный срок необходимо произвести переутверждение запасов подземных вод.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборе должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения ст. Чайковская. Водоснабжение поселка планируется осуществлять от подземного водозабора.

Схема водоснабжения поселка представляется следующим образом. Вода подается в распределительную сеть поселка от 4 скважин обвязанных в единый водопровод насосами I-подъема. Затем вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами НС II-подъема перекачивается в резервуары чистой воды НС-III-подъема и далее насосами НС III-подъема в разводящую сеть поселка.

Для осуществления данной схемы водоснабжения необходимо реконструкция существующего железобетонного резервуара, расположенного поблизости от емкостей II подъема.

Проектом предусматривается полное водоснабжение всех жилых домов поселка. Также необходимо провести закольцовку имеющихся тупиковых участков водопровода и их реконструкцию. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Система водоснабжения поселка принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – третья.

Основными мероприятиями, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:

- ремонт водоразборной сети;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- закольцовка существующих сетей.

2.6.2. Водоотведение

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» существующая система водоотведения не удовлетворяет потребности поселка.

В поселке необходимо провести реконструкцию канализационных коллекторов с заменой магистральных трубопроводов, реконструкцию имеющихся очистных сооружения с доведением их мощности до требуемых расходов воды. С учетом неоднородности рельефа поселка необходимо строительство насосных станций.

На ст. Чайковская предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: хозяйственно-бытовые сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают в центральную сеть, а затем перегоняется на канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки, которые находятся на востоке примерно в 500 м. от жилой застройки. После системы доочистки сточные воды по рассеивающему глубоководному выпуску сбрасываются в реку Прыловка.

По условиям рельефа местности предусматривается построить насосные станции.

Из-за большого процента износа сетей водоотведения, необходимо произвести их реконструкцию. Также необходим капитальный ремонт и расширение водоочистных сооружений.

В связи с прекращением деятельности сельскохозяйственных предприятий необходимости очищать производственные сточные воды на ст. Чайковская не будет.

Намечается водоотведение от районов новой застройки, также предлагается водоотведение от части существующей усадебной застройки. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем водоотведения может привести к загрязнению подземных вод, которые в Чайковской имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной системы водоотведения рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления или емкостями-выгребами.

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений, на которых очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

Схема водоснабжения и водоотведения

2.6.3. Теплоснабжение

Расходы тепла на жилищно-коммунальные нужды определены в соответствии со СНиПом 2-04.07.86 “Тепловые сети” (Минстрой России, Москва, 1994г.), исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление - 350С (согласно СНиП 23.01.99. «Строительная климатология») по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление жилых зданий.

Укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного жителя. Коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25. Коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят 0,4 (для существующих зданий); 0,6 (для новых зданий).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора по срокам строительства приведены в таблице ниже.

Таблица 19. Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора ст. Чайковская

| Наименование показателя | Единица измерения | Срок (2027 г.) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 3,1 |
| Общая площадь жилых зданий (существующих) | тыс. м2 | 51,1 |
| Общая площадь жилых зданий (новых) | тыс. м2 | 35,7 |
| Максимальный тепловой поток (отк.) | Гкал/год | 12600 |

Согласно расчетам тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора станции Чайковская на расчетный срок не изменится и составит около 1,44 Гкал/час. Теплоснабжение потребителей существующего капитального фонда на все сроки проектирования предусматривается осуществить за счет свободных мощностей тепловой станции «Чайковская». Теплоснабжение потребителей нового капитального фонда предполагается индивидуальным, от индивидуальных газовых котлов.

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой усадебной застройки будет обеспечиваться от существующих местных отопительных систем (печь, котел и др.) с учетом их реконструкции и перевода на газ. Взамен устаревшего оборудования предусматривается использование индивидуальных тепловых генераторов на газовом топливе, в связи с чем потребуется строительство газовых сетей и ГРП.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на расчетный срок предлагается закольцовка тепловых сетей.

Необходимо внедрение системы группового учета отпуска и потребления тепловой энергии, модернизация системы теплового контроля и управления котельной.

Местоположение тепловой станции и прохождение магистральных тепловых сетей показаны на чертеже «Схема энергоснабжения» в масштабе 1:2000.

2.6.4. Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит:

- 250нм3/год на человека для потребителей усадебной и коттеджной застройки, имеющих децентрализованное теплоснабжение;

- 100нм3/год на человека для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением.

Таблица 20. Расход газа

| Жилой фонд, обеспеченный | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, тыс. нм3 |
| --- | --- | --- |
| Децентрализованным теплоснабжением | 2,09 | 522,5 |
| Централизованным теплоснабжением | 1,01 | 101 |
| Всего (окр.) | 3,1 | 623,5 |

Годовой расход газа на отопление 1-2-х этажной усадебной  и  коттеджной застройки составит на расчетный срок – 522,5 тыс.нм3.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки и составляет на расчетный срок – 623,5 тыс. нм3/год.

Потребление природного газа увеличится на расчетный срок за счет значительного ввода нового капитального фонда, а также полной газификации усадебной и коттеджной застройки (на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления).

Пропускной способности газопроводов высокого давления достаточно для подключения новых потребителей на все сроки проектирования. Для обеспечения газоснабжением на расчетный срок проектом предлагается строительство сетей и одного газораспределительного пункта в проектируемом микрорайоне.

Основной проблемой является нехватка финансирования на проведение газопроводов низкого давления в усадебном фонде, из-за чего большая часть усадебной застройки имеет печное отопление.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для автономных источников теплоснабжения, значительно снизить расходы на тепло- и энергоснабжение.

Прохождение трасс газопроводов высокого давления, местоположение газораспределительных пунктов показаны на чертеже «Схема энергоснабжения» в масштабе 1:2000.

2.6.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки проектируемого микрорайона рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учетом изменения главы 2 «Расчетные электрические нагрузки» упомянутой инструкции по приказу №213 от 29 июня 1999г. Минтопэнерго РФ, табл. 2.4.4.н  и на расчетный срок 2170 кВтч/чел в год. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на расчетный срок 5300 часов. Удельные расчетные электрические нагрузки для торгового комплекса приняты по указанной инструкции табл. 2.4.1н  и составят 0,16 кВт/м2 торгового зала. Электрические нагрузки потребителей проектируемого микрорайона ст.Чайковская приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 21. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Наименование показателя | Ед. измерения | Характеристики на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Количество коттеджей | шт. | 100 |
| Годовое энергопотребление детского сада на 50 мест | кВт | 23 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | тыс. кВт.ч | 483,91 |

Покрытие электрических нагрузок потребителей поселения Чайковская предусматривается от Пермской энергосистемы через подстанцию 110/6кВ  Для обеспечения электроэнергией проектируемого поселка проектом предлагается строительство подстанции 110/10кВ закрытого типа с установкой двух трансформаторов по 10МВА каждый. Новая подстанция будет запитана отпайкой от существующей ВЛ-110 кВ.

Местоположение источников электроснабжения и прохождение трасс высоковольтных линий 110кВ показаны на чертеже  «Схема энергоснабжения» в масштабе 1:2000.

Схема энергоснабжения

2.7. Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- снос существующих неиспользуемых сооружений промышленного назначения;

- перенос ЛЭП 110 кВ;

- демонтаж существующих на территории новой жилой застройки водопроводных сетей;

- вертикальная планировка территории. Организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков.

Сплошной снос ветхих сооружений промышленного назначения необходим в восточной части поселка на земле, отводимой под расширение селитебной территории. Земли, задействованные в сельскохозяйственном производстве необходимо рекультивировать, выбор направления и проекта рекультивации представляется отдельной задачей, не решаемой в рамках настоящего проекта.

Для обеспечения санитарно-защитной зоны ЛЭП 110 кВ предлагается перенос ЛЭП на другую сторону улицы Строительная.

Существующие на территории новой жилой застройки водопроводные сети демонтируются, для нового жилого района запланирована принципиальная схема прокладки сетей водоснабжения, предусматривающая обеспечение водой всего жилого района.

Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих отвод поверхностных вод, благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов, подготовки осваиваемой территории под застройку, организации рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов. На данной стадии проектирования выявляется необходимость проектирования схемы вертикальной планировки. Детальная схема должна быть выполнена на последующих стадиях проектирования.

Для ст. Чайковская предусматривается устройство смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов) на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, а также закрытых коллекторов на территории капитальной и коттеджной застройки.

Лотки приняты трапециидального сечения, железобетонные. Ширина по верху 0,6-0,8м, глубина 0,5м, заложение откосов 1:2.

Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,6 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,6м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

Водоприемником дождевых и талых вод будет служить р.Прыловка. Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют ее на очистные сооружения. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

В качестве сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство закрытых очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В частности, возможно устройство очистных сооружений для очистки дождевых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ конструкции ООО «Экосистема» (Московская область), ООО НПФ «Экосервис» (г.Ярославль), НПП «Полихим» (г. Санкт-Петербург). В случае строительства закрытых очистных сооружений, ЗСО будет составлять не менее 50м.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по благоустройству р.Прыловка:

- расчистка русел водотоков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных стоков с территорий поселка, предприятий.

Организацию поверхностного стока предусматривается осуществить с помощью системы линейного водоотвода. Очистка поверхностного стока предусматривается на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции.

Сброс очищенного поверхностного стока предусматривается в р. Прыловка.

Схема инженерной подготовки территории

2.8. Природоохранные мероприятия

Проблема недопущения загрязнения воздуха, при отсутствии предприятий, осуществляющих вредные выбросы, а также малом количестве автомобилей на душу населения, сводится в Чайковской, в основном ко внедрению в коммунальное хозяйство новых технологичных процессов, уменьшающих количество вредных выбросов, а также благоустройству территории поселка зелеными насаждениями.

В целях обеспечения задач охраны воздушного бассейна предлагаются следующие мероприятия:

- расширение площадей зеленых насаждений;

- организация регулярного полива зеленых насаждений;

- благоустройство дорог, создание зеленых защитных полос вдоль дорог;

- развитие системы отопления, основанной на использовании индивидуальных газовых котлов.

Проектом предусмотрено увеличение числа зеленых насаждений за счет создания зеленого массива вокруг очистных сооружений, рядом с новым жилым районом. Лесные массивы в центре населенного пункта благоустраиваются.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации;

- канализование большей части жилого фонда на расчетный срок;

- строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями;

- благоустройство береговой линии реки Прыловка;

- организация водоохранных зон вдоль водоемов и водотоков населенного пункта.

Ширина водоохраной зоны р. Прыловка – 50 м., р. Сюзьва – 200 м. В пределах водоохраной зоны вводится особый режим хозяйствования. В водоохраной зоне запрещается:

- проведение химических работ;

- применение ядохимикатов;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка леса;

- размещение животноводческих комплексов, ферм, накопителей сточных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса, в первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины, территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях;

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах, в зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия по обеспечению I пояса санитарной охраны артезианских скважин:

- территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы системой водоотведения с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии системы водоотведения должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по обеспечению второго и третьего поясов санитарной охраны артезианских скважин:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и прочего, обуславливающего опасность химического заражения (их размещение возможно только в 3 поясе ЗСО, если воды данного водозаборного горизонта являются защищенными);

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Во втором поясе санитарной защиты не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

Леса, находящиеся на территории Чайковской, занимают небольшую площадь и не требуют обеспечения затратных природоохранных мероприятий.

Для сохранения имеющихся в Чайковской зеленых насаждений необходимо:

- предотвратить организацию несанкционированных свалок на территории лесов населенного пункта;

- в целях охраны лесов по границам застройки рекомендуются организация прогулочных пешеходных дорожек, выполняющих и рекреационные функции;

- запретить рубку существующих лесных массивов, особенно многолетних ельников.

При проведении строительных работ в зоне зеленых насаждений должны неукоснительно соблюдаться существующие правила. Для эффективного использования зеленых насаждений в различных целях – рекреационных, санитарно-гигиенических, ландшафтно-композиционных, за лесами должен осуществляться своевременный и квалифицированный уход.

Склоны многочисленных оврагов в поселке, в основном, задернованы и не нуждаются в закреплении.

Защиту лесов в идеале необходимо распространить как на благоустроенные леса, попадающие в рекреационную зону, так и на леса по берегам оврагов в станции Чайковская. Первоочередной задачей является недопущение сброса мусора в овраги.

Ситуация, сложившаяся с твердыми бытовыми отходами в настоящее время является удовлетворительной, ТБО вывозятся на свалку вблизи территории поселка Майский.

Рекомендуется внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик, прочее). В таком случае возможно дальнейшее использование собранных отходов.

Система санитарно-защитных зон поселка обеспечивает охрану селитебной территории от вредного воздействия результатов промышленного производства, а также охрану объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектом предлагается релокация всего промышленного производства в специальную производственную зону, создаваемую на юге населенного пункта. Принцип освоения площадок на территории производственной зоны должен предусматривать уменьшение класса опасности предприятий в сторону жилой застройки.

Проектом предусматривается также соблюдение санитарно-защитных зон артезианских скважин (200 м.),  канализационных очистных сооружений (200  м.), производственной зоны (300 м.). При размещении производств I и II класса в непосредственной близости от станции Чайковская, необходимо дополнительно убедиться в соблюдении необходимых санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны нуждаются в благоустройстве методом озеленения.

Проектом предусматриваются следующие охранные мероприятия на расчетный срок:

- организация санитарно-защитных зон;

- озеленение территории санитарно-защитных зон, в особенности, за счет газоустойчивых насаждений;

- организация водоохраной зоны вдоль реки Прыловка;

- организация I, II и III поясов санитарной охраны источников водоснабжения;

- увеличение процента канализованности жилой застройки (до 80%);

- благоустройство существующих на территории поселка лесов.

2.9. Обеспечение безопасности населенного пункта от природных и техногенных рисков

2.9.1. Инженерная инфраструктура

Для бесперебойного и надежного функционирования системы водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

- закольцовка сетей водоснабжения;

- ремонт водозаборной сети;

- реконструкция сетей из-за большого процента износа.

В целях предохранения воды от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается организация зоны санитарной охраны для водоводов.

Для надежной работы системы канализации проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений.

2.9.2. Возможные ЧС техногенного характера

На территории станции Чайковская отсутствуют нефте- и газохранилища, склады ГСМ, а также предприятия, использующие в своем технологическом цикле АХОВ.

Потенциально опасным объектом является железная дорога Пермь-Москва, на железной дороге возможны аварийные ситуации при прохождении цистерн как с химически опасными, так и взрывоопасными грузами. В результате аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи железнодорожной магистрали. Радиус поражения зависит от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», в частности:

- опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза;

- грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку;

- тара, упаковка, упаковочные комплекты должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по установленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздействий, изменения температуры, влажности и т.д.

На станции Чайковская расположено три пожароопасных объекта, деревообрабатывающие предприятия и лесопильное производство. При пожаре в зону поражения может попасть жилая застройка, а также административные здания. Рекомендуется перенос промышленных предприятий в производственную зону на юг поселка.

Для эффективного и своевременного устранения последствий возможных аварий требуется подготовить действенные системы оповещения и пожаротушения.

Приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 были утверждены нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» № НПБ 104-03, которые устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Рекомендуется использование следующих средств оповещения: звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

- подачей звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением и включением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации и эвакуационного освещения;

- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (оборудованных электромагнитными замками);

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения здания.

Система громкого оповещения является неотъемлемой частью инфраструктуры любого административного или общественного здания и входит в состав СОУЭ.

Также должна предусматриваться возможность создания в здании объединенной системы громкого оповещения (ОСГО СОУЭ) на случай возникновения ЧС различного характера.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в поселке – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземном резервуаре чистой воды, расположенном на площадке наносных станций II-го подъема, пожарный запас составляет 108 м3.

Школа и детский сад обеспечены самостоятельным запасом воды на пожаротушение.

Кроме этого в связи с тем, что ст. Чайковская находится за нормативным радиусом выезда пожарных автомобилей на территории населенного пункта необходимо строительство пожарного депо. Для осуществления строительства необходима разработка проектной документации.

На основании генерального плана необходимо:

- предусмотреть выделение денежных средства на строительство пожарного депо на 2 выезда с комплексом зданий и сооружений в соответствии с НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- обеспечить возможности подъезда пожарных машин к каждому жилищу застроенной части ст. Чайковская и проектируемой территории;

- приобретение пожарных мотопомп и пожарной машины;

- распространение агитационной информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, а также основными требованиями противопожарных норм.

2.9.2. Возможные ЧС природного характера

Наиболее опасные метеорологические явления в ст. Чайковская:

- туманы;

- грозы;

- шквалистые ветры (возможность ураганов);

- заморозки;

- гололед;

- снегопады.

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- своевременное оповещение населения о ЧС;

- своевременная организация контроля над транспортными потоками;

- контроль над состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

- создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных и железных дорог от снежных заносов. На участках где по почвенно-климатическим или другим условиям не могут быть выращены защитные лесные насаждения необходимо создание контурной защиты из постоянных заборов. В качестве временного средства снегозащиты могут использоваться переносные решетчатые щиты.

К опасным геологическим явлениям на территории ст. Чайковская относятся:

- оврагообразование;

- заболоченность.

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по организации поверхностного стока. При использовании для водоотвода тальвегов оврагов, во избежание развития донной эрозии предусматривается строительство лотков по дну оврага, это предотвратит образование оползней и промоин.

Практически все водные объекты Чайковской испытывают антропогенную нагрузку. На очистные сооружения поступают сточные воды от жилой застройки, вследствие отсутствия единой системы ливневой канализации не обеспечивается сбор и очистка ливневых вод с территории населенного пункта.

Для соблюдения целей охраны и рационального использования водных ресурсов данным проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации;

- строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями.

В настоящее время на территории поселка не ведется постоянного мониторинга состояния почв. Проектом предусмотрена рекультивация почвы, использующейся в данный момент для размещения здания и сооружений сельскохозяйственного производства.

На данный момент проблема загрязнения окружающей среды ТБО не является системной, место размещения свалки ТБО, к югу от станции Чайковская, в значительном отдалении от селитебной территории, удачно.

Потенциальными источниками загрязнения являются стихийные свалки бытовых отходов. Для борьбы со стихийными свалками необходимо наблюдение за местами потенциального несанкционированного сброса мусора, особенно в черте населенного пункта. К нарушителям, устраивающим несанкционированный сброс мусора, рекомендуется применение штрафных санкций.

2.9.4. Оповещение населения о ЧС

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности являются электрические сирены. Электросирены необходимо установить на территории населенного пункта с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие

Для оповещения людей вне дома рекомендуется использовать сеть уличных громкоговорителей, уличные громкоговорители следует установить в местах наибольшего скопления людей.

Для повышения надежности оповещения рекомендуется неоднократное повторение передаваемых сигналов и информации по всем средствам оповещения.

Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных жителям, которые раздаются бесплатно местными исполнительными органами власти.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90, Пермский край не попадает в зону световой маскировки, требуются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения зданий, а также мероприятия по обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

2.10. Благоустройство территории населенного пункта

Предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству территории:

- создание парковых зон;

- обустройство площадок для сбора бытовых отходов.

В центральной части станции Чайковская формируется комплекс парковых зон, в парки преобразуются существующие лесные массивы. Парки обустраиваются прогулочными дорожками, ночным освещением, скамейками, контейнерами для мусора.

В станции оборудуются площадки с контейнерами для мусора. Общественные здания, учреждения, а также объекты торговой и развлекательной инфраструктуры оборудуются контейнерами для мусора.

2.11. Принципы экономического развития станции Чайковская

2.11.1. Развитие лесопромышленного комплекса

Развитие лесопромышленного комплекса в станции Чайковская способно привести к формированию мини-кластера в Чайковском сельском поселении.

Для развития лесопромышленного комплекса местные власти должны установить диалог с существующими предприятиями, выяснить, какие общие для предприятий проблемы существуют в станции Чайковская, как местные власти в состоянии способствовать их решению.

2.11.2.  Развитие предпринимательства

Полноценное развитие экономики станции Чайковская возможно только в случае активизации предпринимательской инициативы населения.

Целесообразно создания местными властями специального органа по развитию предпринимательства, учитывая небольшие размеры Чайковского сельского поселения, это может быть один человек, выполняющий кроме того и другие функции.

Финансовая поддержка на уровне села представляется затруднительной, поэтому роль местных властей может заключаться в помощи организации формальной стороны предпринимательской деятельности – регистрация юридического лица или предпринимателя, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Возможно также предоставление ресурсов, находящихся в распоряжении местных властей (помещения, офисная техника), в безвозмездное пользование начинающим предпринимателям.

2.11.3.  Привлечение инвесторов

Органы власти станции Чайковская должны принимать активное участие в мероприятиях, ориентированных на связи с бизнес-сообществом: выставках, конференциях, круглых столах,- как инициированных администрацией Нытвенского района, так и организованных на уровне Пермского края.

Целью участия в таких мероприятиях является, во-первых, предоставление информации о предприятиях станции Чайковская и возможности размещения заказов, во-вторых, приглашение предприятий для открытия производств в станции Чайковская, в-третьих, получение ответной реакции от представителей бизнеса для разработки программы собственных действий по развитию экономики населенного пункта.

2.12. Перспективы развития за пределами расчетного срока

За пределами расчетного срока территориальное развитие ст. Чайковская может быть продолжено в заданных проектом направлениях.

Селитебная территория продолжает развиваться на восток. Возможна застройка оставшегося участка между железной и автомобильной дорогами. В дальнейшем возможна застройка территории к юго-востоку от существующего поселка, в направлении поселка Майский, либо на востоке, за железной дорогой.

Промышленная зона продолжает развиваться на юге поселка, до санитарно-защитной зоны свалки ТБО и скотомогильника, находящихся в направлении поселка Майский.

Территория на западе, за рекой Моргуновка, а также на севере, вдоль реки Сюзьва, имеет рекреационный потенциал. Здесь возможно размещение садовых участков, дачной коттеджной застройки, а также баз отдыха.

2.13. Политика реализации генерального плана

Таблица 22. Ключевые мероприятия реализации генерального плана

| Цель | Мероприятия |
| --- | --- |
| Расширение селитебной зоны | Выделение участков для застройки жилыми зданиями на территории к востоку от существующего поселка Снос существующих на территории новой жилой застройки сооружений промышленного назначения Демонтаж существующих на территории новой жилой застройки водопроводных сетей, перенос ЛЭП 110 кВ Изменение черты населенного пункта, включение в состав станции Чайковская 40 га к востоку от существующей жилой застройки Проектирование дополнительного детского сада в восточной части поселка |
| Формирование производственной зоны | Размещение существующих и новых производственных предприятий на юге станции Чайковская, за пределами жилой застройки |
| Развитие общественной инфраструктуры и общественной зоны станции | Строительство новых зданий, либо реконструкция существующих зданий администрации и Дома культуры Ликвидация ветхой жилой застройки на улице Коробейникова, отведение земельных участков под строительство объектов торгово-развлекательной инфраструктуры Перенос деревообрабатывающего предприятия из общественной зоны Строительство пожарного депо |
| Формирование зоны рекреации | Создание парков на месте существующих лесных массивов в центре станции Чайковская, оборудование парков скамейками, контейнерами для сбора мусора, строительство прогулочных дорожек Создание искусственного пруда |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Асфальтирование дороги по улице Молодежная Асфальтирование дороги по улице Центральная Строительство мостового перехода через железную дорогу |
| Развитие инженерной инфраструктуры | Закольцовка тупиковых участков водопровода, обеспечение централизованного водоснабжения для всей станции (зон существующей и проектируемой застройки) Организация зон санитарной охраны артезианских скважин Ремонт сети водоснабжения Обеспечение централизованного водоотведения для проектируемой жилой застройки Ремонт сети водоотведения Реконструкция очистных сооружений канализации Обеспечение централизованного газоснабжения для всей станции (зон существующей и проектируемой застройки) Обеспечение централизованного электроснабжения для зоны проектируемой жилой застройки Строительство новой подстанции 110/10кВ закрытого типа с установкой двух трансформаторов по 10МВА каждый Устройство системы дождевой канализации |

2.14. Основные показатели проекта

Таблица 23. Население ст. Чайковская

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2007) | Расчетный срок (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 3,65 | 3 – 3,1 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 59 | 55 |
| Население младше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 27 | 15 |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 14 | 30 |

Таблица 24. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость (чел.) | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Потребность на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 200 | 110 | 250 мест | 50 (строительство детского сада в новом жилом районе для обеспечения требуемого уровня доступности) |
| Общеобразовательные школы | 625 | 100 | 625 мест | - |
| Больницы | н/д | - | 33 койки (амбулатория) 90 посещений в смену (поликлиника) | - |
| Пожарное депо | - | - | 1 пожарное депо | 1 пожарное депо |
| Клубы детского дополнительного образования | - | 0 | 100 мест | размещение в помещениях СОШ и клуба |
| Клубы | 200 | 35 | 400 мест | 400 мест |

Таблица 25. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2007) | Расчетный срок (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 51 | 86 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 14 | 28 |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | 47 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 27 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 32 | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % (от общего жилищного фонда) | 34 | 100* |
| Обеспеченность жилищного фонда горячей водой | % (от общего жилищного фонда) | 20 | 100 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | н/д | 763,68 |
| Общее поступление сточных вод | тыс. м3 в сут. | н/д | 763,68 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | н/д | 483,91 |
| Годовой расход газа | млн. м3 в сут. | н/д | 623,5 |

* в центральной селитебной зоне