Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: pstucenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть)

| Руководитель проекта | И. В. Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И. Е. Лещев |

Пермь 2009

I. Общие положения

Генеральный план Уральского городского поселения выполнен в соответствии  с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) Положения о территориальном планировании включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Графические материалы (карты-схемы) подготовлены в соответствии с частями 3 и 6 статьи 23 Кодекса.

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Уральское городское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Уральского городского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Генеральный план Уральского городского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетный срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

II. Положения о территориальном планировании

- Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития городского поселения до 2029 года.

В соответствии с частью 3 статьи 9 Градостроительного кодекса генеральный план является документом, обязательным для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Генеральный план также является основополагающим документом для разработки специализированных отраслевых, тематических программ и проектов, реализуемых на территории Уральского городского поселения.

Основная цель – обеспечение устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Пермского края, Нытвенского района и Уральского городского поселения.

Достижение основной цели осуществляется путем реализации мероприятий по комплексу направлений:

1. Формирование пространственной организации территории (в т.ч. каркас расселения, система основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-экологический каркас).

2. Создание «гуманной» среды обитания: улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения.

3. Создание привлекательного инвестиционного облика территории и предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики.

4. Достижение долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития Уральского городского поселения, в т.ч. путем разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

5. Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий.

Мероприятия учитывают сложившуюся в поселении систему зон с особыми условиями использования территорий.

Комплексный характер разработки генерального плана позволил установить баланс между планировочными, коммуникационными, социальными, промышленными, экологическими и других предложениями.

С учетом сложившихся демографических тенденций, имеющихся предпосылок социально-экономического развития, а также федеральной и региональной демографической политики выполнен прогноз базовых параметров демографического и социального развития территории.

На основе действующих нормативных показателей обеспеченности населения соответствующими объектами и услугами определены перспективные потребности в объемах жилищного строительства, в развитии объектов инженерной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, культурной сферы, туристско-рекреационной деятельности и т.п.

Основная задача генерального плана – определить набор инструментов для решения следующих вопросов:

- планирования развития территории в целях оптимального использования в интересах населения земельных и иных природных ресурсов;

- обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

В ходе разработки генерального плана сформирована следующая иерархия основных целей и задач.

Цель: Улучшить качество жилищного фонда, стимулировать развитие инженерной инфраструктуры поселения.

Задачи:

- Выделение площадок под новое жилищное строительство.

- Ликвидация ветхого жилищного фонда, застройка освобождающихся территорий.

- Благоустройство улиц и дорог в поселке Уральский.

- Реконструкция существующей инженерной инфраструктуры.

Цель: Стимулировать формирование конкурентоспособной экономики.

Задачи:

- Формирование институтов и инструментов кластерного развития.

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

Задачи:

- Подготовка проектов СЗЗ промышленных предприятий, благоустройство и озеленение СЗЗ.

- Строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений.

- Инвентаризация, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

Задачи:

- Развитие сети спортивных сооружений.

- Капитальный и текущий ремонт зданий объектов социальной сферы и здравоохранения.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной организации территории поселения.

2.1.1. Градостроительное освоение на расчетный срок генерального плана незастроенных территорий в границах поселка Уральский.

2.1.2. В соответствии с генеральным планом устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Зоны естественных ландшафтов

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Сельскохозяйственные угодья

Пастбища

Пашня

Жилые зоны

Ж-1 Зона многоквартирных домов до 5 этажей

Ж-2 Зона многоквартирных домов в 2-3 этажа

Ж-3 Зона малоэтажных жилых домов с придомовыми земельными участками

Ж-6 Зона территорий садоводческих и дачных земельных участков

Общественно-жилые зоны

ОЖ Зона общественно-жилого назначения

Общественно-деловые зоны

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

Рекреационные зоны

Р-1 Зона городских парков, скверов, садов, бульваров

Р-2 Зона реконструкции малоэтажной застройки для размещения рекреационных объектов

Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Т-1 Зона инженерных и транспортных объектов

Производственные и коммунальные зоны

П-3 Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности

П-4 Зона производственно-коммунальных объектов 4 класса вредности

Зоны специального назначения

Сн-1 Зона кладбищ

Зона интересов городского поселения

2.1.3. Определено следующее назначение функциональных зон:

Зоны естественного ландшафта

Предназначены для сохранения природной среды, выполнения стабилизирующей функции в системе экологического зонирования. Допускается размещение объектов благоустройства, рекреации, линейных объектов инженерной инфраструктуры. Частично могут использоваться в хозяйственных целях (добыча полезных ископаемых, лесозаготовки).

Сельскохозяйственные угодья

Предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Жилые зоны

Выделены для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, размещения объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны (образовательные учреждения, предприятия торговли и сервиса, учреждения здравоохранения, офисы, гаражи, стоянки автомобилей и др.), а также садовых и дачных домов, садов, огородов.

Общественно-жилые зоны. Общественно-деловые зоны

Выделены для обеспечения правовых условий формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешанного назначения.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, организации зелёных насаждений общего пользования, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерных и транспортных инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта и инженерной инфраструктуры, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Производственные и коммунальные зоны

Зоны выделены для создания правовых условий формирования производственных территорий для размещения и развития соответствующих объектов и предприятий, а также для установления санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны специального назначения

Предназначены для размещения захоронений, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Зона интересов городского поселения

Необходимо оформление перевода данных земель из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

Категории земель привести в соответствие их фактическому использованию.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон.

2.2.1. Жилые зоны.

В настоящее время жилищная обеспеченность в Уральском городском поселении составляет 19,9 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 на человека.

Параметры жилищного строительства на период до 2019 года:

- среднегодовой ввод жилья 6,4 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 25 м2/чел.

Параметры жилищного строительства на период до 2029 года:

- среднегодовой ввод жилья 6,4 тыс. м2;

- средняя жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Территории для нового жилищного строительства выделены в черте поселка Уральский.

Таблица. 1. Перечень мероприятий по жилищному строительству

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать программу расселения ветхого жилья до 2019 г. | 2013 – 2015 |
| Разработать программу проведения капитальных ремонтов жилых домов. | 2013 – 2015 |
| Разработать программу организации индивидуального жилищного строительства. | 2013 – 2015 |
| Разработать проекты границ населенных пунктов городского поселения и установить их в натуре. | 2013 – 2023 |
| Размещение нового жилищного строительства на территории п. Уральский. | 2013 – 2023 |

2.2.2. Административным центром остается поселок Уральский, здесь размещаются органы местного самоуправления Уральского городского поселения. Зоны общественно-делового назначения размещаются в поселке Уральский.

2.2.3. Генеральным планом предусмотрено сохранение исторически сложившейся промышленной зоны Пермского фанерного комбината.

2.2.4. Генеральным планом предусмотрено развитие нескольких рекреационных зоны, направленных как на удовлетворение потребностей жителей поселения, так и на создание благоприятных условий для развития туризма. Рекреационным потенциалом также обладают естественные ландшафты, территории естественных ландшафтов в границах рекреационных зон благоустраиваются.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

2.3.1 Транспортная инфраструктура.

Таблица. 2. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации | Ориентировочная стоимость, млн. руб (в ценах 2009 г.) |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт улиц и дорог городского поселения, в среднем 4 км. ежегодно | 2009 - 2029 | 240 |

В рамках проекта «Муниципальные дороги» предусмотрены следующие мероприятия по Уральскому городскому поселению:

Капитальный ремонт участка автодороги по ул.   Железнодорожной, 270 п. м.  (2011 г.)

Капитальный ремонт участка автодороги от д. N 23     ул. Московской до д. N 24  ул. Набережной, 200 п. м   (2012 г.)

Капитальный ремонт участка автодороги ул. Лесной от  ул. Сукманской до ул.     Транспортной, 225 п. м (2013г.)

Капитальный ремонт участка дороги ул. Железнодорожной до больницы, 160 п. м (2015г.)

Капитальный ремонт участка дороги ул. Набережной по   парку, 260 п. м. (2014 г.)

Капитальный ремонт участка дороги ул. Железнодорожной до дома N 24 ул. Лесной, 58  (2015 г.)

2.3.2. Водоснабжение.

Таблица. 3. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации | Ориентировочная стоимость, млн. руб (в ценах 2009 г.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводов для обеспечения централизованным водоснабжением нового жилищного фонда поселка Уральский (10,3 км) | 2009 - 2029 | 22,1 |
| Установка приборов водопотребления для всех потребителей Уральского городского поселения | 2011 – 2019 | 4 |
| Реконструкция магистральной сети водоснабжения Уральского городского поселения с использованием труб из пластика и других полимеров (4,3 км) | 2011 – 2019 | 9,3 |
| Реконструкция артезианских скважин – 11 шт. | 2011 – 2019 | 1 |

.3.3. Водоочистка.

Таблица. 4. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (водоочистка)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации | Ориентировочная стоимость, млн. руб (в ценах 2009 г.) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция магистральной системы водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров (2,7 км) | 2011 – 2019 | 5,8 |
| Реконструкция существующих очистных сооружений поселка Уральский | 2009 - 2029 | 13 |
| Строительство новых сетей водоотведения для подключения новых жилых районов (1,3 км) | 2009 - 2029 | 2,9 |
| Строительство 2-х КНС для подключения новых районов поселка Уральский к существующей сети водоотведения | 2009 - 2029 | 6 |
| Реконструкция очистных сооружений в п. Уральский с водоводом на м/р Черемушки, производительностью . 3,5 тысм3 в сутки | 2012 |  |

2.3.4. Электроснабжение.

Таблица. 5. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры (электроснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций для энергообеспечения новых районов поселка Уральский | 2009 - 2029 |

2.3.8. Инженерная подготовка территории.

Таблица. 6. Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработать проект строительства ливневой канализации в п. Уральский | 2011 – 2019 |
| Строительство ливневой канализации на территории п. Уральский | 2009 - 2029 |
| Инвентаризация ГТС, расположенных на территории городского поселения. | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта защиты территории Уральского городского поселения от подтопления | 2011 – 2019 |
| Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в п. Уральский (протяженность 710 м) |  |

2.3.9. Газоснабжение.

Таблица. 5. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры

(тепло- и газоснабжение)

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов м/р Ельники, 2,1 км | 2012-2013 |
| Строительство газовой котельной в п. Уральский | 2014 |
| Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов м/р Черемушки, 9 км | 2014-2016 |
| Реконструкция тепловых сетей по улице Московская | 2012 |

2.4. Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, необходимо осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории.

до дома N 24 ул. Лесной, 58

Таблица. 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Перевод автотранспортных средств органов местного самоуправления на малотоксичные виды топлива, оснащение средствами дожигания отходящих выхлопных газов | 2011 – 2019 |
| Разработка для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК). | 2019 – 2029 |
| Подготовка проектов СЗЗ, перевод капитальной жилой застройки, попадающей в границы СЗЗ в разряд нежилых помещений, разрешенных для размещения в СЗЗ | 2011 – 2019 |
| Благоустройство, озеленение территорий СЗЗ | 2011 – 2029 |
| В местах массового отдыха людей установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках | 2011 – 2029 |
| Разработка и внедрение комплексной Схемы сбора отходов производства и потребления. | 2011 – 2019 |
| Инвентаризировать и ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. | 2011 – 2019 |
| Разработать технологические мероприятия для снижения уровня шума для объектов промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, находящихся вблизи жилой застройки | 2011 – 2029 |

2.5. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Таблица. 8. Перечень мероприятий по благоустройству территории

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проекта озеленения и цветочного оформления общественных зон п. Уральский | 2011 – 2019 |
| Разработка проекта организации уличного освещения на территории городского поселения с учетом внедрения энергосберегающих решений | 2011 – 2029 |
| Благоустройство естественных водотоков | 2011 – 2029 |
| Озеленение вдоль улиц в районах новой жилой застройки п. Уральский | 2011 – 2029 |

2.6. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры поселения:

Таблица. 9. Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

| Перечень мероприятий | Этапы реализации | Ориентировочная стоимость, млн. руб (в ценах 2009 г.) |
| --- | --- | --- |
| Создание сети учреждений дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений | 2011 – 2029 | - |
| Капитальный ремонт зданий больниц и ФАП | 2011 – 2019 | 40 |
| Капитальный ремонт существующего дворца культуры, поселковой и школьной библиотеки | 2011 – 2019 | 60 |
| Строительство ФОК в п. Уральский | 2011 – 2029 | 100 |
| Строительство спортивного зала в СОШ, реконструкция спортивной площадки | 2011 – 2029 | 50 |

2.7. Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами необходимо выполнение следующих мероприятий на расчетный срок.

Таблица. 10. Перечень мероприятий по ГО и ЧС

| Перечень мероприятий | Этапы реализации | Ориентировочная стоимость, млн. руб (в ценах 2009 г.) |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт берегоукреплений Воткинского водохранилища | 2011 – 2019 | 25 |
| Оборудование пирсов для забора воды пожарными автомобилями в п. Уральский | 2011 – 2019 | 5 |
| Строительство пожарного депо в п. Уральский | 2011 – 2029 | 90 |

2.8. Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития.

Таблица. 11. Перечень мероприятий по экономическому развитию

| Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- |
| Формирование участка для многоцелевого рыночного пространства в целях развития кластера ЖКХ | 2011 – 2029 |
| Создание Группы стратегического планирования, ориентированной на экономическое развитие городского поселения | 2011 – 2029 |

Основные показатели проекта

Таблица 1. Население Уральского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел | 8206 |
| Ежегодная убыль населения | % | -0,57 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 55 |
| Население младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | % (от общей численности населения) | 21 |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 24 |

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Существующие/ сохраняемые | Новое строительство на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 545 (мест) | 100 | 680 | - |
| Общеобразовательные школы | 1309 (мест) | 100 | 1360 | - |
| Стационары | 53 (коек) | - | 39 | - |
| Поликлиники | 138 (посещений в смену) | - | 185 | - |

Таблица 3. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь (2019) | Расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 212 | 255 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 25 | 30 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | 64 | 128 |
| Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 6,4 | 6,4 |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда водоочисткой | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда горячей водой | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |
| В том числе от индивидуальных газовых котлов | % (от общего жилищного фонда) | 100 | 100 |

Таблица 4. Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2019) | Мощность электропотребления, МВт/год (2029) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 8,2 | 4,4 |

Таблица 5. Расходы газоснабжения коммунально-бытовых потребителей

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Уральское городское поселения | 8,2 | 2 |

4. Состав картографических материалов

- Пермский край, Нытвенский   муниципальный район, Уральское городское поселение.     Схема современного использования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Нытвенский   муниципальный район, район, Уральское городское поселение. Схема функционального зонирования территории. М 1:25000;

- Пермский край, Нытвенский   муниципальный район, район, Уральское городское поселение. Схема ограничений. Схема комплексной оценки территории. М 1:25000;

- Пермский край, Нытвенский   муниципальный район, район, Уральское городское поселение, поселок Уральский. Генеральный план. М 1:2000.