Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 1

| Руководитель проекта, \ | И. В. Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И. Е. Лещев |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Генплан (основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:10000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы, положения о территориальном планировании). | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы). | - | 5 |

Оглавление

Введение	5

1. Анализ современного состояния территории	8

1.1. Обзор Уральского городского поселения	8

1.1.1. Общие сведения о городском поселении	8

1.1.2. Историческая справка	9

1.1.3. Выводы и рекомендации	10

1.2. Пространственная организация	11

1.2.1. Положение городского поселения в системе Пермского края	11

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация городского поселения	14

1.2.3. Выводы и рекомендации	17

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	18

1.3.1. Жилищный фонд	18

1.3.2. Инженерная инфраструктура	19

1.3.3. Транспортная инфраструктура	23

1.3.4. Выводы и рекомендации	27

1.4. Ресурсный потенциал	28

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий	28

1.4.2. Экологическая ситуация	31

1.4.3. Выводы и рекомендации	36

1.5. Социально-экономический потенциал	37

1.5.1. Демографические характеристики	37

1.5.2. Социальная сфера	39

1.5.3. Экономический потенциал	43

1.5.4. Выводы и рекомендации	48

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	49

Введение

Научно-исследовательская работа по разработке «Генерального плана Уральского городского поселения» проведена по заказу МУ «Управление капитального строительства» администрации Нытвенского муниципального района Пермского края, муниципальный контракт № 2008/383/18.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Уральского городского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Уральское городское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Уральского городского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Уральского городского поселения в современных условиях. Уральское городское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития городского поселения в современных условиях. Уральское городское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для жителей, инвесторов, предпринимателей.

Генеральный план Уральского городского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетный срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Обзор Уральского городского поселения

1.1.1. Общие сведения о городском поселении

Уральское городское поселение расположено в юго-восточной части Нытвенского района, граничит с Краснокамским районом, Пермским районом, Новоильинским городским поселением, Нытвенским городским поселением.

Население Уральского городского поселения составляет 8568 человек.

Таблица 1.1.1. Населенные пункты Уральского городского поселения

|  |  | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 8568 |
| пос. | Уральский | 8515 |
| д. | Сукманы | 24 |
| д. | Тюлени | 18 |
| пос. | Сукманы ж/д станция | 8 |
| пос. | Казарма 27 км. | 3 |
| д. | Притыка | 0 |

Территория городского поселения является хозяйственно освоенной, здесь расположены селитебные территории, зоны рекреации, промышленная зона. Основным предприятием поселения является ООО «Пермский фанерный комбинат».

Услуги стационарной телефонной связи и доступа в Интернет обеспечиваются во всех населенных пунктах городского поселения, большая часть территории городского поселения также покрывается сотовой связью стандарта GSM.

1.1.2. Историческая справка

Первоначально на территории поселения была расположена деревня Камское поселье. Поселок Уральский вырос при фанерном комбинате, заложенном в 1948 году и открытом в 1956 году. Место для строительства комбината было выбрано неслучайно, для выпуска фанеры нужно сырье, которое поступало сплавом по р. Кама.

Название Уральский поселок получил в 1961 году. 14 февраля 1961 года был избран Совет народных депутатов поселка Уральский и сформирован Уральский поселковый Совет народных депутатов. В 1996 году утвержден Устав поселка Уральский и зарегистрировано муниципальное образование поселок Уральский в составе Нытвенского района. В соответствии  с Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 2006 года образовано Муниципальное образование Уральское городское поселение, в состав которого вошли 6 населенных пунктов: поселок Уральский, д.Сукманы, д.Тюлени, д.Притыка, пос.Казарма 27км, пос.Сукманы ж/д станция.

Первые общеобразовательная школа и детский сад были открыты в 1954 году, в 1966 году сдано в эксплуатацию новое здание школы, в 1968 году – открыта новая музыкальная школа, в 1971 году – Дворец культуры.

1.1.3. Выводы и рекомендации

В сложившейся системе расселения основную нагрузку несет поселок Уральский. Другие населенные пункты выполняют, скорее, роль зон рекреации для жителей поселка Уральский, городов Нытва, Пермь,   имеющих на территории Уральского городского поселения садовые и дачные участки.

Городское поселение выигрывает от расположения на территории поселка Уральский Пермского фанерного комбината. Комбинат дает работу жителям городского поселения, а также является потребителем услуг местных малых и средних предприятий.

1.2. Пространственная организация

1.2.1. Положение городского поселения в системе Пермского края

Уральское городское поселение имеет тесные связи с городом Нытвой, поселениями Нытвенского района, городом Пермью.

Город Нытва – административный и экономический центр Нытвенского района, население более 20 тыс. человек. Бизнес-возможности. Нытва является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики Уральского поселения. Социальные возможности. Молодые люди из городского поселения получают образование в Нытве, в частности, в Нытвенском металлургическом техникуме. Многие находят в Нытве работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Уральского городского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Нытвы. Миграционные связи. Для связей Нытвы и Уральского городского поселения характерна как безвозвратная, так и маятниковая миграция в обоих направлениях. Жители поселения уезжают на работу или учебу в Нытву, жители города Нытвы пользуются рекреационными возможностями Уральского городского поселения. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городским поселением и городом Нытвой осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Пермь является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики Уральского поселения. Социальные возможности. Доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе из Уральского городского поселения. Молодые люди из городского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных вузах: Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской медицинской академии, - многие находят в Перми работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Уральского городского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Перми. По мере развития рекреационной и развлекательной инфраструктуры Нытвы и Краснокамска значение Перми может измениться. Миграционные связи. Для связей Перми и Уральского городского поселения характерна безвозвратная миграция в обоих направлениях. Жители поселения уезжают на работу или учебу в Пермь, существует небольшой миграционный поток и в обратном направлении. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городским поселением и городом Пермью осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Новоильинское городское поселение граничит с Уральским городским поселением, население около 3,5 тыс. человек. Бизнес-возможности. Городские поселения могут сформировать единый рынок труда, предприятия поселений могут развивать взаимодействие в рамках экономических кластеров Нытвенского района. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городскими поселениями осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Краснокамск – административный центр Краснокамского муниципального района, население более 50 тыс. человек. Бизнес-возможности. Краснокамск имеет достаточно большое население, поэтому является перспективным рынком сбыта для предприятий городского поселения. Перспективы для кооперации, совместных действий в развитии научной, технической, инновационной инфраструктуры компаний Перми и Нытвенского городского поселения существуют в пищевой отрасли. Транспортные связи. Транспортное сообщение между городом и поселением осуществляется с помощью автомобильного транспорта. Существует также железная дорога в направлении Нытвы, однако пассажирское движение по ней не осуществляется, грузовое движение минимально.

1.2.2. Современная территориально-планировочная организация городского поселения

Статус и границы Уральского городского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края». Общая протяженность границ поселения – 47,75 км.

Уральское городское поселение расположено в юго-восточной части Нытвенского района, вдоль берега реки Камы. Поселение граничит на севере с Краснокамским районом, с востока поселение ограничено рекой Камой, на юге поселение граничит с Новоильинским городским поселением, на западе – с Нытвенским городским поселением.

В городском поселении выделяется несколько зон. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда. Селитебные территории располагаются на юго-востоке и на юго-западе поселения, промышленные зоны выделяются в границах поселка. К селитебной территории на юго-западе примыкают рекреационные зоны и сельскохозяйственные угодья.

Поселок Уральский

Поселок Уральский является основной селитебной территорией поселения, здесь проживает более 99% населения.

Жилой фонд представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами. Жилые дома поселка Уральского, в основном, обеспечены водоснабжением, канализацией, отоплением и газоснабжением.

Транспортная инфраструктура обеспечивает связи поселка с городом Нытвой, другими населенными пунктами Нытвенского муниципального района, городами Краснокамском и Пермью посредством автомобильного транспорта.

Основным работодателем на территории поселения является ООО «Пермский фанерный комбинат».

В поселке Уральский сконцентрирована вся социальная и торговая инфраструктура Уральского городского поселения.

Другие населенные пункты

На остальные населенные пункты приходится около 1% населения. Жилой фонд представлен индивидуальной застройкой, жилые дома не обеспечены коммунальной инфраструктурой.

Вблизи населенных пунктов Сукманы и Притыка расположены территории коллективных садов.

Территории за границами населенных пунктов

Межселенные территории представлены, главным образом, землями лесного фонда, а также небольшим количеством сельскохозяйственных земель.

На территории поселения расположены месторождения торфа, их общая площадь составляет более 2 тыс. га. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

В границах поселения находится особо охраняемая природная территория регионального значения Марчуговское и Нытвенское болота, для которой действует режим использования, установленный Постановлением Правительства Пермского края № 64-п от 28 марта 2008 года «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников».

Таблица1.2.1. Баланс земель Уральского городского поселения

| Показатель | ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Уральского городского поселения | га | 6598,69 |
| Площадь земель населенных пунктов | га | 1118,18 |
| Площадь земли лесного фонда | га | 4701,79 |
| Площадь сельскохозяйственных угодий | га | 109,44 |
| в том числе пастбища | га | 17,65 |
| в том числе пашня | га | 91,79 |
| Площадь земель водного фонда | га | 669,28 |

1.2.3. Выводы и рекомендации

Вследствие экономико-географического расположения наиболее значительными внешними связями для Уральского городского поселения являются связи с городами Нытва и Пермь.

В балансе земель поселения преобладают земли лесного фонда и земли населенных пунктов.

Ярко выраженный центр поселения – поселок Уральский. В черте поселка выделяются селитебная и промышленная зоны.

Увеличение жилищной обеспеченности на территории поселения потребует освоения земель лесного фонда, таким образом, целесообразно выделить зону интересов городского поселения на территории земель лесного фонда. Земли в зоне интересов в перспективе подлежат переводу в земли населенных пунктов.

1.3. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

1.3.1. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Уральского городского поселения составляет 	169,3 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 19,9 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд городского поселения представлен многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной застройкой кирпичной и каменной, а также индивидуальной застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной. Этажность жилья не превышает 5 этажей.

Средняя плотность застройки составляет 25,7 м2/га. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки 0,2 га.

Распределение жилищного фонда по формам собственности: 73% - частная собственность, 27% - муниципальная собственность.

Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 12,6 тыс. м2.

Среднегодовой объем жилищного строительства составляет 1,6 тыс. м2 в год.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Таблица 1.3.1. Обеспеченность поселения инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие коммунальной инфраструктуры | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| п. Уральский | централизованное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | среднеэтажный жилищный фонд, малоэтажный жилищный фонд, жилье усадебного типа |
| Другие н. п. | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |

Жилищный фонд Уральского городского поселения, в основном, обеспечен коммунальной инфраструктурой.

Таблица 1.3.2. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерной инфраструктуры | Обеспеченность жилищного фонда (%) |
| --- | --- |
| Водопровод | 98 |
| Канализация | 92 |
| Отопление | 98 |
| Горячая вода | 92 |
| Газоснабжение | 95 |
| Электроснабжение | 100 |

Водоснабжение

В п. Уральский имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источники водозабора – подземные, артезианские скважины.

Водоснабжение жилой застройки других населенных пунктов осуществляется от колодцев и родников.

Таблица 1.3.3. Централизованное водоснабжение Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Расход воды населением | Расход воды муниципальными предприятия и учреждениями | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | артезианская скважина (3000 м3/сут) | 2300 м3/сут | 200 м3/сут | Требуется сертификация для установления соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |

Сети водоснабжения характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.4. Сети водоснабжения Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоснабжения | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | % износа сетей водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | 24 км | 250 мм | 59 |

Водоотведение

В городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечен жилищный фонд поселка Уральский. Стоки поступают на биологические очистные сооружения установленной мощностью 8000 м3/сут, сброс очищенных сточных вод осуществляется в Воткинское водохранилище.

Таблица 1.3.5. Сети водоотведения Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей водоотведения | Диаметр труб магистральной сети водоотведения | % износа сетей водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | 24 км | 250 мм | 60 |

Теплоснабжение

Источником теплоснабжения п. Уральский является котельная Пермского фанерного комбината, работающая на газе, а также отходах деревообрабатывающего производства.

Таблица 1.3.6. Источники теплоснабжения

| Населенный пункт | Источники теплоснабжения | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Износ теплотехнического оборудования | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | 1 котельная | 200 Гкал/час | 100 Гкал/час | 50% | газ, отходы деревообрабатывающего производства |

Сети теплоснабжения находятся в муниципальной собственности и характеризуются высокими показателями износа.

Таблица 1.3.7. Сети теплоснабжения Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уральский | 23 км | 100 мм | 60 | 13 км |

Отопление жилой застройки других населенных пунктов печное, либо от индивидуальных газовых котлов.

Газоснабжение

В Уральском городском поселении газифицировано более 95% жилищного фонда, большая часть от централизованной сети газоснабжения (84%). Газоснабжение обеспечивается фирмой «Уралгазсервис».

Протяженность распределительной сети по поселению составляет 22,9 км, степень износа сетей газоснабжения составляет около 10%, замены сети не требуется.

Потребление газа предприятиями составляет 49 млн. м3 в год.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Уральского городского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через подстанцию 110/10 Кв. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 Кв.

Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры деревянные.

ТП, расположенные на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

Связь

Стационарная телефонная связь Уральского городского поселения обеспечивается АТС-5 в п. Уральский, количество номеров АТС – 2560. Возможно подключение Интернет, емкость – 448 портов.

1.3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание населения осуществляется Нытвенским автотранспортным предприятием (внешние автобусные перевозки), а также Уральской транспортной компанией (внутренние автобусные перевозки) регулярное пассажирское сообщение населенных пунктов Уральского городского поселения с другими населенными пунктами Пермского края обеспечивается автобусными маршрутами.

Внешние и внутренние транспортные связи Уральского городского поселения обеспечиваются 4-мя автобусными маршрутами.

Таблица 1.3.8. Автобусные маршруты Уральского городского поселения

| Маршрут | Значение |
| --- | --- |
| Уральский – ПФК | поселенческое |
| Уральский - Нытва | районное |
| Уральский - Новоильинский | районное |
| Уральский – Пермь | региональное |

Оборудованные автобусные остановочные пункты находятся в п. Уральский, вблизи населенных пунктов д. Сукманы, д. Тюлени, п. Казарма 27 км, д. Притыка. В п. Уральский также находится автовокзал.

Общая протяженность муниципальных автодорог по Уральскому городскому поселению 29,2 км.

Таблица 1.3.9. Автодороги местного значения Уральского городского поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уральский – Нытва | 7,8 | V | усовершенствованное, асфальтобетонное | есть | 8 | 2 | 3 |
| Уральский – Федеральная автомобильная дорога М7 | 6,73 | V | усовершенствованное, асфальтобетонное | есть | 8 | 2 | 3 |

Таблица 1.3.10. Улично-дорожная сеть населенных пунктов Уральского городского поселения

| Населенный пункт | Протяженность (км) | Протяженность улиц с капитальным покрытием | Протяженность улиц с переходным покрытием | Протяженность улиц с облегченным покрытием | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уральский | 14,51 | 10,04 | 4,47 | - | 4 |
| Сукманы | 0,05 | - | 0,05 | - | 3 |
| Тюлени | 0,05 | - | 0,05 | - | 3 |
| Сукманы ж/д станция | 0,02 | - | 0,02 | - | 3 |
| Казарма 27 км | 0,02 | - | 0,02 | - | 3 |
| Притыка | 0,02 | - | 0,02 | - | 3 |

Дорожная сеть Уральского городского поселения обеспечивает сообщение всех населенных пунктов поселения, рекреационных и промышленных зон, как внутреннее, так и внешнее (с г. Нытва, через федеральную автомобильную дорогу М7 – с другими населенными пунктами). Сложившаяся дорожная сеть является достаточной и не требует расширения на расчетный срок.

Уральское городское поселение является привлекательной территорией для жителей и инвесторов из города Перми, а в перспективе, других городов Пермского края. Уральское городское поселение может стать точкой роста для Нытвенского муниципального района, сочетая наличие привлекательных территорий для жизни и жилищного строительства, высокий рекреационный и промышленный потенциал, сбалансированное функциональное зонирование (наличие значительных территориальных разрывов между жилыми и производственными зонами).

На расчетный срок целесообразно дальнейшее развитие инфраструктуры поселения, включая текущий и капитальный ремонты автомобильных дорог.

На территории Уральского городского поселения осуществляет деятельность ООО «Уральская транспортная компания». Уральская транспортная компания осуществляет техническое обслуживание транспортных средств Пермского фанерного комбината, внутрипоселенческие автобусные перевозки, деятельность автомобильного грузового транспорта (основной клиент – Пермский фанерный комбинат). Уральская транспортная компания находится на территории промышленной зоны Пермского фанерного комбината.

Автомойки, автосервисы, на территории Уральского городского поселения отсутствуют. На территории Уральского городского поселения имеется АЗС (1шт).

Водный транспорт для внутреннего или внешнего транспортного сообщения населенных пунктов, а также предприятий Уральского городского поселения не используется.

Железнодорожный транспорт используется в интересах местной промышленности (ООО «ПФК»).

Таблица 1.3.11. Показатели транспортной отрасли Уральского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 237 | 234 | 227 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. муниципальных дорог общего пользования | 8,1 | 8 | 7,8 |
| Перевезено грузов местными автотранспортными предприятиями | тыс. тонн | 43,5 | 45,7 | 47,9 |
| Грузооборот | тыс. тонн / км | 3,8 | 4 | 4,2 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 1,5 | 1,7 | 2 |

1.3.4. Выводы и рекомендации

Жилищный фонд городского поселения, в основном, обеспечен инженерной инфраструктурой. На расчетный срок генерального плана потребуется капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также дорожной сети городского поселения.

Органы местного самоуправления должны обеспечить жителям городского поселения возможность строить малоэтажное жилье, за счет малоэтажного строительство возможно увеличение жилищной обеспеченности, рост уровня жизни населения.

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Характеристика геологических и природных условий

Климат Уральского городского поселения умеренно-континентальный, зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15°С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным, он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели. Лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18,5°С, абсолютный максимум летней температуры достигает +38°С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5оС) колеблется от 145 до 165 дней. Продолжительность вегетационного периода может быть расценена как умеренная, имеются благоприятные предпосылки для разносторонне развитого овощеводства (кроме особо теплолюбивых культур), ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков 550-600 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, которые образуются в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания; начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют только положительные значения.

Для поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %. С учетом величины выбросов диоксида серы  и  окислов азота,  вероятность образования промышленных туманов возможна на всей территории поселения.

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства.

Территория поселения находится на восточной окраине Русской платформы. Рельеф поселения района равнинный с сильной расчлененностью, развита овражная сеть. Преобладающие почвы дерново-средне- и слабоподзолистые глинистые и суглинистые.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков.  Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м.

Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м.

Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании - песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплексы пород представлены габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м.

Вся поверхность района покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Основным водным объектом на территории поселения является Воткинское водохранилище на р. Кама, граничащее с поселением на востоке.

Таблица 1.4.1 Пруды, расположенные на территории

Уральского городского поселения

| Название ГТС | Название населенного пункта | Название водотока | Объем пруда тыс. м3 | Площадь зеркала пруда, га | Тип собственности | Необходимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №9 | д. Тюлени | ручей б/н | 2,5 | 0,25 | муниципальная | не нужен |
| №10 | д. Тюлени | ручей б/н | 1 | 0,1 | муниципальная | текущий |

Территория Уральского городского поселения расположена в зоне южной тайги, где ель и пихта перемежаются с липой, березой, осиной, лиственными кустарниками.

Лесная растительность района представлена, в основном, вторичными лесами, в которых преобладают хвойные породы - ель, сосна, распространены мелколиственные - береза, осина. В этих лесах, образующих подзону южной тайги, разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняет травянистая растительность. Они в большинстве случаев возникают в местах вырубки и после пожаров сосновых и темнохвойных лесах. Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины, на их месте восстанавливается хвойный древостой.

На территории распространены злаково-разнотравные луга, основу которых составляют злаки (полевица белая, мятлик луговой, овсяница красная, вейник тростниковый) и многочисленные представители разнотравья (лютик ползучий, чина луговая, клевер ползучий и луговой). Луга используются как пастбища и сенокосы.

Животный мир представлен обитателями лесов, среди которых встречаются волк, лось, заяц-беляк, белка, лисица, куница. Прижились интродуценты с юго-востока: кабан и колонок. В поселении продолжается реаклиматизация бобра, начатая ещё в пятидесятых годах, акклиматизация енотовидной собаки и ондатры. В лесах распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц, из перелетных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, ласточки и другие. Наибольшее промысловое значение из птиц имеют глухарь, тетерев и рябчик, утки.

На территории Уральского городского поселения находится часть особо охраняемой	 природной территории регионального значения Марчуговское и Нытвенское болота. Статус, границы и режим ООПТ регионального значения установлены Постановлением Правительства Пермского края № 64-п от 28 марта 2008 года «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников». Ландшафт предложен к охране в 1970 году, поверхность болот ровная, без серьезных перепадов высот, растительность представлена преимущественно березняками.

На территории городского поселения находятся два месторождения торфа, «Меж полями» и «Марчуговское». Ботанический состав месторождения – древесный, осоковый, древесно-осоковый. Месторождения не разрабатываются в течение длительного времени.

Также на территории поселения находится Марчуговское месторождение пресных вод.

1.4.2. Экологическая ситуация

Экологическая обстановка Уральского городского поселения подвержена трем типам воздействий: воздействие от Пермско-Краснокамского промышленного узла, воздействие от Нытвенского городского поселения, воздействие от местных предприятий (в частности, ООО «ПФК»), ЖКХ и населения.

В первом случае влияние на природную среду городского поселения оказывают промышленные предприятия Краснокамска (загрязнение атмосферного воздуха ОАО ЦБК «Кама» и увеличенная нагрузка на водные объекты, связанная со сбросами ОАО ЦБК «Кама» и ФГУП «Пермский свинокомплекс»), а также химические производства Перми.

Во втором случае основная масса выбросов приходится на филиал Очерского Линейного Производственного Управления магистральных газопроводов по Нытвенскому району, а также на филиал ООО «Пермтрансгаз». Основная масса выбросов «Пермтрансгаз» приходится на метан (392,957 тыс.т) и оксид углерода (34, 862 тыс.т.). Одним из главных загрязнителей окружающей среды, размещенных на территории Нытвенского городского поселения, является предприятие черной металлургии ЗАО «Нытва». Большая часть выбросов в атмосферу подвергается очистке. Загрязнение водных объектов происходит, в основном за счет ливневых сточных  вод  и  дренажа  с накопителей и отвалов. Наиболее распространенные  вещества,  попадающие  в гидросферу, хлориды, Fe, Mg (ПДК – 40 мг/м3), Mn, Th, Ti (ПДК  –  0,1  мг/м3). Среди твердых отходов, в основном, металлургические шлаки.

Среди местных предприятий наибольшее влияние на окружающую среду оказывает ООО «ПФК». «Пермский фанерный комбинат» расположен в северной части поселка Уральский.

Основные виды деятельности предприятия:

- производство фанеры;

- производство ДСП;

- производство изделий деревообработки.

На севере и западе основная территория комбината граничит с лесным массивом и промышленной зоной. С юга и юго-запада от основной площадки располагается жилая зона поселка, с востока – Воткинское водохранилище на реке Кама.

Преобладающими направлениями ветра в районе расположения промышленной площадки являются ветры южного, юго-западного и западного направлений, которые являются благоприятными по отношению к расположению поселка.

В 2 км от границы промышленной площадки находятся очистные сооружения, состоящие из комплекса биологических очистных сооружений и площадки для хранения ила.

Контроль за антропогенным воздействием на предприятии проводит служба охраны окружающей среды, которая ведет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы.

Водоснабжение комбината осуществляется из Воткинского водохранилища. Водный объект используется с целью забора воды и сброса сточных вод, который осуществляется вне черты населенного пункта. За качеством сточных вод, водным объектом и его водоохраной зоной, согласованной с Камским бассейно-водным управлением (БВУ), ведутся постоянные наблюдения, в перечень веществ, подлежащих постоянному контролю перед спуском сточных вод, входят: метанол, таннин, фенол, формальдегид, аммоний-ион, нефтепродукты, а также взвешенные вещества, фосфаты, хлориды, сульфаты, БПК, ХПК, нитрат-ион, сухой остаток и др., предусмотренные в СанПиНе. Предприятие также осуществляет обработку, утилизацию и захоронение осадков сточных вод, образующихся на очистных сооружениях.

Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха в результате деятельности ПФК являются фенол, формальдегид, пыль абразивная и древесная, толуол, азота диоксид, натрия гидроксид.

На территории поселения находится несколько несанкционированных свалок ТБО, захламляющих территории населенных пунктов и территории земель лесного фонда. В Уральском городском поселении организован вывоз бытового мусора по графику.

В процессе производственной деятельности ООО «ПФК» образуются опасные отходы. К отходам основного производства относятся остатки затвердевших смол и полиэтиленовой пленки, мешки из-под мочевины, строительный мусор, промывная вода, опил и другие древесные отходы, пластмассовая незагрязненная тара. К отходам вспомогательного производства относятся лампы люминесцентные, аккумуляторы, кислота аккумуляторная, обтирочный материал, зола древесная, отработанные масла и покрышки, лом черных и цветных металлов. Отходы ООО «ПФК» передаются  специализированным организациям или вывозятся на полигон ТБО.

В массе выбросов местной отрасли ЖКХ преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид, окиси азота. Автомобильный и самоходный транспорт загрязняют атмосферу диоксидом азота, стойкими органическими соединениями, оксидом углерода.

Источниками загрязнения реки Камы, а также подземных вод являются хозяйственно-бытовые стоки населения: как постоянного местного населения, так и временного населения дачных и садовых кооперативов.

1.4.3. Выводы и рекомендации

Исходя из условий рельефа, геологических условий территория Уральского городского поселения является, в целом, пригодной для строительства. На большей части территории грунтовые условия не накладывают существенных ограничений на размещение объектов строительства. Основными факторами, затрудняющими освоение являются: условия рельефа (склоны различной крутизны), развитие овражной эрозии и подтопление.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории поселения не могут стать базой для развития местной экономике, хотя добыча местных полезных ископаемых может дополнить существующие виды экономической деятельности.

Состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное, основными загрязнителями окружающей среды являются коммунально-бытовой сектор и предприятие Пермский фанерный комбинат.

Установление СЗЗ требуется для предприятий расположенных на производственной площадке ООО «ПФК», артезианских скважин, котельных, линейных объектов инженерной инфраструктуры, очистных сооружений канализации.

1.5. Социально-экономический потенциал

1.5.1. Демографические характеристики

Численность населения Уральского городского поселения составляет 8568 человек. В период 2000 – 2006 годов смертность оставалась высокой, рождаемость несколько росла.

Рисунок 1.5.1. Смертность и рождаемость городского поселения

В структуре численности населения преобладает население трудоспособного возраста.

Рисунок 1.5.2. Структура численности населения

На расчетный срок прогнозируется снижение численности населения Уральского городского поселения до 8206 человек.

Рисунок 1.5.3. Тренд изменения численности населения

1.5.2. Социальная сфера

Таблица 1.5.1. Обеспеченность поселения социальной инфраструктурой

| Населенный пункт | Наличие предприятий и учреждений социальной сферы |
| --- | --- |
| п. Уральский | Администрация городского поселения, детские сады, общеобразовательная школа, районная больница, аптечные пункты, дом культуры и спорта, библиотеки |
| Другие н. п. | - |

Образование

Дошкольное образование в городском поселении осуществляется тремя детскими садами. Общая вместимость детских садов – 680 человек, фактически в детских садах занимаются 511 человек.

В Уральском городском поселении находится одна средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 1360 человек. Реальное количество учащихся – 823 человек. Объем финансирования образования составляет 14401,71 рублей в год на школьника. Средний балл ЕГЭ по основным предметам достаточно высок: русский язык – 58,3, математика – 56.

### Таблица 1.5.2. Образовательные учреждения Уральского городского поселения

| Название учреждения | Износ здания | Расчетное количество мест | Количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Уральский | 50% | 1170 | 800 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» | 25,1% | 200 | 185 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» | 54% | 220 | 205 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» | 36% | 180 | 153 |

Большинство выпускников средней школы продолжают получение образования: 37% учащихся поступают в учреждения дополнительного и профессионального образования (ПТУ, техникумы, колледжи, лицеи и т.д.), 59% выпускников поступают в вузы (ВШЭ ПФ, ПГТУ, ПГФА, ПГПУ, ПГСА, РГТЭУ ПФ, МГУС ПФ).

В поселении имеются три учреждения дополнительного и профессионального образования: ФПУ-72, МОУДОД «Центр детского творчества», НП «Центр развития спорта». В них занимаются 800 человек.

Здравоохранение

Инфраструктура здравоохранения представлена Уральской районной больницей, аптекой и 3-мя аптечными пунктами в п. Уральском, а также. В городском поселении также расположен санаторий-профилакторий.

Культура и искусство

В городском поселении находятся 4 библиотеки, Дворец культуры и спорта.

Физическая культура и спорт

Наиболее популярными видами спорта на территории Уральского городского поселения являются баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол. В поселении созданы условия для развития данных видов спорта на базе спортивного зала Дворца культуры и спорта (470 м2), а также спортивной площадке при общеобразовательной школе, все спортивные объекты находятся на территории п. Уральский. Кроме того, в п. Уральский находятся несколько необорудованных территорий, которые используются в целях занятия спортом.

Приоритетной задачей в области развития массового спорта являются капитальный ремонт существующей сети спортивных сооружений, а также расширение сети.

Общественная безопасность

В поселении находится пункт общественной милиции Уральского ОВД по Нытвенскому району.

В целом уровень преступности Уральского городского поселения соответствует среднероссийскому, количество тяжких и особо тяжких преступлений несколько ниже, чем в среднем по стране. При этом высок уровень преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Таблица 1.5.3. Уровень преступности в Уральском городском поселении

| Показатель | 2007 г. (Уральское городское поселение) ед./на тыс. человек | 2007 г. (Российская Федерация) на тыс. человек |
| --- | --- | --- |
| Количество преступлений | 213 / 25 | 27 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений | 51 / 6 | 7,5 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 3 / 0,4 | 5 |
| Количество преступлений на улицах, площадях и т.п. | 0 / 0 | 3 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 48 / 5,6 | 2,07 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления | 72 / 8,5 | 9,6 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления | 12 / 1,4 | 1 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления | 43 / 5 | 0,6 |
| Число погибших в результате преступлений, человек | 0 / 0 | - |
| Число погибших в результате ДТП, человек | 2 / 0,2 | 23,7 (2005 г.) |
| Число пострадавших в результате ДТП, человек | 10 / 1,2 | 223 (2005 г.) |

1.5.3. Экономический потенциал

Находясь на правом берегу р. Камы в 17 километрах от районного центра г. Нытвы, Уральское городское поселение отличается выгодным транспортно-географическим положением, что способствовало созданию на территории поселения крупного перерабатывающего предприятия – ООО «Пермский фанерный комбинат» – оно обеспечивает работой, в том числе, частное предприятие по оказанию транспортных услуг ООО «Уральская транспортная компания». Вблизи Уральского городского поселения расположены две магистрали федерального значения: автомобильная и водная. Большое значение имеет наличие узловой железнодорожной станции Чайковская, через которую осуществляется поставка сырья и отправка грузов ООО «Пермский фанерный комбинат». Через территорию поселения проходят транзитные автобусные и грузовые маршруты из городов Перми и Краснокамска. По р. Каме водным транспортом п. Уральский (центр Уральского городского поселения) связан с г. Пермью и другими административными единицами.

На территории Уральского городского поселения находится 11 крупных и средних предприятий. По данным 2006 года, количество трудоспособного населения составляет 5 048 человек (59,1 % от общего количества проживающих на территории Уральского городского поселения). Большая часть трудоспособного населения работает на территории поселения.

Таблица 1.5.4. Структура занятости населения Уральского городского поселения

| отрасль | количество занятых (чел., %) |
| --- | --- |
| промышленность | 2 384 (47,2 %) |
| социальная сфера | 580 (11,5 %) |
| сфера услуг | 476 (9,4 %) |
| предпринимательская деятельность | 225 (4,5 %) |
| транспорт | 138 (2,7 %) |

Промышленность Уральского городского поселения представлена градообразующим предприятием ООО «Пермский фанерный комбинат», где работает около 30 % населения. Изменение в структуре промышленного комплекса территории за счет реструктуризации этого предприятия накладывает отпечаток на социально-экономическое развитие территории.

Пермский фанерный комбинат, основанный в 1950 году, - это одно из крупнейших предприятий по производству фанеры в России. Здесь также выпускаются древесно-стружечные плиты. В последние годы увеличивается объем выпуска ламинированной фанеры и ламинированных ДСП. Продукция комбината пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынке. До 70 % объема выпускаемой продукции идет на экспорт. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам, фанера находит широкое применение в качестве конструкционного и отделочного материала в машиностроении и вагоностроении. ДСП используется в строительстве и в производстве мебели. Мощности ООО «Пермский фанерный комбинат» по производству фанеры составляют 190 000 м3/год, мощности по производству древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит – 210 000 м3/год. В 2006 году Пермский фанерный комбинат вошел в состав группы «Свеза» - одной из крупнейших компаний в отрасли деревообработки – производство которой организовано на пяти российских комбинатах. ООО «Пермский фанерный комбинат» обладает международными сертификатами: ISO, EN (CE-mark), BFU-100.

Социальная сфера Уральского городского поселения представлена средней общеобразовательной школой, дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного и профессионального образования, больницей, аптечными пунктами, библиотеками, домом культуры и пр., а также такими предприятиями как МУ «Санаторий-профилакторий «Уральский» (санаторно-курортное учреждение), Уральская районная больница и МУФП «Аптека № 200» (розничная торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения).

Ведущее место в сфере услуг Уральского городского поселения занимает обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами. Основными недостатками отрасли на сегодняшний день остаются:

- невысокое качество, узкий ассортимент реализуемых товаров;

- низкая специализация магазинов;

- незначительная степень участия малого бизнеса в реализации принципа комплексного развития территории.

Передачей электроэнергии на территории Уральского городского поселения занимается ООО «Уральский коммунальный сервис» с количеством работающих 250 человек. В сфере услуг Уральского городского поселения также функционируют МУП ЖКХ (эксплуатация жилого фонда, передача коммунальных услуг по теплосетям, водопроводным и канализационным сетям) и МУП «Родник», занимающееся распределением воды.

На сегодняшний день в Уральском городском поселении зарегистрировано 118 субъектов малого предпринимательства. На сегодняшний день развитие сектора малого предпринимательства является одним из приоритетов экономической деятельности поселения, поскольку именно этот сектор способен решить ряд важнейших проблем социальной стабильности.

Основным предприятием транспортной сферы Уральского городского поселения является ООО «Уральская транспортная компания», к видам деятельности которого относятся:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

- внутригородские и пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- организация перевозок грузов;

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

338 жителей (8,2 %) Уральского городского поселения являются безработными, наблюдается снижение уровня занятости. 1 198 человек (23,8 %) – работает в городах Перми, Краснокамске, Нытве, учится в учебных заведениях, находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ожидаемый объем промышленного производства Уральского городского поселения на душу населения в 2008 году составлял 0,41 млн. руб., что на 0,15 млн. руб. выше показателя прошлого года.

Собственные доходы Уральского городского поселения представлены налогом на доходы физических лиц, налогами на имущество, государственной пошлиной, штрафами. Доходы местного бюджета не соответствуют потребностям органов местного самоуправления в реализации ими собственных полномочий, осуществлении капитальных вложений для развития и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной инфраструктуры.

Рост экономического потенциала Уральского городского поселения, с точки зрения органов местного самоуправления, может быть обеспечен за счет развития конкуренции и привлечения инвестиций в экономику, развития малого бизнеса, активного применения новых рыночных механизмов для эффективного использования муниципального имущества и финансов, вовлечения предпринимателей и частного бизнеса в процесс предоставления социальных услуг населению.

1.5.4. Выводы и рекомендации

Численность населения Уральского городского поселения снижается, существующие демографические тенденции предполагают плавное снижение численности населения.

Сложившаяся система социального обслуживания населения охватывает крупнейшие населенные пункты поселения. Первоочередной задачей является сохранение сети учреждений социальной сферы, а также улучшение качества предоставляемых социальным сектором услуг за счет своевременного капитального и текущего ремонта зданий, расширение учреждений работающих с перегрузкой, техническое перевооружение существующих учреждений.

Уральское городское поселение отличается выгодным транспортно-географическим положением, что способствовало созданию на территории поселения крупного перерабатывающего предприятия – ООО «Пермский фанерный комбинат».

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Городское поселение должно преодолеть три вызова, чтобы обеспечить устойчивое развитие.

Инфраструктурный вызов. Инженерная инфраструктура городского поселения ветшает, необходима своевременная реконструкция инфраструктуры. В улучшении также нуждаются социальная и транспортная инфраструктура.

Экономический вызов. Органы местного самоуправления городского поселения должны способствовать развитию экономики поселения на основе конкурентоспособных кластеров.

Экологический вызов. Органы местного самоуправления поселения и муниципального района должны способствовать уменьшению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Существуют два основных сценария развития городского поселения в социально-экономическом и градостроительном отношениях.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций в социальную сферу, инженерную инфраструктуру, основной капитал предприятий.

Экономический рост при инерционном сценарии не прогнозируется, занятость населения на территории населения обеспечивается за счет Пермского фанерного комбината, а также предприятий социальной сферы. Уровень доходов населения, покупательская способность остаются низкими. Основные источники финансирования развития предприятий связаны либо с внутренними инвестициями, либо с бюджетным финансированием.

Численность населения уменьшается опережающими темпами, на 20 - 30%.

Новое жилищное строительство практически не ведется, жилищный фонд ветшает, появляются заброшенные дома.

Сеть учреждений социальной сферы уменьшается за счет закрытия учреждений здравоохранения, учреждений культуры. Инфраструктура для занятия физической культурой и спортом ветшает.

Инженерная инфраструктура ветшает, стабильное централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение не обеспечиваются.

Дорожное хозяйство деградирует, сеть дорог с усовершенствованным покрытием не соответствует ГОСТ Р 50597-93, таким образом, безопасность дорожного движения на территории поселения не обеспечивается.

Целевой сценарий предполагает постепенный выход Уральского городского поселения из инфраструктурного кризиса. Хотя нерентабельные предприятия, отдельные предприятия социальной сферы, а также избыточные мощности инженерной инфраструктуры могут сокращаться, в целом будет наблюдаться экономический рост, улучшение качества жилищного фонда, качества социальной сферы, обеспеченности коммунальными благами.

Целевой сценарий исходит из увеличения бюджетного и частного финансирования в приоритетных направлениях. За счет расширения спектра предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доходная часть бюджетов органов местного самоуправления (на уровне муниципального района и городского поселения).

Численность населения уменьшается за счет отрицательного коэффициента естественного воспроизводства населения (ввиду относительно низкого коэффициента рождаемости), однако продолжительность жизни увеличивается, а показатель миграционной убыли населения остается незначительным. Таким образом, наблюдается умеренное снижение численности населения (до 5%).

В связи с увеличением покупательной способности населения, наличием перспектив трудоустройства на территории поселения ведется активное жилищное строительство, уровень жилищной обеспеченности приближается к 30 м2 на 1 человека.

Сеть учреждений социальной сферы, возможно, уменьшится за счет оптимизации, переноса части образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в общерайонные центры социального обслуживания, однако доступность и качество услуг социальной сферы улучшится. На территории городского поселения сохраняется в прежнем объеме сеть учреждений культуры, вместимость детских садов увеличивается, улучшаются условия для занятия физкультурой и спортом, возможности получения дополнительного образования.

Экологическая обстановка улучшается за счет внедрения новых технологий в отрасли ЖКХ, комплексной Схемы сбора отходов.

Инженерная инфраструктура развивается за счет капитального ремонта и реконструкции существующих сетей и мощностей.

Благодаря своевременному текущему ремонту дорог за пределами населенных пунктов, реконструкции и благоустройству дорог в черте крупнейших населенных пунктов, на территории поселения обеспечивается безопасное дорожное движение.

Таблица 6. Задачи развития поселения

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Улучшить качество жилищного фонда, стимулировать развитие инженерной инфраструктуры поселения | Выделение площадок под новое жилищное строительство Ликвидация ветхого жилищного фонда, застройка освобождающихся территорий Благоустройство улиц и дорог в поселке Уральский Реконструкция существующей инженерной инфраструктуры |
| Стимулировать формирование конкурентоспособной экономики | Формирование институтов и инструментов кластерного развития |
| Сохранение благоприятной окружающей среды | Подготовка проектов СЗЗ промышленных предприятий, благоустройство и озеленение СЗЗ Строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений Инвентаризация, ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО |
| Формирование качественной социальной инфраструктуры, развитие человеческого потенциала | Развитие сети спортивных сооружений Капитальный и текущий ремонт зданий объектов социальной сферы и здравоохранения |