Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 2

| Руководитель проекта, | И. В. Долгачева |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | И. Е. Лещев |

Пермь 2009

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Генплан (основной чертеж). Схема функционального зонирования территории. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема первоочередного развития территории. Схема границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений. | 1:10000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:10000 | 5 |
|  | Пояснительная записка (обосновывающие материалы, положения о территориальном планировании). | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы). | - | 5 |

Оглавление

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию	4

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации

территории	4

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории городского поселения	4

3.1.2. Жилищное строительство	10

3.1.3. Транспортная инфраструктура	12

3.1.4. Инженерная инфраструктура	14

3.1.5. Инженерная подготовка территории	19

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала	21

3.2.1. Охрана окружающей среды	21

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов	29

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия	30

3.3. Развитие человеческого потенциала	31

3.4. Экономическое развитие	35

3.4.1. Научные принципы и подходы	35

3.4.2. Обоснование вариантов экономического развития Уральского городского поселения	39

3. Обоснование и перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Развитие инфраструктуры и пространственной организации территории

3.1.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории городского поселения

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории городского поселения, что происходит за счет перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Зарезервирована также инвестиционная промышленная зона.

С точки зрения архитектурно-планировочных решений, предложенных генеральным планом, в Уральском городском поселении формируются следующие зоны:

- Зоны естественных ландшафтов;

- Сельскохозяйственные зоны;

- Жилые зоны;

- Общественно-жилые, общественно-деловые зоны;

- Рекреационные зоны;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, производственно-коммунальные зоны, зоны специального назначения;

- Зона интересов городского поселения.

Основной селитебной территорией остается поселок Уральский, в поселке формируется развитая инженерная, социальная и торговая инфраструктура.

Зоны естественных ландшафтов

Включают в себя земли лесного и водного фондов.

Сельскохозяйственные зоны

Зоны сельскохозяйственного производства формируется на территории сельскохозяйственных угодий на севере поселения, за границами поселка Уральский.

Жилые зоны

Основную селитебную нагрузку будет нести поселок Уральский. Размещение нового жилья предусматривается на территориях, прилегающих к существующей жилой застройке. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типа, а также малоэтажного и среднеэтажного строительства.

Ж-1 Зона многоквартирных домов до 5 этажей выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней плотностью застройки.

Ж-2 Зона многоквартирных домов в 2-3 этажа выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки.

Ж-3 Зона малоэтажных жилых домов с придомовыми земельными участками выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов индивидуальных жилых домов с низкой плотностью застройки.

Ж-6 Зона территорий садоводческих и дачных участков выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий дачных кооперативов, садовых товариществ.

Общественно-жилые, общественно-деловые зоны

Отдельно стоящие здания объектов социального, делового и коммунального назначения включены в зону жилой застройки поселка Уральский.

ОЖ Зона общественно-жилого назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешанного назначения.

О-1, О-2 Общественно-деловые зоны выделены для создания правовых условий формирования территорий для размещения коммерческой недвижимости, административных зданий, предприятий и учреждений социальной сферы.

Рекреационные зоны

Р-1 Зона городских парков, скверов, садов, бульваров выделена для размещения парков, скверов, зеленых насаждений общего пользования, площадок для отдыха, пляжей, а также вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха, в том числе, коммерческой недвижимости.

Р-2 Зона реконструкции малоэтажной застройки для размещения рекреационных объектов выделена для размещения спортивной инфраструктуры, а также вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха, в том числе, коммерческой недвижимости.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, производственно-коммунальные зоны, зоны специального назначения

Предусмотрено развитие промышленной зоны в черте поселка Уральский, в данной зоне возможно строительство промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ возможно в данной зоне.

П-3, П-4 Зоны производственно-коммунальных объектов выделены для создания правовых условий формирования многофункциональных территорий для размещения и развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммерческой недвижимости и предприятий.

Т-1 Зона инженерных и транспортных объектов выделена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, инфраструктуры ЖКХ, а также сервисных предприятий, коммерческой недвижимости.

Сн-1 Зона кладбищ предназначена для размещения захоронений, а также объектов обслуживания, связанных с целевым назначением зоны.

Зона интересов городского поселения

Зона интересов – территории развития которых предполагаются в рамках реализации генерального плана за пределами расчетного срока.

Данная территория пригодна для размещения жилой застройки, коммерческой недвижимости.

Таблица 3.1.1. Проектный баланс земель Уральского городского поселения

| Показатель | ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Уральского городского поселения | га | 6598,69 |
| Площадь земель населенных пунктов | га | 1118,18 |
| Площадь земли лесного фонда | га | 4701,79 |
| Площадь сельскохозяйственных угодий | га | 109,44 |
| Площадь земель водного фонда | га | 669,28 |
| Площадь торфяных месторождений | га | 2037,64 |
| Площадь особо охраняемых природных территорий | га | 376 |
| Резервные территории под селитебную зону для развития населенного пункта | га | 144,6 |
| Зона интересов городского поселения | га | 503,9 |
| Ж-1 Зона многоквартирных домов до 5 этажей | га | 21,4 |
| Ж-2 Зона многоквартирных домов в 2-3 этажа | га | 23,3 |
| Ж-3 Зона малоэтажных жилых домов с придомовыми земельными участками | га | 36,7 |
| Ж-6 Зона территорий садоводческих и дачных земельных участков | га | 95,6 |
| ОЖ Зона общественно-жилого назначения | га | 28,8 |
| Территории школ и детских домов | га | 3,3 |
| Территории детских садов | га | 3 |
| О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,3 |
| О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 2,7 |
| Р-1 Зона городских парков, скверов, садов, бульваров | га | 10,5 |
| Р-2 Зона реконструкции малоэтажной застройки для размещения рекреационных объектов | га | 2,9 |
| Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма |  | 171,6 |
| Т-1 Зона инженерных и транспортных объектов | га | 21,7 |
| П-3 Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности | га | 70,4 |
| П-4 Зона производственно-коммунальных объектов 4 класса вредности | га | 5,5 |
| Сн-1 Зона кладбищ | га | 4,2 |
| Зона первоочередного развития территории. Проектируемые территории под застройку индивидуальными жилыми домами в 2-3 этажа | га | 8,6 |
| Зона первоочередного развития территории. Проектируемые территории под зоны производственно-коммунальных объектов | га | 3,8 |

3.1.2. Жилищное строительство

В настоящее время жилищная обеспеченность Уральского городского поселения составляет 19 м2 на человека. Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 на человека.

Увеличение жилого фонда предусмотрено за счет застройки усадебного типа, комфортабельных сельских коттеджей, а также многоквартирных малоэтажных домов.

Таблица 3.1.2. Жилой фонд

| Показатель | Единица измерения | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | тыс. чел | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
| средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 25 | 28 | 30 |
| жилищный фонд | тыс. м2 | 212 | 234 | 255 |
| среднегодовой объем строительства* | тыс. м2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |

* - с учетом ежегодной убыли жилищного фонда – 1%

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

На первую очередь необходимо разработать проект границ поселка Уральский и установить их в натуре. Территории для нового жилищного строительства выделяются в границах поселка Уральский, в том числе на территориях, освобождающихся вследствие сноса аварийного жилого фонда.

3.1.3. Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение городского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городом Нытва, другими городами Пермского края.

В связи с уменьшением численности населения и увеличением обеспеченности личными автомобилями на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока по поселению.

Таблица 3.1.3. Показатели транспортной отрасли Уральского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 237 | 234 | 227 |
| Перевезено грузов местными автотранспортными предприятиями | тыс. тонн | 43,5 | 45,7 | 47,9 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 1,5 | 1,7 | 2 |

На расчетный срок потребуется текущий ремонт улично-дорожной сети городского поселения, в среднем 4 км. ежегодно.

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется застройщиками.

Хранение транспортных средств предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Таблица 3.1.4. Расчет потребности в сооружениях и устройствах для хранения и обслуживания транспортных средств

| Наименование показателя | Норматив | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число индивидуальных личных автомобилей (ед.) | 300 на 1 тыс. жителей | 2 460 |
| Гаражи и стоянки для постоянного хранения автомобилей (машиномест) | 90% от расчетного числа автомобилей | 2 214 |
| Станции технического обслуживания (ед.) | 1 на 200 автомобилей | 11 |
| Автозаправочные станции (ед.) | 1 на 1200 автомобилей | 2 |

Железнодорожный транспорт на территории поселения используется для нужд промышленности, проектом предполагается, что современный характер использования железнодорожного транспорта сохранится.

Использование водного транспорта не планируется.

3.1.4. Инженерная инфраструктура

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее совершенствование инженерной инфраструктуры поселения.

Предусматривается обеспечение 100% жилой застройки поселка Уральского существующей и проектируемой, централизованным водоснабжением и водоочисткой, водоснабжение предусмотрено за счет артезианского водозабора.

Таблица 3.1.5. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Уральского городского поселения

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление (застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением) | 8,1 | 2184 | 2621 | 170 |
| Непредвиденный расход воды | - | 218 | 262 | 17 |
| Итого | 8,1 | 2402 | 2883 | 187 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на поливку улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимается максимальное количество одновременных наружных пожаров в поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Производительность существующих скважин составляет 3000 м3/сут, ввода дополнительных скважин на расчетный срок не требуется. На расчетный срок необходима реконструкция существующих скважин.

Генеральным планом предусмотрено:

- внедрение приборов водопотребления для всех потребителей воды;

- реконструкция сети водоснабжения с использованием труб из пластика и других полимеров;

- реконструкция артезианской скважины городского поселения.

Расходы сточных вод от населенных пунктов приведены в таблице ниже. При определении расходов водоотведение принято равным водопотреблению, неучтенные расходы приняты в количестве 5( от расхода сточных вод от населения.

Таблица 3.1.6. Водоотведение и водоочистка Уральское городского поселения

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный сток воды, м3/сут. | Максимальный сток воды, м3/сут. | Максимальный часовой сток м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 8,1 | 2184 | 2621 | 184 |
| Непредвиденный расход воды | - | 109 | 131 | 9 |
| Итого | 8,1 | 2293 | 2752 | 193 |

Предусматривается единая система канализации и очистки стоков на очистных сооружениях полной биологической очистки. Выпуск очищенной сточной воды осуществляется в реку Каму.

Генеральным планом предусмотрено:

- реконструкция сети водоотведения с использованием труб из пластика и других полимеров;

- строительство 2-х КНС для подключения новых потребителей к существующей системе водоотведения;

- реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации.

Теплоснабжение в поселке Уральский предполагается от котельной Пермского фанерного комбината, потребителей остальных населенных пунктов Уральского городского поселения предполагается индивидуальным - от индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива.

Проектом предусматривается газификация всего жилого фонда городского поселения. Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 3.1.7. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Уральское городское поселения | 8,2 | 2 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок потребителей Уральского городского поселения предусматривается от Пермской энергосистемы.

Таблица 3.1.8. Суммарные электрические нагрузки по городскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2019) | Мощность электропотребления, МВт/год (2029) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 4,6 | 4,4 |

На расчетный срок в населенных пунктах городского поселения необходима реконструкция линий электропередач.

Норма телефонной плотности на расчетный срок принимается 360 телефонов на 1000 человек. На расчетный срок Уральскому городскому поселению потребуется 2952 номеров, таким образом, мощности существующей АТС-5 недостаточно, поэтому необходима либо реконструкция существующей АТС, либо строительство новой, либо подключение абонентов через АТС в других поселениях.

3.1.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа;

- Организация поверхностного стока;

- Благоустройство оврагов;

- Противоэрозионная обработка почвы;

- Защита территории от затопления и подтопления.

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока (ливневая канализация) предусмотрена для поселка Уральского, организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону реки Камы, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории населенного пункта, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

Берегоукрепление необходимо для берегов Воткинского водохранилища.

В Уральском городском поселении имеются три берегоукрепительных сооружения правого берега Воткинского водохранилища, которые относятся к III классу капитальности. Собственником сооружения является ООО «Пермский фанерный комбинат».

Берегоукрепление №5 – протяженность 100 м, монолитное с железным армированием, берегоукрепление №6 – протяженность 500 м, бетонные плиты укрепленные откосами,  берегоукрепление №7 – протяженность 300 м, бетонные блоки.

В целях берегоукрепления предусмотрен ремонт существующих сооружений (бетонных плит), а также набережной в п. Уральский.

3.2. Рациональное использование ресурсного потенциала

3.2.1. Охрана окружающей среды

Для поддержания экологической стабильности территории, предотвращения потери биоразнообразия и деградации ландшафтов, рекомендуется осуществить переход к модели устойчивого развития поселения на основе создания экологического каркаса территории. Основная цель создания экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий и конкретных земельных участков в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Предоставление участков для строительства или иной деятельности должно учитывать необходимость минимизации возможности нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениях природным объектам.

На территории Уральского городского поселения выделяются: центральное ядро, зона ограниченного развития и зона преимущественного развития.

Центральное ядро включает в себя поселок Уральский. Зона ограниченного развития служит базой кратковременного отдыха населения, выполняет средостабилизирующие функции, к зоне ограниченного развития относятся земли лесного фонда, водоохранные зоны рек. В зоне преимущественного развития выделяется несколько территориальных зон:

- зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, максимально допустимого искусственного преобразования природной среды;

- зона экстенсивного градостроительного освоения и относительно незначительного искусственного преобразования природной среды;

- зона ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды.

В зону интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения включаются зона промышленности, территория занятая автомобильными и железными дорогами, а также зона жилищного строительства. В зону экстенсивного развития и относительно незначительного преобразования природной среды включается рекреационная зона. В зону ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды включаются территории лесного фонда.

Для снижения воздействия на атмосферный воздух Уральского городского поселения рекомендуется провести следующие мероприятия:

- газификация индивидуальной жилой застройки;

- проектирование энергоснабжения за счет использования газового топлива;

- перевод автотранспортных средств предприятий и физических лиц на малотоксичные виды топлива (газ), использование неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

- оснащение автотранспортных средств предприятий и органов местного самоуправления средствами дожигания отходящих выхлопных газов.

Также необходимо проведение комплекса мероприятий по организации санитарно-защитных зон вновь создаваемых предприятий:

- подготовка проектов СЗЗ;

- благоустройство, озеленение СЗЗ.

Для снижения антропогенного воздействия на водные объекты рекомендуется:

- заменить металлические водопроводные трубы на пластиковые и улавливать взвешенные вещества за счёт фильтрации;

- организовать систему водоочистки жилого фонда;

- предусмотреть строительство ливневой канализации с системой очистных сооружений;

- организовать защиту водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Уральского городского поселения.

Таблица 3.2.1. Перечень водных объектов, расположенных

на территории  Уральского городского поселения

| Водный объект | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| Воткинское водохранилище на реке Кама | 200 | 200 |
| Другие реки и ручьи | 50 | 30-50 |

Водоохранные зоны прудов соответствуют водоохранным зонам водных объектов, на которых расположены пруды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы предельно допустимых сбросов. Предприятия-водопользователи не должны сбрасывать загрязнённые сточные воды в поверхностные водные объекты без предварительной очистки. Локальные очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства должны содержаться в исправном состоянии и работать эффективно. Предприятиями должны быть разработаны и утверждены инженерные мероприятия по предотвращению аварийных (залповых) сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Выполнение рекомендуемых мероприятий обеспечит снижение объемов водопотребления, снизит концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, обеспечит нормативное качество питьевой воды и воды в водотоках.

Генеральным планом рекомендуется комплекс мероприятий по снижению воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Сбор твердых бытовых отходов на территории поселка Уральский организован по графику специализированным предприятием, вывозящим отходы на полигон ТБО.

В остальных населенных пунктах и на территории садовых кооперативов сбор ТБО должен проводится в специально отведенных местах. Площадки для сбора бытовых отходов устанавливаются в не менее чем 20 метрах от окон жилых домов, но не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилище. Контейнеры для раздельного сбора ТБО отличаются по цвету, также на них наносятся наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (бумага, картон, стекло, пленка, метал, ПЭТ, пластики, прочая упаковка). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и (или) пиктограмм и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору.

Владельцам индивидуальных жилых домов с приусадебными участками рекомендуется собирать мусор на улицах в периметре своих приусадебных участков и компостировать растительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава и т.п.) и пищевые отходы личного потребления домовладельцев в компостных кучах на территории собственного земельного участка. Сжигание указанных твердых бытовых отходов на территории приусадебного участках и на иных территориях запрещается на расстоянии менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

В целях незасорения площадей, улиц, скверов устанавливаются урны во всех общественных местах, при входах в административные и общественные здания, объекты общественной торговли и сферы услуг.

На территории садовых кооперативов рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора отходов и вторичного сырья (полиэтиленовая пленка, бумага, PET-бутылка, стеклянная бутылка), количество которых определятся исходя из числа земельных участков. В садоводческих кооперативах, как и в частном жилом секторе, основная масса отходов сжигается или подвергается компостированию. Поэтому достаточно установки небольшого числа контейнеров, отходы из которых будут вывозиться по мере заполнения контейнера, с учетом сезонности образования отходов.

Для промышленных и иных предприятий и учреждений устанавливаются собственные места сбора твердых бытовых отходов. Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают  вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей  при необходимости  временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента  использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения).

Места временного складирования ТБО на территории поселения  должны соответствовать следующим требованиям:

- покрытие площадки выполняется из неразрушаемого и не проницаемого для токсичных  веществ  материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от  воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.).

Транспортировка отходов должна осуществляться  способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Генеральным планом предлагается инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО. В местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах организовать сбор мусора на специализированных площадках.

Основными источниками вредного физического воздействия на территории поселения являются электромагнитные излучения (ЛЭП, объекты системы энергоснабжения). В генплане учтены охранные зоны ЛЭП, которые включены в систему планировочных ограничений.

3.2.2. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Территория поселка Уральский благоустроена и озеленена, генеральным планом предусмотрено поддержание в надлежащем состоянии существующих тротуаров, пешеходных дорожек, скверов, парков, клумб, газонов.

На расчетный срок необходима реконструкция существующих детских площадок, спортивных площадок, замена их оборудования на более эстетичное и безопасное.

Требуется озеленение зон объектов социального обслуживания в поселке Уральский, рекомендуются многоярусные посадки, начиная от низкорослых кустарников, затем - лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными. Также предусмотрено благоустройство естественных водотоков в границах поселка Уральский.

Вдоль улиц населенных пунктов необходимо обустройство газонов, предотвращающих попадание земли на тротуары. Земля, которая не может быть защищена зелеными насаждениями, закрывается тротуарами, либо посыпается абсорбирующим веществом, например, древесными гранулами.

Сеть светильников находится в плохом состоянии. На расчетный срок необходимо обустройство сети светильников в Уральском городском поселении. При обустройстве системы освещения предлагается отдавать предпочтение новым технологиям, дешевым в эксплуатации и экологичным (например, светодиодным светильникам).

3.2.3. Охрана объектов культурного наследия

В настоящее время на территории Уральского городского поселения отсутствуют объекты культурного наследия.

При обнаружении на территории Уральского городского поселения, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения  соответствующих работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством.

3.3. Развитие человеческого потенциала

Образование

Целью политики городского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной для поселения, обеспечивающей потребности местных жителей, а также приезжих туристов.

Политика городского поселения в области школьного и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 3.3.1. Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 803 | 745 | 641 |
| Количество детей школьного возраста | 1074 | 1217 | 1309 |

Сеть дошкольных учреждений и учреждений среднего образования на расчетный срок представляется сформированной, ввода дополнительных учреждений не требуется. На расчетный срок потребуется реконструкция зданий существующих школ и детских садов

На базе существующей школы также необходимо создание нескольких учреждений дополнительного образования.

Таблица 3.3.2. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 683 | 633 | 545 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 1074 | 1217 | 1309 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 107 | 122 | 131 |

Здравоохранение

На расчетный срок поселению потребуется 53 места коечного фонда, поликлиники и ФАП должны обеспечивать возможность принять 138 человек в смену.

Таблица 3.3.3. Потребность в инфраструктуре системы здравоохранения

| Показатель | 2019 г. (потребность) | 2024 г. (потребность) | 2029 г. (потребность) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары (коек) | 56 | 55 | 53 |
| Поликлиники (посещений в смену) | 144 | 142 | 138 |
| Дома престарелых (мест) | 511 | 505 | 492 |
| Станции скорой помощи (автомобилей) | 2 | 2 | 2 |

Культура и искусство

Потребности городского поселения в библиотеках и клубах обеспечиваются за счет реконструкции существующего дворца культуры, поселковой и школьной библиотеки.

Таблица 3.3.4. Потребность в учреждениях искусства и культуры

| Показатель | 2009 г. (потребность) | 2019 г. (потребность) | 2029 г. (потребность) |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки (мест) | 18 | 17 | 16 |
| Клубы (мест) | 771 | 673 | 656 |

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Уральскому городскому поселению потребуется 2790 м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 15509 м2.

Таблица 3.3.5. Потребность поселения в спортивных сооружения

| Показатель | 2029 г. |
| --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 2790 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 15509 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, что предполагается сделать за счет:

- строительства ФОК с бассейном в п. Уральский;

- строительство спортивного зала в СОШ;

- реконструкции существующей спортивной площадки (для игры в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).

В Уральском городском поселении существуют возможности занятия видами спорта, связанными с использованием природного потенциала поселения (охота, рыбалка, водные виды спорта). В п. Уральский рекомендуется оборудование пляжа на берегу Воткинского водохранилища. Генеральным планом предусмотрены специальные мероприятия для предотвращения лесных пожаров и обеспечения безопасности отдыхающих на территориях лесного фонда.

3.4. Экономическое развитие

3.4.1. Научные принципы и подходы

В современном понимании регион (муниципалитет) – это не только административно-территориальная единица, характеризующаяся набором географических, природно-ресурсных и экономических характеристик, но и социально-экономический субъект, который должен разрабатывать собственные стратегии развития (в том числе адаптивные), проектировать свои пространственные характеристики.

Для обоснования стратегий и программ развития муниципалитета следует использовать современные методы и инструменты экономической науки, обобщающей мировые тенденции и многообразие международного опыта решения задач территориального развития во взаимосвязи с целеполаганием и имеющимися институциональными, ресурсными и экономическими ограничениями.

Кластерный подход к территориальному развитию, предложенный    М. Портером, позволяет аккумулировать эффект локализации как на отраслевом уровне, так и в аспекте размещения. Кластерная модель используется при разработке экономической политики во всем мире как инструмент повышения конкурентоспособности экономики региона, в том числе в целях стимулирования инноваций и экономики знаний. Большинство экспертов определяют кластер как географическую концентрацию подобных, смежных или дополнительных предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, коммуникаций и диалога, которые имеют общую специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и услуги, общие возможности или проблемы.

Статистические наблюдения свидетельствуют, что производительность труда в секторах экономики, входящих в состав кластера, выше среднестрановой на 44 %. Более того, как утверждают в Гарвардской школе бизнеса, кластерный сектор является главной движущей силой развития секторов, которые обслуживают локальный рынок.

Кластерный подход дает предприятиям преимущество над более изолированными конкурентами. Он дает доступ к большему количеству поставщиков и услугам поддержки, адаптированным к требованиям потребителей, к опытным и высококвалифицированным работникам, и к неотвратимой передаче знаний и навыков, происходящей на встречах при обсуждении бизнеса. Фирмы в условиях кластера способны функционировать как система, могут использовать ресурсы более эффективно и коллективно производить больше, чем составляет сумма их индивидуальных результатов.

При стратегическом планировании важно понимать, что в условиях глобализации прямые инвестиции становятся все более специализированными. Вероятность привлечения инвестиций, внедрения инновационных технологий, повышения качества и эффективности ресурсов существенно увеличивается при правильном подходе к выбору специализации территории и при формировании соответствующего экономического кластера. Как показал мировой опыт, роль лидера кластера на основе малого и среднего предпринимательства чаще всего принадлежит местной власти.

Создание предпосылок устойчивого социально-экономического развития городского поселения связано не только с поддержкой существующих производств в существующих административных границах, но и со стратегическим рыночным планированием на основе осознанного выбора экономической специализации территории. Решения, принятые в условиях административно-командной экономики в прошлом, не должны быть главным фактором для планирования будущего развития территорий. Существует риск того, что ресурсы будут привлечены к тем секторам экономики, которые приходят в упадок, привлекут ресурсы к «прошлому» вместо «будущего», препятствуя развитию «новой экономики».

Ключевой стратегией экономического развития конкретной местности в условиях открытой экономики является стратегия специализации на основе кластерного развития. Именно развитие кластера взаимосвязанных предприятий создает условия не только для повышения экономической эффективности и производительности, но и повышает качество региональной экономической политики, что является существенным для привлечения инвестиций, жителей и ресурсов на территорию.

В целях разработки и реализации стратегии развития необходимо институциональное проектирование, то есть создание новых связей между предприятиями, предпринимателями, местной и региональной властью, гражданским обществом в целях совместной работы для решения задач территориального развития. Обязательным условием участия в таких институтах является получение выгоды от изменений в ходе экономического развития всеми участниками кластера. Только в результате совместной работы, направленной на реальное улучшение ситуации, на достижение конкретных экономических и социальных результатов можно говорить о достижении институционального результата – формирования городского поселения как субъекта экономической политики.

В качестве основного института территориального развития следует рассматривать создание групп стратегического планирования, включающих представителей местной власти и бизнеса, привлеченных специалистов, представителей общественных организаций и потенциальных инвесторов. Задачей группы стратегического планирования является методическое, организационное и техническое сопровождение и поддержка реализации стратегии на всех этапах. Этапы стратегии территориального развития предусматривают постепенный переход от тактики «ценовой конкуренции», предполагающей снижение операционных издержек на территории, к тактике создания собственной «конкурентной ниши». В качестве экономического механизма реализации стратегии рассматриваются инновационно-предпринимательские кластеры.

3.4.2. Обоснование вариантов экономического развития Уральского городского поселения

Экономика Уральского городского поселения базируется на деревообрабатывающей отрасли промышленности, в которой занято около половины трудоспособного населения. Кроме градообразующего предприятия ООО «Пермский фанерный комбинат», на территории поселения осуществляют деятельность транспортное предприятие, предприятия торговли, образования, здравоохранения, финансовой деятельности, а также предприятия, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.

Самым крупным налогоплательщиком в Уральском городском поселении является предприятие деревообрабатывающей отрасли – ООО «Пермский фанерный комбинат», производящее плитную фанеру, древесные плиты и панели, шпон и листы для клееной фанеры.

Определение сценариев развития требует проведения анализа проблем, преимуществ и недостатков, возможностей и опасностей развития городского поселения.

SWOT-анализ экономического потенциала Уральского городского поселения

| «Сильные» стороны - выгодное транспортно-географическое положение: близость к федеральной трассе, наличие железной дороги, выход к р. Каме; близость к краевому центру; развитое транспортное сообщение с районным и краевым центрами; возможность развития в составе Пермской агломерации; - компактность населенного пункта; - относительная благоустроенность жилья; - наличие потенциала инвестиционных ресурсов (площадки для жилищного, коммерческого и дорожного строительства); - достаточно высокий инвестиционный потенциал бизнеса и населения г. Перми для осуществления строительства; - наличие на территории поселения мощного промышленного предприятия, определяющего основную часть бюджета, обеспечивающего занятость почти половины трудоспособного населения; - наличие собственных объектов социальной инфраструктуры | «Слабые» стороны - зависимость экономического благополучия от деятельности единственного крупного промышленного предприятия; - нехватка рабочих мест на территории городского поселения; - недостаточная развитость малого предпринимательства и сферы услуг; - частые случаи осуществления производства товаров и услуг на базе индивидуального предпринимательства и неформальной занятости, что обусловливает невысокий уровень качества и сервиса; - отсутствие обстановки, поощряющей вложение инвестиций и постоянное совершенствование производства товаров и услуг; - недостаток амбициозных проектов для привлечения крупных инвестиций в экономику городского поселения; - отсутствие деловой инициативы у основной массы населения; - необходимость строительства и ремонта муниципальных дорог, газификации населенных пунктов; ремонта водоочистных сооружений питьевой воды, капитального ремонта морально и физически стареющих домов; - отсутствие свободных бюджетных ресурсов для реализации полномочий, предусмотренных законом РФ № 131-ФЗ о муниципальном самоуправлении; - загрязненность окружающей среды бытовыми отходами |
| --- | --- |
| Возможности - по мере роста благосостояния населения может появиться искушенный и требовательный местный потребитель; - развитие промышленности в составе кластера | Угрозы |

На развитие рынка труда Уральского городского поселения оказывают влияние следующие экономические и социальные факторы:

- продолжение процессов реструктуризации, модернизации и совершенствования организации производства и управления, что приводит к высвобождению работающих из экономики;

- низкие темпы создания новых рабочих мест, что приводит к отсутствию позитивных сдвигов в отраслевой и профессиональной структуре занятости населения;

- превалирование теневой занятости в малом бизнесе;

- неустойчивый характер динамики численности экономически активного населения;

- устойчивое сокращение численности занятого населения.

Одной из задач создания генерального плана является определение перспектив развития всех сфер экономики поселения. На основе имеющихся данных рассматриваются два возможных сценария развития.

Инерционный сценарий будет иметь место, если сохранятся негативные тенденции, связанные с недостаточными объемами инвестиций, как в основной капитал предприятий, так и в инфраструктуру и социальную сферу городского поселения.

Если со стороны государства не будут предприняты попытки в части поддержки промышленности и инновационного процесса, а также не будет сформирована внятная государственная политика поддержки малых и исторических городов России, то реальный рост экономики не станет явлением скорого времени.

Сегодняшнее относительное благополучие Уральского городского поселения связано с наличием крупного градообразующего предприятия, развитой транспортной инфраструктуры, выгодным расположением вблизи центра Нытвенского муниципального района и неподалеку от краевого центра, компактной структуры городского поселения, способствующей эффективному управлению территорией.

В настоящее время развитие Уральского городского поселения происходит в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития, в которой сформулированы предложения по развитию приоритетной отрасли, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, демографической и семейной политики, земельной политики, жилищно-коммунальной сферы (благоустройство, газификация, развитие системы водоснабжения, пожарная безопасность), по поддержке развития малого бизнеса.

Развитие Уральского городского поселения по этому сценарию не предполагает увеличения темпов экономического роста (за исключением плана развития предприятия ООО «Пермский фанерный комбинат») и увеличения количества рабочих мест, а также уровня доходов населения. Основные источники финансирования развития предприятий поселения связаны либо с внутренними инвестициями предприятий, либо с бюджетным финансированием. Отметим, что в период макроэкономической нестабильности и снижения ликвидности финансового сектора экономики, подобные планы имеют повышенные риски.

Еще одной проблемой Уральского городского поселения, имеющей тенденцию к ухудшению, является недостаточный уровень развития предпринимательского потенциала и недостаточный уровень развития деловой инициативы.

Вообще большая часть малых и средних предприятий поселения без финансовой и законодательной поддержки, а также в связи с мировым финансовым кризисом, переживает сейчас не лучшие времена, поэтому инерционный вариант развития предусматривает также возможность ликвидации некоторых предприятий, а также сокращения финансирования социальной сферы. Вследствие этого, может быть потеряна часть рабочих мест, повыситься уровень безработицы, увеличиться миграционный отток населения, желающего устроить свою жизнь в другом месте, повыситься уровень трудовой маятниковой миграции.

Таким образом, необходимо предусмотреть другой сценарий развития городского поселения – целевой – способный дать адекватные ответы на экономический и маркетинговый вызовы городского поселения.

Экономический вызов заключается в обеспечении развития экономики городского поселения, создании условий для развития экономических кластеров, формировании уникальной конкурентоспособной структуры отраслей, предприятий и поддерживающих организаций.

Маркетинговый вызов заключается в предотвращении оттока жителей из городского поселения, привлечении новых жителей из населенных пунктов Пермского края и отдаленных территорий, привлечении в городское поселение нового бизнеса и инвестиций, которые могут качественно усилить местные кластеры и отрасли.

Целевой сценарий основан на ранжировании программных мероприятий с учетом развития экономической специализации Уральского городского поселения в соответствии с обосновывающими материалами, подготовленными разработчиками Схемы территориального планирования Пермского края и Программы социально-экономического развития Пермского края до 2015 г., а также Схемы территориального планирования Нытвенского муниципального района.

Целевой сценарий учитывает, что в реальном секторе экономики, в основном, исчерпаны возможности наращивания производства за счет экстенсивных факторов, в предстоящем периоде и на перспективу необходимо обеспечить модернизацию экономики путем внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимального использования интеллектуальных ресурсов в отраслях экономики.

Экономической наукой показано, что конкуренция регионов и территорий, проявляющаяся в различных преференциях бизнесу, зачастую за счет снижения экологических требований или налоговых льгот, не приводит к экономическому росту, и даже слабо влияет на перераспределение инвестиций в пользу «нетребовательных» регионов. Говорить о «конкурентоспособности» можно только в аспекте формирования комплекса территориальных условий для развития экономического кластера.

Исходя из SWOT-анализа и диагностики ключевых проблем поселения, с учетом мирового опыта территориального развития и на основе современной методологии определения территориальной стратегии предлагаются:

- определение перспектив экономической специализации Уральского городского поселения;

- формирование механизма реализации стратегии развития поселения;

- определение программы реализации генерального плана;

- проведение институционального проектирования (т. е. создание новых институтов и механизмов управления территориальным и социально-экономическим развитием).

В обосновывающих материалах к Схеме территориального планирования Пермского края отмечается, что в Пермской агломерации, куда входит и Нытвенский район, намечается развитие инновационных технологий, логистических центров, создание технико-внедренческих и промышленно-производственных зон. Необходима разработка нового проекта территориального планирования Пермской агломерации, в котором должны быть учтены современные тенденции развития крупнейших городов на основе деловых, культурных, научных и обслуживающих функций и одновременного преобразования промышленности (высокие и экологически чистые технологии). Кроме того, необходимо зонирование территории агломерации для различных видов хозяйственной деятельности.

Таким образом, развитие экономической специализации Уральского городского поселения должно быть основано на концепции развития этой территории в качестве составной части кластера Пермской агломерации с опорой на интенсивное развитие инновационно-предпринимательского потенциала, коммунального комплекса, переработки и утилизации отходов, логистики. При этом к развитию приоритетной отрасли Уральского городского поселения должны применяться меры по безусловному выполнению природоохранного законодательства и законодательства по охране труда, а также проводиться мероприятия по включению ее в деятельность новых секторов экономики.

Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства являются:

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг;

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

При формировании специализации Уральского городского поселения целесообразно присоединение его «поверх административных границ» к формирующемуся кластеру ЖКХ Нытвенского муниципального района Пермской агломерации. Специализация территории предполагает активную градостроительную политику, формирование инновационно-предпринимательского кластера взаимосвязанных отраслей: строительство и производство строительных материалов, создание и внедрение новых строительных технологий и материалов, городское хозяйство и благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство. При этом концепция формирования кластера предполагает развитие совместного маркетинга, диспетчерских служб, логистики, консультационных и образовательных организаций.

Одной из приоритетных задач развития кластера является совершенствование местной инновационной политики с учетом приоритетов долгосрочного технико-экономического развития. Для инновационного развития городского поселения, прежде всего, необходимо определение приоритетов и разработка стратегии инновационного развития, стимулирование привлечения корпоративного и частного капитала в инновационную сферу для производства инновационной продукции и услуг, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Основными видами инновационных предприятий предполагаются малые и средние предприятия различных правовых форм, так как именно подобные предприятия наиболее эффективно занимаются внедрением инноваций на стадии имитации новшеств и их модернизации. Такие предприятия на условиях экономической заинтересованности будут внедрять инновации в городском хозяйстве, в переработке отходов, в благоустройстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве и производстве строительных материалов.

Здесь следует отметить, что в развитых странах именно инновации в городском и коммунальном хозяйстве, благоустройстве и новых технологиях малоэтажного строительства являются наиболее передовым, перспективным и экономически эффективным видом инновационной деятельности для малых и средних городов и населенных пунктов. До недавнего времени это направление в России находилось на периферии внимания науки и административной власти, что, безусловно, требует изменения.

Таким образом, в качестве специализации Уральского городского поселения, наряду с развитием основной деревообрабатывающей отрасли, рекомендуется выбрать производство строительных материалов и конструкций, разработку и внедрение инновационных технологий ЖКХ. Также рекомендуется дальнейшее развитие отраслей социальной инфраструктуры, развитие сети лечебно-профилактических учреждений санаторно-курортного типа.

Выбранная специализация призвана обеспечить развитие экономики и инфраструктуры Уральского городского поселения, способствовать повышению качества жизни на его территории. Развитие и дифференциация деревообрабатывающей отрасли, разработка и внедрение инновационных технологий в сфере строительства и ЖКХ должны способствовать продолжению строительства благоустроенного жилья и развитию индивидуального строительства в городском поселении.

Укрепление организационных связей Уральского городского поселения с экономическим кластером Нытвенского района позволит создать действенные механизмы повышения производительности, конкурентоспособности и эффективности экономики поселения. В целом обеспечивается синергетический эффект повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории, на которой расположен кластер.

Совместная маркетинговая политика кластера может повышать репутацию территории в определенном виде экономической деятельности. Специализация инновационных предприятий Уральского городского поселения может создать базу для повышения качества и производственной культуры строительства и благоустройства не только на территории муниципального района, но и в Пермской агломерации, позволит в дальнейшем привлекать инвестиции, в том числе иностранные, в развитие кластера и территории.

Исходя из вышесказанного, предлагаются следующие проектные решения:

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки городского поселения (включая сблокированную застройку с участками);

- формирование зоны средне- и малоэтажной жилой застройки городского поселения, включая строительство социального жилья, жилья эконом-класса для сдачи в долгосрочную аренду с минимальными затратами;

- организация инновационно-предпринимательской зоны и формирование участка для многоцелевого рыночного пространства в целях развития кластера ЖКХ.

1. Зона индивидуальной жилой застройки включает индивидуальные дома местных жителей, расположенные в городском поселении. Коттеджное строительство целесообразно осуществлять в более благоприятной экологической среде в виде поселков с формированием однородной социально-культурной среды. При этом строительство муниципального, долевого и служебного жилья, не рекомендуется проводить в форме индивидуальных домостроений.

2. Зона мало- и среднеэтажной жилой застройки включает соответствующие жилые районы городских поселений.

В этой зоне предполагается строительство социального жилья в целях обеспечения активного расселения жителей ветхой застройки. Это строительство целесообразно осуществлять на основе использования государственных механизмов софинансирования, в том числе с использованием механизмов финансирования по федеральным и краевым программам переселения из ветхого жилья, поддержки молодых семей и молодых специалистов и др.

Планировочные решения должны предлагать формирование целостного компактного нового жилого микрорайона с качественной жилой средой для граждан с невысоким уровнем доходов. Трудоустройство населения нового микрорайона возможно на планируемых предприятиях малого и среднего бизнеса в соответствии с выбранной специализацией Уральского городского поселения.

Район малоэтажной жилой застройки предполагает, кроме возведения жилья класса «эконом-», «эконом» и «эконом+», строительство объектов ЖКХ (объекты тепло-, водо- и электроснабжения); объектов социальной инфраструктуры (спортивные и детские площадки в дворовых территориях), объектов торгово-развлекательной инфраструктуры (продовольственный магазин, кафе и пункты общественного питания), парковок для автомобилей личного пользования.

В целях включения дополнительных механизмов финансирования строительства индивидуального жилья, предлагается создание условий для участия в программе «Одноэтажная Россия». Данная программа направлена на софинансирование строительства. Под малоэтажной застройкой понимаются поселки свыше 40 индивидуальных жилых домов не выше четырех этажей на земельном участке в 8-10 соток каждый. Предполагается, что строить их смогут только кооперативы. Граждане должны будут заплатить первоначальный паевой взнос в 20-25 % от стоимости жилья, а остальное выплачивать в рассрочку в течение 10-20 лет. Потом дом либо перейдет в их собственность, либо останется в собственности кооператива. Предоставление земельных участков должно осуществляться по упрощенной системе в собственность кооперативу, который должен определить местоположение дорог и принадлежность земельных участков. Предполагается, что коммуникации к поселкам будут подводиться на деньги из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а Росстрой разработает типовые планы застройки, чтобы избежать лишних расходов на проектирование. Идея «одноэтажной России» актуальна, особенно для строительства жилья в пригородах.

На этой территории также предлагается строительство жилья эконом-класса для сдачи в долгосрочную аренду. Среди жителей данных домов могут быть не только жители Уральского городского поселения, но и молодые семьи, не желающие (или не имеющие финансовой возможности) в ближайшие 5-9 лет приобретать на условиях ипотеки собственное жилье. По социологическим опросам количество таких семей в различных регионах колеблется от 50 до 80 %. Такие молодые семьи стремятся минимизировать расходы на аренду жилья.

Кроме того, среди арендаторов данных домов могут быть молодые квалифицированные специалисты, в том числе из г. Перми или других муниципальных районов Пермского края и России, которые будут трудоустроены или будут организаторами малого и среднего бизнеса в соответствии со специализацией Уральского городского поселения.

В целом, участие местной администрации в различных государственных программах по развитию жилищного строительства позволит привлечь дополнительное финансирование и увеличить объемы жилищного строительства в Уральском городском поселении.

3. Инновационно-предпринимательская зона предполагает размещение предприятий, специализирующихся на внедрении инноваций в соответствии со специализацией территории, а также строительных и транспортных предприятий, предприятий по добыче и производству стройматериалов.

Согласно схеме территориального планирования Нытвенского муниципального района, под организацию инновационно-предпринимательской зоны и многоцелевого рыночного пространства, которое также предполагает размещение места для автопарковки, места для стоянки грузового автотранспорта и осуществления погрузочно-разгрузочных работ, предполагается выделить земельный участок размером 10,5 га на территории между г. Нытвой и пос. Уральским.

Современное отечественное ЖКХ представляет собой зачастую устаревшие технологии и оборудование, характеризуется большой затратностью производства тепла и воды, неэффективными системами их транспортировки к потребителю. Очевидно, что финансовое обеспечение содержания городского хозяйства в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджета Уральского городского поселения. В связи с этим, создание условий по развитию предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства – одна из важнейших задач органов местного самоуправления. Несмотря на то, что в современных условиях сфера ЖКХ  является убыточной для бизнеса, экономический потенциал сектора велик, услуги, оказываемые населению, всегда востребованы, и ЖКХ во многих странах является привлекательной отраслью экономики.

Поэтому внедрение рыночных механизмов с привлечением бюджетных средств, малого и среднего бизнеса должно сделать вложения в жилищно-коммунальное хозяйство выгодными. Существуют несколько вариантов решения проблем в сфере ЖКХ, которые включают в себя, как программные мероприятия, так и инновационно-технические.

Одними из важнейших программных мероприятий должны быть действия, направленные на привлечение малого бизнеса в сферу ЖКХ.

Привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ затруднено по следующим причинам:

- большая затратность производства;

- высокая стоимость капитального строительства;

- долгий срок окупаемости инвестиционных проектов;

- нестабильность тарифной политики;

- недостаточная прозрачность финансовых потоков;

- риски потери инвестиций от непрогнозируемой политики региональных властей.

Таковы проблемы, возникающие перед частным инвестором, решившим войти в коммунальный бизнес, и которые бизнесмен должен взять на себя. Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в городском хозяйстве и о межотраслевом характере возникших проблем.

Существуют также административные проблемы, требующие решения для привлечения частного бизнеса в ЖКХ:

- преодоление  межведомственной разобщенности, то есть создание четкой нормативно-правовой базы, которая прописывала бы обязанности всех ведомств в ходе реформы ЖКХ;

- привлечение бюджетных средств для организации реформы ЖКХ;

- создание межведомственных комиссий по вопросам реформирования ЖКХ на уровне муниципальных районов и городских поселений.

В результате решения этих задач риски привлечения частного бизнеса в сферу управления коммунальным хозяйством существенно снизятся. Очевидно, что главный ресурс, который необходимо использовать с точки зрения изменения ситуации в жилищно-коммунальном секторе - это определение правил взаимоотношений и оптимальной пропорции между властью и бизнесом в секторе, а также создание мотивации для того, чтобы эта сфера была привлекательной для бизнеса.

Повышение экономической эффективности в целом и в отрасли ЖКХ в частности, обеспечит привлечение инновационных технологий в такие отрасли, как переработка мусора и отходов, городское энерго- и теплосбережение, ремонт дорог, создание и ремонт коммуникаций. Некоторые технологии, при внедрении их в городское хозяйство, позволяют одновременно в комплексе решать несколько проблем.

В Пермском крае уже действуют производственные и инжиниринговые предприятия в сфере ЖКХ и городского хозяйства, чей опыт требует более широкого распространения. Например, ООО «СБГ-трейдинг» (антигололедные покрытия), ООО «Технология композитов» (полимерные трубы) и др. В Российской Федерации в целях повышения эффективности в сфере ЖКХ разработаны и применяются новые технологии, пригодные для внедрения и в Уральском городском поселении.

Наиболее перспективные инновационно-технические мероприятия:

1. Инновационные технологии теплоснабжения:

- наладка гидравлических режимов эксплуатации систем теплоснабжения и на базе этого изменение режимов энергосбережения для транспортировки теплоносителя;

- применение частотно-регулируемого привода на электроприводах насосных агрегатов сетевой, подпиточной воды и дутьевых установок. Такие технологии, например,  разработаны ООО «Энергосберегающие технологии», г. Москва;

- применение модульных котельных с котлами импульсного горения и водогрейными котлами типа «Классик». Такие технологии разработаны ОАО «Стройтрансгаз», заводом теплотехнического оборудования, Московская обл. и др;

- применение изоляции трубопроводов специальными теплопоглощающими композициями;

- организация энергетических узлов с установкой когенерационного оборудования  в котельных, разработчик – промышленная группа «Генерация»;

- применение котловых агрегатов в жаротрубном исполнении  с КПД до 94 %, Такие технологии разработаны ОАО «Дорогобужкотломаш», Смоленская обл.;

- применение  регенераторов  «Водо-водяной санитарный РВВС»,  предназначенных для предварительного подогрева холодной воды, поступающей в газовый или электронагреватель в домах, способно понизить энергозатраты на нагрев воды до заданной температуры примерно на 50% за счет отбора части теплоты у сточных вод, направляемых в канализацию;

- модернизация водогрейных котлов малой мощности, разработанная Московским НПК «Вектор»  с увеличением КПД на 10-12%, теплопроизводительности в 1,5 раза, понижением уходящих дымовых газов на 90-100º ,а также уменьшением уровня выбросов токсичных отходов азота.

2. Инновационные технологии водоснабжения:

- установка регуляторов давления и вантозов;

- установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах насосных станций и станций подкачки (разработчик - ГК «Электросервис», г. Москва);

- установка очистных сооружений для отдельно расположенных населенных пунктов численностью от 1 до 5 тыс. чел.

Внедрение новых очистных сооружений промышленных сточных вод решает задачи по минимизации площадей, занимаемых очистными системами, и объемов отходов, требующих утилизации, а также задачи по снижению потребления и сброса воды за счет ее повторного использования в производстве.

3. Инновационные технологии энергосбережения:

- создание систем мониторинга и контроля за потреблением энергоресурсов;

## внедрение светильников в антивандальном исполнении с лампами ДНАТ, вместо ртутных светильников. Один из разработчиков «Управляющая Компания Холдинга Электрокомплектсервис»,       г. Новосибирск;

- внедрение электронных электросчетчиков класса точности 2,0, Например, такие технологии разработаны ООО «Энрон-энерго»,     г. Москва;

- внедрение автоматического регулирования освещенности мест общего пользования в жилых домах.

- установка стеклопакетов (уменьшение тепловой нагрузки на         20 -30 %) и использование теплосберегающих материалов для строительства и ремонта зданий. Развитие индивидуальных и групповых децентрализованных систем теплоснабжения на основе автономных источников с коэффициентом полезного действия до 90 процентов.

4. Инновационные технологии строительства

- использование передовых технологий утепления фасадов, таких, как новые системы утепления фасадов «Синтеко», разработанные НИИ Мосстрой и ГУ «Энлаком», обладающие высочайшим уровнем теплозащиты фасадов;

- применение новых теплоизоляционных материалов, таких, как плиты двойной плотности для утепления фасадов и кровель модели: «РУФ БАТТС ЭКСТРА», «ВЕНТИ БАТТС Д" и «ФАСАД БАТТС Д.» из каменной ваты, производства компании ROCKWOOL, позволяющее при строительстве сократить трудозатраты вдвое, а сроки - в среднем на 10-15 %, а также снизить стоимость монтажа на 15-25 % в зависимости от конструкции;

- применение пеностекла – негорючего стекловидного материала, имеющего низкую себестоимость, поскольку сырьём может служить стеклобой (плитка толщиной 10 см обладает теплоизоляционными свойствами кирпичной кладки толщиной в метр);

- применение новых гидроизоляционных материалов для подземной части зданий и сооружений, таких, как «Акватрон».

Проектирование новых зданий из алюминия и стекла с применением технологий точечного скрепления стеклопакетов, новых огнеупорных покрытий, полимеров и многих других изделий и архитектурных решений позволит снизить затраты и повысит качество возводимых с применением инновационных технологий объектов.

Подобных технологий на сегодняшний день известно достаточно много, и использование новейших достижений может поднять новое строительство, капитальный ремонт и реконструкцию на принципиально новый уровень, позволит оптимизировать строительный цикл и существенно снизить себестоимость реконструируемого жилья и общественных зданий.

5. Инновационные технологии ремонта инженерных коммуникаций:

- применение труб, изготовленных по новым технологиям с применением композитных материалов и новых сплавов;

- применение покрытий из автоклавного армопенобетона, антикоррозионных покрытий из стеклоэмалей, что позволит удвоить срок службы теплопроводов, в 10 раз снизить аварийность и сократить теплопотери на 30-40 процентов.

6. Инновационные технологии переработки отходов лесной промышленности:

- производство паркета, шпона, напольного покрытия, массива из отходов лесозаготовок (обычно идущих только на измельчение и сжигание) путем контурного прессования (сжатия) цельной древесины по любому симметричному профилю (квадрат, шестиугольник, восьмиугольник) с одновременным уплотнением в 1,5-2 раза после процесса.

- специализация инновационных предприятий, созданных по предлагаемым направлениям, что создаст базу для повышения качества и производственной культуры строительства и благоустройства не только на территории муниципального района, но и в г. Перми, позволит в дальнейшем привлекать инвестиции. При этом организация новых производств должна предполагать выпуск готовой продукции в рамках технологической цепочки экономического кластера, а также базироваться на экологически чистых технологиях.

На этой же территории предлагается разместить многоцелевое рыночное пространство, специализацией которого является развитие выставочной, образовательной и консультационной деятельности в сфере инноваций, деятельность диспетчерских, маркетинговых служб, предприятий сервиса, оптовая и розничная торговля, в т.ч. местной продукцией.

Целью организации многоцелевого рыночного пространства является создание необходимых условий для формирования кластера производственных, инфраструктурных и сервисных предприятий на территории городского поселения. Эти условия должны обеспечить повышение качества производства товаров и услуг, увеличение их объемов, снижение производственных издержек, инновационное развитие соответствующих секторов экономики, достижение комплексного положительного эффекта от создания кластера на территории района.

Концепция многоцелевого рыночного пространства предполагает совмещение в одном месте необходимых для организации кластера функций: маркетинговой, информационной, выставочной, диспетчерской, консультационной, образовательной, торгово-закупочной, сервиса, как для розничных потребителей, так и для бизнеса и т.п..  Здесь же предполагается размещение инновационно-консультационных предприятий и организаций, которые должны на принципах экономической эффективности обеспечивать экспериментальное или массовое внедрение инноваций в сфере строительства и городского хозяйства.

Предполагается организация совместной работы по вышеперечисленным направлениям с аналогичным представительством экономического кластера Пермского муниципального района. Причем именно в Пермском районе будет расположен основной «центр» кластера, так как здесь находятся потенциальные потребители. Целью такой совместной организационной, информационной и маркетинговой деятельности является оказание услуг стандартно высокого качества в рамках единого кластера, а также оказание консультационно-диспетчерских услуг. Размещение подобных филиалов целесообразно также в торговых комплексах на территории субурбанизационной зоны Нытвенского района.

Многоцелевое рыночное пространство на первом этапе может быть организовано в форме крытого рынка с примыкающими офисными зданиями, сервисными и производственными организациями. В следующий период времени по мере развития кластера данное пространство должно развиваться и благоустраиваться на основе использования достижений инновационно-предпринимательского кластера Пермского и Нытвенского районов.

Здесь же целесообразно проведение мероприятий представителей бизнес-сообщества и совместных мероприятий общественности, местной власти и бизнеса по принятию важных решений по развитию экономического кластера и социально-экономическому планированию. Здесь же возможно проведение культурных, образовательных и развлекательных мероприятий для местных жителей и местных работников.