ООО "ПСК "АФ-ПРОЕКТ"

614068 г. Пермь ул. Ленина, 76, оф. 38

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НЫТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

ТОМ 2

| Руководитель проекта | А. Н. Фатыхов |
| --- | --- |

Пермь 2019

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта 01. Современное использование территории. | 1:25 000 | 4 |
|  | Карта 01.1 Современное использование территории ( н.п.: г. Нытва, д.Оськино, д.Косинцы, Белобородово.) | 1:10 000 | 4 |
|  | Карта 01.2 Современное использование территории (н.п. с.Воробьи) | 1:10 000 | 4 |
|  | Карта 01.3 Современное использование территории (д.Заполье, д.Марчуги) | 1: 10 000 | 4 |
|  | Карта 01.4 Современное использование территории ( д.Алекино, д.Савинята) | 1:10 000 | 4 |
|  | Карта 02. Зон с особыми условиями использования территорий. Полезные ископаемые. | 1:10 000 | 4 |
|  | Карта 02.1 Зоны с особыми условиями (культурное наследие) М1:5000 | 1:25 000 | 4 |
|  | Карта 02.2 Территории подверженные риску ЧС природного и техногенного характера. М1:25000 | 1:5 000 | 4 |
|  | Карта 002. Лесные ресурсы.М1:25000 | 1:25 000 | 4 |
|  | Пояснительная записка |  | 4 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 4 |

Оглавление

Введение

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Общие сведения о Нытвенском городском поселении

1.2. Историческая справка

1.3. Пространственная организация

1.3.1. Положение Нытвенского городского  поселения в системе Пермского

края

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация Нытвенского городского поселения

1.4. Ресурсный потенциал

1.4.1. Климат………………………………………………………………………

1.4.2. Характеристика геологических и природных условий.

1.4.3. Экологическая ситуация

1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения

1.6. Экономический потенциал……………………………………………………

1.7. Социальная сфера……………………………………………………………

1.8. Состояние жилого фонда и инженерной инфраструктуры……………….

1.9. Транспортная инфраструктура

2. Проектные предложения развития Нытвенского городского  поселения…..…………………………………………………………………

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории Нытвенского городского  поселения

2.2. Жилищное строительство…………………………………………………...

2.3. Социальная сфера……………………………………………………………

2.4. Транспортная инфраструктура

2.5. Инженерная инфраструктура

2.6. Инженерная подготовка территории

2.7. Охрана окружающей среды

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

2.9. Охрана объектов культурного наследия…………………………………

2.10. Экономическое развитие

2.11, Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………

2.11.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне……….

2.11.2. Мероприятия по защите территорий от потенциально опасных ситуаций природного и техногенного характера………………………………

Основные показатели проекта	.

Список литературы

Введение

Генеральный план относится к документам территориального планирования и является муниципальным нормативно-правовым актом. Учитывая местную специфику, генеральный план регламентирует градостроительную деятельность на территории Нытвенского городского  поселения, основные направления и принципы которой, определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики.

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования «Нытвенское городское поселение» Нытвенского муниципального района Пермского края» проведена в рамках муниципального контракта. Генеральный план выполнен в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципального образования «Нытвенское городское поселение» Нытвенского муниципального  района Пермского края.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и Нытвенского городского поселения;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Нытвенского городского поселения;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района, Нытвенского городского поселения.

Данные для разработки генерального плана предоставлены Администрацией Нытвенского городского поселения.

Показатели генерального плана рассчитаны в соответствии с целями 
и задачами территориального планирования с учетом требований 
и рекомендаций Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820).

Генеральный план Нытвенского городского поселения реализуется 
в границах муниципального образования.

Генеральный план Нытвенского городского поселения разработан 
в соответствии с целями и задачами развития Нытвенского городского поселения, сформулированными в целевых Программах Нытвенского городского поселения и Нытвенского муниципального района.

В Генеральном плане Нытвенского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Нытвенского городского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

( расчетный срок Генерального плана Нытвенского городского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Нытвенского городского поселения - 2038 год;

( первая очередь Генерального плана Нытвенского городского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия 
по реализации Генерального плана Нытвенского городского поселения - 2028 год;

Проектные решения Генерального плана Нытвенского городского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Нытвенского городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Нытвенского городского поселения.

Перечень муниципальных программ Нытвенского муниципального района:

- Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и профилактика социально - значимых заболеваний на территории Нытвенского муниципального района.

- Развитие системы образования Нытвенского муниципального района.

- Развитие культуры, искусства и молодежной политики Нытвенского муниципального района.

- Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Нытвенском муниципальном районе.

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности  населения Нытвенского муниципального района.

- Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
 в Нытвенском муниципальном районе.

- Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Нытвенском муниципальном районе.

- Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района»

- Совершенствование муниципального управления в сфере дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и выборных должностных лиц Нытвенского муниципального района.

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Нытвенском муниципальном районе.

- Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом Нытвенского муниципального района.

Перечень муниципальных, ведомственных программ Нытвенского городского поселения:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского городского поселения.

- Дорожная инфраструктура Нытвенского городского поселения.

- Обеспечение качественным жильем в Нытвенском городском поселении.

- Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Нытвенском городском поселении.

- Благоустройство территории Нытвенского городского поселения.

- Развитие культуры Нытвенского городского поселения.

- Развитие физической культуры и спорта в Нытвенском городском поселении.

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нытвенского городского поселения.

1. Анализ современного состояния территории

1.1. Общие сведения о Нытвенском городском поселении

Нытвенское городское поселение – муниципальное образование 
в составе Нытвенского муниципального района Пермского края. В состав городского поселения входят 8 населенных пунктов. Площадь территории городского поселения составляет 14108 га. Нытвенское городское поселение граничит с несколькими поселениями Нытвенского района: Шерьинским сельским поселением, Чайковским сельским поселением, Уральским городским поселением, Новоильинским городским поселением, Чекменевским сельским поселением.

Таблица 1.  Населенные пункты Нытвенского городского поселения

|  |  | Численность населения (2012 г.) | Численность населения (2019г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НЫТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 23 619 | 19624 |
| г. | Нытва | 22 644 | 18846 |
|  | Сельские населенные пункты: |  |  |
| дер. | Белобородово | 494 | 445 |
| сел. | Воробьи | 298 | 237 |
| дер. | Оськино | 126 | 98 |
| дер. | Заполье | 50 | 38 |
| дер. | Савинята | 4 | 2 |
| дер. | Косинцы | 2 | 12 |
| дер. | Марчуги | 1 | 1 |
| дер. | Алекино | 1 | 0 |

Город Нытва – центр Нытвенского муниципального района Пермского края. Численность населения составляет около 20 тыс. человек. Город Нытва расположен на правом берегу Воткинского водохранилища реки Камы, расстояние до города Пермь составляет 63 км. Город Нытва – центр Нытвенского узла расселения в составе Пермской агломерации, вблизи Нытвы расположен ряд поселков и деревень, в том числе, поселки Новоильинский и Уральский.

Город получил свое название от реки Нытва, правого притока реки Камы. Основание города связано со строительством Нытвенского медеплавильного завода, основанного уральскими промышленниками Строгановыми. Поселком городского типа Нытва считается с 1928 года, городом – с 1942-го.

В историческом центре города Нытва сохранилось много зданий XVIII - XIX веков, в том числе Всехсвятская церковь, построенная в начале XIX века. Несколько зданий города отнесены к памятникам истории 
и культуры регионального значения.

Слово «Нытва» - гидроним, составленный из коми-зырянских слов «ныд» (сырое, топкое место, болото около берега) и «ва» (река), название связано с заболоченностью поймы реки Нытва.

Промышленность Нытвенского городского поселения представлена четырьмя крупными предприятиями: ОАО «Нытва», ООО «Уральская фурнитура», ООО «Нытвенский мясокомбинат», ООО «Маслозавод Нытвенский».

Городское поселение имеет достаточно развитую социальную сферу.

Нытвенское городское поселение имеет хорошую транспортную инфраструктуру, автомобильный транспорт используется для пассажирских 
и грузовых перевозок. Через поселение проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М 7 «Волга» подъезд 
к г. Перми. По территории поселения проходят транзитные автобусные маршруты, связывающие Пермский край, Татарстан, Удмуртию, а также многие внутрикраевые автобусные маршруты.

Для оценки устойчивого развития поселения использованы следующие критерии:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

1.2 Историческая справка.

Первые упоминания о Нытве относятся к XVII веку, в писцовой книге Михаила Кайсарова за 1623 год упомянута деревня Нытва, где стояло 
3 двора. В конце XVIII века в Нытве уже насчитывалось около 200 дворов. Статус поселка городского типа Нытва получила 27 августа 1928 года, статус города – 1 июня 1942 года.

В 1756 году в Нытве построен медеплавильный завод, основательницей завода считается Мария Артемьевна Строганова. Завод позднее был чугуноплавильным, железоделательным, здесь изготовлялись якоря, молоты, в годы первой мировой войны – снарядные гильзы. В 1879 г. завод (был передан в аренду "Франко-Русскому Уральскому обществу", 
а в 1889 г. после ликвидации последнего "Камскому акционерному обществу железо- и сталеделательных заводов", с капиталом, размещенным во Франции, сроком на 40 лет.

С 1930-х годов завод является одним из крупнейших в стране изготовителей биметаллов, а также столовых и кухонных приборов. В числе продуктов Нытвенского завода был даже автомобиль «АМО-3». С 1986 года завод производит изделия из металлических порошков. В настоящее время металлургический завод ОАО «Нытва» является одним из важнейших предприятий города.

Одно из предприятий город  – завод «Металлист», основано в 1956 году в результате объединения двух производств.

ООО «Маслозавод Нытвенский также одно из важнейших предприятий города, открыт в 1974 году.

Начало развития сферы образования было положено в 1840 году, 
с открытием заводского училища. В 1860-х годах начали работу две воскресные школы, существовавшие за счет добровольных пожертвований жителей. В 1924 году в Нытве впервые открыта семилетняя школа, в 1935 году школа преобразована в десятилетнюю. В 1965 году в городе открыта музыкальная школа.

В 1895 году была проложена железнодорожная ветка от завод Нытва до пристани Усть-Нытва, в 1913 году открыта железнодорожная ветка Нытва – ст. Чайковская, появилась возможность наладить железнодорожное сообщение с крупными городами России. Также в 1913 году налажена телефонная связь с городами Пермь и Оханск.

С начала XX века в Нытве активно развивается развлекательная сфера, был открыт Народный дом, переименованный в клуб «Металлург», 
в настоящее время -  Дом культуры, а также общедоступная библиотека чайная-читальня. В 1908 году в Народном доме поставлены первые драматические спектакли по произведениям А. Н. Островского, был создан струнный оркестр. В дальнейшем значительное развитие развлекательной сферы связано с открытием кинотеатров «Урал» и «Мир», а также организацией народного театра на базе драмкружка «Металлург», оба события произошли в середине ХХ века.

Во время Гражданской войны территория Нытвенского городского поселения была местом активных боев между «красной» и «белой» армиями. «Красные» установили контроль над Нытвой в 1918 году, однако в течение 1919 года Нытва дважды переходила из рук в руки, завод подвергался бомбежке.

Активное развитие сферы здравоохранения связано с размещением
в городе госпиталей во время мировых войн. В 1913 году в Нытве был размещен лазарет на 50 коек. В период Великой отечественной войны 
в городе находился эвакуационный госпиталь № 3955 (позже - 5944), 
на фронт было отправлено 40 нытвенских медсестер. В 1958 году в городе построен тубдиспансер, в 1963 году открыто хирургическое отделение
 на 40 коек.

1.3. Пространственная организация

1.3.1. Положение Нытвенского городского  поселения в системе Пермского края.

Нытвенское городское поселение входит в состав Нытвенского муниципального района, который, в свою очередь, согласно Схеме территориального планирования Пермского края  входит в состав Пермской агломерации. Кроме Пермского городского округа и Нытвенского муниципального района в состав Пермской агломерации входят: Городской округ ЗАТО Звездный, Пермский, Добрянский и Ильинский муниципальные районы, Краснокамский городской округ.

Нытвенский район граничит с Краснокамским, Ильинским, Карагайским, Верещагинским, Очерским, Оханским, а также по реке Кама – 
с Пермским районом.

Центром Нытвенского городского поселения и Нытвенского муниципального района является город Нытва, расположенный на правом берегу р. Кама. . Расстояние от Нытвы до Перми по реке составляет 93 км. 
По автомобильной дороге от Перми до Нытвы 70 км. В настоящее время добраться до Нытвы можно только автомобильным транспортом.

В городском поселении выделяется несколько территориальных зон.
 В юго-западной части поселения расположен селитебный узел, включающий город Нытва, деревни Белобородово и Оськино. В остальном поселение имеет мозаичную структуру, в которой перемежаются территории садовых кооперативов, сельскохозяйственные угодья, земли лесного фонда, небольшие населенные пункты, территории сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Основная планировочная ось поселения складывается в направлении Нытва – Воробьи. Экономическим, административным и селитебным центром является город Нытва.

Город Нытва расположен на берегах Нытвенского пруда и реки Нытва, город состоит из двух жилых образований, разделенных территорией промышленного предприятия, а также отдельно расположенного жилого образования Усть-Нытва. Селитебная зона формируется из центральной части (левобережной и правобережной) 
и нескольких микрорайонов: Гари, Прогресс, Солнечный, Пролетарский, Комары, Баталовка, Абрамовка, Усть-Нытва.

Левобережная и правобережная части города имеют прямоугольную сетку улиц. Благоустроенными улицами с асфальтовым покрытием являются улица Ленина, проспект Ленина, улицы Р. Люксембург, Чапаева, переулок Молодежный, ул. К.Маркса, К.Либкнехта, Комсомольская, Торговая, Пермская. Зеленые насаждения общественного пользования представлены сквером на левом берегу Нытвенского пруда, бульваром на дамбе через реку Нытва. Берега пруда застроены участками усадебной застройки, вплотную подходящей к берегам.

«Центр» города находится в районе пересечения улиц К.Маркса 
и К.Либкнехта (левобережная часть), здесь расположены основные административные, офисные здания, учреждения торговой 
и развлекательной сферы. В правобережной части «центральными» улицами являются проспект Металлургов, проспект Ленина и ул. Р.Люксембург.

Городская застройка представлена, в основном, усадебным жилым фондом, а также 2-х, 3-х и 5-этажными каменными многоквартирными домами.

Связь между основными жилыми массивами, левобережной 
и правобережной частью города осуществляется по дамбе в створе улиц К.Либкнехта и Р.Люксембург. Основными магистральными улицами города являются ул. К.Маркса, ул. К.Либкнехта, ул. Оборина, проспект Ленина.
 С востока к городу подходит железная дорога.

Непосредственно примыкая к дамбе, расположена территория промышленного предприятия ОАО "Нытва". Левобережная селитебная территория вплотную подходит к промышленной зоне, правобережная – отделена от промышленной территории рекой Нытва. Также промышленные зоны формируются в восточной и северной частях городского поселения.

1.3.2. Существующая территориально-планировочная организация

Нытвенское городское поселение наделено статусом муниципального образования Законом Пермской области от 10.11.2004 №1738-356 (ред. 
от 07.03.2013 г. N 175-ПК) "Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского  района Пермского края"

Общая площадь территории Нытвенского городского  поселения
в соответствии с проектом границ  составляет 14108га. Плотность расселения 137чел/км2.

В сложившейся системе расселения Нытвенского поселения можно выделить следующие функциональные зоны: селитебная зона, представленная землями населенных пунктов, зона сельскохозяйственного использования, представленная сельскохозяйственными угодьями, лесная, зона транспортной инфраструктуры.

Муниципальное образование «Нытвенское городское поселение» расположено в юго-восточной части Нытвенского муниципального района. 
В поселении отсутствует ярко выраженная планировочная ось, поселение расположено  внутри основных планировочных осей, определяющих систему расселения Нытвенского района в целом.

Основной планировочный узел сформирован городом Нытва 
и прилегающими к нему населенными пунктами: Оськино, Белобородово
 и Заполье.

1.4. Ресурсный потенциал.

1.4.1.Климат.

Климат Нытвенского городского поселения умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 - 16 °С. Абсолютный минимум температуры достигает - 50 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС 
и ниже считается отопительным. Он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. 
В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели, лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18 + 19 °С. Абсолютный максимум летней температуры достигает + 40 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, 
а температура днем не превышает 15°С, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода 
(с температурой выше +5о колеблется от 145 до 165 дней, на территории поселения имеются благоприятные предпосылки для овощеводства, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур 
и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков составляет 475-550 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозные явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозные явления наносят серьёзный урон экономике городского поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи 
и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют положительные значения.

Для городского поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72%, возможно формирование промышленных туманов.

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства в районе.

1.4.2. Характеристика геологических и природных условий

Рельеф. Нытвенское городское поселение расположено на юго-западе Пермского края, высота над уровнем моря 120 метров. Территория городского поселения находится на восточной окраине Русской платформы. Площадь территории Нытвенского городского поселения составляет 14 108 га.

Рельеф Нытвенского поселения равнинный с сильной расчлененностью, наличие значительных площадей пахотных угодий с уклонами в 1-7˚ создает постоянную опасность развития эрозии почв. На территории поселения развита речная и овражная сеть, преобладают дерново-подзолистые почвы. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах почвы имеют слабое сопротивление смыву весенними потоками.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Главные особенности территориального распределения эрозии почв определяются характером антропогенного воздействия на почвенный и растительный покров при хозяйственном использовании земель. Темпы смыва почвы 
на неосвоенных землях на несколько порядков ниже, чем 
на обрабатываемых, где в зависимости от агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и типа севооборота эти различия в темпах смыва также могут различаться (при прочих равных условиях) во много раз. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые 
по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах, почвы имеют слабое сопротивление смыву весенним потокам.

Гидрография и гидрология. Гидросеть поселения представлена
 р. Камой и ее притоками реками Нытвой, Сыркой и Сюзьвой, а также сетью ручьев и мелких рек. В городе реку Нытва преграждает плотина, образуя водохранилище. Объем Нытвенского водохранилища («Нытвенского пруда») – 32,2 млн. м3.

Нытвенский пруд является наибольшим в Европе, его площадь составляет 910 га. Среди обитателей Нытвенского пруда - лещ, щука, окунь, плотва, налим, язь, густера, ерш, вьюн, карп. На правом берегу пруда расположено берегоукрепление (набережная) длинной 1000 м.

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с четко выраженным весенним половодьем, летними 
и осенними дождевыми паводками, устойчивой зимней меженью. Доля талых вод в суммарном стоке рек достигает 70-80%, остальная часть годового стока формируется грунтовым питанием. Большинство рек характеризуется значительной величиной стока, модуль стока изменяется 
в широком диапазоне: от 30 л/сек с км2 на северо-востоке до 4 л/сек с км2 
на юге. Ледостав начинается в ноябре, ледоход – в апреле.

Подземные воды на территории Нытвенского городского поселения представлены водами четвертичных и верхнепермских отложений, расположенных в зоне активного водообмена в долине р. Камы.

Таблица 2.  Гидрографическая характеристика водных объектов

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водного объекта, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Нытва | 77,5 | 200 | 40-50 | 20 |
| 2 | р. Поломка | 51 | 200 | 30-50 | 20 |
| 6 | р. Сырка | 23 | 100 | 30-50 | 20 |
| 7 | р. Дюльдина | 12 | 100 | 30-50 | 20 |
| 8 | Другие реки и ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Перечень ГТС  (прудов и водохранилищ) Нытвенского городского поселения.

| № | Название ГТС, номер ГТС согласно инвентаризации | Местоположение | Название водотока | Объем пруда, вдхр при НПУ, тыс. м3 | Площадь зеркала пруда, вдхр при НПУ, га | Тип собственности | Необходимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3 Нытвенское | г. Нытва | река Нытва | 32200 | 910 | муниципальная | требуется капитальный ремонт |
| 2 | №4 | с. Воробьи | ручей б/н | 34 | 2 | муниципальная | текущий |
| 3 | №6 | д. Марчуги | ручей б/н | 10 | 1 | не определен | не нужен |
| 4 | №5 | д. Марчуги | ручей б/н | 15 | 1,5 | не определен | текущий |
| 5 | №7 | д. Марчуги | ручей б/н | 9,2 | 0,3 | не определен | не нужен |

Растительность. Территория городского поселения расположена 
в зоне южной тайги, лесная растительность представлена в основном вторичными лесами, в которых преобладают хвойные породы - ель, сосна, распространены мелколиственные - береза, осина. В этих лесах, образующих подзону южной тайги, разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняется травянистой растительностью.

Распространены злаково-разнотравные луга, основу которых составляют злаки – полевица белая, мятлик луговой, овсяница красная, вейник тростниковый и многочисленные представители разнотравья – лютик ползучий, чина луговая, клевер ползучий и луговой. Луга используются как пастбища и сенокосы, при отсутствии постоянного ухода они зарастают лесом и кустарниками, заболачиваются.

Геологическое строение. На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, 
с прослоем мергелей и известняков. Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 
30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты 
и известняки суммарной мощностью 300 м. Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м. Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом
 на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами 
и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м. Вендские отложения представлены алевролитами 
и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский 
и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м. Вся поверхность Нытвенского городского поселения покрыта глинами, суглинками, песками 
и галечниками четвертичного возраста.

Физико-геологические процессы. На территории поселения имеют место такие процессы как заболачивание, оврагообразование, подмыв берегов 
и оползни, затопление пойменных территорий и пониженных участков первых надпойменных террас.

Заболачивание отмечается на поймах и низких надпойменных речных террасах, а также на водораздельных площадях, преимущественно 
в пределах водно- ледниковой аллювиальной равнины. Мощность торфа колеблется 
в широких пределах от долей метра до 8 м, чаше не превышая 2-3 м.

Овраги достаточно широко распространены по склонам речных долин. Борта их достаточно крутые, обычно задернованные или покрытые древесной растительностью. Овраги разветвлены, длина их достигает иногда 2-4 км, ширина – до 500 м, а глубина – до 50 м. По днищам оврагов обычно текут мелкие речки и ручьи.

Оползни. Отмечаются на участках речных долин, где в результате подмыва высоких берегов нарушается равновесное состояние слагающих их отложений.

Карст. Проявляется в медленном проседании пород на больших площадях и в формировании ступенчатых оползней на склонах долин.

Затоплению при расчетном уровне воды 1% обеспеченности подвержены поймы и пониженные участки первых надпойменных террас.

Полезные ископаемые. На территории поселения расположены торфяные месторождения, а также месторождение кирпичных глин.

Нытвенское месторождение кирпичных глин приурочено 
к элювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста, представляет собой пластообразную залежь мощностью 6,5 м, размером 700х35-500 м. Сырье пригодно для получения кирпича, удовлетворяющего требованиям ГОСТа 530-71. Получен кирпич марки 100 следующего качества: водопоглощение 14.0%, предел прочности при сжатии 100 кг/см2, при изгибе 48 кг/см2, марка по морозостойкости Мрз 25. Месторождение 
не обводнено, условия благоприятны для разработки открытым способом. Запасы – 45 тыс. м3 по категории А+В+С1 и 142 тыс. м3 по категории С2.

Таблица 4 Месторождения полезных ископаемых, расположенных на территории Нытвенского городского поселения.

| № п/п | Вид полезных ископаемых (основной) | Название месторождения | Стадия освоения | Балансовое/ небалансовое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воды минеральные | Говыринское | разрабатываемое | балансовое |
| 2 |  | Марчуговское | разрабатываемое | балансовое |
| 3 |  | Нытвенское | не эксплуатируемое | балансовое |
| 4 | Гажа | Комаровское |  | не балансовое |
| 5 |  | Воробьевское |  | не балансовое |
| 6 | Глины кирпичные | Нытвенское |  | не балансовое |

Комаровское проявление гажи и известковых торфов находится 
на окраине г. Нытва, на левобережной пойме р. Нытва. Полезная толща представляет собой линзообразную залежь известкового торфа с прослоями гажи. Гажа повсеместно перекрыта торфом мощностью 0.5-2.7 м. Площадь участка 60 тыс. м2, средняя мощность 2.9 м, запасы – 145 тыс. м3.

Вблизи города Нытва расположено Говыринское месторождение минеральных питьевых лечебно-столовых и лечебных подземных вод. Разведаны два типа минеральных вод, отличающихся химическим составом: сульфатные магниево-кальциевые лечебно-столовые воды; сульфатные натриевые лечебные минеральные воды. Добыча первых вод может составлять 19 м3 в сутки, вторых - 32 м3 в сутки. На текущий момент добыча вод не начата.

На территории Нытвенского городского поселения находится Марчуговское месторождение пресных подземных вод и скважины, 
из которых добывают пресную воду по лицензиям на добычу.

# Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых определены Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) 
"О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019):

# Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов 
в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Самовольная застройка земельных участков, указанных выше, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат
 по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.4.3. Экологическая ситуация.

# Антропогенное воздействие на окружающую среду

# Качество среды обитания населения Нытвенского района существенно дифференцировано по территории и зависит в наибольшей степени от трех групп факторов:

- от особенностей размещения объектов промышленности 
и транспорта, а также мест хранения отходов относительно селитебных зон;

- от качества источников водоснабжения  населения;

- от климато-географической специфики местности.

Антропогенное воздействие на природу Нытвенского городского поселения обеспечивают промышленные предприятия, автотранспорт, сельскохозяйственный комплекс, а также сектор ЖКХ.

Реки поселения также подвержены антропогенному воздействию, загрязнению как органическими, так и неорганическими соединениями.

Загрязнение вредными веществами атмосферного воздуха городских сельских и поселений происходит в основном от выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу от стационарных объектов предприятий 
и учреждений, передвижных источников, автозаправочных станций 
и магистрального газопровода «Ямбург – Тула».

Перечень предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района (по данным 2016 года).

| Наименование предприятия | Суммарный выброс загрязняющих веществ, тонн | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| МУП «ЖКХ» Нытвенского района | 15,6 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| МУП "Теплосеть" | 84,87 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ООО «Маслозавод Нытвенский» | 3,75 | Пищевое производство |
| ОАО "Нытва" | 11,032 | Прокат стальной ленты, изготовление столовых приборов и изделий методом порошковой металлургии |
| МУП «Нытвенское автотранспортное предприятие» | 11,0 | Пассажирские перевозки |
| ООО «Базальтовое волокно» | 9,3 | Изготовление волокна |
| ООО «Коралл-Нытва» | 3,3 | Отопление производственных помещений |
| Нытвенское сельское потребительское общество | 3,079 | Отопление производственных помещений |
| ООО «Уральская фурнитура» | 1,824 | Производство, передача и распределение пара (тепловой энергии) |

В городе Нытва наибольшее количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ поступает  от МУП «ЖКХ Нытвенского района», 
МУП «Теплосеть»,  МУП «Нытвенское автотранспортное предприятие»,
 ОАО «Нытва»,  ООО «Базальтовое волокно»

В 2017 году контроль за санитарным состоянием атмосферного воздуха, как и в предыдущие годы, проводился ОАО «Нытва» (стационарный пост в здании заводоуправления).

Динамика изменения концентрации загрязняющих веществ

на стационарном посту ОАО «Нытва» .

| Вещества | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,2 |
| Пыль | 0,006 | 0,26 | 0,2 | 0,035 | 0,26 | 0,2 |
| Аммиак | 0,005 | 0,05 | 0,3 | 0,005 | 0,03 | 0,3 |
| Серная кислота | 0,26 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,5 |

По данным мониторинга лаборатории стационарного поста 
ОАО «Нытва», суммарные концентрации основных загрязняющих веществ
 в воздухе в 2013-2017 годах изменялись незначительно, без превышения предельно-допустимой концентрации.

В 2015, 2016 годах зафиксировано незначительное увеличение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими годами, но в пределах допустимых концентраций.

### Состояние водных ресурсов

Основными источниками загрязнения водных объектов в Нытвенском городском поселении являются очистные сооружения МУП «ЖКХ Нытвенского городского поселения» осуществляющие сброс сточных вод.

Ландшафт Нытвенского района в целом рассечен пятью основными   реками (Нытва, Сюзьва, Сын, Пая, Шерья), водосборные площади каждой характеризуются своими индивидуальными особенностями и различным количеством источников загрязнения. В связи с антропогенной нагрузкой  наиболее подвержены загрязнению водосборные площади рек Нытва 
и Нытвенский пруд.

Исток р.Нытва находится в д.Рябины Верещагинского района 
и принимает сточные воды биологических очистных сооружений г.Верещагино, которые являются самым крупным источником загрязнения верхнего течения р. Нытва. Вопрос по реконструкции биологических очистных сооружений в г.Верещагино не решён в связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования.

Далее загрязнение р. Нытва происходит за счет недостаточной очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях в с. Шерья.

На земельных участках садоводческих товариществ и частных домов, находящихся в  водоохранной зоне,  где ведется распашка земель, 
в отдельных местах размещены несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов, оказывающих определённый негативный вклад 
в загрязнение и заиление водных объектов, в том числе и Нытвенского пруда.

Часть загрязняющих веществ поступает  в воду из накопленного ила пруда, от разложения высшей водной растительности в период с осени до весны.

Качество воды в Нытвенском пруду изменяется в течение года. Максимально чистая вода в период ледостава, в весенний период 
с паводком поступает основная масса взвешенных веществ. В летний период в связи с поступлением биогенных веществ развиваются микроводоросли и при отмирании придают воде болотный запах.

В связи с проведением первого этапа очистки от донных отложений Нытвенского водохранилища замедлился рост сине-зелёных водорослей 
в летний период. На поверхности водного объекта не были замечены обширные ареалы распространения  роста сине-зелёных водорослей.

По результатам анализов, малые реки, впадающие в Нытвенское водохранилище не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и не пригодны 
для рекреационного водопользования по величине биохимического 
и химического потребления кислорода (БПК, ХПК).

Биологические очистные сооружения МУП «ЖКХ Нытвенского городского поселения» сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды 
в акваторию Воткинского водохранилища. Превышение предельно-допустимой концентрации происходит по аммонию, нитратам, фосфатам, взвешенным веществам, сухому остатку. Предприятие включило в план природоохранных мероприятий реконструкцию биологических очистных сооружений для достижения нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект.

Таким образом, поверхностные воды бассейна р. Нытва в основном  загрязнены и не пригодны без предварительной очистки как для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

#### Отходы производства и потребления

По результатам статистической отчётности, предоставленной  предприятиями, учреждениями, организациями на территории района, 
по данным Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, образовано  5,704 тыс. тонн отходов производства 
и потребления, что меньше по сравнению с прошлым годом на 13,8 тыс. тонн.

Основные виды  отходов образуются от деятельности предприятий  
по деревообработке, животноводческих комплексов, от сбора твердых коммунальных отходов на территории поселений. В муниципальных образованиях недостаточно организован сбор отходов 1-3 класса опасности 
от населения, куда входят люминесцентные  лампы, аккумуляторы, шины, ветошь с содержанием нефтепродуктов, масла отработанные  и т.д.

Количество образованных и переданных на захоронение твёрдых коммунальных отходов по данным администраций городских и сельских поселений Нытвенского района:

| № п/п | Муниципальное образование | Предприятия, м3 | Бюджетные организации, м3 | Население, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нытвенское ГП | 3888,51 | 2223,48 | 16460,5 | 25011,8 |
|  | Нытвенский муниципальный район | 15199,79 | 1673,85 | 34998,89 | 55225,07 |

На предприятиях, учреждениях, организациях  г.Нытва  образуется 
до 25 тыс. куб.м. твёрдых коммунальных отходов, отходов производства  различного класса опасности, из них только небольшая часть используется как  вторичное сырье. Отходы 1-3 класса опасности (люминесцентные лампы, аккумуляторы, автошины и др) передаются предприятиями 
и учреждениями специализированным организациям для обезвреживания 
и использования.  Неиспользуемые отходы 4-5 класса опасности вывозятся на свалки твёрдых коммунальных отходов для размещения.

Требования к объектам размещения отходов установлены Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»

Требования к местам (площадкам) накопления отходов также установлены Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции 
от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления».

Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правилам благоустройства муниципального образования.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра включают 
в себя порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования 
к содержанию реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края  от 9.12.2016 г № СЭД-35-01-12-503 утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в регионе формируется новая система обращения с ТКО без деления на территориальные зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Пермской области: ПКГУП «Теплоэнерго». Дата выбора регионального оператора
по обращению с ТКО — 18 октября 2018 года. В зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО входят: вся территория Пермского края. Статус регионального оператора присваивается сроком 
на 10 лет.

На полигоне ТКО организована ручная сортировка отходов 
для вторичного использования в ежемесячном объёме до 4 тонн картона 
и 2 тонн пластика.

Всеобщей проблемой остаются несанкционированные свалки мусора, как в черте населённых пунктов, так и за их пределами.  В период санитарной очистки территорий городских и сельских поселений собрано 
и вывезено 46 тонн твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных свалок на объекты размещения отходов.

В соответствии с концессионным соглашением продолжаются работы по приведению в нормативное состояние межпоселенческого полигона ТКО
 у города Нытва.

## 1.5. Население. Демографическая ситуация. Занятость населения.

Численность населения Нытвенского городского поселения  составляет 19387 человек, в том числе городское население составляет 96%. . Численность населения в поселении составляет 46,0% от общей численности населения Нытвенского муниципального района. За последние пять лет количество населения в поселении уменьшилось на 2%. Вместе 
с уменьшением коэффициента смертности уменьшился коэффициент рождаемости. Сравнительная характеристика по изменению демографической ситуации приведена в таблице.

Таблица 5. Демографическая ситуация.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Пермский край | Нытвенский муниципальный район | Нытвенское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 |
|  | Численность населения | Тыс.чел. | 2631,11 | 2632,1 | 43,314 | 42,071 | 19,762 | 19,596 |
| 1 | Рождаемость | чел. | 38931 | 37453 | 722 | 512 | 341 | 225 |
| 2 | Коэффициент рождаемости | промилле | 14,8 | 14,1 | 16,7 | 12,2 | 17,2 | 11,5 |
| 3 | смертность | чел. | 36966 | 36360 | 635 | 620 | 301 | 275 |
| 4 | Коэффициент смертности | промилле | 14,2 | 13,8 | 14,7 | 14,8 | 15,2 | 14,1 |
| 5 | Естественный прирост | чел. | 1478 | 889 | 87 | -108 | 40 | -50 |
| 6 | Общий коэффициент естественного прироста | промилле | 0,6 | 0,3 | 2,0 | -2,6 | 2,0 | -2,6 |

Таблица 6.  Возрастная структура населения

Нытвенского поселения

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Нытвенского городского поселения | 19653 | 19596 | 19387 |
| г. Нытва | 18863 | 18804 | 18608 |
| в том числе |  |  |  |
| 0-6 лет | 1994 | 1991 | 1933 |
| 7-17 лет | 2423 | 2495 | 2548 |
| 7-18 лет | 2519 | 2625 | 2657 |
| Количество трудоспособного населения | 9797 | 9591 | 9312 |
| Количество населения старше трудоспособного возраста | 4995 | 5064 | 5165 |

Таблица 7.  Возрастная структура населения Нытвенского

городского о поселения в разрезе населенных пунктов

|  | Населенный пункт | Всего населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нытвенское городское поселение | 19874 | 3663 | 11844 | 4367 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1 | г. Нытва | 19041 | 3473 | 11345 | 4223 |
| 2 | д. Белобородово | 445 | 125 | 267 | 53 |
| 3 | с. Воробьи | 237 | 47 | 145 | 45 |
| 4 | д. Заполье | 38 | 3 | 20 | 15 |
| 5 | д. Савинята | 2 | - | 2 | - |
| 6 | д. Марчуги | 1 | - | - | 1 |
| 7 | д. Оськино | 98 | 14 | 60 | 24 |
| 8 | д. Косинцы | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | д. Алекино | - | - | - | - |

Возрастная структура населения в поселении следующая: 18% составляют лица моложе трудоспособного возраста, 23% - лица старше трудоспособного возраста, 53%  – лица трудоспособного возраста.

1.6. Экономический потенциал

Промышленность – основная отрасль хозяйственного комплекса Нытвенского городского поселения, определяющая уровень экономического развития поселения, от состояния и эффективной работы, которой напрямую зависит развитие социальной сферы. Удельный вес промышленности в общем обороте  всех отраслей составляет 88%.

Промышленность Нытвенского городского поселения представлена четырьмя крупными предприятиями: ОАО «Нытва», ООО «Уральская фурнитура», ООО «Нытвенский мясокомбинат», ООО «Маслозавод Нытвенский».

ОАО «Нытва» - крупнейшее предприятие поселения, производственная деятельность которого напрямую отражается 
на социально-экономической ситуации. ОАО «Нытва» является многопрофильным металлургическим предприятием, выпускающим биметаллы, стальную холоднокатаную ленту, изделия из металлических порошков, стальную оцинкованную ленту, а также товары народного потребления, такие как столовые приборы и кухонные принадлежности.

На предприятии трудится 6% населения поселения. В прогнозируемом периоде на предприятии не ожидается изменение количества работающего персонала, так в 2016 году данный показатель составил 1149 человек.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская фурнитура» является одним из крупнейших производителей мебельной фурнитуры 
и скобяных изделий в Уральском регионе.

ООО «Маслозавод Нытвенский», крупнейший представитель пищевой промышленности на территории Нытвенского городского поселения. Предприятие производит молочную и кисломолочную продукцию (кефир, бифилайф, йогурт питьевой), творог и творожные изделия, сливочное масло.

В общем обороте основных предприятий поселения оборот 
ООО «Маслозавод Нытвенский» составил 68%. Предприятие  занимает первое место среди крупных предприятий поселения по уровню оборота производства. Несмотря на большую конкуренцию на рынке сбыта,
ООО «Маслозавод Нытвенский» не перестает наращивать производство продукции.

Наращивая объёмы, предприятие создает новые рабочие места,
 что способствует сокращению уровня безработицы на территории Нытвенского городского поселения.

По объемам выпускаемой продукции и стабильному развитию производства ООО «Маслозавод Нытвенский» занимает лидирующую позицию среди крупных и средних предприятий Нытвенского городского поселения.

ООО «Нытвенский мясокомбинат» занимается переработкой мяса, производством мясных полуфабрикатов, мясных и колбасных изделий.
На прогнозный период деятельность предприятия запланирована как прибыльная.

1.7. Социальная сфера

Социальная сфера Нытвенского городского  поселения представлена учреждениями дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга, а также предприятиями торговли.

При проведении капитального и текущего ремонта зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений необходимо учитывать требования доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Кроме того, необходимо предусмотреть меры по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, культуры и физической культуры).

Образование. Дошкольное образование в Нытвенском городском  поселении осуществляют 7 муниципальным бюджетными дошкольными образовательными учреждениями. Все детские дошкольные учреждения расположены в типовых зданиях либо построенных по индивидуальным проектам, обеспечены инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, теплоснабжением и электроснабжением.

Расчетное количество детей в дошкольных учреждениях – 1472, фактическая наполняемость – 1443 ребенка, что составляет 98%.

Таблица 8. Детские сады Нытвенского городского поселения.

| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Типовое/ приспособленное | Обеспеченность инфраструктурой | Расчетное количество детей | Фактическое кол-во детей | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАДОУ д/с №4 | г. Нытва, ул. Буденного, 25 | 1980 | типовое | обеспечен | 175 | 180 | 102 | 79 |
| МАДОУ д/с №1 г. Нытва | ул. Ст. Разина, 6 | 1937 | индивидуальный проект | обеспечен | 129 | 129 | 100 | 30 |
|  | ул. Ширинкина, 39 | 1962 | индивидуальный проект | обеспечен | 54 | 60 | 103 | 70 |
|  | ул. Королева, 33 | 1962 | индивидуальный проект | обеспечен | 163 | 169 | 103 | 40 |
| МБДОУ детский сад №12 г. Нытва | г. Нытва, ул. Энгельса, 9 | 1969 | индивидуальный проект | обеспечен | 60 | 47 | 78 |  |
| МБДОУ детский сад №14 | г. Нытва, пр. Ленина, 23а | 1975 | типовое | обеспечен | 257 | 257 | 100 | 59 |
| МБДОУ ЦРР - детский сад №16 | г. Нытва, пр. Ленина, 28а | 1986 | типовое | обеспечен | 260 | 256 | 98 | 54 |
|  | г. Нытва, ул. К. Симонова, 16 | 1986 | типовое | обеспечен | 25 | 24 | 99 | 58 |
| МБДОУ детский сад д. Белобородово | д. Белобородово, ул. Дружбы, 2а | 1987 | типовое | обеспечен | 70 | 58 | 83 | 25 |
| МАДОУ д/с №13 г. Нытва | г. Нытва, пр. Ленина, 7а | 1986 | типовое | обеспечен | 279 | 263 | 94 | 39 |

В Нытвенском городском  поселении действуют шесть школ, в том числе одна гимназия, одна средняя общеобразовательная школа, две основные общеобразовательные школы, начальная школа-сад в с. Воробьи, а также коррекционная школа. Школы расположены в типовых 
или приспособленных зданиях, а также в зданиях, построенных 
по индивидуальным проектам, обеспечены инженерной инфраструктурой: водопроводом, канализацией, теплоснабжением и электроснабжением.

###### В Нытвенском городском  поселении школа имеет резерв вместимости, процент загрузки составляет 84,7%.

Таблица 9. Школы Нытвенского городского  поселения

| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Типовое/ приспособленное | Обеспеченность инфраструктурой | Расчетное количество детей | Фактическое кол-во детей | % загрузки | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ООШ №1 г. Нытва | г. Нытва, ул. Чапаева, 22 | 1941 | типовое | обеспечена | 500 | 380 | 76 | 89 |
| МБОУ ООШ №2 г. Нытва | г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 1 | 1956 | типовое | обеспечена | 800 | 704 | 88 | 50 |
| СП начальная школа-детский сад с. Воробьи | с. Воробьи, ул. З. Ломовой, 2 | 2008 | индивидуальный проект | обеспечена | 50+50 (школа + детский сад) | 10+14 (школа + детский сад) | 25 | 18 |
| МБОУ С (К) ОШ г. Нытва | г. Нытва, ул. К. Маркса, 45 | До 1917, переоборудовано 1967 г. | приспособленное | обеспечена | 104 | 55 | 52,9 | 80,8 |
|  | г. Нытва, ул. К. Маркса, 47 | до 1917 | приспособленное | обеспечена | 152 | 103 | 67,8 | 80,8 |
| МБОУ СОШ №3 г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева | г. Нытва, пр. Ленина, 24 | 1988 | типовое | обеспечена | 1025 | 923 | 90 | 30 |
| МАОУ Гимназия г. Нытва | г. Нытва, ул. Комсомольская, 26 | 1979 | приспособленное | обеспечена | 350 | 314 | 90 | 46 |
|  | г. Нытва, ул. К. Маркса, 56 | 1972 | приспособленное | обеспечена | 200 | 206 | 103 | 58 |

###### Во всех школах района введено нормативно-подушевое финансирование.

###### Остро стоит проблема  кадрового обеспечение образовательного процесса.  В поселении имеется  недостаток педагогов по отдельным предметам, что не позволяет учащимся получать качественное образование, соответствующее  федеральным стандартам.

###### В городском поселении расположено Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   «Нытвенский многопрофильный техникум», расположенный по адресу: г. Нытва, 
ул. Карла Либкнехта, 118.  Техникум готовит специалистов по таким направлениям как автомеханик, станочник, повар-кондитер, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин,  экономика и бухгалтерский учет и др.

###### Система дополнительного образования представлена  следующими учреждениями:

###### МАОУ ДО «Дом детского творчества» (Нытва, ул. Комсомольская, 42).

###### МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  (Нытва, 
ул. Оборина, 1а)

###### МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Лидер»  (Нытва, 
ул. Комсомольская, 63)

Здравоохранение. Учреждения сферы здравоохранения 
в Нытвенском городском  поселении представлены:

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края "Нытвенская районная больница" (ГБУЗ ПК "Нытвенская РБ").

фельдшерско-акушерским пунктом в с. Воробьи, расположенным 
в здании 1983 года постройки, оборудованном водопроводом, канализацией, теплоснабжением;

фельдшерско-акушерским пунктом в д. Белобородово, расположенным в здании 1983 года постройки, оборудованном водопроводом, канализацией, теплоснабжением;

Таблица 10. Учреждения отрасли здравоохранения

Нытвенского городского поселения

| Учреждение | Место расположения | Год постройки | Обеспеченность инфраструктурой | Расчетное количество посещений (в год) | Количество посещений (в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» | г. Нытва, ул. Чкалова, 61 | 1983 | обеспечена | 82992 | 188267 |
| Воробьёвский фельдшерско-акушерский пункт | с. Воробьи, ул. Центральная, 19 | 1975 | обеспечен | 1235 | 746 |
| Белобородовский фельдшерско-акушерский пункт | д. Белобородово, ул. Дружбы, 2а |  | обеспечен | 1235 | 994 |

Наиболее распространенными заболеваниями в поселении являются: заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, на территории Нытвенского городского поселения осуществляют деятельность следующие объекты социального обслуживания и иные объекты, подведомственные Министерству социального развития Пермского края:

1)«Нытвенский психоневрологический интернат» - филиал государственного бюджетного учреждения «Дубровский психоневрологический интернат», расположенный по адресу д. Груни, 
ул. Центральная, 6.

2) Отделение сопровождаемого проживания государственного бюджетного учреждения «Дубровский психоневрологический интернат», расположенное по адресу г. Нытва, ул. Садовая, 37а.

3) Территориальное управление по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам, расположенное по адресу г. Краснокамск, 
пр. Мира, 8 (Отдел по Нытвенскому муниципальному району).

4) ГКУ ЦЗН Нытвенского района расположенное по адресу: 
ул. Ширинкина, д.6, г. Ныта, 6.

На территории поселения имеются аптеки и  аптечные пункты.

Искусство и  культура. Учреждения культуры на территории Нытвенского городского  поселения представлены Домом культуры, Центром культуры и спорта, библиотеками:

Муниципальное бюджетное учреждением «Центр культуры и спорта Нытвенсокго района» (год постройки 1959), расположен в здании, построенному по индивидуальному проекту, имеет зрительный зал вместимостью 50 мест, здание обеспечено водопроводом, канализацией, теплоснабжением.

МБУК «Дом культуры» (год постройки 1918) расположен в здании, построенному по индивидуальному проекту, имеет зрительный зал вместимостью 50 мест, здание обеспечено водопроводом, канализацией, теплоснабжением.

МБУК Нытвенский историко-краеведческий музей распложен в двух зданиях 1900 и 1988 года постройки, здания обеспечены водопроводом, канализацией, теплоснабжением.

Таблица 11. Учреждения культуры и искусства сельского поселения

| Учреждение | Место расположения | Год постройки | Типовое/ приспособленное | Обеспеченность инфраструктурой | вместимость | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниицпапльное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта Нытвенсокго района» | Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса д.82-а. | 1959 | индивидуальный проект | обеспечен | 50чел. | 29% |
| МБУК «Дом культуры» | г. Нытва, пр. Металлургов1а | 1918 | индивидуальный проект | обеспечен |  | 43% |
| МБУК Нытвенский историко-краеведческий музей | г. Нытва, ул. К. Маркса, 68 | 1900 | индивидуальный проект | обеспечен |  | 50% |
|  | г. Нытва, пр. Ленина, 12а | 1988 | индивидуальный проект | обеспечен |  | 23% |

В поселении действует 4 библиотеки

- Центральная районная библиотека, расположена в г. Нытва, 
ул. Комсомольская, 40 (книжный фонд  51275 экземпляров, площадь помещения 567 м2);

Воробьевская сельская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №2,  расположена в п. Нытвенский район, с. Воробьи, ул. З.Ломовой, 2 (Д/С)  (книжный фонд  3962 экземпляров, площадь помещения 91,4 м2);

- Оськинская сельская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №1, расположена в д. Белобородово, ул. Полевая, 1а (книжный фонд 3741экземпляров, площадь помещения  102,4 м2).

- 2-ая городская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №21, расположена г. Нытва, пр. Ленина, 5-101 (жилой дом) (книжный фонд 15209 экземпляров, площадь помещения 147,4 м2).

Таблица12.  Перечень библиотек Нытвенского городского поселения.

| Учреждение | Место расположения | Год постройки | Типовое/ приспособленное | Обеспеченность инфраструктурой | Вместимость Фонд/площадь | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека | г. Нытва, ул. Комсомольская, 40 | 1971 | Индивидуальный проект | обеспечена | 51275 экз. / 567 м2 | 45% |
| Воробьевская сельская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №2 | Нытвенский район, с. Воробьи, ул. З.Ломовой, 2 (Д/С) | 1992 | приспособленное | обеспечена | 3962 экз. / 91,4 м2 | 18% |
| Оськинская сельская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №11 | Нытвенский район, д. Белобородово, ул. Полевая, 1а | 1969 | приспособленное | не обеспечена | 3741 экз. / 102,4 м2 | 49% |
| 2-ая городская библиотека – филиал МБУ «ЦБС» №21 | г. Нытва, пр. Ленина, 5-101 (жилой дом) | 1986 | приспособленное | обеспечена | 15209 экз. / 147,4 м2 | 5% |

Физическая культура и спорт. Наиболее популярными видами спорта на территории Нытвенского городского поселения являются волейбол, футбол, лыжи). В поселении созданы условия для развития данных видов спорта на базе спортивного зала  школы.

Таблица 13. Спортзалы, расположенные на территории

Нытвенского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал (КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум) | Г. Нытва ул. К. Либкнехта, 118 | 140,9 кв.м. |
| 2 | Спортивный зал (МБОУ СОШ г. Нытва) | г. Нытва пр-кт Ленина, 24 | 296,2 кв.м |
| 3 | Спортивный зал (МБОУ СОШ г. Нытва) | Г. Нытва пр-т Ленина, 24 | 280,5 кв.м |
| 4 | Спортивный зал( МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева, 22 | 162,0 кв.м |
| 5 | Спортивный зал (МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева,22 | 180,0 кв.м |
| 6 | Спортивный зал (МБОУ ООШ №2) | г. Нытва ул. К. Либкнехта, 1 | 157,0 кв.м. |
| 7 | МБУ «Центр физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью Нытвенского городского поселения» | г. Нытва пр. Металлургов,3 | 1307,7 кв.м. |

Таблица 14. Открытые площадки, расположенные

на территории Нытвенского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличные тренажеры (МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева,22 | 45,0 кв.м |
| 2 | Уличные тренажеры(МБОУ ООШ №2) | г. Нытва ул. К. Либкнехта, 1 | 100,0 кв.м |
| 3 | Уличные тренажеры(МБОУ СОШ г. Нытва) | г. Нытва пр-т Ленина, 24 | 50,0 кв.м |
| 4 | Межшкольный стадион(МБОУ СОШ г. Нытва) | г. Нытва пр-т Ленина, 24 | 3780,0 кв.м |
| 5 | Круговая беговая дорожка200 м. (МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева,22 | 240,0 кв.м |
| 6 | Волейбольная площадка (МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева,22 | 162,0 кв.м |
| 7 | Плоскостное сооружение(МБОУ ООШ №2) | г. Нытва ул. К. Либкнехта, 1 | 1250,0 кв.м |
| 8 | Спортивная площадка(КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум) | г. Нытва ул. К.Либкнехта, 118 | 800,0 кв.м |
| 9 | Площадка для мини-футбола(МБОУ ООШ №1) | г. Нытва ул. Чапаева,22 | 700,0 кв.м |

Общественная безопасность. Сведения о состоянии общественной безопасности приведены в таблице.

Таблица 15. Характеристики сферы общественной безопасности

| Показатель | Количество |
| --- | --- |
| Количество преступлений (ед./год) | 224 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений (ед./год) | 33 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед./год) | 95 |
| Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах (ед./год) | 82 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (ед./год) | 94 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (ед./год) | 1 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления (чел./год) | 139 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления (чел./год) | 124 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления (чел./год) | 102 |
| Число погибших в результате преступлений, человек (чел./год) | 5 |
| Число погибших в результате ДТП, человек (чел./год) | 0 |
| Число пострадавших в результате ДТП, человек (чел./год) | 10 |

Торговля и общественное питание. Согласно постановлению Правительства Пермского края от 21.03.2018 г. установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
в Пермском крае.

Для Нытвенского района установлены следующие нормативы.

- Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек:

- Суммарный норматив – 324,5.

- Продовольственные товары – 112,2.

- Непродовольственные товары – 212,3.

- Норматив минимальной обеспеченности населения Нытвенского городского поселения площадью торговых объектов местного значения (единиц) – 24 3

- Норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов, количество на 1000 человек:

- Киоски и павильоны по продаже продовольственных товаров 
и сельскохозяйственной продукции – 6,5.

- Киоски и павильоны по продаже продукции общественного питания  - 0,7.

- Киоски и павильоны по продаже печатной продукции – 1,2.

- Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности 
по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, торговых мест на 1000 человек – 1,12

| Информация о стационарных торговых объектах на территории Нытвенского муниципального района по состоянию на 1 июня 2019 года |
| --- |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Адрес | Площадь | Специализация | Объект местного значения (да/нет) |
|  |  |  | Общая | Торговая |  |  |
|  | Нытвенское городское поселение |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО Торговый дом «Перекресток» («Пятерочка») | г. Нытва, пр. Ленина 32 | 368,6 | 318,6 | универсальные | да |
| 2 | ЗАО Торговый дом «Перекресток» («Пятерочка») | г.Нытва пр. Ленина, 35а | 998 | 948 | универсальные | да |
| 3 | ЗАО Торговый дом «Перекресток» («Пятерочка») | г.Нытва ул.Оборина 2 | 970,7 | 920,7 | универсальные | да |
| 4 | ЗАО Торговый дом «Перекресток» («Пятерочка») | г.Нытва ул.Пермская 22 | 394,6 | 344,6 | универсальные | да |
| 5 | ПАО Тандер универсам «Магнит» | г.Нытва пр.Ленина,3 | 493,8 | 350 | универсальные | да |
| 6 | «Магнит Косметик» | г.Нытва пр.Ленина, 50 | 100 | 100 | универсальные | да |
| 7 | ПАО Тандер универсам «Магнит» | г. Нытва ул. Чапаева, 4 | 406 | 256,2 | универсальные | да |
| 8 | ООО Элемент- Трейд Монетка | г. Нытва ул. Карла Маркса, 61 | 545 | 486,8 | универсальные | да |
| 9 | ТЦ Диана | г.Нытва ул.К. Маркса 75 | 995,1 | 995,1 | неспециализированные | да |
| 10 | ТЦ Гранат | г. Нытва ул.Чкалова, 57. | 600 | 200 | неспециализированные | да |
| 11 | ТЦ Семейный | г.Нытва ул.К. Маркса 66 | 1436,5 | 1436,5 | неспециализированные | да |
| 12 | Магазин Новый век | г. Нытва ул. К. Маркса 95 | 220 | 200 | неспециализированные | да |
| 13 | ИП Шилова РН | г. Нытва, ул. К.Симонова 1 | 120 | 50 | неспециализированные | да |
| 14 | ООО «Риф» | г.Нытва,пр. Ленина 20/1 | 30 | 30 | неспециализированные | да |
| 15 | ООО «Риф» | д. Белобородово | 30 | 30 | неспециализированные | да |
| 16 | ООО «Лира» | г. Нытва, пр. Ленина 37 | 30 | 30 | неспециализированные | да |
| 17 | ООО «Эллада» | г. Нытва,ул. К.Маркса 65 а | 50,9 | 30 | специализированные | да |
| 18 | ООО «Эллада» | г. Нытва, ул. Д.Бедного 39а | 61,2 | 61,2 | неспециализированные | да |
| 19 | ООО «Эллада» | г. Нытва, пр. Ленина 5 | 60 | 60 | неспециализированные | да |
| 20 | ООО «Эллада» | г. Нытва, ул. К.Маркса 73 | 50 | 50 | неспециализированные | да |
| 21 | ООО «Эллада» | г. Нытва, ул. К.Либкнехта 54 | 70 | 70 | неспециализированные | да |
| 22 | Магазин Связной | г. Нытва, ул. К.Маркса | 33,8 | 26 | неспециализированные |  |
| 23 | ООО «КНМ» | г. Нытва, ул. Т.Самуэли 10 | 128 | 37 | неспециализированные | да |
| 24 | ООО «КНМ» | г. Нытва, ул. К. Либкнехта 29 | 140 | 40 | неспециализированные | да |
| 25 | ИП Гасанов | г. Нытва, пр. Ленина 44а | 140 | 40 | неспециализированные | да |
| 26 | ИП Поливода | г. Нытва, ул. К.Маркса 83 | 200 | 200 | специализированные | да |
| 27 | ООО «Смирнов» | г. Нытва, ул. Чапаева 18а | 115 | 115 | неспециализированные | да |
| 28 | ООО «Смирнов» | г. Нытва, ул. Луговая 18а | 60 | 60 | неспециализированные | да |
| 29 | ООО «Дарья» | г. Нытва,ул. Завьялова 3 | 54 | 54 | неспециализированные | да |
| 30 | ООО «Дарья» | г. Нытва, ул. Комсомольская 30 | 58,5 | 58,5 | неспециализированные | да |
| 31 | ООО «Меридиан» | г. Нытва,пр. Ленина 6 | 120 | 120 | неспециализированные | да |
| 32 | ООО «Елена» | г. Нытва, пр. Ленина 7 | 50,9 | 50,9 | специализированные | да |
| 33 | КРАСНОЕ & БЕЛОЕ | г. Нытва Карла Маркса, 97 | 40 | 25 | специализированные | да |
| 34 | КРАСНОЕ & БЕЛОЕ | г. Нытва, пр. Ленина 9 | 60 | 40 | специализированные | да |
| 35 | ООО «Планета» | г. Нытва, ул. К.Маркса 61 | 50 | 50 | неспециализированные | да |
| 36 | ООО «Любава» | г. Нытва, ул. К.Маркса | 50 | 50 | неспециализированные | да |
| 37 | ООО «Любава» | г. Нытва, ул. Пермская | 50 | 50 | неспециализированные | да |
| 38 | ООО «Любава» | г. Нытва, ул. Завьялова | 54 | 54 | неспециализированные | да |
| 39 | ООО «Любава» | г. Нытва, пр. Ленина 20/1 | 150 | 20 | неспециализированные | да |
| 40 | ООО «Любава» | г. Нытва, пр. Ленина 42 | 80 | 50 | неспециализированные | да |
| 41 | Нытвенское сельское потребительское общество | г. Нытва, ул. Р.Люксембург 9 | 306,4 | 306,4 | неспециализированные | да |
| 42 | Продукты | г. Нытва ул.К-Маркса, 115 | 105 | 105 | неспециализированные | да |
| 43 | ИП Дедов | г. Нытва ул.К.Маркса, 70 | 50 | 25 | узкоспециализированные | да |
| 44 | ИП Забелина МА | г. Нытва ул.Комсомольская, 33 | 32,7 | 32,7 | неспециализированные | да |
| 45 | ИП Щукин ВВ | г. Нытва ул.К-Маркса, 67 | 90 | 90 | неспециализированные | да |
| 46 | ИП Щукина ВБ | г. Нытва пр.Ленина, 37 | 30,39 | 30,39 | неспециализированные | да |
| 47 | ИП Степанов АВ | г. Нытва ул.П-Осипенко,15 | 49 | 49 | узкоспециализированные | да |
| 48 | ИП Смирнова ОН | г. Нытва ул.Чапаева, 18 | 80 | 50 | неспециализированные | да |
| 49 | ИП Шилов АА | г. Нытва ул.Гагарина, 9а | 153,6 | 153,6 | неспециализированные | да |
| 50 | ИП «Панков» | г. Нытва, ул.Коммунистическая 40 | 44 | 44 | неспециализированные | да |
| 51 | ИП Вшивкова М.Г. | д.Белобородово ул.Молодежная,4а | 30 | 30 | неспециализированные | да |
| 52 | ИП Вшивкова | У-Нытва ул.Камская,46 | 10 | 10 | неспециализированные | да |
| 53 | ИП Высокова ЕМ | пр.Ленина, 3 | 73,5 | 73,5 | неспециализированные | да |
| 54 | ИП Высокова ЕМ | пр.Ленина, 3 | 25,8 | 25,8 | неспециализированные | да |
| 55 | ИП Высокова ЕМ | ул.К-Маркса, 74 | 105 | 105 | неспециализированные | да |
| 56 | ИП Гусев ЮВ | ул.К-Маркса,109 | 27 | 27 | узкоспециализированные | да |
| 57 | ИП Макарова | с.Воробьи ул.Центральная, 12 | 15 | 15 | неспециализированные | да |
| 58 | ИП Зверева ЕВ "Кларетта" | г. Нытва ул. К. Маркса, 59 | 50 | 50 | специализированные | да |
| 59 | ИП Кольчурина | с.Воробьи ул.З.Ломова, 23 | 15 | 15 | неспециализированные | да |
| 60 | ИП Пермякова «Цветы» | г.Нытва Ул.Комсомольская-33 | 25 | 15 | узкоспециализированные | да |
| 61 | ИП Петрова «Универсал» | г.Нытва Пр.Ленина 3 | 145 | 145 | неспециализированные | да |
| 62 | ИП Петрова «Универсал» | г.Нытва Ул.К.Маркса-65 | 35 | 35 | неспециализированные | да |
| 63 | ИП Деменев «Продукты-24» | г.Нытва ул Оборина -4а | 85 | 85 | специализированные | да |
| 64 | Магазин "Строитель" | г. Нытва ул. К.Маркса 81 | 192 | 119 | специализированные | да |
| 65 | Магазин "Строитель" | г. Нытва пр. Ленина 38 | 88 | 88 | специализированные | да |
| 66 | Магазин "Санмикс" | г. Нытва ул Оборина 4В | 50 | 30 | специализированные | да |
| 67 | Магазин "Лион" | г. Нытва ул. Карла Маркса, 75А | 148,4 | 100 | специализированные | да |
| 68 | ИП Хайртдинов ИН | г.Нытва, ул.К.Маркса,93 | 90 | 90 | специализированные | да |
| 69 | ИП Веселовский МВ | г. Нытва, ул Карла Маркса, 72 | 90 | 40 | специализированные | да |
| 70 | «Стройдвор» | г.Нытва Ул. Ширинкина -6 | 98 | 98 | специализированные | да |
| 71 | ИП Шилова Н.Н.«Одежда» | г.Нытва Ул.К.Маркса-77 | 50 | 35 | специализированные | да |
| 72 | ИП Шилова Н.Н.«Подарки» | г.Нытва Ул.К.Маркса-78 | 50 | 37 | неспециализированные | да |
| 73 | ИП Белобородов ВВ «Эльдарадо» | г.НытваУл.К.Маркса-60 | 120 | 120 | специализированные | да |
| 74 | Ип Решетникова Е.А.»Товары для дома» | г.НытваУл.К.Маркса-57 | 100 | 100 | специализированные | да |
| 75 | ИП Коновалов АЮ «КИТ» | Г. НытваУл.Комсомольская -30 | 227,5 | 150 | неспециализированные | да |
| 76 | ИП Колчурина Т.И.«Модный сезон» | г.НытваПр.Ленина 39 | 50 | 50 | специализированные | да |
| 77 | ИП Дубровина Т.Ф. «Детский мир» | г.Нытва Пр.Ленина 39 | 50 | 50 | специализированные | да |
| 78 | ИП ЗАМОРИН А.К. «Купец» | г.Нытва Пр.Ленина 39 | 102,7 | 102,7 | специализированные | да |
| 79 | ИП Худякова «Ника» | г.НытваПр.Ленина 39 | 22,8 | 22,8 | специализированные | да |
| 80 | ИП Крепнина «1000 мелочей» | г.НытваПр.Ленина 39 | 30 | 30 | неспециализированные | да |
| 81 | Гипермаркет «Светофор» | г.Нытва ул.К.Либкнехта 120В | 966,4 | 576,4 | неспециализированные | да |
| 82 | Олимп Металл Строй | г.Нытва ул.К.Либкнехта 120Г | 1100 | 500 | специализированные | да |

По информация о стационарных торговых объектах на территории                                                                                                       Нытвенского муниципального района по состоянию на 1 июня 2019 года общая  площадь стационарных объектов торговли на территории Нытвенского городского поселения составляет 14872,8 кв. м, торговая площадь – 11964,4 кв. м , что превышает потребность практически в два раза. По состоянию на 2019 год потребность в торговых площадях, согласно нормативу минимальной обеспеченности составляет 6722 кв.м.

# Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* количество мест предприятий общественного питания 
для городских поселений 40 на 1000 человек.

1.8. Состояние жилого фонда  и инженерной инфраструктуры

Общая площадь жилых помещений  Нытвенского городского поселения составляет 519.8 тыс. м2. Обеспеченность жилым фондом составляет 11 м2. Жилая площадь городского поселения с 2000 года уменьшается.

В муниципальной собственности находится 42% жилья, степень износа муниципального жилищного фонда составляет 28%.

На малоэтажную застройку приходится 25% жилищного фонда, доля малоэтажной застройки в жилищном фонде увеличилась с 2000 года.

На аварийный жилищный фонд приходится 6 % от общей площади жилищного фонда городского поселения.

В 2017 году было введено  индивидуальных жилых домов общей площадью 3130 м2. Выдано 14 разрешений на строительство 
и 7 разрешений на ввод в эксплуатацию.

Водоснабжение.

В Нытвенском городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечены город Нытва, село Воробьи, деревня Белобородово. При этом часть жителей берут воду из водоразборных колонок, всего в поселении находится около 14 водоразборных колонок. Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется частными индивидуальными скважинами, колодцами и родниками.

Таблица 16. Характеристика водопроводных сетей

| № | Наименование населённого пункта | Общая протяжённость сетей (метры) | Протяжённость ветхих сетей | % ветхих сетей относительно общей протяжённости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Нытва | 69750 | 10113 | 14,5 |
| 2. | д. Белобородово | 2720 | 381 | 14 |
| 3. | с. Воробьи | 3228 | 484 | 15 |
| 4. | д. Заполье | - | - | - |
| 5. | д. Савинята | - | - | - |
| 6. | д. Марчуги | - | - | - |
| 7. | д. Оськино | - | - | - |
| 8. | д. Косинцы | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 75700 | 10978 | 14,5 |

В городе Нытва используются два источника водоснабжения, поверхностный водозабор воды осуществляется из Нытвенского пруда,
 а также 2-х артезианских скважин. Сети водоснабжения для двух источников – раздельные.  В селе Воробьи и деревне Белобородово используются подземные источники водоснабжения (4 артезианские скважины).

Собственником водозаборных сооружений и сети водоснабжения 
в городе Нытва является ОАО «Нытва». Собственником водозаборных сооружений и сети водозабора в других населенных пунктах, а также пользователем двух артезианских скважин в городе Нытва является 
МУП «ЖКХ» Нытвенского городского поселения.

Водопроводная станция рассчитана на производительность до 13 тыс. м3/сут, фактический забор воды составляет 5,9 тыс. м3/сут. Основное потребление воды приходится на бюджетные организации.

Таблица 17. Потребление воды (открытый водозабор г. Нытва)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 4,4 тыс. м3 / сут |
| ОАО «Нытва» | 0,56 тыс. м3 / сут |
| Другие потребители | 0,82 тыс. м3 / сут |
| Население | 4,56 тыс. м3 / сут |
| Утечка и неучтенный расход воды | 2,36 тыс. м3 / сут |

ОАО «Нытва» также производит  технической воды из Нытвенского пруда.

Производительность 2-х артезианских скважин в г. Нытва составляет
 52  м3/сут, фактический водозабор составляет 13 м3/сут, водопотребление – 5,9 м3/сут.

Таблица 18. Потребление воды (артезианские скважины г. Нытва)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 11,3 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 0,6 м3 / сут |

Производительность 3-х скважин в с. Воробьи составляет 38,2 м3/сут, фактический водозабор составляет 23,6 м3/сут, водопотребление –
 9,7 м3/сут.

Таблица 19. Потребление воды (артезианские скважины с. Воробьи)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 9,7 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 0,5 м3 / сут |

Производительность 2-х артезианских скважин в д. Белобородово составляет 99,7 м3/сут, фактический водозабор – 59,8 м3/сут, водопотребление – 24,2  м3/сут.

Таблица 20. Потребление воды (артезианские скважины д. Белобородово)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 16,0 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 8,24 м3 / сут |

Таблица 21. Водопроводные сети

| Показатели | Ед. измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 88300 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 4500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована в 2017 году | метр | 400 |

В среднем износ водопроводных сетей составляет 78%. Общая протяженность сетей водоснабжения – 75,7 км, из них ветхих – 15 км.

Хранение противопожарного запаса воды осуществляется 
на водозаборе в г. Нытва в резервуаре, рассчитанном на 1600 м3, пожарные водоемы также расположены в г. Нытва (4 шт.), с. Воробьи, Белобородово (по 1 шт.), Оськино (2 шт), их вместимость составляет от 30 до 100 м3.

# 3.3. Водоотведение.

В городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечен многоэтажный жилищный фонд города Нытва,
 а также жилищный фонд с. Воробьи. Сброс очищенных сточных вод города Нытва осуществляется в реку Нытва.  Биологические очистные сооружения сданы в эксплуатацию в 1973 году, с тех пор несколько раз проводилась их модернизация (последняя в 2003 году). Однако двухъярусные отстойники, являющиеся основными сооружениями механической очистки, требуют реконструкции, при их осмотре выявлены значительные нарушения
 в бетонных конструкциях осадочных желобов. Система биологической очистки (в аэрофильтрах с использованием щебня) морально и физически устарела.

Мощность канализационных очистных сооружений – 4500 м3/сут, работает 4 канализационных насосных станции мощностью 46,86 тыс. м3 / сут.

Существующие биологические очистные сооружения работают 
с гидроперегрузом, в период схода снежного покрова и ливневых дождей  стоков поступает около 6000 м3/сут (2139,1 тыс. м3 / год), очистные обрабатывают лишь 66% хозяйственно-бытовых стоков, поступающих 
от коммунальных потребителей города Нытвы и 11,5% стоков 
от предприятий.

Средний износ сетей водоотведения составляет 61%, протяженность канализационной сети –64,9  км, из них ветхих – 5,0 км.

Собственником канализационных сооружений и канализационных сетей является ОАО «Нытва».

Таблица22.  Водоснабжение

| Наименование потребителей | количество | Норма потребления | Среднесуточный расход воды, м/сут. | Максимальный расход воды, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 16576 | 127 | 1615 | 1938 |
| Промышленные предприятия | 3 |  | 991 | 1098 |
| Бюджет |  |  | 162 | 162 |
| Прочие организации |  |  | 126 | 126 |
| Технология |  |  | 630 | 630 |
| Непредвиденный расход воды |  |  | 2163 | 2163 |
| Наружное пожаротушение (2 пожара по 15 л/с. |  |  | 200 | 200 |
| Итого |  |  | 5887 | 6317 |
| Итого без пожаротушения |  |  | 5687 | 6117 |

| Наименование потребителей | количество | Норма потребления | Среднесуточное поступление, м/сут. | Максимальное поступление, м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 12334 | 219 | 1335 | 1621 |
| Промышленные предприятия | 3 |  | 1367 | 1496 |
| Бюджет |  |  | 155 | 155 |
| Прочие организации |  |  | 201 | 201 |
| Непредвиденное поступление стоков |  |  | 827 | 2311 |
| Итого |  |  | 3885 | 57884 |

Таблица  23. Сети канализации

| Показатели | Ед. измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 64800 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 7680 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за 2017 год | метр | 100 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение обеспечивается от 4-х котельных, из них 
3 расположены в городе Нытва, одна – в деревне Белобородово.

2 котельные находятся в собственности МУП «ЖКХ» (в г. Нытва
 и д. Белобородово), 2 котельные – в собственности ОАО «Нытва» 
и ООО «Тепломонтаж» (обе котельные расположены в г. Нытва). Частные котельные работают на газовом топливе, котельные МУП «ЖКХ» – на угле.

Мощность котельной МУП «ЖКХ» в г. Нытва составляет 
1,6 Гкал/час, в д. Белобородово – 1,5 Гкал/час. Присоединенная нагрузка составляет 50% от мощности котельных.

Сети теплоснабжения по всему городскому поселению принадлежат Нытвенскому городскому поселению, их эксплуатацию обеспечивает 
МУП «ЖКХ». Износ теплосетей составляет более 80%, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 57,4 км, в реконструкции нуждаются 50 км сетей.

По причине ветхого состояния муниципальных сетей, отсутствия гидравлических расчетов, наладки и ветхого состояния тепловых сетей частного сектора потери при транспортировке тепловой энергии значительно превышают нормативные.

# Таблица 24.  Сети теплоснабжения Нытвенского городского поселения

| Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 57,4 км | 250 мм, 300 мм, 400 мм | 80 | 50 км |

Таблица 25. Показатели системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 5 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 44364 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене ( | метр | 29093 |
| Протяжённость тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы в 2017 году | метр | 1295 |

В настоящее время между МУП «Теплосеть» и ООО «Газпром теплоэнерго Киров» существует согласованная «Рабочая программа переключения потребителей тепловой энергии в г. Нытва на вновь построенные котельные для проведения пусконаладочных работ»:

Котельная мощностью 32,7 МВт (28,1 Гкал/час) с дымовыми трубами
 и сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Пермский край, 
г. Нытва, пр-т Металлургов, д. 4 (Правобережная)»;

Котельная мощностью 32,7 МВт (28,1 Гкал/час) с дымовыми трубами и сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Пермский край,
 г. Нытва, ул. Б. Матигорова (Левобережная).

Газоснабжение

Газоснабжение обеспечивается в городе Нытва, загрузка ГРС г. Нытва составляет 70%.

Протяженность газопроводов – 43,221 км, в том числе, газопроводов высокого давления – 13,897 км, низкого давления – 29,324 км. Износ сетей газоснабжения составляет 10%.

Потребление газа предприятиями составляет 40101775 м3/год, данные
 по другим потребителям отсутствуют.

| Показатели | Ед. измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 125039 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 7 |

Электроснабжение

Энергоснабжение потребителей Нытвенского городского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через подстанцию «Заречье», электроподстанция запитывается от ВЛ 110 кВ. Распределение электроэнергии по городскому поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций по городскому поселению составляет 53 шт.

Потребление электроэнергии по Нытвенскому городскому поселению составило 28 025 тыс. кВтч/год.

# Таблица 26.  Потребление электроэнергии

| Населенный пункт | Объем потребляемой электроэнергии (тыс. кВтч/год) |
| --- | --- |
| г.Нытва | 25 900 |
| д.Белобородово | 388 |
| д.Воробьи | 518 |
| д.Оськино | 175 |
| д.Заполье | 616 |
| д.Савинята | 333 |
| д.Косинцы | 70 |
| д.Марчуги | 25 |

Связь. Стационарная телефонная связь в Нытвенском городском поселении обеспечивается посредством трех АТС: АТС-3 на 2208 номеров 
(г. Нытва), АТС-4 на 3000 номеров (г. Нытва), АТС д. Оськино на 100 номеров.

АТС-3 и АТС-4 обеспечивают телефонную связь в городе Нытва, АТС 
д. Оськино обеспечивает телефонную связь для других населенных пунктов городского поселения.

В г. Нытва задействовано 4252 номеров (свободная емкость 956 номеров), в других населенных пунктах задействовано 55 номеров (свободная емкость – 45 номеров).

Возможность подключения сети Internet имеется в г. Нытва, 
д. Белобородово, д.с.

Территория Нытвенского городского поселения полностью находится 
в зоне покрытия сотовой связью стандарта GSM.

1.9. Транспортная инфраструктура

Нытвенское городское поселение связано с другими поселениями Пермского края, главным образом, посредством автомобильного транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М 7 «Волга» подъезд к г. Перми Москва-Владимир – Нижний Новгород - Казань – Уфа, учетный номер М-7, идентификационный номер ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ) .

Таблица 27.  Перечень автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование муниципальных районов (городских округов) | Наименование объекта | Протяженность, км | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 57 ОП РЗ 57К-0019 | Нытвенский р-он, Нытвенское городское поселение | Нытва - Григорьевская - Ильинский 4 + 310 - 7 + 952 | 3,642 | III, IV | 50 |
| 2 | 57 ОП РЗ 57К-2111 | Нытвенский р-он, Нытвенское городское поселение | Нытва - Воробьи (уч. Нытва - подъезд к М-7) 1 + 959 - 5 + 181 | 3,222 | IV | 100 |

- «Нытва – Григорьевская – Ильинский» -  Категория  III, IV – ширина придорожной полосы 50 м;

- «Нытва - Воробьи (уч. Нытва - подъезд к М-7)» - Категория IV - ширина придорожной полосы 100 м.

# Таблица 28. Автодороги местного значения Нытвенского городского поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нытва - Новоильинский | 14 | IV | асфальтобетон | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва –Усть-Нытва | 5,145 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 4 |
| Нытва - Оськино | 0,2 | IV | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва - Белобородово | 2 | IV | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва - Косинцы | 2,9 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| Нытва - Воробьи | 8,2 | IV на участке км5+181 – км10+161 | асфальтобетон | есть | 6 | 2 | 3 |
| Нытва - Савинята | 12 | IV | асфальтобетон | есть | 8 | 2 | 4 |
| М7«Волга» - Марчуги | 1,33 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 4 |
| М7«Волга» - Алекино | 1 | IV | грунтовое | есть | 8 | 2 | 3 |
| Нытва - Заполье | 2,84 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| Воробьи - Говырино | 2,21 | Поселковая дорога | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Дорожная сеть г. Нытва | 126,9 | Магистральные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | асфальтобетонное (28,9 км), бетонное (6,4 км), гравийное (53,9 км), брусчатка (0,8 км) грунтовое (36,9 км) | есть | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Белобородово | 5,3 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | бетонное (1,9 км), грунтовое (3,4 км) | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть с. Воробьи | 5 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | бетонное (0,5 км), гравийное (0,2 км), грунтовое (4,3 км) | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Заполье | 3 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | грунтовое | есть | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Оськино | 6,9 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | грунтовое | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Косинцы | 1 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | гравийное (0,5 км), грунтовое (0,5 км) | нет | 8 | 2 | 3 |

# Таблица 29. Автомобильные мосты Нытвенского городского поселения

| Наименование | Протяженность (км) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Мост через р Нытва в створе ул. Суворова | 0,180 | работоспособное |

Протяженность дорог общего пользования по Нытвенскому городскому поселению составляет 180,8 км.

В настоящее время город Нытва представляет собой цельной селитебное образование со сложившейся транспортной инфраструктурой. Все микрорайоны города соединены между собой магистральными улицами и дорогами, имеющими выходы на внешние дороги.

Основными магистральными улицами города Нытва являются:

- ул. К.Маркса;

- ул. К.Либкнехта;

- пр. Металлургов;

- пр. Ленина;

- ул. Володарского;

- ул. Чапаева;

- ул. Пермская;

- ул. Чкалова;

- Торговый переулок.

Эти улицы наиболее загружены автомобильным транспортом.

Наиболее загружены пешеходным движением улицы города Нытва:

- ул. Торговая;

- ул. К.Либкнехта;

- пр. Металлургов;

- ул. Володарского;

- ул. Комсомольская;

- ул. Чкалова.

В городском поселении зарегистрировано 4,3 тыс. личных автомобилей, работает 7 автозаправочных станций.

В городском поселении существует 3,2 тыс. мест в гаражах 
и на стоянках, из них 91 индивидуальных гаражей, 160 открытых коллективных стоянок.

Общественное транспортное сообщение обеспечивается автобусными маршрутами.

Таблица 30 . Автобусные маршруты, проходящие по территории

Нытвенского городского поселения

| № п.п. | Начальный и конечный пункты маршрута | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| Междугородные рейсы |
| 1 | Нытва - Соликамск | 220 |
| Пригородные маршруты |
| 2 | Нытва – Пермь | 67,5 |
| 3 | Нытва – Очер | 53,7 |
| 4 | Нытва – Краснокамск | 33,5 |
| 5 | Нытва – Новоильинский | 14 |
| 6 | Нытва – Уральский | 18 |

На территории поселения имеются следующие объекты дорожной инфраструктуры:

- остановочные пункты в г. Нытва - 24 шт., в д. Белобородово, 
с. Воробьи, д. Заполье, д. Савинята, д. Марчуги, м-р Усть-Нытва.

Всего – 30 шт;

- объекты придорожного сервиса – 4 шт.

На территории города Нытва также расположен автовокзал, принадлежащий ПКГУП «Автовокзал». Автовокзал построен в 1984 году, пропускная способность составляет 50 отправлений в день, автовокзал работает без значительных перегрузок (в среднем 47 отправлений в день).

По территории поселения также проходят транзитные автобусные маршруты, соединяющие Пермь и города Пермского края, Удмуртии, Кировской области, Татарстана.

Пассажирские и грузовые перевозки на территории Нытвенского городского поселения осуществляются Нытвенским АТП.

# Таблица 31. Показатели транспортной отрасли Нытвенского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 518,7 | 466,8 | 443,5 |
| Перевезено грузов | тыс. тонн | 21,4 | 23,5 | 24,6 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 3,5 | 3,2 | 3 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 3,1 | 5,35 | 6,3 |

Транспортное обслуживание учащихся сельских общеобразовательных учреждений

Организация доставки учащихся из сельских населенных пунктов
 в общеобразовательные учреждения  осуществляется Управлением образования администрации Нытвенского муниципального района. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

При перевозке автобусными маршрутами населения Нытвенского городского поселения необходимо оборудовать транспортные средства местами  для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать 
на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях— не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

2. Проектные предложения развития Нытвенского городского  поселения

2.1. Планировочная структура и функциональное развитие территории Нытвенского городского  поселения

Муниципальное образование «Нытвенское городское поселение» расположено в юго-восточной части Нытвенского муниципального района. 
В поселении отсутствует ярко выраженная планировочная ось, поселение расположено  внутри основных планировочных осей, определяющих систему расселения Нытвенского района в целом.

Основной планировочный узел сформирован городом Нытва 
и прилегающими к нему населенными пунктами: д.Оськино, 
д. Белобородово и д.Заполье.

Таблица 31.  Типы населенных пунктов по перспективе развития.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Нытва | 18846 | развиваемый |
| 2 | д. Белобородов | 445 | развиваемый |
| 3 | с. Воробьи | 237 | развиваемый |
| 4 | д. Оськино | 98 | развиваемый |
| 5 | д. Заполье | 38 | сохраняемый |
| 6 | д. Савинята | 2 | малоперспективный |
| 7 | д. Косинцы | 12 | сохраняемый |
| 8 | д. Марчуги | 1 | сохраняемый |
| 9 | д. Алекино | 0 | малоперспективный |
|  |  | 19627 |  |

На территории Нытвенского городского поселения 9 населенных пунктов. К развиваемым населенным пунктам отнесены г. Нытва, 
д. Белобородово, д. Оськино. К малоперспективным отнесены д. Сввинята,
 д. Алекино. Остальные населенные пункты – сохраняемые.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

земли населенных пунктов,

земли сельскохозяйственного назначения,

земли лесного фонда,

земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.

В целях оптимизации (упорядочения) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов, 
для определения назначения использования отдельных участков территории, исключения проживания населения на территориях, 
не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания, подготовки оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия, обеспечения земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства, 
на территории поселения выделены следующие типы функциональных зон:

- Жилые зоны.

- Общественно-деловые зоны.

- Производственные зоны:

- Рекреационные зоны:

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зоны специального назначения

- Зона водных объектов

- Зона лесного фонда (ЛФ)

Зоны жилой застройки.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки, объектов обслуживания жилой застройки, личных подсобных хозяйств, объектов озеленения, других объектов, сопутствующих жилой застройке.

Жилые зоны представлены  кварталами 5-этажной застройки, жилыми домами индивидуальной застройки, а также малоэтажной смешанной застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектом предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Принимая во внимание отрицательную динамику численности населения поселения, а также наличие резервов для размещения дополнительного жилищного строительства в границах населенных пунктов, территории жилой застройки сформированы для всех населенных пунктов 
в пределах существующих границ населенных пунктов.

В юго-западной части города, в районе проспекта Ленина выделяются территории для многоэтажного и среднеэтажного строительства.

Территории нового малоэтажного строительства находятся в северной и восточной частях города.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности

Общественно-деловые зоны выделены в границах населенных пунктов. К этой зоне отнесены территории, где уже размещены либо планируются 
к размещению правообладателями земельных участков объекты сферы обслуживания и частного предпринимательства.

Выделение общественно-деловых зон в границах  поселения позволит расширить возможности для частного предпринимательства, для развития сферы обслуживания.

Административным центром остается город Нытва, здесь размещаются органы местного самоуправления Нытвенского городского поселения.

Органы местного самоуправления, а также органы государственной власти на территории города Нытва размещаются в центральной части города, в районе улиц К. Либкнехта, К. Маркса, Комсомольская, Красноармейская.

Зона обслуживания, в которой размещаются предприятия бытового 
и социального обслуживания, формируется в городе Нытва и в других населенных пунктах городского поселения.

С учетом радиусов обслуживания выделяются территории 
для строительства новых образовательных учреждений, спортивных сооружений.

Производственные зоны.

Производственные зоны установлены по факту расположения объектов промышленного назначения в границах населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается увеличение площади зоны транспортной инфраструктуры вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» за счет перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения». Перечень земельных участков, планируемых к переводу и
 планируемое использование земельных участков приведены в таблице 32.

Объем промышленной продукции, производимой предприятиями городского поселения, сокращался с начала 90-х годов. Генеральным планом предусмотрено сохранение исторически сложившейся промышленной зоны Нытвенского металлургического завода, а также промышленной зоны на выезде из города по ул. К. Либкнехта.

На территории города Нытва также расположено несколько «точечных» промышленных объектов.

Таблица 32. Перечень земельных участков, планируемых к переводу

из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики и иного специального назначения

| № п/п | Кадастровый номер участка | Площадь (кв. м) | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:26:2380110:246 | 60725 | Объекты придорожного сервиса |
| 2 | 59:26:2380110:228 | 29275 | Объекты придорожного сервиса |
| 3 | 59:26:2380110:226 | 90000 | Объекты придорожного сервиса |
| 4 | 59:26:2380110:314 | 60000 | Объекты придорожного сервиса |
| 5 | 59:26:2380110:315 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 6 | 59:26:2380108:452 | 45000 | Объекты придорожного сервиса |
| 7 | 59:26:2380106:119 | 5742 | Объекты придорожного сервиса |
| 8 | 59:26:2380107:73 | 50744 | Объекты придорожного сервиса |
| 9 | 59:26:2380104:161 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 10 | 59:26:2380104:171 | 63192 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 11 | 59:26:2380101:819 | 90000 | Объекты придорожного сервиса |
| 12 | 59:26:2380101:820 | 25411 | Объекты придорожного сервиса |
| 13 | 59:26:2380101:821 | 64588 | Объекты придорожного сервиса |
| 14 | 59:26:2380107:74 | 60000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 15 | 59:26:2380107:75 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 16 | 59:26:2380107:78 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 17 | 59:26:2380107:79 | 14000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 18 | 59:26:2380106:96 | 26808 | Объекты придорожного сервиса |
| 19 | 59:26:2380106:2 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 20 | 59:26:2380110:223 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 21 | 59:26:2380108:284 | 10000 | Объекты придорожного сервиса |
| 22 | 59:26:2380110:218 | 35922 | Объекты придорожного сервиса |
| 23 | 59:26:2380108:451 | 45000 | Объекты придорожного сервиса |
| 24 | 59:26:2380101:906 | 4000 | Объекты придорожного сервиса |
| 25 | 59:26:2380104:196 | 11658 | Объекты придорожного сервиса |
| 26 | 59:26:2380111:352 | 32 | Для размещения АГРС «Нытва – Белобородово» |

Рекреационные зоны.

При территориальном зонировании  поселения природно - рекреационные зоны установлены для территорий, занятых экологическим природным ландшафтом – лесами, кустарниками, болотами. Реки и ручьи, водные объекты, не учтенные в зоне водных объектов так же входят 
в состав этой зоны.

Основная функция этой территории – формирование средовой защитной природно-экологической системы, обеспечения условий 
для отдыха жителей в естественной среде лесного массива. Для кварталов лесного фонда установлена зона лесного фонда, в пределах которой действует лесохозяйственный регламент в соответствии с лесным законодательством.

Генеральным планом предусмотрено развитие нескольких рекреационных зон, направленных как на удовлетворение потребностей жителей поселения, так и на создание благоприятных условий для развития туризма.

Спортивный и оздоровительный туризм развиваются в рекреационной зоне на берегу Нытвенского пруда, в частности, выделяется территория 
для строительства зданий и сооружений рекреационного назначения в юго-западной части города.

К рекреационной зоне относятся также естественные ландшафты, территории естественных ландшафтов в границах города Нытва благоустраиваются.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Учитывая наличие на территории  поселения значительного количества земель сельскохозяйственного назначения, зоны сельскохозяйственного использования сохраняются в максимальном объеме и включают фактически существующие сельскохозяйственные угодья, а так же территории для развития объектов сельскохозяйственного назначения 
и предназначенных для ведения  хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства.

К зонам сельскохозяйственного использования отнесены земли 
за границами населенных пунктов и частично в границах населенных пунктов, предоставленные для садоводства, дачного хозяйства, огородничества, а также предназначенные для этих целей.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования 
при перспективном планировании уменьшится на 115,2 га .

Остальные территории, ранее относившиеся к землям преимущественно сельскохозяйственного использования, отнесены к зонам рекреационного назначения, жилым зонам (землям сельских населенных пунктов), зонам инженерно-транспортной инфраструктуры и др. 
в соответствии с территориальным планированием генерального плана  поселения.

Зоны территорий специального назначения.

При градостроительном зонировании зоны территорий специального назначения дифференцируются на:

зону временного складирования ТБО

зону кладбищ (СК).

Генеральным планом предусмотрено расширение существующей территории кладбища, а также строительство нового кладбища.

Зона водных объектов (водный фонд).

Зона водных объектов установлена для расположенных в границах  поселения Воткинского водохранилища, Нытвенского пруда, других рек 
и их притоков.

Часть водных объектов, не включенная в зону водных объектов входит в состав других территориальных зон: природно- рекреационных,  назначения и др. Порядок использования и охраны водных объектов определяется Водным законодательством Российской Федерации.

Зона лесного фонда.

Зона лесного фонда установлена  в границах лесного фонда. 
в пределах которого действует лесохозяйственный регламент, установленный в соответствии с лесным законодательством.

Зоны ограничений, в границах которых установлены особые условия использования территорий, в соответствии с действующими нормативными документами включают в себя водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы - в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются вдоль всех водных объектов Нытвенского городского  поселения.

Таблица 33.  Размер  водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Водный объект | Протяженность (км) | Ширина водоохраной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воткинское водохранилище на р. Кама |  | 200 | 30-50 | 20 |
| р. Нытва | 77,5 | 200 | 30-50 | 20 |
| р. Поломка | 51 | 200 | 30-50 | 20 |
| р. Сырка | 23 | 100 | 30-50 | 20 |
| р. Дюльдина | 12 | 100 | 30-50 | 20 |
| Другие реки и ручьи | Менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Ширина прибрежной защитной полосы водных объектов различна 
на протяжении их длины и зависит от уклона прилегающей местности

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей 
или запрет на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом. Однако собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим их использования. Лица, виновные в нарушении режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос, несут ответственность на основе действующего законодательства.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
 в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
 N 2395-1 "О недрах").

Допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии 
с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) 
в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежной защитной полосы дополнительно запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных. Необходимо обозначение 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками, оповещающими 
о соответствующих запретах использования:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохранных зон водотоков и водоемов определяется исходя из длины водотока и площади акватории водоема, ширина прибрежных защитных полос – в зависимости от уклона берегов.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

– до 10 км – в размере 50 м;

– от 10 до 50 км – в размере 100 м;

– от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища 
с акваторией менее 0,5 кв. км) устанавливается в размере 50 м.

В соответствии с п. 18 ст. 65 ВК водоохранная зона должна быть обозначена на местности, в том числе специальными информационными знаками. На текущий момент такие обозначения отсутствуют.

Основными нарушениями установленного режима водоохранных зон являются размещение в их границах участков кладбищ и мест складирования твердых бытовых и промышленных отходов, в связи с чем генеральным планом определены места размещения площадок для временного складирования твердых бытовых отходов вне границ водоохранных зон рек.

зоны санитарной охраны источников водоснабжения – установлены 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами 
и правилами);

Зонами санитарной охраны (ЗСО) водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах территориальных зон водозаборных, иных технических сооружений:

- проведение авиационно-химических работ,

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования 
и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

- складирование навоза и мусора,

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов,

- размещение стоянок транспортных средств,

- проведение рубок лесных насаждений.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

– вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

– вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

– по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

– в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, 
при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной
 не менее 100 м;

Для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора 
и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. В целях микробного самоочищения она должна быть удалена вверх по течению водозабора 
на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, 
при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов и не менее 3 суток – 
для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии: при равнинном рельефе местности – не менее 500 м; при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения,
 но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Одним из главных мероприятий обеспечения качества воды является ограничение по использованию территорий зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения.

| Вид территории | Ограничения |
| --- | --- |
| Участки в границах первого пояса зоны санитарной охраны | зоны санитарной охраны Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Cпуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды |
| Участки в границах второго пояса зоны санитарной охраны | Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда. Расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды |
| Участки в границах третьего пояса зоны санитарной охраны | Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод |

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена 
по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10 %, и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10 %

В Нытвенском городском поселении проекты сон санитарной охраны разработаны и утверждены для следующих источников водоснабжения:

Приказом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 08 ноября 2018 года №СЭД-30-01-02-27-1496 утвержден проект «Обоснование и расчет границ I-III поясов зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 6071, 39518 в пос. Усть-Нытва Нытвенского муниципального района Пермского края», разработанный 
для МУП «ЖКХ» Нытвенского муниципального района Пермского края.

Для водозаборной скважины №6071 (основная) зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс пятиугольник с размерами 31х26  м, расстояние от устья скважины до границы ЗСО в юго-западном направлении 11 м, в северо-западном 18 м а в северо-восточном 20 м , в юго-восточном 8;

II пояс: вверх по водотоку 41м, вниз по водотоку 31 м, ширина 56 м, длина 72 м;

III пояс: вверх по водотоку 475 м, низ по водотоку 80 м, ширина 336 м,  длина 428 м.

Для водозаборной скважины №39518 (резервная) зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс прямоугольник с размерами 40х37  м, расстояние от устья скважины до границы ЗСО в северо-восточном  направлении 13 м, в юго-восточном 10 м,  в юго-западном 24 м , в северо-западном 30 м;

II пояс: вверх по водотоку 31м, вниз по водотоку 20 м, ширина 38 м, длина 51 м;

III пояс: вверх по водотоку 373 м, низ по водотоку 40 м, ширина 216 м,  длина 371 м.

Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 10 августа 2016 года №СЭД-30-01-02-1431 утвержден проект «Зона санитарной охраны водозабора подземных вод (скв.63440 хозяйственно-питьевого водоснабжения ПС «Апрельская» Нытвенского муниципального района Пермского края», разработанный 
для ПАО ФСК ЕЭС.

Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 25 апреля 2018 года №СЭД-30-01-02-27-776 утвержден проект «Обоснование и расчет границ I-III поясов зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4792, 4795 в 
д. Белобородово Нытвенского муниципального района Пермского края», разработанный для МУП «ЖКХ»  Нытвенского муниципального района Пермского края.

Для водозаборной скважины №4792 зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс круг радиусом 50м;

II пояс: вверх по водотоку 76,0 м, вниз по водотоку 55,1 м, ширина
 108,8 м, площадь 11196,888 м2;

III пояс: вверх по водотоку 474,2 м, низ по водотоку 170,7м, ширина 553,0 м,  площадь 279954,3145м2.

Для водозаборной скважины №4795  зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс круг радиусом 50м;

II пояс: вверх по водотоку 89,8 м, вниз по водотоку 64,6 м, ширина 
126,6 м, площадь 15642,5694 м2;

III пояс: вверх по водотоку 549,8 м, низ по водотоку 208,0 м, ширина 657,2 м,  площадь 390950,5356 м2.

Приказом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 апреля 2018 года №СЭД-30-01-02-27-782 утвержден проект «Обоснование и расчет границ I-III поясов зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 4800, 5746  в с. Воробьи Нытвенского муниципального района Пермского края», разработанный 
для МУП «ЖКХ» Нытвенского муниципального района Пермского края

Для водозаборной скважины №4800 зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс круг радиусом 50м;

II пояс: вверх по водотоку 76,2м, вниз по водотоку 63 м, ширина 103 м, площадь 11255,016 м2;

III пояс: вверх по водотоку 445,9 м, низ по водотоку 191,3 м, ширина 652,2м,  площадь 281213,5644 м2.

Для водозаборной скважины №5746  зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс круг радиусом 50м;

II пояс: вверх по водотоку 111,3 м, вниз по водотоку 88,2 м, ширина 153,2 м, площадь 23922,260 м2;

III пояс: вверх по водотоку 663,9 м, низ по водотоку 269,4 м, ширина 891,02 м,  площадь 600032,5695 м2.

Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26 ноября 2019 года №СЭД-30-01-02-1588 утвержден проект «Зона санитарной охраны скважины №516 кафе-гостиницы «Караван» в Нытвенском районе Пермского края», разработанный 
для ИП Ступниковой Анастасии Сергеевны.

Для водозаборной скважины №516 зоны санитарной охраны установлены в следующих границах:

I пояс сегмент круга  радиусом 30м ограниченный до 15 м с южной стороны, площадь 2274 м2;

II пояс: круг радиусом 39 м, площадь 4776 м2;

III пояс: круг радиусом  274 м, площадь 235739 м2

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов - специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами;

устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами.

Придорожные полосы и зоны ограничения застройки от автодорог -
 для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя 
из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры.

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы.

К придорожным полосам автомобильной дороги относят территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги 
и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги (статья 1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 
с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75м – для автомобильных дорог первой и второй категории;

50м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25м – для автомобильных дорог пятой категории;

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления Строительство, реконструкция 
в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, являются имуществом, относящимся к федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций - в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами).

Размер охранных зон для трубопроводов и сооружений, обеспечивающих их эксплуатацию в пределах границ которых устанавливается особый режим использования земель, в том числе ограничения на использования земель устанавливаются Правилами охраны магистральных трубопроводов. Размеры охранных зон составляют 25-100 метров в зависимости от диаметра трубопровода и давления. При этом устанавливаются санитарные разрывы от магистральных газо- 
и нефтепроводов до населенных пунктов, отдельно стоящих зданий и т.д.

Охранные зоны линий и сооружений связи, особенности производства работ в пределах этих зон установлены Правилами охраны линий сооружений связи. Размеры охранных зон составляют 2-100м.

Размеры земельных участков и охранные зоны линий электропередач, отводимых для их эксплуатации, установлены Постановлением Правительства РФ.

Охранные зоны газопроводов. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров 
с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 
при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров -
с противоположной стороны.

Правила охраны газораспределительных сетей утверждены  постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 (С изменениями и дополнениями от: 22 декабря 2011 г., 17 мая 2016 г.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения 
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные 
и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 
с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 
и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 
и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранные зоны линий электропередач устанавливаются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями)

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные 
с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 
на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода 
и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию
 в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, 
не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий  - коридоры коммуникаций, зоны затопления и др.

Особо охраняемые природные территории.

В границах Нытвенского городского поселения полностью 
или частично расположены 4 особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), в том числе 3 местного значения и 1 регионального значения.

Режим особой охраны ООПТ регионального значения «Марчуговское 
и Нытвенское болота» утвержден постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников».

Режим особой охраны ООПТ местного значения утвержден постановлением Администрации Нытвенского муниципального района 
№ 68 от 23.04.2013 года «Об особо охраняемых природных территориях местного значения».

Таблица 35. Особо охраняемые природные территории,

расположенные на территории Нытвенского городского поселения.

| № п/п | Наименование | Статус, категория, профиль | Местоположение | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиственничная роща у с. Воробьи | Ботанический памятник природы местного значения | Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение,с. Воробьи | 0,9 |
| 2 | Нытвенская дубовая роща | Ботанический памятник природы местного значения | Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение | 1,2379 |
| 3 | Нытвенский пруд | Гидрологический памятник природы местного значения | Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение | 910 |
| 4 | Марчуговское и Нытвенское болота | Охраняемый ландшафт регионального значения | В границах кварталов 54, 55, 62 Нытвенского участкового лесничества Закамского лесничества". | 400 |

На территории ботанических памятников природы (Лиственничная роща у с. Воробьи, Нытвенская дубовая роща) запрещено:

· всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий;

· геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного покрова, среды обитания животных;

· рубки леса, не предусмотренные проектом освоения лесов, сплошные рубки лесных насаждений обеспечивающих средообразующие, водоохранные, оздоровительные и иные полезные функции защитных лесов;

· заготовка живицы и древесных соков;

· применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и стимуляторов роста;

· размещение, хранение и утилизация отходов производства 
и потребления;

· проезд вне дорог, определённых материалами лесоустройства 
на лесных участках и стоянка вне специально отведённых мест, 
за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий;

· сброс неочищенных стоков;

· выпас скота;

· распашка целинных земель;

· всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы местного значения.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

· эксплуатация и реконструкция существующих объектов;

· строительство капитальных объектов, прошедших экспертизу, 
или включённых в планы территориального развития территорий;

· геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных;

· рубки, предусмотренные проектом освоения лесов, сплошные рубки лесных насаждений, не обеспечивающих средообразующие, водоохранные, оздоровительные и иные полезные функции защитных лесов;

· посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;

· всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение почвенного 
и растительного покрова.

На территории гидрологических памятников природы (Нытвенский пруд) запрещено:

·все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных рубок;

·геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного
и растительного покрова;

·строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

·применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

·устройство бытовых и промышленных свалок;

·строительство складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных веществ и других агрессивных жидкостей;

·предоставление участков земли под застройку и сдача их в аренду;

·выпас скота.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

Допускаемые виды использования памятника природы

· санитарные рубки в лесных насаждениях, расположенных 
в границах памятника природы;

проведение мониторинга за состоянием памятника природы;

·посещение в эколого-просветительских целях;

·использование пруда в рекреационных целях;

·любительский лов рыбы производится по правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

На территории охраняемого ландшафта (Марчуговское и Нытвенское болото) запрещены:

сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1 августа 2009 г;

·размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;

·проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, 
и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий;

иные виды хозяйственного использования, приводящие 
к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

В качестве охранной зоны установлена береговая полоса шириной
 20 метров по периметру пруда

На территории охраняемых ландшафтов запрещено:

Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1 августа 2009 г.

Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных 
с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

Иные виды хозяйственного использования, приводящие 
к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

На территории охраняемых ландшафтов разрешено:

Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целя

Рубки леса, за исключением сплошных.

Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:

- под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом разработки месторождений 
для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% 
от территории охраняемого ландшафта;

- размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;

- нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

- перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;

- трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с технологической схемой разработки месторождения;

- строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;

- при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий
по сохранению гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

- для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы, растительного и почвенного покрова 
и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.

Иные виды хозяйственного использования, не приводящие 
к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

2.2.Жилищное строительство

Генеральным планом предусмотрено увеличение на расчетный срок жилищной обеспеченности на человека с 11 м2 до 29,6 м2. Застраиваемая территория должна быть полностью благоустроена, иметь полноценное инженерное обустройство.

Таблица 36.  Объем нового строительства

| Этап | Проектная численность населения (тыс. чел) | Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел) | Жилищный фонд (тыс. м2) | Среднегодовой объем нового строительства (тыс. м2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2029) | 22,7 | 19 | 431,3 | 19,7 |
| Расчетный срок (2039) | 21,1 | 29,6 | 624,1 | 19,7 |

*- с учетом ежегодной убыли жилищного фонда в размере 1%

Для развития жилищного строительства генеральным планом предусмотрено освоение внутригородских резервных территорий.

На первую очередь предусмотрена застройка территорий в юго-западной части города Нытва, здесь выделяются территории 
для малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилищного строительства.

На расчетный срок предусмотрено освоение территорий в северо-западной, восточной и юго-западной частях города Нытва.

Территории для размещения жилой застройки на первую очередь: 4 га для многоэтажной застройки, 21,6 га для среднеэтажной застройки, 175,1 га для малоэтажной застройки.

Территории для размещения жилой застройки на расчетный срок:
17,1 га для многоэтажной застройки, 167,6 га для малоэтажной застройки.

Увеличение жилищного фонда предлагается осуществить за счет капитальной многоэтажной застройки (3 - 5 этажей), а также малоэтажного строительства.

Требуется ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, большая часть аварийного жилищного фонда расположена в городе Нытва. По мере сноса ветхого фонда будет осуществляться выборочное строительство новых жилых или социальных объектов 
на освобождающихся участках. Для последовательной ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда на первую очередь разрабатываются Программа расселения ветхого жилья, 
а также Программа капитального ремонта жилых домов.

Генеральным планом предусматривается введение в эксплуатацию разных классов жилья для разных категорий граждан. Для обеспеченных горожан планируется строительство качественного индивидуального, в то же время, для жителей города, имеющих доходы среднего уровня или ниже среднего, предусмотрено строительство многоэтажного жилья «эконом»-класса. Администрации городского поселения необходимо стимулировать строительство жилья для горожан с разными финансовыми возможностями 
и потребностями, для этого разрабатывается Программа содействия организации индивидуального жилищного строительства.

Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить доступность участков, на которых возможно строительство жилых объектов.

Строительство нового жилья предусмотрено в границах населенных пунктов.

2.3. Социальная сфера

Целью политики городского поселения в социальной сфере является создание эффективной системы обслуживания населения, оптимальной 
для городского поселения, обеспечивающей потребности местных жителей.

Образование

Политика Нытвенского городского  поселения в области школьного 
и дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных пунктов.

Таблица 37.  Количество детей дошкольного и школьного возраста

| Показатель | 2016 | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей дошкольного возраста | 1994 | 1933 | 1956 | 1984 |
| Количество детей школьного возраста | 2423 | 2448 | 2432 | 2456 |

Таблица 38. Потребность в образовательных учреждениях

| Показатель | 2022 г. | 2027 г. | Существующая сеть учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (мест) | 1662 | 1687 | 1472 |
| Общеобразовательные школы (мест) | 2423 | 2548 | 3181 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования (мест) | 242 | 254 |  |

Текущая обеспеченность числом мест в детских дошкольных учреждениях составляет 100% от потребности  поселения в детских садах 
на расчетный срок. В соответствии с СП .42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» охват детей услугами дошкольного образования должен составлять не менее 85 мест на 100 детей. В соответствии с данным нормативом, а также демографическим прогнозом, произведен расчет необходимого числа мест в детских дошкольных учреждениях

Существующая сеть учреждений дошкольного образования 
не в полной мере покрывает потребности поселения.

На расчетный срок предусматривается сохранение существующей системы школьного образования.

В поселении необходимо создание сети учреждений дополнительного образования, для этих целей возможно использование помещений существующих средних школ, за счет реализации программы дополнительного образования можно уменьшить высокие затраты 
на содержание школ.

Первоочередные мероприятия:

Строительство школы на 550 мест по адресу г. Нытва, 
ул. Центральная,15 (расчетный срок).

Здравоохранение

Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет учреждений здравоохранения в районном и краевом центрах обслуживания (Нытва, Пермь).

Для улучшения показателей здоровья населения, стабилизации демографической ситуации, повышение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению района необходимо:

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи  населению;

- совершенствование консультативной, диагностической 
и лечебной помощи в сельской местности на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;

- обеспечение учреждений первичной медико-санитарной помощи устойчивой телефонной связью;

- транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи;

Культура и искусство

Потребность населения территории в учреждениях культуры 
и искусства обеспечивается за счет сложившейся сети учреждений.

В Нытвенском городском  поселении  культурно-досуговые учреждения представлены Домом культуры, клубами. В соответствии 
с СП42.13330.2016 для  городов  предусмотрено в расчете на людность поселений или их групп на в клубах на 1 тысячу человек предусмотрено 
80 кв. м площади.

На расчетный срок предусмотрено строительство здания Дома культуры либо реконструкция существующего здания Дома культуры 
по адресу: г. Нытва, ул. Металлургов 1а.

Для городских поселений с численностью населения 10-50 тыс. человек норматив книжного фонда в библиотечной сети составляет от 4 
до 4,5 тыс. единиц хранения в расчете на тысячу населения

Необходимо отметить, что в Нытвенском городском  поселении  соблюдается уровень обеспеченности населения книжным фондом,  необходимо увеличение книжного фонда до норматива.

Таблица 38.  Потребность поселения в учреждения культуры и искусства

| Показатель | 2023 | 2028 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы (вместимость, мест) |  | 1520 | 1520 |
| Библиотеки (единиц) | 3 | 3 | 3 |

Физическая культура и спорт

Схема территориального планирования Пермского края предусматривает доведение общей площади спортивных залов края до 939 тыс. м2 (0,34 м2 на душу населения), плоскостных сооружений до 5230 тыс. м2 (1,89 м2 на человека).

Исходя из демографического прогноза Нытвенского городского  поселению потребуется  6673м2 спортивных залов на расчетный срок, плоскостных сооружений – 17468 м2.

Таблица 39. Потребность поселения в спортивных сооружениях

| Показатель | 2018 | 2028 г. |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы (м2) | 2524,3 | 6673 |
| Плоскостные спортивные сооружения (м2) | 7127 | 17468 |

Таким образом, поселению требуется увеличить общую площадь спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений, 
что предполагается сделать за счет:

- реконструкции существующих спортивных залов, либо строительства новых малых спортивных залов;

- реконструкции существующих и строительство новых плоскостных спортивных сооружений (с оборудованием площадок для игры 
в волейбол, баскетбол, футбол и т.п.).

2.4. Транспортная инфраструктура

В основу формирования проектируемой сети магистральных улиц положена необходимость создания непрерывной системы транспортной 
и пешеходной связей со всеми функциональными зонами. Развитие магистральной улично-дорожной сети предусматривается в соответствии 
с существующей и проектной архитектурно-планировочной организацией территории города.

На расчетный срок проектом предложены следующие магистральные улицы общепоселенческого значения:

- ул. К.Маркса;

- ул. К.Либкнехта.

Следующие улицы принимаются проектом как магистральные улицы внутригородского значения:

- пр. Металлургов;

- пр. Ленина;

- ул. Володарского;

- ул. Чапаева;

- ул. Пермская;

- ул. Чкалова;

- Торговый переулок.

Для развития транспортной сети Нытвенского городского поселения на первую очередь предусмотрена разработка Комплексной схемы транспорта
 г. Нытва.

На первую очередь предусмотрена реконструкция светофорных объектов г. Нытва с заменой ламповых на светодиодные.

Показатель текущего ремонта дорожной сети Нытвенского городского поселения на расчетный срок: в среднем 10 км. ежегодно. Показатель капитального ремонта: в среднем 1 км. ежегодно.

Генеральным планом предусмотрена организация переходов через ручьи, разделяющие селитебные территории города Нытва.

Таблица 40. Мероприятия по обустройству сети переходов через

ручьи на первую очередь (до 2029 года)

| Улица | Вид работ | Длина (км) | Покрытие на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Ворошилова | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Матросова | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Серова | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Королева | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Гагарина | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Демьяна Бедного | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Степана Разина | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Строителей | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. без названия (между ул. Матросова и ул. Безымянная) | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Жукова | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Тимирязева | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Олега Кошевого | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Куйбышева | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |
| ул. Комарова | строительство перехода через ручей | 0,1 | асфальтобетонное |

Общественный транспорт

Для обслуживания населения основным видом транспорта в городе остается  автобус. Развитие пассажирского автобусного движения формируется в комплексе с единой непрерывной сетью магистральных улиц, соединяющих существующие сохраняемые и проектируемые районы.

При детальной проектировке новых жилых районов города должны быть учтены нормы пешеходной доступности до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта.

На расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока 
по поселению.

Индивидуальные транспортные средства

В настоящее время боксовые гаражи и открытые автостоянки занимают значительные территории городских земель, в том числе, пригодные 
для других видов градостроительного освоения и ухудшают экологическое состояние среды.

В условиях существующей и проектируемой застройки улучшить сложившуюся ситуацию может строительство многоэтажных наземных 
и подземных гаражей.

# Гаражи для хранения индивидуальных средств авто-мототранспорта
в соответствии с СП 30-102—99 рассчитываются только для владельцев, проживающих в многоквартирных жилых домах. Выбор площадок 
для гаражного строительства производится в соответствии с рекомендуемой СП 42.13330.2011 пешеходной доступностью, нормативным расстоянием 
от гаражей-стоянок до зданий различного назначения (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и размещением существующей и проектируемой многоквартирной застройки.

Хранение и обслуживание грузовых автомобилей предусматривается 
на существующих и резервируемых на расчетный срок территориях, предназначенных для автотранспортных, промышленных и коммунально-складских предприятий. Хранение ведомственных автомобилей рекомендуется на территориях ведомств, которым они принадлежат.

Таблица 41. Расчет потребности в сооружениях и устройствах для хранения и обслуживания транспортных средств

| Наименование показателя | Норматив | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения в многоквартирной застройке (тыс. ч.) | - | 21,1 |
| Расчетное число индивидуальных личных автомобилей (ед.) | 300 на 1 тыс. жителей | 6 330 |
| Гаражи и стоянки для постоянного хранения автомобилей (машиномест) | 90% от расчетного числа автомобилей | 5 697 |
| Станции технического обслуживания (ед.) | 1 на 200 автомобилей | 32 |
| Автозаправочные станции | 1 на 1200 автомобилей | 5 |

Внешние автомобильные и автобусные перевозки

Транспортные связи городского поселения с близлежащими регионами и населенными пунктами обеспечиваются, главным образом, 
при помощи автомобильного и автобусного сообщения.

Внешнее транспортное сообщение обеспечивается по автомобильным дорогам на Пермь, на Ижевск и на Кудымкар.

Первоочередные мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог приведены в таблице:

Таблица 42. Первоочередные мероприятия по строительству

и ремонту автомобильных дорог

| 1 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва – д. Н.Гаревая» | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва – Новоильинский, протяженность 2,2 км | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «Нытва – Белобородово» - Косинцы, | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги «Нытва – Белобородово» -Оськино | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 5 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования Нытвенского городского поселения по улицам: Ул. Торговая Ул. Карла Маркса Ул.Матигорова Проспект Металлургов, Ул. Карла Либкнехта | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 6 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Комсомольская | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |

2.5.Инженерная инфраструктура.

Таблица 43. Обеспеченность поселения инфраструктурой

| Населенный пункт | Численность населения (чел) | Планируемая инженерная инфраструктура | Характеристика жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Нытва | 18846 | централизованное водоснабжение и водоотведение централизованное теплоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение таксофон | Среднеэтажная, малоэтажная, блокированная, индивидуальная жилая застройка |
| д. Белобородово | 445 | централизованное водоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение таксофон | жилье усадебного типа |
| с. Воробьи | 237 | централизованное водоснабжение, централизованное газоснабжение, централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Оськино | 98 | централизованное водоснабжение, централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Заполье | 38 | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Савинята | 2 | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Косинцы | 12 | 1централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Марчуги | 1 | централизованное электроснабжение | жилье усадебного типа |
| д. Алекино | 0 | централизованное электроснабжение |  |

Водоснабжение.

Проектом предполагается обеспечение централизованным водоснабжением жителей города Нытва, деревни Белобородово, деревни Оськино, села Воробьи.

Расчетные расходы воды приведены в таблице ниже.

При определении расходов учтено, что вся  секционная застройка, существующая усадебная застройка, существующая одноэтажная застройка оборудуется водопроводом, канализацией.

Расход на полив зеленых насаждений не учитываются, т.к. заправку поливочной техники предлагается осуществлять с естественных водоисточников или очищенной водой с очистных сооружений.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 70 л/сек.

Источниками водоснабжения города приняты:

- поверхностный водозабор от Нытвенского пруда;

- подземный водозабор от артезианских скважин.

Таблица 44. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Нытвенского городского поселения

|  | Кол-во населения, чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Нытва |
| Водопотребление | 19,627 | 5292 | 793 | 6085 |
| Непредвиденный расход воды |  | 529 | 79 | 608 |
| Итого |  | 5821 | 872 | 6693 |

Для нужд сельскохозяйственного производства рекомендован поверхностный водозабор. Забор воды на полив улиц и зеленых насаждений также рекомендуется производить из естественных источников воды, расположенных на территории населенных пунктов.

При заборе воды их поверхностных водных объектов, оформить договор водопользования в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 12.03.2008 №165 «О подготовке и заключении договора водопользования»

Система водоснабжения Нытвенского городского  поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии 
со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в городском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 5 л/с.

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды 
в подземных резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом с объектами социальной сферы.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается равным 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
для развития системы водоснабжения:

- обеспечение централизованным водоснабжением всего жилищного фонда города Нытва, деревни Белобородово, деревни Оськино, села Воробьи;

- внедрение приборов водопотребления для всех потребителей Нытвенского городского поселения;

- реконструкция сети водоснабжения с использованием труб из пластика 
и других полимеров;

- реконструкция артезианских скважин в г. Нытва, д. Белобородово, 
с. Воробьи.

Для нормативного обеспечения населения питьевой водой необходимо строительство новых, реконструкция или капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения.

Водоотведение.

Централизованное водоотведение проектируется в городе Нытва, деревнях Белобородово и Оськино. Для указанных населенных пунктов предусматривается единая система канализации. Очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях полной биологической очистки.

В остальных населенных пунктах очистка воды предусмотрена за счет индивидуальных очистных сооружений.

Таблица 45. Водоотведение и водоочистка Нытвенского городско  поселения

|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный расход воды, м3/сут. | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 19,627 | 5292 | 793 | 6085 |
| Непредвиденный расход воды |  | 529 | 79 | 608 |
| Итого |  | 5821 | 872 | 6693 |

Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 300м.

Стоки от проектируемых зданий и сооружений направляются 
на существующие очистные сооружения. Выпуск очищенной сточной воды осуществляется в реку Нытва.

Канализование новой жилой и общественной застройки также осуществляется в действующую канализационную сеть, новые районы подключаются к существующим сетям за счет 2-х проектируемых КНС.

К первоочередным мероприятиям относится ремонт оборудования 
на очистных сооружениях (ООО «Уральская фурнитура»)

Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение проектируется в городе Нытва 
и деревне Белобородово, в остальных населенных пунктах теплоснабжение проектируется индивидуальное.

Сети теплоснабжения по всему городскому поселению принадлежат Нытвенскому городскому поселению, их эксплуатацию обеспечивает 
МУП «ЖКХ».

Разработка ПСД на реконструкцию и строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
для развития системы централизованного теплоснабжения:

- строительство модульной котельной мощностью 0,8 Гкал/час
 в д. Белобородово;

- реконструкция котельных в г. Нытва;

- реконструкция сетей теплоснабжения г. Нытва, д. Белобородово (57,4 км);

- строительство новых сетей теплоснабжения г. Нытва, 
д. Белобородово.

Электроснабжение.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим генеральным планом, и инструкцией 
по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94». Покрытие электрических нагрузок потребителей предусматривается 
от Пермской энергосистемы.

К первоочередным мероприятиям по развитию системы энергоснабжения относятся:

Реконструкция  ПС 110/35/10 кв «Заречье»

Проектирование  и строительство сетей электроснабжения 
и трансформаторных подстанций населенных пунктов:

Микрорайон №7 «Мышья горка»- ТП-1шт,ЛЭП;

Микрорайон «Абрамовка» г.Нытва-ТП-1шт,ЛЭП;

Микрорайон выше «Нытвенский маслозавод» г. Нытва-ТП-1, ЛЭП;

Микрорайон п. Усть-Нытва, Нытвенское ГП – ТП-1шт, ЛЭП;

Микрорайон «Гари» Нытвенское ГП- ТП-1шт,ЛЭП;

Перспективное строительство в микрорайоне № 1,2 –ТП-1шт, ЛЭП;

Таблица 46. Суммарные электрические нагрузки по сельскому поселению

| Наименование | Мощность электропотребления, МВт/год (2026) |
| --- | --- |
| Коммунально-бытовые потребители | 46,9 |

На расчетный срок в населенных пунктах Нытвенского городского  поселения, а также за границами населенных пунктов, в целях развития электроэнергетической системы и создания дополнительных мощностей необходима реконструкция и строительство новых линий электропередач, замена и установка новых ТП по поселению, в том числе на перспективных для жилищного строительства участках.

Газоснабжение.

Проектом предусматривается газификация населенных пунктов Нытвенского городского поселения.

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят 
в соответствии со СНиП  42-01-2002 и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа 
на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 47. Расход газа

| Потребители | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Населенные пункты Нытвенского городского поселения | 19627 | 4,91 |

К первоочередным мероприятиям по развитию системы газоснабжения относятся:

- Строительство межпоселкового газопровода к населенным пунктам Нытвенского муниципального района (105,3 км);

-      Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (V пусковой комплекс)

Санитарная очистка.

В комплекс мероприятий по санитарной очистке включается организованный, регулярный сбор отходов, удаление их с территории 
и обезвреживание.

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов г.Нытва | Нытвенское городское поселение | 2020 |
| 5.2 | Обустройство и санитарная очистка особо охраняемых природных территорий местного значения | Нытвенское городское поселение | 2019-2021 |

2.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории Нытвенского городского  поселения заключается 
в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории Нытвенского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. 
Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, 
где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические 
или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов. На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа
 для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов.

Организация поверхностного стока предусмотрена для г. Нытва
 и д. Белобородово.  Организующей системой водоотвода является сеть дорог. Планируется использование открытой системы водоотвода,
для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки 
и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 
0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке 
на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей  67.1  Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной 
и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления (п.4 Перечня поручений  №Пр-2166 Президента Российской Федерации 
по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации 
в регионах Российской Федерации  в сентябре 2014 года).

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности 
в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков , расположенных 
в нижних бьефах ГТС прудов;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС прудов:

- осуществление капитального ремонта, реконструкции, консервации 
и ликвидации ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям.

2.7. Охрана окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- установление для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Соблюдение ПДВ за счет:

- газификации индивидуальной жилой застройки;

- проектирования новых котельных на газовом топливе;

- совершенствования и развития системы озеленения.

Охрана водного бассейна:

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организовать канализование жилищного фонда поселения;

- организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водоёмов;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного  фильтрата 
в поверхностные и подземные сточные воды.

## Охрана почв и растительности

В поселении широко распространены смытые почвы с укороченным профилем, отличающиеся пониженным плодородием. В результате смыва происходит не только удаление питательных веществ из почвы, 
но и ускоренное заиление рек и водоемов, повреждение дорог.

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо проводить следующие мероприятия:

- Противоэрозионная организация территории с выделением площадей, в разной степени подверженных эрозии, где необходимо применять соответствующие противоэрозионные мероприятия.

- Введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов.

- Пахота, рядовой посев и посадка сельскохозяйственных культур, культивация паров поперек склона.

- Создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах.

- Укрепление и облесение оврагов и крутых склонов.

- Залужение и закрепление водоподводящих ложбин к оврагам 
и балкам, а также крутых склонов, заравнивание промоин, разъемных борозд и другие приемы рассредотачивания поверхностного стока.

- Регулирование пастьбы скота в балках, на крутых склонах,
 в лесах.

- Защита от размыва шоссейных, профилированных и грунтовых дорог.

Зеленые насаждения поселка нуждаются в своевременном уходе 
и охране от повреждений, потравы скотом, вредителей и болезней.

Состояние и воздействие на окружающую среду свалок.

На территории Нытвенского района имеется  действующий полигон ТБО, размещенный  в урочище «Комарова гора», в 1,5 км на северо-восток от г. Нытва, в 50 м от автодороги Нытва – Новоильинск, 
который не предусматривает перспектив развития.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края» 
в редакции приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Пермского края от 21 марта 2019 г. № СЭД-24-02-46-8 
для оптимального размещения объектов обработки твердых коммунальных отходов (ТКО)  определены  6 зоны в каждой из которых были определены центры отходообразования со строительством в них мусороперерабатывающих комплексов, в составе которых предусматривается создание мусоросортировочных станций.

В соответствии со Схемой в Пермском крае предусмотрена двухэтапная система вывоза отходов. В соответствии с рассчитанными объемами отходов, поступающих на сортировку, наличием транспортного сообщения 
и логистического анализа установлена целесообразность строительства 
6 объектов сортировки, в том числе при полигонах в составе 
6 мусороперерабатывающих комплексов, в том числе в Нытвенском муниципальные районе. В Нытвенском районе мусоросортировочный комплекс предлагается разбить на 2 ядра – на объекте размещения отходов (при полигоне) и на существующем полигоне г. Краснокамска 
(ООО «Буматика»), т.к. это позволит снизить транспортные и капитальные затраты (сортировка на полигоне г. Краснокамска уже построена).

Полномочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского поселения осуществляют органы местного поселения муниципального района

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Региональной службой по тарифам принят приказ от 20 июля 2018 года N СЭД-46-04-02-97 (с изменениями на 31 января 2019года) 
"Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края".

Расчет объемов образования твердых коммунальных отходов 
на территории Нытвенского городского  поселения приведен в таблице.

| Категория объекта. Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления | Кол-во | Расчетный объем накопленных ТКО за год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/год | Куб. м/год |  | тонн/год | Куб. м/год |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома (1 кв. м общей площади) | 11.60 | 0,079 | 389800 | 4527 | 30794 |
| Индивидуальные жилые дома (1 проживающий) | 224,0 | 1,70 | 3510 | 786 | 5967 |
| Административные здания (1 кв. м общей площади) | 8,05 | 0,19 | 2600 | 20,9 | 494 |
| Предприятия торговли и общепита |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины (1 кв. м общей площади) | 11,90 | 0,25 | 5009 | 59,6 | 1252 |
| Промтоварные магазины (1 кв. м общей площади) | 5,76 | 0,21 | 5609 | 32 | 1178 |
| Супермаркеты (1 кв. м общей площади) | 18,46 | 0,31 | 4067 | 75 | 1260 |
| Павильоны (1 кв. м общей площади) | 30,10 | 0,54 | 1898 | 57 | 1025 |
| Предприятия общепита (1 место) | 143,83 | 2,54 | 238 | 34 | 604 |
| Объекты социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (1 ребенок) | 62,96 | 0,79 | 1443 | 91 | 1140 |
| Общеобразовательные школы (1 учащийся) | 62,88 | 0,38 | 2709 | 170 | 1029 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования (1 учащийся) | 28,4 | 0,42 | 133 | 4 | 56 |
| Клубы (1 место) | 19,44 | 0,23 | 550 | 11 | 126 |
| Библиотеки (1 кв. м общей площади) | 0,0897 | 0,0006 | 908 | 0,08 | 0,5 |
|  |  |  |  | 5867 | 44925 |

Требования к объектам размещения отходов установлены Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»

Требования к местам (площадкам) накопления отходов также установлены Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции 
от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления».

Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правилам благоустройства муниципального образования. На площадках накопления ТКО устанавливаются контейнеры.

При контейнерной системе сбора применяются металлические сборники твердых коммунальных отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами. Предлагается использование контейнеров объемом 0,75 м³ (Контейнер 
для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75 м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 ммс последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм).

Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках 
для сбора ТКО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом.
Необходимое число контейнеров (Nкон) рассчитывается по формуле:
Nкон= Pгод ×t×К1/(365×V),
где Pгод - годовое накопление ТКО, м3;
t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1- коэффициент суточной неравномерности твердых коммунальных отходов (К1= 1,25);
V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м3).
	При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не более 10 лет) эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества. Расчетное количество контейнеров (V=0,75 м3) для сбора ТКО составит  205 штук.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра включают 
в себя порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования 
к содержанию реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края  от 9.12.2016 г № СЭД-35-01-12-503 утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в регионе формируется новая система обращения с ТКО без деления на территориальные зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Пермской области: ПКГУП «Теплоэнерго». Дата выбора регионального оператора 
по обращению с ТКО — 18 октября 2018 года. В зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО входят: вся территория Пермского края. Статус регионального оператора присваивается сроком 
на 10 лет.

Предлагаемая схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов приведена ниже.

2.8. Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов

Благоустройство территории должно соответствовать санитарным 
и гигиеническим нормам.

К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм 
как декоративного, так и утилитарного характера. К ним относят пандусы 
и лестницы, подпорные стенки и мостики, словом, все, что облегчает передвижение по территории, облегчает эстетическое восприятие 
и сопряжение различных форм рельефа в единое целое.

Озеленение территории

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими 
и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света 
и с местными климатическими условиями

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий 
от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью 
и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, 
с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам 
и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - 
в возрасте не менее 4-5 лет.

Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены энергосберегающие светильники друг от друга.

Устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения  первоочередной задачей.

Зашита от гололёда

Все средства по борьбе с гололедом можно условно разделить 
на химические - собственно реагенты - и механические - песок и, 
в последнее время, мелкий гравий.

Рекомендуется применять современные антигололедные реагенты, оказывающие минимальное воздействие на здоровье населения 
и окружающую среду, не вступающие во взаимодействие с обувью, парами бензина и не вызывающими коррозию автотранспорта.

Основные мероприятия по благоустройству территории

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство детской игровой площадки «Муравей» на пр. Ленина | Нытвенское городское поселение | 2019-2020 |
| 2 | Благоустройство детской игровой площадки «Альбатрос» на пр. Ленина | Нытвенское городское поселение | 2019 |
| 3 | Благоустройство парка культуры и отдыха в городе Нытва | Нытвенское городское поселение | 2020-2022 |
| 4 | Благоустройство парка ЦК иД | Нытвенское городское поселение | 2020-2022 |
| 5 | Благоустройство территории общего пользования Нытвенского городского поселения: ул. К.Маркса «Спасский квартал» | Нытвенское городское поселение | 2020 |
| 6 | Благоустройство сквера по ул. Мира | Нытвенское городское поселение | 2022 |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр. пр. Ленина, д.37, ул. Мира, д.24, ул. Комсомольская, д.7, ул. Буденного, д.35, пр. Ленина, д.32, пр. Ленина, д.41, пр. Ленина, д.31, ул. М.Горького, д.14,16,18а, ул. Буденного, д.33, ул. Чапаева, д.5 | Нытвенское городское поселение | 2019 |
| 8 | «Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр. Ленина, 1, 2, 3, 4, 34, 38, 40, 6, 7, 8, 19, 20/1, 20/2, 27, ул.Комсомольская,29,22,25, 56, ул. Луначарского, 9, ул.Коммунистическая,2а, ул.Т.Самуэли,4, 6, 8, ул.Ширинкина,20а, 25, 25а, ул.Мира,8, 20, 28, 30, 22, ул. М.Горького,20а» | Нытвенское городское поселение | 2020 |
| 9 | «Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр.Ленина,18, 19, 32, 39, 41, 42, 21, 23, 27/1,46, ул.К.Маркса,92, ул.Оборина,20, 22, 24, ул.Ширинкина,18а, ул.К.Либкнехта, 11, 13, 15, ,17, 18, 118/4, 118/3, 12, 14, 16, 26, 120,21, 24, ул.Буденного,22, 12,31 ул. Мира,2,4, 6, 12, 18, 26, 32, 10, ул. Чапаева,3, 13 ул. Ширинкина,23а» | Нытвенское городское поселение | 2021 |
| 10 | Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр.Ленина,5, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,31,22, 26, 26с4,5,6,7; 28,29,33,44а,16а,35,44,30,43,48, ул.Т.Самуэли,10, 37, ул.Комсомольская,23, 28,30,74, 49, ул.К.Маркса,46,90,88 ул.Ширинкина,27, ул.Буденного, 18, 37,20,24,26,27,29,35, ул. Чапаева,14,19,21,23,25,27,29 ул. Д.Бедного,40, ул. Гагарина, 12,14, 16, 18б, ул. Володарского,74а, ул.Майская,26, ул. К.Симонова, 16/1,16/4,16/5,16/6, ул. Луговая, 24, 20, ул. К.Либкнехта, 20а, 44 ул. Мира,14в, ул. Королева,31, д.Белобородово, ул. Полевая,1,2, ул. Луначарского, 69, ул. Октября, 2а» | Нытвенское городское поселение | 2022 |
| 11 | Благоустройство детской игровой площадки по ул. Константина Симонова | Нытвенское городское поселение | 2019 |

2.9. Охрана объектов культурного наследия

## Территории объектов культурного наследия

На территории Нытвенского городского поселения выявлено 14 объектов культурного наследия регионального значения и 5 памятников археологического наследия федерального значения.

В соответствии с законом Российской Федерации №73-ФЗ 
от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»,  , распоряжения губернатора №713-р от 05.12.2000 г. (в редакции от 22.05.2014 г.)  «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения и местного (муниципального) значения», указ президента Российской Федерации №176 от 20 февраля 1995 года
 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», Постановления Совета Министров  РСФСР от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем улучшения дела охраны памятников культуры в РСФСР с изменениями на 14 февраля 2009 года»  вышеназванные объекты культурного наследия поставлены 
на государственный учет.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения приведен в таблице.

| № п/п | Наименование памятника | Дата | Местоположение | Нормативный документ об установлении границ территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом управляющего имением Голицина | XVIII-XIX вв. | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 42. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом управляющего имением Голицина» от 7 апреля 2014 года N СЭД-27-01-09-119 |
| 2 | Дом купца В.Мясникова | XIX в. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 65. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - памятника "Дом купца В.Мясникова" от 10 октября 2017 года N СЭД-55-01-05-282 |
| 3 | Школа земская | 1885 г. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 68. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - памятника "Школа земская" от 6 апреля 2017 года N СЭД-27-01-10-182 |
| 4 | Дом купца П.С.Кольцова | 1902 г. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 70. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом купца П.С.Кольцова» от 10 октября 2017 года N СЭД-55-01-05-284 |
| 5 | Дом купца Е.П.Лобашова | 1900 г. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 72. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом купца Е.П. Лобашева» № СЭД-55-01-05-293 от 2017-10-17 |
| 6 | Дом купца А.И.Воробьева | конец XIX - начало XX вв. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 77. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом купца А.И. Воробьева» № СЭД-55-01- 05-292 от 2017-10-17 |
| 7 | Дом купца А.П.Сокурова | 1899 г. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 85. | Приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом купца А.П. Сокурова»" № СЭД-55-01- 05-302 от 2017-10-23 |
| 8 | Правление волостное | конец XIX - начало XX вв. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 86. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Правление волостное» № СЭД-55-01-05- 305 от 2017-10-23 |
| 9 | Церковь Всех Святых | 1873 г. | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 116а | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Церковь Всех Святых» № СЭД-55-01-05- 298 от 2017-10-17 |
| 10 | Крестовоздвиженская церковь | 1900 г. | Д. Говырино | Приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны,режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения –памятника «Церковь Крестовоздвиженская»" № СЭД-55-01-05-298 от 2017- 10-17 ОТ 09.10.2017 |
| 11 | Народный дом | 1908 г. | г. Нытва, ул. Луначарского, д. 6. | приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Народный дом» № СЭД-55-01-05-295 от 2017-10-17 |
| 12 | Здание школы № 10, где учился летчик А.Ф.Ширинкин | 1905 – 1912 г. | г. Нытва, ул. К.Маркса, д. 47. | -------- |
| 13 | Памятник В.И. Ленину | 1948 г. | г. Нытва, сквер. | Приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Памятник В.И. Ленину»" № СЭД-55-01-05- 297 от 2017-10-17 . |
| 14 | Скульптурная композиция «На фронт» (ск. А.А.Уральский) | 1975 г. | г. Нытва, площадь у школы № 2. | Приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Скульптурная композиция «На фронт»" № СЭД-55-01-05-300 от 2017-10-23 |
| 15 | Братская могила советских воинов | 1941 – 1945 гг. | г. Нытва, кладбище. | Приказ "Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Братская могила советских воинов»" № СЭД-55-01-05-303 от 2017-10-23 |

В соответствии с законом Российской Федерации №№73-ФЗ 
от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации (в редакции закона 
от 23.07.2013 N 245-ФЗ), памятники археологии местного значения, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР, археологические объекты, объявленные памятниками истории 
и культуры решениями органов местного самоуправления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отнесены к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в реестр,
 с последующей регистрацией данных объектов в реестре в соответствии 
с требованиями законодательства.

Перечень памятников  археологического наследия, расположенных 
на территории Нытвенского городского  поселения приведен в таблице.

| Наименование ОКН | Датировка | Местоположение | Нормативный документ об установлении границ территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Баталовка I, поселение | Кам. в., ран. жел. в., I тыс. н.э. | г. Нытва, южная окраина, в 0,1 км к юго-востоку от электроподстанции | _ |
| Абрамово I, селище | I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | Нытвенский муниципальный район, в 1,5 км к северу-северо-востоку от д. Жарены, правый берег р. Нытва | Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 25.06.2015 № СЭД-27-01-10-349 |
| Абрамово II, поселение | VIII-V тыс. до н.э., III тыс. до н.э., V-III вв. до н.э. | Нытвенский район, в 1,5 км к северо-востоку от д. Жарены, правый берег р. Нытва | Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 10.04.2015 № СЭД-27-01-10-90 |
| Зименкино I, селище | I тыс. н.э. | 400 м к югу от д. Зименкино Оськинской с/а, прав. берег р. Паршатовка, прав. притока р. Поломка | _ |
| Зименкино I, стоянка | VIII-V тыс. до н.э. | В центре д. Зименкино Оськинской с/а, лев. берег р. Паршатовка, прав. притока р. Поломка | _ |

Данные объекты, в соответствии с федеральным законодательством входят в состав зон с особыми условиями использования территорий. Земли объектов культурного наследия используются в особом режиме. Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому назначению, и любая деятельность, не соответствующая установленному режиму не допускается. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность 
или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательством Пермского края.

К полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;

4) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

5) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

2.10. Экономическое развитие

Одной из задач разработки генерального плана поселения является определение перспектив развития всех сфер экономики на средне- 
и долгосрочный период и обоснование вариантов территориального развития.

В Схеме территориального планирования Пермского края отмечается, что в Пермской агломерации, куда входит Нытвенский район, намечается развитие инновационных технологий, логистических  центров, создание технико-внедренческих и промышленно-производственных зон. Необходима разработка нового проекта территориального планирования Пермской агломерации, в котором должны быть учтены современные тенденции развития крупнейших городов на основе деловых, культурных, научных 
и обслуживающих функций и одновременного преобразования промышленности (высокие и экологически чистые технологии). Кроме того, необходимо зонирование территории агломерации для различных видов хозяйственной деятельности.

Таким образом, выбор экономической специализации Нытвенского городского поселения, должен быть основан на концепции развития данной территории в качестве составной части Пермской агломерации с опорой 
на интенсивное развитие инновационно-предпринимательского потенциала, коммунального и строительного комплекса, переработки и утилизации отходов, логистики. При этом к развитию традиционных отраслей Нытвы, включая металлургию и деревообработку, должны применяться меры 
по безусловному выполнению природоохранного законодательства 
и законодательства по охране труда, а также проводиться мероприятия 
по включению их в деятельность новых секторов экономики.

Должен быть проведен комплекс мероприятий, направленный 
на диверсификацию и минимизацию антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду. Следует учитывать, что в средне- 
и долгосрочной перспективе будут возрастать требования к качеству 
и конкурентоспособности производимой продукции. Это может привести 
к тому, что возможности развития традиционных отраслей будут усложняться, а угрозы – возрастать.

В декабре 2017 года между Пермским краем и НКО «Фонд развития моногородов» заключено генеральное соглашение о сотрудничестве 
по развитию монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов), в том числе Нытвенского городского поселения.

13 июля 2018 года комиссией Министерства экономического развития Российской Федерации была рассмотрена и одобрена заявка 
на создание ТОСЭР на территории Нытвенского городского поселения.

| Наименование предприятия | Инвестиционные проекты |
| --- | --- |
| ООО «Любава» | ООО "Санаторий-профилакторий "Оазис" |
| ООО «Парма Технологии машиностроения» | Создание производства по обработке листового металла |
| ООО «Лаборатория Новых Технологий» | Создание производства взрывозащищенных электродвигателей |
| ООО «Синтез-Н» | Производство низкокипящих жидкостей и их смесей |
| ООО «Латофлекс Плюс» | Создание производства лущеного шпона |
| ООО Прикамский машиностроительный завод | Производство комплектующих и запасных частей для горно-шахтной и нефтяной промышленности |
| ООО «Стройдеталькомплект» | Глубокая переработка древесины |
| ООО ПК "ИНКОР" | Производство металлообрабатывающих, деревообрабатывающих станков и оборудования с ЧПУ, ремонт станков с ЧПУ. |
| ООО Мясокомбинат "Нытвенский" | Модернизация и расширение действующего производства |
| ООО "НЭП" | Утилизация отходов производства и потребления, в т.ч. медицинских и биологических, с производством изделий из пластмасс |
| ООО "СПК" г.Москва | Создание многофункциональной цифровой информационной инфраструктуры (дата-центр), включающей в себя комплекс серверного оборудования, позволяющий вести обработку и хранение информации; телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь элементов дата-центра, а так же передачу данных между дата-центром и пользователями. |
| ООО "Медицинские системы" |  |
| ООО ПКНМ-Урал |  |
| ООО "Теплоизоляция Пермь" | Теплоизоляция на основе каучука с закрытой ячеистой структурой |

Планируемые мероприятия по инвестиционным проектам:

- Реконструкция участков автомобильных дорог:

- дорога по ул. Луговой,

- дорога от микрорайона «Солнечный» до Боталовского моста,

- дорога от ул. Восточная до КСК;

- Строительство локальных очистных сооружений для 
ООО «Нытвенский мясокомбинат»;

- Строительство системы электроснабжения для ООО «Нытвенский мясокомбинат»;

- Строительство газовой котельной для ООО «Латофлекс Плюс»;

- Строительство системы газоснабжения  для ООО «Латофлекс Плюс»;

- Строительство системы водоснабжения для ООО «Латофлекс Плюс»;

- Строительство системы водоотведения для ООО «Латофлекс Плюс»;

- Строительство системы электроснабжения для ООО «Латофлекс Плюс».

В связи с вышеперечисленными мероприятиями для расширения производственной зоны  и размещения инвестиционных площадок 
для своевременного предоставления инвесторам земельных участков проектом предлагается:

- Включить в границы производственной зоны г. Нытвы:

1.1  земельный участок ориентировочной площадью 34 га 
в кадастровом квартале 59:26:0610102, расположенный восточнее земельного участка с кадастровым номером 59:26:0610102:120 (бывшая территория ОАО «Нытва»);

1.2. земельный участок ориентировочной площадью 50 га 
в кадастровом квартале 59:26:0610715, расположенный слева от дороги «г. Нытва –п. Новоильинский», адресный ориентир «Комаровая гора».

1.3. земельный участок площадью  268768,2м2  с кадастровым номером 59:26: 0610504:3.

- Для расширения производственной зоны включить в границы 
г. Нытва участок земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 20 га, расположенный севернее земельного участка с кадастровым номером 59:26:0610504:3 до дороги «г. Нытва – 
д. Заполье».

- Увеличить площадь земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения» за счет перевода земельного участка с кадастровым номером 59:26:2380111:3 площадью 
342085 м2 из земель сельскохозяйственного назначения для размещения производственных объектов.

- Увеличить площадь земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения» за счет перевода земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 21 га в кадастровом квартале 59:26:02470101, расположенного слева от дороги «г. Нытва – п. Новоильинский»
для последующей разработки карьера ПГС

Мероприятия по развитию экономики:

Объекты  регионального значения, предусмотренные Схемой территориального планирования Пермского края

Строительство оптово-распределительного центра молочной продукции.

Строительство комплекса по выращиванию рыбы (ООО «Паритет»).

Размещение объектов местного значения:

Строительство объектов придорожного сервиса (кафе, гостиничный комплекс, парковка)

Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра.

2.11. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.11.1.  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

На основании исходных данных ГУ МЧС России по Пермскому краю 
и в соответствии с положениями СНиП 2.01. 81-90 п.п.1.1 – 1.7 территория Нытвенского городского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения от г. Краснокамска, а также возможного химического заражения и катастрофического затопления.

Исходя из территориально-планировочной организации города Нытвы, в зону возможных сильных разрушений, при ведении военных действий или в случаях ЧС, попадают центральные микрорайоны Колхозный рынок, Жилстрой, Филиха, Запруд и 64 квартал. На плане «желтых линий» наблюдается тенденция распространения зон возможных завалов вдоль улиц: Либкнехта, Володарского, Луначарского, Садовая, Урицкого, Некрасова, Красноармейская, а также улиц: Розы Люксембург, Пушкина, Уральская, проспект Ленина.

Ширина незаваливаемой части этих улиц прогнозируется до 7 метров. Все улицы в Нытве связаны с выездными из города магистралями, поэтому могут быть использованы при планировании эвакуации населения, 
при тушении пожаров  и организации АС и ДНР.

В проектном плане удаление границ зон возможных разрушений 
от границ проектной застройки и особо опасных объектов соответствует требованиям СНиП 2. 01.51- 90, а также предусмотрены противопожарные разрывы застройки не менее 100 метров на участках площадью до 2,5 кв.км.

Система оповещения ГО

Основной способ оповещения и информирования населения Нытвенского городского поселения о ситуациях ГО и ЧС является передача  речевой информации, перед которой производится включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, 
что означает сигнал «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!» с последующим информированием о развитии событий и по дальнейшим действиям.

Сигналы (распоряжения) ГО передаются по сетям местного радио, телевизионного и проводного вещания городского поселения,  независимо
 от ведомственной принадлежности и формы собственности.

По решению Главы  Нытвенского муниципального района трансляции всех программ  приостанавливаются, речевая информация передается населению  длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Система оповещения и информирования населения включает в себя силы и средства, организационно и технически объединенные для решения задач оповещения и информирования:

а) силы:

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы Управления МЧС России по Пермскому краю;

- дежурный диспетчер 84-ПЧ ГУ 21-ОФПС;

- дежурная часть ОВД Нытвенского муниципального района;

- администрация Нытвенского муниципального района;

- службы обеспечения районного звена ОПЧС РСЧС;

- администрация Нытвенского городского поселения;

- Нытвенский цех КТОЭ связи «Уралсвязьинформ»;

- городской радиоузел и телевизионная студия г. Нытвы;

- организации, учреждения и предприятия, в соответствии 
с возложенными на них обязанностями по организации оповещения 
и информирования населения;

б) средства:

- аппаратура центрального оповещения  цеха связи «Уралсвязьинформ»;

- аппаратура  связи и  оповещения  84-ПЧ ГУ 21-ОФПС;

- аппаратура  связи и  оповещения  ОВД Нытвенского района;

- сотовые и транкинговые системы телефонной связи;

- оборудование городского радиоузла и телестудии города;

- ведомственные АТС и радиоузлы;

- радиостанции потенциально опасных объектов;

- локальные и объектовые системы оповещения;

- подвижные звуковещательные станции, автомобили 
с громкоговорящими установками;

Система оповещения ГО и ЧС Нытвенского городского поселения входит в районную систему оповещения и включает:

- городскую систему оповещения;

- поселковую систему оповещения;

- локальные системы оповещения ПОО;

- объектовые системы оповещения крупных предприятий 
и организаций.

Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов состоят:

- из сети электросиренного оповещения, обеспечивающей доведение сигнала до персонала объекта и проживающего населения на расстоянии 
до 2,5 км  от объекта;

- сети громкоговорящего оповещения персонала предприятия 
и населения на расстояние до 2,5 км от объекта;

- рабочего места диспетчера (дежурного), имеющего технические средства управления сетью электросиренного и громкоговорящего оповещения.

Объектовые системы оповещения объектов, имеющих важное экономическое или оборонное значение состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

Для эффективного и своевременного оповещения населения 
и принятия экстренных мер по защите людей в условиях возникновения ЧС и военной опасности, необходимо создание и использование, в соответствии с краевой программой, централизованной системы оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ) при возникновении пожаров.

Данная система должна объединять системы пожарного оповещения 
и оповещения населения о ситуациях ГО и ЧС  различного характера, 
а также  включать локальные и объектовые системы оповещения предприятий, системы громкого оповещения административных зданий, электросирены 
в жилых кварталах и на предприятиях, радиотрансляционные сети 
и пожарные оповещатели. Единое управление такой системой должно осуществляться 
от дежурного поста службы спасения или пожарного поста-диспетчерской.

Расселение

В связи с тем, что Нытвенское городское поселение не является категорированным, его население подлежит рассредоточению в границах поселения, согласно мобилизационному плану.

Рассредоточению и эвакуации в загородную зону  подлежит население города, численностью 22 644 человека. Наибольшая рабочая смена предприятий, линейный и дежурный персонал, подлежит рассредоточению 
и защите на территории города, согласно мобилизационному плану.

Комплекс мероприятий по организованному выводу (вывозу) населения из города в особый период включает:

-  эвакуацию городского населения в загородную зону и его жизнеобеспечение в районе размещения;

-  рассредоточение рабочих и служащих, продолжающих работать
 в особый период, в подготовленные заблаговременно ЗС ГО.

Эвакуируемое население города собирается на сборных эвакуационных пунктах (СЭП), далее по установленным маршрутам (таблица 1) эвакуируется в загородную зону.

Таблица 1.   Порядок эвакуации населения г. Нытва по сигналам ГО

| № маршр. | Порядок следования | Конечный пункт эвакуации | Загруженность маршрута, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пеший | д. Приверха | 0,8 |
| 2 | пеший | д. Соснова | 0,6 |
| 3 | автомобильным транспортом | с. Шерья | 2,7 |
| 4 | автомобильным транспортом | д. Полом д. Груни | 0,7 1,2 |
| 5 | автомобильным транспортом | с. Чекмени | 1,6 |
| 6 | автомобильным транспортом | д. Шумиха | 1,3 |
| 7 | железнодорожным транспортом | ст. Чайковская | 5,2 |
| 8 | водным транспортом | д. Таборы | 3,5 |

В соответствии с мобилизационным планом укрытие жителей населенных пунктов поселения предусмотрено в имеющихся подвалах, погребах, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия (ПРУ) 
и в быстровозводимых укрытиях.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать 
за пределами населенных пунктов, вдоль основных автомобильных дорог района, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения.

Защита населения

Надежным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие в защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 12 часов. 
По данным Главного управления  МЧС России по Пермскому краю 
на территории Нытвенского городского поселения имеется ЗС ГО - 
2/0,4 тыс. чел., площадью - 702,2 м2 и ПРУ-8/5,76 тыс. чел., площадью- 
6 778,4 м2.

В соответствии с мобилизационным планом района, население укрывается в существующих ПРУ, а также в имеющихся подвалах, погребах, помещениях, приспосабливаемых под ПРУ 
и в  быстровозводимых укрытиях.

Укрытие НРС, линейного и дежурного  персонала ОАО «Нытва»
 (800 чел.) предусмотрено в существующих ЗС на территории предприятия.

Таблица 2.   Порядок укрытия НРС г. Нытвы в защитных сооружениях

| № п/п | Наименование предприятий | НРС, чел | Кол-во ЗС/вместимость, чел. | Кол-во эвакуир-ых, чел. | Размещение ЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и организации, продолжающие свою деятельность в военное время |
| 1 | ОАО «Нытва» | 800 | 1/300 | 500 | г. Нытва |
| 2 | Администрация | 100 | 1/100 | - | г. Нытва |

Согласно СНиП II-11-77* норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого приходится 0,59м2.

Численность населения составляет 22 644 тысячи человек, на первую очередь и на расчетный срок укрытию подлежит 100%. Имеющиеся укрытия могут разместить  6 160 человек. Поэтому необходимая площадь ПРУ поселения должна обеспечивать16 484 (22 644 – 6 160) человек  
и составлять:

-   0,59×16 484 = 9 726м2.

Таким образом, необходимо запроектировать и разместить 
на территории городского поселения дополнительно 9 726м2 укрытий, в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

Стоимость оборудования противорадиационных укрытий определяется
 на дальнейших стадиях проектирования.

Размещение противорадиационных укрытий необходимо осуществлять:

а) в подвальных помещениях:

-  одноэтажных жилых домов;

-  школ и детских садов;

-  домов культуры и др.

б) в приспосабливаемых 1этажах:

-  административных зданий;

-  школ и др.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Нытвенское городское поселение обеспечивается централизованной системой водоснабжения от двух видов источников: поверхностных 
и подземных.

Поверхностный водозабор объемом 11,8 тыс. м3 / сут. осуществляется 
из Нытвенского пруда, подземный – объемом 0,26 тыс. м3 осуществляется из 6 артезианских скважин (2-в п. Усть-Нытва, 2-в д. Белобородово, 2-в 
с. Воробьи).

Многоэтажный жилой фонд обеспечивается внутренним водопроводом, жители индивидуальной жилищной застройки пользуются водоразборными колонками. Протяженность водопроводных сетей составляет 83,3 км, из них 25,8 км имеют износ до 100%, общий износ сетей составляет 76%. В городе имеется восемь напорных станций, которые обеспечивают подачу воды на все направления,  с необходимым давлением на водопроводе. Очистка забираемой из водохранилища воды осуществляется на очистных сооружениях методом двухступенчатого хлорирования.

Значимой проблемой города является низкое качество воды 
в разводящей сети, и как следствие в кранах потребителей. Необходима реконструкция ветхих очистных сооружений, замена некоторых участков магистральных сетей и внутренних водопроводов жилых домов.

В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование возможности водоснабжения Нытвенского городского поселения 
из подземных источников. В качестве таких источников рассматриваются подземные воды Марчуговского и Нытвенского месторождений подземных вод.

Централизованной системой водоотведения обеспечен многоэтажный жилой фонд города. Усадебная жилая застройка в основном 
не канализована, а оборудована выгребами. Канализационные очистные сооружения работаютс гидроперегрузом, при номинальной мощности очистки 4,5 тыс. м3 / сут, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков на них поступает  6,0 тыс. м3 / сут. Существующие биологические очистные сооружения морально и физически устарели и требуют скорейшей реконструкции.

Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов с помощью  4 канализационных насосных станций. Протяженность сетей канализации составляет 57 км, из них ветхих - 20,3 км, общий износ 61%.

Собственником канализационных сооружений и сетей является 
ОАО «Нытва» и частично администрация Нытвенского городского поселения.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии 
с инструкцией ВСН         ВК 4-90) относятся:

-  подготовка схем водоснабжения всех населенных пунктов поселения
в соответствии с требованиями ВСН ВК 4-90, для различных ситуаций 
и режимов работы;

-  в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только 
в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

-  устья всех водозаборных скважин должны быть загерметизированы;

-  ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, 
не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, 
а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

-  реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены 
для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

-  каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками. Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала 
с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

В Нытвенском городском поселении центральным отоплением оснащено до 70% жилого фонда. Теплоснабжение обеспечивается от  4-х котельных, 3 из которых расположены в г. Нытва, одна – в д. Белобородово. Основное топливо котельных – газ и уголь соответственно. Две котельные находятся в собственности  ООО «Теплосетевая компания Ю. Кузбасса»
 (в г. Нытва и в д. Белобородово), две котельные – в собственности ОАО «Нытва» и ООО «Камушки» (обе в г. Нытва). Эксплуатацию теплосетей обеспечивает  ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса». Общая протяжённость тепловых сетей составляет 57,4 км, из них ветхих – около 
50 км. Износ тепловых источников составляет 60%, тепловых сетей –80%.

Присоединенная нагрузка котельных в поселении составляет 50 % 
от суммарной их мощности и может увеличиваться в случае роста потребности города или предприятия ОАО «Нытва».

Основные направлениями развития теплоснабжения:

1. Перевод котельных на современные парогазовые установки.

2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;

3. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств.

Энергоснабжение Нытвенского городского поселения  осуществляется от энергосистемы Пермского края через электроподстанцию 110/10 кВ «Заречье». Распределение электроэнергии 
в поселении осуществляется  трансформаторными подстанциями (ТП) на напряжении 10/0,4 кВ. Всего в городе размещено 53 ТП. Протяжённость ВЛ-10 кВ составляет в поселении 30,74км, ВЛ-0,4 кВ – 76,89км, ВЛ-6 кВ – 2,89км, КЛ-10 кВ – 23,09км, КЛ-0,4 кВ – 15,82 км.

Распределительные линии электропередачи в поселении 
не закольцованы. Не все объекты подключены к параллельным источникам электроснабжения, что может привести к возможным ЧС из-за аварий 
в энергосети, особенно на объектах тепло и водообеспечения.

При проектировании систем электроснабжения необходимо предусмотреть возможность закольцовки объектов и подводки линий электропередачи по дублирующим трассам.

Газоснабжение

Газификация Нытвенского городского поселения осуществляется  отбором природного газа от магистрального газопровода Ямбург- Тула 
на ГРС «Нытва».

От ГРС распределение газа на территории городского поселения  происходит по двухступенчатой схеме:

- ступень № 1 – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа, обеспечивают:

-  газорегуляторные пункты микрорайонов;

-  промышленные потребители;

-  отопительные котельные.

- ступень № 2 – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа, обеспечивают:

-  жилищный фонд поселения;

- социально-культурные, образовательные, медицинские, административные учреждения и прочие организации.

Схемой предусмотрена газификация д. Белобородово, д. Оськино 
и жилых кварталов г. Нытвы по трем пусковым комплексам, в которые включены существующие и планируемые сети распределительных газопроводов.

Для обеспечения безопасности и бесперебойного снабжения природным газом, в схеме предусмотрена закольцовка действующих газорегуляторных пунктов (ГСГО, ГРПШ) по ул. Ширинкина, по ул. Володарского. 
Не включены в кольцевую схему по причине технологической  нецелесообразности, существующие ГРПШ по ул. Октября – 2 шт.,
по ул. Комарова – 2 шт.

Распределительная сеть газопроводов в г. Нытве  выполнена 
с учетом требований СНиП 2.01.51- 90, в них предусмотрено автоматическое отключение опасных участков газопроводов. Отключающие устройства оборудованы в точках врезки в газопроводы, перед газорегуляторными пунктами, на выходе из газорегуляторных пунктов
 и на ответвлениях к группам жилых домов. Некоторые участки газопроводов оснащены байпасами для обеспечения бесперебойного снабжения объектов.

2.11.2. Мероприятия по защите территорий  от потенциально опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками ЧС природного характера являются опасные климатические, геологические,  гидрологические природные условия 
и природные пожары.

Опасные климатические условия.

К опасным климатическим условиям на территории Нытвенского городского поселения можно отнести: сильные морозы (свыше  –25ºС) 
и снежные заносы, сильные ветры скоростью более 20 м/сек., весеннюю распутицу, ливни с интенсивностью более 30 мм/час, грозы, лесные пожары, град с диаметром частиц 20 мм и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, гололед с диаметром отложений более200 мм, способные вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения, на транспорте 
и в производственных циклах предприятий.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- своевременная снегоуборка автомобильных дорог и улиц, подсыпка смесей противоскольжения при гололеде;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней      эксплуатации;

- выполнение мероприятий по сохранению тепла в зданиях 
и сооружениях в зимний период;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений 
от молний;

- анкерное закрепление на местности предметов и объектов, имеющих высокую парусность;

- организация своевременной очистки лесомассивов  от поваленных деревьев, сучьев, щепы, мусора;

- запрещение разведения костров в лесопарковой зоне поселения;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесов 
и городских парков;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении 
и развитии чрезвычайных ситуаций.

Опасные геологические условия.

В инженерно-геологическом отношении, территория Нытвенского городского поселения является благоприятной для ведения строительства. Естественным  основанием фундаментов зданий 
и сооружений на территориях, определенных генеральным планом 
для перспективной застройки, будут служить четвертичные отложения: суглинки и глины.

К наиболее опасным геологическим явлениям на данной территории отнесены: овражная и речная эрозия, развитие процессов заболачивания.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании уклонов местности и берегов рек, а также долин речек и оврагов. Особенно этим процессам  подвержен левый берег Нытвенского пруда 
в микрорайоне Фарутка, склоны рельефа к пойме реки Нытвы, а также берег Воткинского водохранилища. Разрастание оврагов и размывание логов присуще всей территории Нытвенского поселения.

Площадь территории, пораженной овражной эрозией, составляет до 50% от всей территории городского поселения. Причём, согласно 
СНиП 22- 01- 95, по категориям опасности, подвергшиеся эрозии площади составляют: опасные – 20%, умеренно опасные – 35%. При организации строительства необходимо учитывать, что к  эрозионно-опасным относятся территории, где сочетание природных условий 
и ведение хозяйственной деятельности создает возможность проявления ускоренной эрозии земель.

На достаточно больших участках Нытвенского поселения отмечено развитие процессов заболачивания с формированием неустойчивых заторфованных и заилованных  грунтов.  Юго-восточная окраина поселения является началом  старейших Нытвенского и Марчуговского болот, где толщина торфяного слоя достигает 2м.

Обширные заболоченные участки сформировались в пойме 
р. Нытва, в микрорайонах Мазуевка, Комары, Солнечный, Пролетарский, Баталовка, Абрамовка, КСК, где сформирована целая сеть озер и мелких ручейков – источников  заболачивания. Такие территории считаются непригодными или малопригодными для любого вида строительства.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- устройство берегоукреплений;

- благоустройство оврагов и крутых склонов рельефа

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель.

Опасные гидрологические условия.

Гидрографическая сеть Нытвенского городского поселения относится к бассейну реки Кама и представлена Воткинским Водохранилищем,  рекой Нытва и ее притоками, а также малыми реками и ручьями. Все реки представляют собой типичные равнинные водотоки, со всеми характерными их чертами. Уклоны рек невелики. Густота речной сети средняя  (0,3 – 0,5 км/км2). Строение речной сети – древовидное.

Наиболее опасными считаются гидрологические явления  на реках  
в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды 
при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости, а также 
при замерзании рек осенью, при ледоставе и вскрытии весной.

По данным администрации Нытвенского поселения опасные гидрологические явления в периоды весеннего половодья и паводков 
в Нытвенском районе наблюдаются в устье реки Нытва у п.Усть-Нытва, где,
в случае подъема уровня воды, в зону затопления попадают жилые кварталы поселка и участок автомобильной дороги протяженностью до 5км. Это приводит к размыву земляного полотна дороги и разрушению покрытия, 
а также заставляет почти ежегодно оборудовать объезд этого участка длиной 8,5 км через д. Жарены.

Гидрологический режим р. Нытвы ниже Нытвенского водохранилища существенно искажается подпором Воткинского водохранилища. 
При пропуске Камским водохранилищем  максимальных расходов 
в весенний период, уровень на посту Усть-Нытва может достигать 90,95 метров. В этом случае подпор распространяется вверх по р. Нытве до отводящего канала, что практически соответствует уровню максимальных расходов на ГТС Нытвенского пруда при дождевых паводках 0,1% обеспеченности.

Также, из-за нарушения естественного поверхностного водоотвода 
и ливневой канализации, в ходе несогласованной перепланировки местности жителями г. Нытвы, в межсезонье возникают зоны подтопления
 в кварталах частных домов между улицами Комсомольская, К. Маркса, Майская при их выходе к Нытвенскому пруду. Аналогичная ситуация складывается в кварталах, ограниченных улицами  Кошевого, Куйбышева, Калинина при выходе к ручью по ул. Садовая и улицами Тимирязева, Кошевого, Куйбышева, при выходе к коллективному саду №10, 
где полностью отсутствует система поверхностного водоотвода и ливневой канализации. Это привело к резкому подъему уровня грунтовых вод 
и подтоплению жилых домов и  хозпостроек в этих кварталах.

Для надежной защиты жилых кварталов от подтоплений 
и возможного затопления необходимо провести комплекс гидрологических 
и гидрогеологических изысканий с целью восстановления системы поверхностного водоотвода и оборудования дренажа высоких грунтовых вод.

Природные пожары

Огромный ущерб экономике территорий наносят природные лесные пожары и пожары на торфяниках. И хотя очаги таких пожаров возникают 
в периоды засушливой и жаркой погоды, тем не менее, подавляющая часть лесных пожаров вызвана все же неосторожным обращением населения 
с огнём. Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду леса и угрожают, проживающему в лесных районах населению (п. Усть-Нытва, с. Воробьи, 
д. Марчуги, д. Заполье). Поэтому защита лесов от пожаров является первостепенной задачей по сохранению и приумножению лесных богатств 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- Контроль работы лесопожарных служб.

- Проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки.

- Введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- Оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов и между массивами.

- Установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами.

- Контроль соблюдения противопожарной безопасности 
при лесоразработках.

- Организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса 
от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. В черте Нытвенского городского поселения расположены предприятия: ОАО «Нытва» (металлургический завод), 
ООО «Уральская фурнитура» (мебельная фурнитура), ЗАО «Мясокомбинат Нытвенский», ПК «Маслозавод Нытвенский», эксплуатируются объекты 
ЖКХ и энергоснабжения, распределительный газопровод  и транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения. На территории поселения находятся 5 потенциально опасных объектов (в соответствии с «Перечнем потенциально опасных объектов ГУ МЧС РФ по Пермскому краю» 2011 года).

Все предприятия и объекты в процессе своей деятельности создают те или иные опасности техногенного характера. Рассмотрим существующие:

А)  Радиационные опасные объекты

На основании исходных данных, полученных от «Главного управления МЧС России по Пермскому краю», на территории муниципального образования Нытвенское городское поселение, предприятия, производящие, хранящие и использующие в технологическом цикле радиоактивные вещества отсутствуют.

Б)  Химически опасные объекты

К ним относятся:

- предприятия химической промышленности;

- предприятия, в технологическом цикле которых применяются АХОВ;

- аммиачные холодильные установки;

- водозаборы и очистные сооружения (использующие АХОВ).

На территории Нытвенского городского поселения предприятий химической промышленности, технологических линий и хранилищ химических веществ не расположено. Основными источниками химической опасности для населения являются предприятия и объекты, использующие АХОВ в очистных системах и холодильных установках.

Основные сведения об объектах с АХОВ и приведены в таблице.

Таблица 3.  Химические опасные объекты

| № по порядку | Наименование объекта | Вид и количество хранящихся АХОВ, т | Территория возможного заражения (поселение) | Зона возможного заражения по оценке администрации района, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | аммиак 120 | Нытвенское г.п. | 3,1 |
| 2 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | хлор 5,0 | Нытвенское г.п. | 0,023 |
| 3 | ООО «Маслозавод Нытвенский» | аммиак 1,15 | Нытвенское г.п. | 1,0 |

Аварии на химически опасных объектах.

Общей особенностью аварий, связанных с выбросом (проливом) аварийных химических отравляющих веществ (АХОВ), является высокая скорость формирования поражающего действия облака АХОВ, что требует принятия незамедлительных мер по защите людей и локализации источника заражения. Оперативное решение этих задач может осуществляться только 
по результатам своевременного и достоверного прогноза показателей химической обстановки:

-  масштаба и размеров очага химического заражения;

-  глубины распространения зараженного воздуха и площади очага

заражения;

-  возможных потерь населения в очаге химического заражения;

-  времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу

и времени его поражающего воздействия.

Расчет этих показателей выполнен в соответствии с Приложением 1 (Обязательным) СНиП 2.01.51 – 90, а также на основе «Методики прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте». Гидрометиздат  Л. 1997г.

В зависимости от вида АХОВ и скорости их испарения могут возникнуть различные типы ЧС, отличающиеся длительностью 
и масштабами поражающего действия:

Первый тип ЧС (при выбросе легко испаряющихся АХОВ) – мгновенно возникает первичное облако АХОВ и распространяется на большое расстояние.

Второй тип ЧС (при выбросе АХОВ средней летучести) – мгновенно возникает первичное облако АХОВ, а также пролив АХОВ и вторичное облако по мере испарения пролива.

Третий тип ЧС (вылив мало летучих АХОВ) – возникает пролив АХОВ 
и вторичное облако по мере его испарения.

Четвертый тип ЧС (вылив стойких АХОВ) – образуется пролив АХОВ.

Статистические данные показывают, что вероятность таких аварий 
на водопроводных станциях оцениваются – 10-6, на холодильных установках –    0,5×10-6, при перевозке АХОВ ж/д транспортом – 10-4, а автомобильным транспортом – 0,5×10-4 случаев в год.

Данные величины служат одним из основных критериев оценки риска аварий на химически опасных объектах.

Определение размеров химического заражения местности и уровней поражения населения

В основу прогнозирования химической обстановки на случай разрушения объекта должны быть взяты данные на одновременный выброс 
в атмосферу всех имеющихся на объекте АХОВ, при благоприятных метеорологических условиях (инверсия, отсутствие ветра υ = 0 м/с, слабый ветер υ = 1–2 м/с). Направление ветра выбирается для самого неблагоприятного случая, например в сторону населенных пунктов (районов) или крупных производственных объектов.

Размеры очага химического заражения определяются глубиной зоны распространения зараженного воздуха с поражающей концентрацией АХОВ 
и его шириной. Эти параметры определяются из имеющихся расчетных таблиц и по соотношениям:    Ш = 0,03 Г – при инверсии;

Ш = 0,15 Г  – при изотермии;

Ш = 0,8 Г    – при конверсии.

Площадь очага химического заражения рассчитывается как площадь сектора, образованного полученной величиной глубины и широты. 
При отсутствии ветра рассчитывается площадь круга с радиусом равным глубине зоны заражения.

Количество пораженного населения в очаге химического заражения будет зависеть от плотности проживания (плотности размещения персонала) на территории очага, токсичности АХОВ, степени защищенности 
и своевременности оповещения населения об угрозе поражения.

Структура поражаемого населения оценивается по соотношениям, приведенным в таблице:

Таблица 4. Структура поражений в очаге химического заражения

| Характер поражений | Смертельные | Тяжелой и средней степени | Легкой степени |
| --- | --- | --- | --- |
| Доли пораженных в % | 35 | 40 | 25 |

Таблица 5.  Расчетное количество поражаемого населения при возникновении аварий на ХОО, при скорости ветра υ = 1–2 м/с (инверсия)

| № п/п | Наименование объекта | Глубина распростр-я АХОВ (км) | Ширина очага хим. Заражения (км) | Площадь очага хим. заражения (км2) | Возможное количество пораженных в очаге хим. заражения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | аммиак 5,0 | 0,15 | 0,375 | 300 |
| 2 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | хлор 6,57 | 0,18 | 1,2 | 473 |
| 3 | ООО «Маслозавод Нытвенский» | аммиак 0,65 | 0,02 | 0,0065 | 5 |

Таблица 6.  Расчетное количество поражаемого населения при возникновении аварий на ХОО, при отсутствии ветра υ = 0 м/с (изотермия)

| № п/п | Наименование объекта | Глубина распростр-я АХОВ, км | Площадь очага химического заражения, км2 | Возможное количество пораженных в очаге хим. заражения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | аммиак 1,0 | 3,1 | 1654 |
| 2 | Металлургический завод ОАО «Нытва» | хлор 1,31 | 2,65 | 1414 |
| 3 | ООО «Маслозавод Нытвенский» | аммиак 0,115 | 0,04 | 33 |

Для защиты населения от последствий аварий на объектах, представляющих химическую опасность необходимо поддержание 
и совершенствование системы оповещения о ЧС. Для этого следует установить электросирены и оповещатели на всех ПОО и в жилых кварталах, подверженных опасности. Необходимо проведение заблаговременной подготовки (герметизации) систем водоснабжения и вентиляции жилых, производственных и административных зданий, попадающих в зоны возможного заражения АХОВ.

Для защиты работников предприятия необходимо иметь четкий план оповещения и эвакуации из зон возможного заражения, план обеспечения средствами  индивидуальной защиты всего состава производственной смены, план экстренной остановки производства.

Основным мероприятием, в случае возникновения зоны химического заражения, является эвакуация населения на безопасные территории района, согласно существующим планам ГО. По расчетным данным, 
при возникновении аварии на ОАО «Нытва» эвакуации в загородную зону подлежит на первую очередь  до 10 тыс. городских жителей. Поэтому вновь планируемые районы жилой застройки размещены с учетом удаления от зон химической опасности не менее чем на 1,5км, согласно СНиП 2.01.51- 90.

В) Взрывопожароопасные объекты

включают:

- нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты;

- объекты нефтепроводного транспорта;

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- АЗС, АГЗС, газо-, нефтехранилища;

- другие объекты.

Газодобывающие, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие  и  нефтепроводные объекты на территории Нытвенского городского поселения отсутствуют.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом, по отводу от магистрального газопровода «Ямбург- Тула» на АГРС «Нытва», расположенную в промышленной зоне г. Нытвы у маслозавода. Далее газ поступает на ГРПШ №1, №3, №5, №10, №25, №27, ГСГО №4 и ШРП, понижающим давление газа с высокого I категории (Р<1,2МПа) и высокого II категории (Р<0,6МПа) до используемого низкого давления (Р<0,003МПа)
 и обеспечивающим жилой фонд г. Нытвы и д. Белобородово.

В Нытвенском городском поселении природным газом обеспечены 5066 квартир, что составляет более 40 % всего жилого фонда. Протяженность всей распределительной сети  газопроводов составляет 43,22 км, в т.ч. 13,897 км – это газопровод высокого давления, 29, 324 км – газопровод низкого давления. Объекты обеспечения транспортировки газа по межпоселковой 
и распределительной сети эксплуатируются Краснокамским филиалом ОАО «Уралгазсервис».

Таблица 7.  Основные характеристики существующих газопроводов

| № п/п | Наименование газопровода | класс | Давление (МПа) | диаметр | Тип трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод-отвод от МГ«Ямбург -Тула» до АГРС «Нытва» | 3 | 5,5 | 225 | подземный |
| 2 | межпоселковый газопровод до д. Белобородово | 3 | ≤ 0,6 | 160 | подземный |
| 3 | распределительные газопроводы высокого давления I категории | 3 | ≤ 1,2 | 160 (110) | подземный |
| 4 | распределительные газопроводы высокого давления II категории | 3 | ≤ 0,6 | 160,110, 90 (63,57,51) | подземный |
| 5 | распределительные газопроводы низкого давления | 4 | ≤ 0,05 | 90,63,57,51 | подземный |

Аварии на газопроводах. Определение зон действия поражающих факторов при возможных  авариях.

Так как аварией на газопроводе является разрыв трубы на полное сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого природного газа 
с воспламенением или без воспламенения, то на основе анализа факторов возникновения и условий, определяющих исход аварий можно выделить следующие типовые сценарии аварий:

Сценарий 1 (СГ1) - свободное (без возгорания) истечение струи газа 
из поврежденного газопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере;

Сценарий 2 (СГ2) - горение «колонного» шлейфа газа, истекающего 
из котлована в результате разрушения газопровода, образование огненного шара;

Сценарий 3 (СГ3) - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода, которые представлены в таблице.

Таблица 8.   Схемы развития типовых сценариев аварий.

| № сценария | Схема развития сценария |
| --- | --- |
| СГ1 Безопасное рассеивание шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → образование локальной зоны загазованности → безопасное рассеивание газа в атмосфере. |
| СГ2 Горение «колонного» шлейфа газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа навстречу друг другу вдоль образовавшейся траншеи → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение «колонного» шлейфа газа или образование огненного шара → термическое воздействие на окружающую среду. |
| СГ3 Горение высокоскоростных струй газа | Разрыв линейной части газопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение газа в виде двух свободных струй → наличие источника воспламенения → сгорание части шлейфа газа в дефлаграционном режиме с образованием ударной волны (раннее зажигание) → горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа, истекающего из концов разрушенного газопровода → прямое огневое воздействие на окружающую среду → термическое воздействие на окружающую среду. |

Рассмотрим ситуации  истечения газа из полного сечения газопровода на        5 участках:

- газопровод Ø 160х 14,6 мм, длиной 10,0 м (0,6 МПа) по ул. Октября;

- газопровод Ø 110х 10,0 мм, длиной 10,0 м (0,3 МПа) по ул. Ширинкина;

- газопровод Ø 90х 5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) по ул. Ширинкина;

- газопровод Ø 63х 5,8 мм, длиной 10,0 м (0,03 МПа) 
по ул. Р. Люксембург;

- газопровод Ø 90х 5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) по пр. Ленина;

Расчеты зон действия поражающих факторов при возможных авариях 
на газопроводах выполнены согласно «Сборнику методик 
по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 
в РСЧС (книга 2) Москва 1994 г».

В качестве условий расчета рассматривается сценарий СГ2,  с учетом принятых статистических данных:

-  независимо от характера разгерметизации, образующееся  облако ТВС 
в 20 % случаев рассеивается, в остальных случаях происходит воспламенение облака. Это с равной вероятностью приводит к взрывному превращению облака или образованию огненного шара.

-  при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что 
в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огненного шара находится 60% массы газа (пара) и что общая масса облака должна быть более 1000 кг.

Порядок расчета:

1. Определение массы газа в облаке ТВС при истечении СУГ 
из трубопровода осуществляется по предложенной формуле:

М=60* ρ *S*(2(Р- Ра ) / ρ)1/2 *(1+4∫l / d)-1/2

- По таблице определяем класс пространства, окружающего место воспламенения облака (3 класс пространства для газопроводов 
в населенном пункте).

- По таблице определяем  класс взрывоопасного вещества (метан относится к 4классу).

- По таблице определяем режим взрывного превращения облака ТВС, нашим данным соответствуют 5 и 6 режим.

- По выбранному режиму взрывного превращения, а также 
в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке, 
по рекомендованным графикам определяем радиусы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий и радиусы зон поражения людей.

Таблица 9.  Расчетные радиусы зон разрушения зданий

| Степень разрушения | Радиусы зон разрушения жилых зданий при авариях на газопроводах, м |
| --- | --- |
|  | Ø160х14,6 мм, длиной 10,0 м (0,6 МПа) | Ø110х10,0 мм, длиной 10,0 м (0,3 МПа) | Ø 90х5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) | Ø 63х5,8 мм, длиной 10,0 м (0,03МПа) | Ø 90х5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03МПа) |
|  | пересечение газопровода по ул. Октября с проезд. улицей | пересечение газопровода по ул. Ширинкина с ул. Садовой | пересечение газопровода по ул. Ширинкина с ул.К.Либкнех | пересечение газопровода по ул. Р. Люксембург с ул. Оборина | пересечение газопровода по ул. Оборина с пр. Ленина |
| Полное | 18 | 14 | 9 | 6 | 9 |
| Сильное | 32 | 26 | 16 | 10 | 16 |
| Среднее | 86 | 69 | 42 | 33 | 42 |
| Слабое | 210 | 155 | 97 | 75 | 97 |

Таблица 10.  Расчетные радиусы зон поражения людей

| Степень поражения | Радиусы зон поражения людей при авариях на газопроводах, м |
| --- | --- |
|  | Ø160х14,6 мм, длиной 10,0 м (0,6 МПа) | Ø110х10,0 мм, длиной 10,0 м (0,3 МПа) | Ø 90х5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) | Ø 63х5,8 мм, длиной 10,0 м (0,03МПа) | Ø 90х5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03МПа) |
| 99%пораженных | 16 | 13 | 7 | 5,5 | 7 |
| 90%пораженных | 19 | 16 | 10 | 8 | 10 |
| 50%пораженных | 22 | 19 | 13 | 11 | 13 |
| 10%пораженных | 25 | 22 | 16 | 13 | 16 |
| 1% пораже нных | 28 | 25 | 19 | 15 | 19 |
| Порог поражения | 32 | 27 | 21 | 18 | 21 |

Объекты заправки и хранения  ГСМ и газа:

- АЗС;

- АГЗС;

- заправочные пункты;

- нефтебазы;

- нефтехранилища;

- склады ГСМ и нефтепродуктов.

Данные объекты эксплуатируются  различными организациями, наиболее крупными из которых являются ОАО «ПермАвтоГаз», ООО «ЛУКОЙЛ-ПНП».

Таблица 11.  Сведения об основных объектах хранения и заправки ГСМ и газа

| № п/п | Наименование объекта | класс | Вид топлива | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 68, г. Нытва, ул. Пермская, 14 | 4 | ДТ/бензин | ООО «Лукойл-ПНП» |
| 2 | АЗС № 5, г. Нытва, ул. Володарского, 90 | 4 | ДТ/бензин | ИП Пермяков П.Г. |
| 3 | АЗС, г. Нытва, пр. Металлургов | 4 | ДТ/бензин | ИП Безматерных Ю.В. |
| 4 | АГЗС, д. Савинята, а/д Казань-Пермь, 445км | 4 | газ | ОАО «ПермАвтоГаз» |
| 5 | АЗС, д. Савинята, а/д Казань-Пермь, 445км | 4 | ДТ/бензин | ООО «Либерта» |
| 6 | АЗС, д. Белобородово, а/д Казань-Пермь, 433км | 4 | ДТ/бензин | ООО «Евроинвест» |
| 7 | Нефтебаза, г. Нытва, ж/д станция, строение № 5 | 4 | ДТ/бензин | ИП Пермяков П.Г. |
| 8 | Склад ГСМ ОАО «Нытва» Мазутное хозяйство, | 4 | ДТ/бензин | ОАО «Нытва» |

Аварии на пунктах заправки горючего (АЗС, АГЗС)

При рассмотрении данного вида аварий предполагается частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества 
в окружающую среду, образование облака топливовоздушной смеси (ТВС), инициирование ТВС, горение или детонация в облаке ТВС.  В образовании облака ТВС может участвовать как жидкое горючее вещество (ЛВЖ), 
так и газообразное (СУГ).

С учетом вероятности возникновения и развития возможных аварий 
на АЗС и складах хранения ГСМ были разработаны и закреплены
 в НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС» основные требования 
по организации и размещению АЗС на местности.

Данные требования устанавливают, чтобы общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС не превышала 40 м3 при ее размещении 
на территории населенных пунктов и 60 м3 - вне населенных пунктов.

Единичная емкость резервуаров или камер АЗС, расположенных 
на территории населенных пунктов, не должна превышать 10 м3, 
а вне населенных пунктов - 20 м3. В соответствии с этими объемами рассчитаны зоны действия основных поражающих факторов возможных аварий на АЗС.

Минимально допустимые расстояния от АЗС жидкого моторного топлива до жилых и общественных зданий принимаются 25 м (50 м 
с надземным размещением резервуаров), а от АГЗС – 100 м (300 м 
с надземными резервуарами), в соответствии с НПБ 111-98.

Все АЗС и АГЗС, размещенные на территории муниципального образования Нытвенское городское поселение,  оборудованы в соответствии с требованиями НПБ 111-98 «Нормы пожарной безопасности АЗС» 
и повышенной потенциальной опасности не представляют, при условии соблюдения установленных правил их эксплуатации.

Склад ГСМ ОАО «Нытва» в настоящее время предприятием 
не используется, горючие и смазочные материалы с занимаемой территории вывезены полностью. По решению руководства, площадь нефтебазы будет использована для других целей, не связанных с хранением ГСМ. Данная территория пожарной опасности не представляет. Нефтебаза 
ИП Пермяков П.Г. используется только в объеме расходного запаса ГСМ, также пожарной опасности не представляет.

Объекты котельного хозяйства.

Угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты котельного хозяйства Нытвенского городского поселения, к которым относятся следующие котельные:

Таблица 12.  Сведения о котельных Нытвенского городского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Собственник | Кол-во котлов | Вид топлива | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная котельная | ОАО «Нытва» | 4 | газ | Промзона ОАО «Нытва» |
| 2 | Коммунальная котельная | ООО «Камушки» | 2 | газ | мкр. Солнечный |
| 3 | Коммунальная котельная | ООО «Теплосетевая компания Ю. Кузбасса» | 2 | уголь | мкр. Усть-Нытва |
| 4 | Коммунальная котельная | ООО «Теплосетевая компания Ю. Кузбасса» | 3 | уголь | д. Белобородово |
| Итого котельных по городскому поселению | 4 / 11 |

Главной проблемой пожарной безопасности котельных является  большой износ (до 70 %) их котельного оборудования. Устаревшие системы котлоагрегатов работают в основном без современных систем защиты и КИП, с большой степенью рисков возникновения пожара. Необходимо все устаревшие котельные постепенно перевести на современное газовое оборудование и оснастку, что позволит повысить их  пожарную безопасность до 95 %.

Г)  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время пожарная безопасность Нытвенского городского поселения обеспечивается силами 84 пожарной части федерального подчинения.

Таблица 13. Силы и средства ликвидации пожаров Нытвенского городского поселения

| № по поряд. | Наименование пожарных частей | Адрес расположения | Состав и оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-84 ФГКУ 21 ОФПС по Пермскому краю | г. Нытва, ул. Восточная, 53 | 62 чел., 5 пожарн. АМ |

Место дислокации ПЧ-84 в полной мере не соответствует «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности»  ФЗ-123
 от 22.07.2008г и так как часть жилых и административных зданий, промышленных и торговых предприятий, культурных, образовательных и др. учреждений города Нытвы,  расположенные выше ул. Ворошилова и левее 
ул. Красноармейской,  в районе проспекта Ленина, а также  сельские населенные пункты Нытвенского городского поселения д. Белобородово,
 д. Оськино, д. Косинцы, с. Воробьи,  д. Заполье,  д. Савинята и  д. Марчуги 
не входят в нормативную зону 10-минутного прибытия пожарных подразделений этой части. Данные приведены в таблице:

Таблица 14.  Перечень объектов поселения, не входящих в нормативные зоны выезда пожарной охраны

| № по порядку | Название улиц | Номера домов | Ближайшее, существующее пожарное депо- ул. Восточная | Расстоя- ние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон Колхозный рынок |
| 1 | ул. Строителей | 17- 62 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 2 | ул. Жукова | 7- 44 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 3 | ул. Пермская | 5- 50 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 4 | ул. Северная | 1- 8 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 5 | ул. Красноармей-я | 1- 23 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 6 | ул. Дзержинского | 8-54 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 7 | ул. Ворошилова | 10-67 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 8 | ул. Гаревская | 1-100 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| Микрорайон Запруд |
| 9 | пр. Ленина | 1- 51 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 10 | ул. Оборина | 1- 32 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 11 | ул. Чкалова | 1- 36 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 12 | ул. Заречная | 1- 6 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 13 | ул. Ломоносова | 1- 10 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 14 | ул. Зеленая | 1- 4 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 15 | ул. Павлова | 1- 67 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,0 | 10,5 |
| 16 | ул. Ленина | 1- 11 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 17 | ул. Заводская | 1- 4 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 18 | ул. Юбилейная | 1- 71 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 19 | ул. Южная | 1- 45 | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| Сельские населенные пункты |
| 20 | д. Белобородово | 494 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 9,0 | 13,5 |
| 21 | д. Оськино | 126 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 7,5 | 11,5 |
| 22 | д. Косинцы | 2 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 8,0 | 12,0 |
| 23 | мкр. Усть-Нытва |  | ПЧ-84 21 ОФПС | 8,0 | 12,0 |
| 24 | с. Воробьи | 298 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 14,5 | 22,0 |
| 25 | д. Заполье | 50 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 9,5 | 15,0 |
| 26 | д. Савинята | 4 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 20,0 | 30,0 |
|  | д. Марчуги | 1 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 20,0 | 30,0 |

Исходя из анализа сложившейся ситуации, для своевременного реагирования на возможные пожары в указанных микрорайонах города Нытвы  и близлежащих сельских населенных пунктах д. Белобородово, 
 д. Косинцы, целесообразно перенести существующее пожарное депо 
с улицы Восточной на проспект Металлургов,  в здание бывшего пожарного депо ВПО ОАО «Нытва», которое в настоящее время не используется 
по своему прямому назначению и выставлено предприятием на торги. Это здание полностью приспособлено под пожарное депо и оптимально удалено от всех защищаемых пожарными  объектов городского поселения. В среднесрочной перспективе в городе Нытве необходимо создание второго пожарного депо на 6выездов, 
так как поселение по своей территории и численности населения соответствует прил. №7 требований  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Целесообразно новое пожарное депо разместить на въезде в г. Нытву со стороны автомагистрали М7 Волга «Подъезд к городу Перми».

В д. Савинята, расположенной на значительном расстоянии от 84 пожарной части, необходимо создать подразделение  ДПО с 1 возимой мотопомпой, что также позволит своевременно прибывать на возможные пожары в д. Марчуги и д. Алекино.

При любом размещении пожарных депо в городе Нытва, микрорайон Усть-Нытва и село Воробьи не войдут в зону нормативного 10- минутного прибытия пожарных подразделений, поэтому в каждом из этих населенных пунктов необходимо создание своих подразделений МПО, укомплектованных 1 пожарной машиной.

Деревня Заполье в настоящее время развивается как дачный поселок, с сезонным проживанием людей, поэтому на ее территории необходимо организовать пост добровольной пожарной охраны или частное подразделение пожарной охраны от заинтересованных в этой территории частных лиц или структур.

Благодаря данным мероприятиям «ненормативных» территорий, 
в вопросах обеспечения пожарной безопасности, в Нытвенском городском поселении не  останется, а полученные расстояния от планируемых ПЧ 
и подразделений дают возможность оперативно реагировать на все случаи возможных пожаров в любом микрорайоне города и населенном пункте поселения.

Таблица 15.  Планируемое размещение ПЧ для обеспечения нормативного

времени прибытия

| № по поряд. | Название улицы | Номера домов | Ближайшее, планируемое пожарное депо - пр.Металлургов | Расстояние до ПЧ (км) | Расчетное время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон Колхозный рынок |
| 1 | ул. Строителей | 17- 62 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 2 | ул. Жукова | 7- 44 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 3 | ул. Пермская | 5- 50 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 4 | ул. Северная | 1- 8 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| 5 | ул. Красноармей-я | 1- 23 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| 6 | ул. Дзержинского | 8-54 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 7 | ул. Ворошилова | 10-67 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 8 | ул. Гаревская | 1-100 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| Микрорайон Запруд |
| 9 | пр. Ленина | 1- 51 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 10 | ул. Оборина | 1- 32 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 11 | ул. Чкалова | 1- 36 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 12 | ул. Заречная | 1- 6 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 13 | ул. Ломоносова | 1- 10 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 14 | ул. Зеленая | 1- 4 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 15 | ул. Павлова | 1- 67 | ПЧ-84 21 ОФПС | 4,5 | 7,0 |
| 16 | ул. Ленина | 1- 11 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| 17 | ул. Заводская | 1- 4 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| 18 | ул. Юбилейная | 1- 71 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| 19 | ул. Южная | 1- 45 | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7,5 |
| Сельские населенные пункты |
| 20 | д. Белобородово | 494 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 6,0 | 9,0 |
| 21 | д. Оськино | 126 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,0 | 7.5 |
| 22 | д. Косинцы | 2 чел | ПЧ-84 21 ОФПС | 5,5 | 8,5 |
| 23 | пос. Усть-Нытва |  | ПО Усть-Нытва | 0 | 0 |
| 24 | с. Воробьи | 298 чел | МПО с.Воробьи | 0 | 0 |
| 25 | д. Заполье | 50 чел | ЧПО д. Заполье | 0 | 0 |
| 26 | д. Савинята | 4 чел | ДПО д.Савинята | 0 | 0 |
| 27 | д. Марчуги | 1 чел | МПО д.Савинята | 4,5 | 7,0 |

Существующие на территории поселения  источники пожарного водоснабжения, должны обеспечивать 3х часовой запас воды и отвечать требованиям СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  где предусмотрен расход воды на наружное пожаротушение в сельских населенных пунктах – 5 л/с, в городских – 10 л/с, 
а с учетом промышленных предприятий и более того.

На территории сельских населенных пунктов преобладает застройка зданиями в деревянном исполнении, на территории г. Нытва процентное отношение деревянные здания - здания в каменном исполнении составляет примерно 30% к 70%.Центральным водоснабжением обеспечены г. Нытва,
с. Воробьи, д. Белобородово. В остальных населенных пунктах водоснабжение местное.

В населенных пунктах  Нытвенского городского поселения, обеспеченных  сетями  водоснабжения,  имеются пожарные гидранты, перечень которых приведен в таблице.

| № п/п | Адрес | № гидранта | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Комсомольская 117 | 1 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 113 | 2 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 107 | 3 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 116 | 4 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 110 | 5 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 94 | 6 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 86 | 7 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 76 | 8 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 74 | 9 | исправен |
|  | ул.Комсомольская (ОВД) | 10 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 45 | 11 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 46 | 12 | исправен |
|  | ул. Комсомольская (у здания администрации) | 13 | исправен |
|  | ул. Комсомольская 29 | 14 | исправен |
|  | ул.Комсомольская (ПНС) | 15 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 136 | 16 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 126-124 | 17 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 104 | 18 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 123 | 19 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 88 | 20 | исправен |
|  | ул.К.Маркса (СЭС) | 21 | исправен |
|  | ул.К.Маркса (ЗАГС) | 22 | исправен |
|  | ул.К.Маркса (Рынок) | 23 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 56 | 24 | исправен |
|  | ул.К.Маркса РУС | 25 | исправен |
|  | ул.К.Маркса 46 | 26 | исправен |
|  | ул.К.Маркса | 27 | исправен |
|  | ул. Комарова (склад ГО) | 28 | исправен |
|  | ул. Комарова 15 | 29 | исправен |
|  | ул. Комарова 23 | 30 | исправен |
|  | ул. Комарова 35 | 31 | исправен |
|  | ул. Матигорова 2 | 33 | исправен |
|  | ул. М.Горького | 34 | исправен |
|  | ул. 8-Марта | 35 | исправен |
|  | ул. Ширинкина 47 | 36 | исправен |
|  | ул. Володарского 11 | 39 | исправен |
|  | ул. К.Либкнехта 8 | 40 | исправен |
|  | ул.Строительная(магазин) | 41 | исправен |
|  | ул. Строительная 44 | 42 | исправен |
|  | ул. Строительная 54 | 43 | исправен |
|  | ул. Ворошилова 49 | 44 | исправен |
|  | ул. Серова 32 | 45 | исправен |
|  | ул. Гагарина (д/сад) | 46 | исправен |
|  | ул. Гагарина 9 | 47 | исправен |
|  | ул. Д.Бедного 38 | 48 | исправен |
|  | Автовокзал | 49 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 2 | 50 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 10 | 51 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 18 | 52 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 22 | 53 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 38 | 54 | исправен |
|  | ул. Р.Люксембург 48 | 55 | исправен |
|  | ул. Бебеля 22 | 56 | исправен |
|  | ул. Бебеля 10 | 57 | исправен |
|  | ул. Ленина 2а | 58 | исправен |
|  | ул. Ленина (ст.Юннатов) | 59 | исправен |
|  | ул. Оборина 18 | 60 | исправен |
|  | пр. Ленина 20/1 | 61 | исправен |
|  | ул. Чкалова 34 | 62 | исправен |
|  | пр. Ленина 42(с юж.стор.) | 69 | исправен |
|  | пр. Ленина 23 | 75 | исправен |
|  | пр. Ленина 37 | 76 | исправен |
|  | пр.Ленина 39 | 77 | исправен |
|  | пр.Ленина(дом торговли) | 78 | исправен |
|  | пр. Ленина 2 | 79 | исправен |
|  | пр. Ленина 22 | 81 | исправен |
|  | пр. Ленина (клуб « Сова») | 84 | исправен |
|  | пр. Ленина 19 | 85 | исправен |
|  | пр. Ленина 12 | 86 | исправен |
|  | ул. Юбилейная 6 | 87 | исправен |
|  | ул. Заводская 4 | 88 | исправен |
|  | ул. Энгельса 34 | 89 | исправен |
|  | ул. Уральская 46 | 90 | исправен |
|  | ул. Г.Каменского 2а | 91 | исправен |
|  | ул. Буденного (д/сад №4) | 92 | исправен |
|  | ул. Буденного 41-43 | 93 | исправен |
|  | пр. Металлургов | 95 | исправен |
|  | пр. Металлургов (КНС) | 96 | исправен |
|  | пр. Металлургов | 97 | исправен |
|  | ул. Боталовская 16 | 99 | исправен |
|  | ул. Боталовская 24 | 100 | исправен |
|  | ул. Леваневского 9 | 101 | исправен |
|  | ул. Мичурина | 102 | исправен |
|  | ул. Центральная 16 | 103 | исправен |
|  | ул. Дальняя 13 | 104 | исправен |
|  | ул. Юбилейная 11 | 109 | исправен |
|  | ул. Дарвина 6 | 111 | исправен |
|  | ул.Ст. Разина 76 | 112 | исправен |
|  | пер. Энгельса (рядом со школой № 1) | 113 | исправен |
|  | ул. Буденного 37(между станцией ТО и бет.узлом) | 114 | исправен |
|  | пр. Ленина 42(с сев.стор.) | 115 | исправен |
|  | ул. Заводская (у гаражей) | 119 | исправен |
|  | ул. Центральная | 120 | исправен |
|  | ул. Юбилейная 17 | 121 | исправен |
|  | ул. Южная 12 | 122 | исправен |
|  | ул. Матигорова (у второй проходной) | 32 | исправен |
|  | ул. Ширинкина 27 | 37 | исправен |
|  | ул. Луначарского 7-9 | 38 | исправен |
|  | пр. Ленина 36-44 | 71 | исправен |
|  | пр. Ленина 30 | 72 | исправен |
|  | пр. Ленина 27 | 73 | исправен |
|  | пр. Ленина 29 | 74 | исправен |
|  | ул. Буденного 16 | 94 | исправен |
|  | ул. Восточная (ПЧ-84) | 105 | исправен |
|  | ул. Луговая 26 | 106 | исправен |
|  | ул. Восточная 29 | 107 | исправен |
|  | ул. Комарова 70 | 108 | исправен |
|  | ул.К.Симонова 1 | 110 | исправен |
|  | ул. Оборина 51 | 116 | исправен |
|  | 30м. от главного входа в адм.здание КСК | 117 | исправен |
|  | 30м. от пож.депо 84-ПЧ с южной стороны | 118 | исправен |
|  | ул. Мира 6 |  | исправен |
|  | ул. Буденного 1 |  | исправен |
|  | ул. Луначарского 69 |  | исправен |
|  | ул. Володарского 60 |  | исправен |
|  | Насосная станция ул. Пермская (сухотруб) |  | исправен |
|  | Насосная станция ул. Восточная (сухотруб) |  | исправен |
|  | Ул. Пермская,25 |  | исправен |
|  | Ул .Королева |  | исправен |

В остальных населенных пунктах и частично в г. Нытва  обустроены пожарные водоемы. Всего обустроено 16 пожарных водоемов:

- п.Усть-Нытва – 4 водоема акватория реки

- д.Воробьи – 1 водоем пруд искусственный

- д.Белобородово  - 1 водоем пруд искусственный

- д.Оськино – 1 водоем пруд искусственный

- п.Кирпичный – 1 водоем акватория пруда

- д.Косинцы – 1 водоем колодец

- г.Нытва, ул.Королева – 1 водоем пруд искусственный

- г.Нытва, ул.Майская – 1 водоем акватория пруда

- г.Нытва, ул.Заречная – 1 водоем акватория пруда

- г.Нытва, Ст.Разина – 1 водоем пруд искусственный

- г.Нытва, ул.Серова – 1 водоем пруд искусственный

- г.Нытва, ул.Садовая – 1 водоем пруд искусственный

- г.Нытва, ул.Свердлова – 1 водоем пруд искусственный

В населенных пунктах, имеющих системы водоснабжения, необходимо оборудовать  пожарные гидранты, из расчета 1-2 гидранта 
на каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки, а многоэтажные здания – с учетом планировки, вида систем водоснабжения и внутренних объемов зданий.  Важно также обеспечить проезды пожарных машин 
ко всем зданиям жилых районов и предприятий.

На территориях, где противопожарное водоснабжение осуществляется из водоемов, необходимо оборудовать и содержать данные водоемы, особенно там, где это единственный источник воды 
для пожаротушения – в д. Заполье, с. Воробьи, д. Марчуги. Также необходимо оборудование  искусственных пожарных водоемов 
в населенных пунктах, где отсутствуют или не приспособлены  естественные водоемы – это д. Белобородово, д. Оськино, д. Косинцы. Необходимо отремонтировать и  оборудовать дополнительные  подъезды
 к  водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин водой в любое время года, произвести очистку и оснащение прудов, предназначенных для пожаротушения, закрепить пожарные водоемы поселения 
за ответственными лицами.

Г)  Гидротехнические сооружения (ГТС)

На территории Нытвенского городского поселения расположено 5 ГТС прудов и водохранилищ. Перечень ГТС приведен в таблице.

| № | Название ГТС, номер ГТС согласно инвентаризации | Местоположение | Название водотока | Объем пруда, вдхр при НПУ, тыс. м3 | Площадь зеркала пруда, вдхр при НПУ, га | Необходимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №3 Нытвенское | г. Нытва | река Нытва | 32200 | 910 | требуется капитальный ремонт |
| 2 | №4 | с. Воробьи | ручей б/н | 34 | 2 | текущий |
| 3 | №6 | д. Марчуги | ручей б/н | 10 | 1 | не нужен |
| 4 | №5 | д. Марчуги | ручей б/н | 15 | 1,5 | текущий |
| 5 | №7 | д. Марчуги | ручей б/н | 9,2 | 0,3 | не нужен |

ГТС прудов (водохранилищ), расположенные на территории Нытвенского городского поселения, не включены в Перечень гидротехнических сооружений Пермского края, подлежащих декларированию безопасности по состоянию на 1 февраля 2019 года, 
за исключением ГТС Нытвенского водохранилища.

Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений».

Согласно декларации при аварии на ГТС Нытвенского водохранилища могут быть затоплены: территория завода площадью до 30 га, близлежащие жилые дома правого берега, до 30 домов (82 чел.) в районе автовокзала и 64 квартала усадебной застройки. Также в зону затопления попадают территории микрорайонов Абрамовка и Баталовка. Другие территории городского поселения могут быть подвергнуты только частичному подтоплению на короткий срок, так как их уровень расположен  выше высотной отметки 100 метров.

Первоочередными мероприятиеми по снижению риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях поселения являются:

-   капитальный ремонт ГТС Нытвенского водохранилища;

-    текущий ремонт ГТС пруда в с. Воробьи;

-   обеспечение определения собственника ГТС прудов №5 №6, №7

в д. Марчуги;

-   обеспечение мониторинга технического состояния ГТС;

-  соблюдение собственниками ГТС прудов (водохранилища) обязательств по надлежащему содержанию и безаварийной эксплуатации сооружений;

- осуществление капитального ремонта, реконструкции, консервации 
и ликвидации ГТС в случае их несоответствия обязательным требованиям.

Д)  Потенциально опасные объекты транспортной инфраструктуры

Основным видом транспорта в Нытвенском городском поселении является автомобильный транспорт. Регулярное внутреннее автобусное сообщение, осуществляется в городе Нытва и по району в целом. Однопутная,  железнодорожная ветка «Чайковская-Нытва» (неэлектрифицированная), используется только для перевозки грузов, водный транспорт в поселении не используется.

Федеральная автомобильная трасса  М7 Волга «Подъезд к Перми» проходит в центральной части поселения. Все муниципальные дороги, 
как регионального значения «Нытва-Григорьевское-Ильинский», «Нытва-Воробьи», районного значения  «Нытва-Новоильинский», «Нытва-Горы», «Нытва-Чекмени», так и местные  «Нытва-Белобородово»,  «Нытва-Савинята», «Нытва-Заполье» и др. начинаются в административном центре района – городе Нытве.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения составляет 148,1 км и имеет 37,7 км асфальтовых и бетонных дорог, 55,4 км дорог 
с щебеночным и гравийным  покрытием и 55,0 км с грунтовым покрытием. Общая протяженность автомобильных дорог поселения составляет  180,8 км.

Данные условия определяют основные угрозы транспортных аварий 
и ДТП на территории поселения. Потенциально опасными объектами  транспортной инфраструктуры Нытвенского городского поселения являются:

Таблица 16. Участки  автодорог,  где  наиболее  вероятно  возникновение  ДТП

| Название трассы (улицы) | Местоположение участка дороги | Тип покрытия | Причины аварии |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога М-7 «Волга», участок «Подъезд к Перми» | 434 км, отворот на с. Григорьевская | асфальтобетон | очередность проезда, нарушение скоростного режима |
| Автодорога М-7 «Волга», участок «Подъезд к Перми» | 437 км, отворот на г. Нытву | асфальтобетон | очередность проезда, нарушение скоростного режима |
| Автодорога «Нытва-Белобородово» | трасса дороги в д. Белобородово | асфальтобетон | нарушение скоростного режима |
| Автодорога «Нытва-Воробьи» | пересечение с ул. Пермской | асфальтобетон | очередность проезда |
| Автодорога «Нытва-Воробьи» | трасса дороги в с. Воробьи | асфальтобетон | нарушение скоростного режима |
| г. Нытва, ул. К. Либкнехта | пересечение с ул. К.Маркса | асфальтобетон | очередность проезда, превышение скорости |
| г. Нытва | плотина моста | асфальтобетон | очередность проезда, превышение скорости |
| г. Нытва, ул. Р. Люксембург | пересечение с пр. Металлургов | асфальтобетон | очередность проезда, превышение скорости |
| г. Нытва, пр. Ленина | пересечение с ул. Ломоносова | асфальтобетон | очередность проезда, превышение скорости |

На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП 
и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Для предотвращения ДТП необходимо:

- обеспечить регулирование движения на проблемных участках, 
как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений;

- обеспечить пошаговое снижение скорости до 30 км/час на опасных участках;

- проводить плановые ремонты автодорог поселения с реконструкцией наиболее напряженных и опасных участков;

- запретить проезд крупногабаритных автопоездов через населенные пункты.

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге, перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», а также необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудовать все железнодорожные переезды техническими средствами регулирования;

- устранить имеющиеся несанкционированные переезды через  ж/д пути и не допустить появления новых переездов;

- своевременно проводить сезонное эксплуатационное обслуживание ж/д путей и полосы отвода;

- оборудовать наиболее сложные участки путей и переезды дежурными постами.

Аварии на транспорте при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ).

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-  образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим  взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

-  образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

-  образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ 
на площадке разлива;

-  разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

-   образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

-   образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

-   образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного  возникновения пожара-вспышки);

-   образование избыточного давления воздушной ударной волны;

-   образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Определение зон действия поражающих факторов возможных аварий.

Расчеты выполнены согласно «Методике оценки последствий аварий 
на пожаро, - взрывоопасных объектах» - М.:МЧС России,1994.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте 
при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных типа аварии:

-  взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

-  образование огненного шара;

-  пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости 
от массы задействованного в аварии топлива по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 17. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 2.5.13. Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | 687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Расчетные данные представлены на ситуационных планах в приложении.

Сложилось так, что многие трассы автомобильных дорог в поселении проходят через  населенные пункты или по их границам (г. Нытва, 
д. Оськино, д. Белобородово, с. Воробьи). При этом опасности последствий ДТП подвергается большое количество жителей этих населенных пунктов.

Мероприятия по предотвращению ДТП и ЧС, связанных 
с перевозками на транспорте в черте населенных пунктов:

- исключить проезд крупногабаритных автопоездов, особенно автоцистерн и топливозаправщиков через жилые кварталы, определив 
для них оптимально безопасные маршруты;

- ввести оформление в органах ГИБДД специальных пропусков, 
где устанавливается определенный маршрут и время перевозки опасного груза;

- определить сопровождение транспорта с опасным грузом патрульной машиной ГИБДД;

- провести реконструкцию улично-дорожной сети поселения, 
с реконструкцией перекрестков, с созданием разгрузочных полос движения, заездных карманов и площадок ожидания;

- оборудовать все железнодорожные переезды в населенных пунктах 
или вблизи них техническими средствами регулирования (шлагбаумы);

- устранить имеющиеся несанкционированные переезды через  ж/д пути;

Е)  Оценка рисков возникновения и развития аварий

заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что все аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий,  как правило, используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности  возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов  анализа  риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера  на территории Нытвенского городского поселения являются:

- Предприятия и объекты, использующие АХОВ в очистных системах и холодильных установках:                                                                                               -  металлургический завод ОАО «Нытва»;

-  ООО «Маслозавод Нытвенский».

  - Участок федеральной автомобильной трассы М7 Волга  «Подъезд 
к г. Перми», региональная автодорога «Нытва-Воробьи» и местные дороги «Нытва-Белобородово»,  «Нытва-Савинята», «Нытва-Заполье», по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и ЛВЖ (бензин, ДТ).

- Улично-дорожная сеть города Нытвы, д. Белобородово, д. Оськино, 
с. Воробьи, где автомобильные дороги проходят в границах населенных пунктов.

  - Пересечения  межпоселковых и распределительных газопроводов 
с автодорогами и проездными улицами:

-  газопровод Ø 160х 14,6 мм, длиной 10,0 м (0,6 МПа) по ул. Октября;

-  газопровод Ø 110х 10,0 мм, длиной 10,0 м (0,3 МПа)
 по ул. Ширинкина;

-  газопровод Ø 90х 5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) 
по ул. Ширинкина;

- газопровод Ø 63х 5,8 мм, длиной 10,0 м (0,03 МПа)
 по ул. Р. Люксембург;

-  газопровод Ø 90х 5,2 мм, длиной 20,0 м (0,03 МПа) по пр. Ленина.

- Гидротехнические сооружения поселения:

-  водохранилище на р. Нытва в г. Нытва;

-  пруд на притоке р. Поломка в с. Воробьи;

-  берегоукрепление правого берега Нытвенского водохранилища.

- Участок  однопутной,  железнодорожной ветки «Чайковская-Нытва».

- Автозаправочные станции поселения.

- Объекты котельного хозяйства поселения – 4 котельные, в т.ч.:

-  2 – работают на природном газе;

-  2 – работают на твердом топливе.

Обобщение оценок риска, выводы

Проведенная оценка существующих рисков возникновения и развития аварий в Нытвенском городском поселении, позволяет сравнить и выделить наиболее опасные объекты и наиболее вероятные аварии на них.

Сравнительные данные потенциально опасных объектов, приведенные 
в таблице 2.5.21 показали, что наибольшую опасность для населения  района представляют возможные аварии при перевозке сжиженных и сжатых углеродистых газов и бензина автомобильным транспортом, возможные взрывопожароопасные аварии на существующих газопроводах.

Таблица 2.5.21 Сравнительные данные оценки коллективного риска вероятного поражения населения при возникновении аварий на рассмотренных ПОО

| № п/п | Вид аварии | Место аварии | Статистич частота возникн-я аварий в год (1/год) | Ср. уровень вероятного поражения населения (чел) | Коллективный риск (число пострадавших в год) (чел/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварии на ХОО: |  |  |  |  |
| а) | Выброс АХОВ при ветре 1-2 м/с | Металлургический завод ОАО «Нытва» | 10-6 | 338 | 3,4·10-4 |
|  | Выброс АХОВ при ветре 0 м/с |  | 10-6 | 2790 | 2,8·10-3 |
| б) | Выброс АХОВ при ветре 1-2 м/с | Металлургический завод ОАО «Нытва» | 10-6 | 1080 | 1,0·10-3 |
|  | Выброс АХОВ при ветре 0 м/с |  | 10-6 | 2385 | 2,4·10-3 |
| в) | Выброс АХОВ при ветре 1-2 м/с | ООО «Маслозавод Нытвенский» | 10-6 | 36 | 3,6·10-5 |
|  | Выброс АХОВ при ветре 0 м/с |  | 10-6 | 5,9 | 5,9·10-6 |
| 2. | Аварии на газопроводах: |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ГВС | межпоселковый газопровод АГРС-ГРПШ 10 Ø 160х14,6 мм, пересечение с ул. Октября | 1,97·10-4 | 0,5 | 1,0·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | межпоселковый газопровод по ул. Ширинкина Ø 110х10,0 мм, пересечение с ул. Садовой | 1,97·10-4 | 0,35 | 0,7·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | распределительный газопровод по ул. Ширинкина Ø 90х5,2 мм, пересеч. с ул. К.Либкнехта | 1,97·10-4 | 0,3 | 0,6·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | распределительный газопровод Ø 63х5,8 мм, по ул. Р. Люксембург, пересечение с ул. Оборина | 1,97·10-4 | 0,22 | 0,4·10-4 |
| - | взрыв облака ГВС | распределительный газопровод по пр. Ленина Ø 90х5,2 мм, пересечение с ул. Ломоносова | 1,97·10-4 | 0,3 | 0,6·10-4 |
| 3. | Аварии при перевозке СУГ |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Белобородово», в д. Белобородово | 3·10-4 | 51 | 1,5·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Воробьи», в с. Воробьи | 3·10-4 | 39 | 1,2·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток ул. К. Либкнехта и ул.К. Маркса | 3·10-4 | 130 | 3,9·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, плотина моста | 3·10-4 | 58 | 1,7·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток ул. Р. Люксембург и выезд с моста | 3·10-4 | 87 | 2,6·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток пр. Ленина и ул. Ломоносова | 3·10-4 | 174 | 5,2·10-2 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва-Белобородово», в д. Белобородово | 3·10-4 | 3,5 | 1,0·10-3 |
| - | Огненный шар | Автодорога «Нытва-Воробьи», в с. Воробьи | 3·10-4 | 2,6 | 7,8·10-4 |
| - | Огненный шар | г. Нытва, перекресток ул. К. Либкнехта и ул.К. Маркса | 3·10-4 | 8,5 | 2,6·10-3 |
| - | Огненный шар | г. Нытва, плотина моста | 3·10-4 | 3,8 | 1,1·10-3 |
| - | Огненный шар | г. Нытва, перекресток ул. Р. Люксембург и выезд с моста | 3·10-4 | 5,7 | 1,7·10-3 |
| - | Огненный шар | г. Нытва, перекресток пр. Ленина и ул. Ломоносова | 3·10-4 | 11,4 | 3,4·10-3 |
| 4. | Аварии при перевозке бензина |  |  |  |  |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Белобородово», в д. Белобородово | 3·10-4 | 56 | 1,7·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | Автодорога «Нытва-Воробьи», в с. Воробьи | 3·10-4 | 43 | 1,3·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток ул. К. Либкнехта и ул.К. Маркса | 3·10-4 | 144 | 4,3·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, плотина моста | 3·10-4 | 64 | 1,9·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток ул. Р. Люксембург и выезд с моста | 3·10-4 | 96 | 2,8·10-2 |
| - | взрыв облака ТВС | г. Нытва, перекресток пр. Ленина и ул. Ломоносова | 3·10-4 | 192 | 5,8·10-2 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва-Белобородово», в д. Белобородово | 3·10-4 | 2,2 | 6,6·10-4 |
| - | пожар пролива | Автодорога «Нытва-Воробьи», в с. Воробьи | 3·10-4 | 1,7 | 5,1·10-4 |
| - | пожар пролива | г. Нытва, перекресток ул. К. Либкнехта и ул.К. Маркса | 3·10-4 | 5,6 | 1,7·10-3 |
| - | пожар пролива | г. Нытва, плотина моста | 3·10-4 | 2,5 | 7,5·10-4 |
| - | пожар пролива | г. Нытва, перекресток ул. Р. Люксембург и выезд с моста | 3·10-4 | 3,8 | 1,2·10-3 |
| - | пожар пролива | г. Нытва, перекресток пр. Ленина и ул. Ломоносова | 3·10-4 | 7,5 | 2,3·10-3 |

В соответствии с Приложением «Г»  СП 11-112-2001«Порядок разработки и  состав раздела «ИТМ ГОЧС» градостроительной документации», в «зону жесткого контроля» территории Нытвенского городского поселения попадают аварии на предприятиях, использующих 
в производстве АХОВ – ОАО «Нытва» и ООО «Маслозавод Нытвенский»,  сложные участки (очаги аварийности) федеральной магистрали М-7 «Волга»,  автодороги Нытва-Воробьи, Нытва-Белобородово, Нытва-Савинята, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных легковоспламеняющихся  жидкостей (бензин, ДТ и др.) 
и углеродистых газов (пропан, бутан), железнодорожная ветка по территории города Нытвы, а также межпоселковые и распределительные газопроводы на участках пересечения с автомобильными дорогами 
и проездными улицами городского поселения. Эти объекты требуют оценки существующих и принятия дополнительных мер по уменьшению риска.

В зоне «неприемлемого риска» расположены участки пересечений существующих дорог и улиц между собой и с железной дорогой, узкие места дорог и транспортные узлы в г. Нытве, в д. Белобородово, 
в д. Оськино, в с. Воробьи, где наиболее вероятны ДТП при перевозке ЛВЖ и СУГ (СЖУГ) автомобильным транспортом.

Данные обстоятельства требуют принятия неотложных мер безопасности по уменьшению риска таких перевозок. Для этого необходимо полностью запретить подобные перевозки через центральные 
и густонаселенные улицы города, установить специальные маршруты, время следования автопоездов с опасными грузами и непосредственное их сопровождение силами ГИБДД. А также оборудовать опасные участки дорог дополнительными предупреждающими знаками и дорожной разметкой, а железнодорожные переезды предупреждающими знаками, световыми сигналами и шлагбаумами.

В зоне «приемлемого риска» находятся существующие предприятия (кроме ХОО), отопительные котельные, инженерные и электрические сети поселения, ГТС действующих прудов. Необходимые меры безопасности эксплуатирующими организациями и администрацией поселения на данных объектах выполнены, нет необходимости в дополнительных мероприятиях по уменьшению риска. На ГТС прудов необходимо выполнение плановых ремонтов и обслуживания самих водоемов. Итоговый уровень безопасности ГТС Нытвенского водохранилища в  имеющейся «Декларации безопасности ПОО» определен как нормальный. Для содержания данного ГТС в зоне «приемлемого риска» необходимо:

- поддержание всего комплекса ГТС в проектном режиме работы 
в соответствии с установленными эксплуатационными документами нормативами;

- осуществление систематического мониторинга за состоянием узлов 
и элементов ГТС;

- осуществление регулярного технического и эксплуатационного обслуживания ГТС.

Список литературы

# Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 
N 342-ФЗ)

# Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  N 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от  03.08.2018 
N 342-ФЗ)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001  N 136-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.12.2018 
N 485-ФЗ)

# Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006  N 200-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 
N 342-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 233-ФЗ)

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»
 № 7- ФЗ  от 10.01.2002 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2018 N 252-ФЗ)

# Федеральный закон  «Об экологической экспертизе»   от 23.11.1995 
N 174-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 25.12.2018 N 496-ФЗ,)

# Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ)

# Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 
N 73-ФЗ  ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 21.02.2019 N 11-ФЗ,)

- СП 42/133330.2016  «Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*

# СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

# СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

# СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003

# СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003