Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского муниципального района

Отдел экологии, природопользования, муниципального контроля

О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

в 2018 году

Нытва, 2019

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Загрязнение вредными веществами атмосферного воздуха городских сельских и поселений происходит в основном от выбросов загрязняющих веществ  атмосферу от стационарных объектов предприятий и учреждений, передвижных источников, автозаправочных станций и магистрального газопровода «Ямбург – Тула».

Годовой выброс загрязняющих веществ от стационарных источников, по сведениям федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю составил 4183 тонны в том числе: твердых веществ – 0,202 тыс. тонн, диоксида серы – 0,013 тыс. тонн, оксида углерода – 0,915 тыс. тонн, оксидов азота – 0,302 тыс. тонн, углеводородов (без ЛОС) –2,721 тыс. тонн, ЛОС – 0,023 тыс. тонн, прочих газообразных и жидких – 0,007 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим годом выброс загрязняющих веществ в атмосферу увеличился на 1911 тонн.

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух являются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, летучие органические соединения.

Перечень предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района (по данным 2016 года).

| Наименование предприятия | Суммарный выброс загрязняющих веществ, тонн | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Свеза Уральский» | 1727 | Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей |
| МУП «ЖКХ» Нытвенского района | 15,6 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| МУП "Теплосеть" | 84,87 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ООО «Маслозавод Нытвенский» | 3,75 | Пищевое производство |
| ОАО "Нытва" | 11,032 | Прокат стальной ленты, изготовление столовых приборов и изделий методом порошковой металлургии |
| ОАО "Краснокамскпромжелдортранс" Нытвенский филиал) | 34,28 | Грузовые перевозки ж/д транспортом |
| МУП «Нытвенское автотранспортное предприятие» | 11,0 | Пассажирские перевозки |
| МОУ «Запольская общеобразовательная школа | 12,72 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ООО «Мокинское» | 19,317 | Отопление производственных помещений |
| ООО «Базальтовое волокно» | 9,3 | Изготовление волокна |
| МУП «ЖКХ пос. Новоильинский» | 10,38 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ООО «Коралл-Нытва» | 3,3 | Отопление производственных помещений |
| Нытвенское сельское потребительское общество | 3,079 | Отопление производственных помещений |
| ООО «Уральская фурнитура» | 1,824 | Производство, передача и распределение пара (тепловой энергии) |
| МУП «ЖКХ с. Шерья» | 7,495 | Производство, передача и распределение пара (тепловой энергии) |
| ООО «Техник» | 4,32 | Отопление производственных помещений |
| ООО «Шерья» | 19,39 | Отопление производственных помещений |

В городе Нытва  наибольшее количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ поступает  от МУП «ЖКХ Нытвенского района», МУП «Теплосеть»,  МУП «Нытвенское автотранспортное предприятие», ОАО «Нытва»,  ООО «Базальтовое волокно»

На территории района наибольшее количество выбросов в атмосферу,   поступает, от производственной деятельности ООО «Свеза Уральский»,  ОАО "Краснокамскпромжелдортранс"  (Нытвенский филиал), ООО «Мокинское», ООО «Шерья», ООО «Техник», Нытвенское сельское потребительское общество, МУП «ЖКХ с. Шерья», МОУ «Запольская общеобразовательная школа.

В связи с тем, что стационарные котельные общеобразовательных школ, находящихся в д. Заполье, Постаноги, Луговая, Шумиха, ст. Григорьевская в основном работают за счёт сжигания каменного угля и дров, количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу остаётся на высоком уровне. Переход стационарных котельных общеобразовательных школ на более чистые виды топлива позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ атмосферу.  На стадии завершения работы по переводу стационарной котельной в д. Шумиха с твердого топлива на газообразное.

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников на протяжении последних лет изменяется в зависимости от объёмов промышленного производства и температурных условий окружающей среды. Динамика изменения выбросов отражена в прилагаемом графике.

В 2018 году контроль за санитарным состоянием атмосферного воздуха, как и в предыдущие годы, проводился ОАО «Нытва» (стационарный пост в здании заводоуправления).

Стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха ОАО «Нытва»   предназначен для регулярного отбора  атмосферного воздуха и последующего анализа проб на содержание концентрации загрязняющих веществ – азота диоксид, аммиак,   пыли (взвешенные вещества), и серную кислоту, которая является специфическим веществом, характерным для данного предприятия.  Превышений предельно-допустимых концентраций в объёме проведённых исследований   не обнаружено за исключением незначительного превышения концентрации взвешенных веществ на 0,04 единиц.

Динамика изменения концентрации загрязняющих веществ

на стационарном посту ОАО «Нытва» в 2018 году

| Вещества | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Предельно-допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 0,02 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,12+-0,03 | 0,2 |
| Пыль | 0,26 | 0,2 | 0,035 | 0,26 | 0,3+-0,08 | 0,2 |
| Аммиак | 0,05 | 0,3 | 0,005 | 0,03 | 0,04+-0,01 | 0,3 |
| Серная кислота | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,007+-0,002 | 0,5 |

По данным  мониторинга  лаборатории стационарного поста ОАО «Нытва», суммарные концентрации основных загрязняющих веществ в воздухе в 2014-2018 годах изменялись незначительно, без превышения предельно-допустимой концентрации.

В 2015, 2016 годах зафиксировано   незначительное увеличение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими годами, но в пределах допустимых концентраций.

### СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Площадь водных ресурсов Нытвенского района составляет 1680 га, в том числе 1213 га прудов и 467 га рек.

Гидросеть района представлена р. Камой, являющейся юго-восточной границей района и ее притоками, р. Нытвой и рекой Сюзьвой. Исток реки Нытва расположен близ районного центра Пермского края г. Верещагино. Протекает по Верещагинскому, Очерскому и Нытвенскому районам Пермского края, а ниже г. Нытва впадает в Каму. Протяженность реки составляет 85 км. Основным притоком является река Шерья, которая впадает в р. Нытва у д. Шумиха. В городе Нытва реку преграждает плотина, образуя водохранилище.

Исток реки Сюзьва находится юго-восточнее с. Богоявленск Карагайского района Пермской обл. Протяженность реки 83 км. Основные притоки: Урва, Пая, Сын, Поломка. Поверхностные водные ресурсы района занимают 1680 га, в том числе площадь прудов 1213 га, площадь ручьев и рек 467 га. с годовым стоком воды - 38000 тыс. куб. м. Имеются подземные месторождения пресных вод (Марчуговское, Числовское, Мокинское), с запасом воды - 20000 тыс.куб.м.

Для предотвращения нарушения природоохранного, водного  и санитарно-эпидемиологического законодательства специалистами администрации Нытвенского района перед прохождением весеннего паводка проведены плановые рейдовые осмотры водоохранных зон водных объектов, где в непосредственной близости находятся производственные помещения с образованием отходов 1-5 классов опасности (животноводческие комплексы, очистные сооружения, склады ГСМ и т.д.).

По данным Камского бассейнового водного управления, основанных по результатам статистической отчётности предприятий по форме 2-ТП Вода, забрано воды из природных водных объектов, из поверхностных источников 4,57 млн. м.3 , что больше по сравнению с прошлым годом на 0,03 млн. м.3,  из подземных источников 0,73 млн. м.3, что меньше по  сравнению с прошлым годом на 0,06 млн. м.3.

Наибольший забор воды из поверхностных водозаборов осуществляют ООО «Уральский коммунальный сервис-1,36 млн. м.3, МУП «ЖКХ Нытвенского района»-2,23млн. м.3 , ОАО «Нытва» »-0,98 млн.м.3.

Наибольший забор из подземных источников осуществляют ООО «Техник»-0,021 млн. м3, МУП «Новоильинский»-0,043 млн.м3., МУП «ЖКХ» Нытвенского района-0,013 млн. м.3, ООО «Мокинское»-0,034 млн.м.3, МУП «ЖКХ» Чекменёвское-0,028 млн. м.3

Общее количество сбросов недостаточно очищенных сточных вод составляет 3,9 млн. м3, из них ОАО «Нытва» сбрасывает 0,63 млн. м.3, МУП «Новоильинский»-0,017 млн. м.3, МУП «ЖКХ» пос. Чайковская-0,021 млн. м.3, ООО «Уральский коммунальный сервис»-1,59 млн. м.3, МУП «ЖКХ» с. Шерья-0,01 млн. м.3, МУП «ЖКХ Нытвенского района-1,69 млн. м.3

Основными источниками загрязнения водных объектов являются очистные сооружения осуществляющими сброс сточных вод в следующих объёмах: МУП «ЖКХ Нытвенского района»,  ООО «Уральский коммунальный сервис», МУП «ЖКХ пос. Чайковская», МУП «Новоильинский»,  МУП « ЖКХ с. Шерья».

Ландшафт Нытвенского района рассечен пятью основными   реками (Нытва, Сюзьва, Сын, Пая, Шерья), водосборные площади каждой характеризуются  своими индивидуальными особенностями и различным количеством источников загрязнения. В связи с антропогенной  нагрузкой  наиболее подвержены загрязнению водосборные площади  рек Нытва, Сюзьва и Шерья.

Водосборная площадь рек Нытва, Шерья.

Исток р.Нытва находится в д.Рябины Верещагинского района и принимает сточные воды биологических очистных сооружений г.Верещагино, которые являются самым крупным источником загрязнения верхнего течения р. Нытва. Воды, выходящие с очистных сооружений, содержат большое количество биогенных соединений, СПАВов, нефтепродуктов, красителей, превышающих ПДС по многим показателям.   Сброс сточных вод составляет в среднем 1027,3 тыс. м³/год.  Эффективность очистки сточных вод недостаточна по двум причинам:

- перегруз очистных сооружений;

- поступление сточных вод со значительным содержанием красителей и СПАВов с Верещагинской трикотажной фабрики, которые угнетают активный ил.

На формирование химического состава воды в верхнем течении реки Нытва оказывают влияние антропогенные факторы:

- сброс недостаточно очищенных сточных вод с промпредприятий;

- сельскохозяйственные предприятия (фермы, мойки, силосные ямы и т.д.)

Вопрос по реконструкции биологических очистных сооружений в г. Верещагино не решён в связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования.

В связи с хозяйственной деятельностью и антропогенной нагрузкой реки являются   самыми проблемными водотоками в районе.

МУП «ЖКХ» Нытвенского района, на балансе которого находятся биологические очистные сооружения на р. Нытва предоставлен водный объект в пользование для сброса очищяемых сточных вод.

Специалистами КГБУ «Аналитический центр» были отобраны пробы воды в контрольных точках р. Нытва (фоновый створ и контрольный створ) и пробы сточных вод, сбрасываемых в р. Нытва, после очистки.

Результаты инструментальных замеров состава сточных вод с очистных сооружений после очистки (протокол результатов КХА воды № 2536-В от 28 ноября 2017 года) свидетельствуют о следующем.

Концентрации измеренных загрязняющих веществ в составе сточных вод составили: ХПК – 785 мгО2/дм3, при установленных в пределах лимита сброса допустимых концентрациях в 110,700 мгО2/дм3; фосфаты по фосфору – более 4,89 мг/дм3 (по фосфат-ионам более 15 мг/дм3), при установленных в пределах лимита сброса допустимых концентрациях фосфатов по фосфору в 2,879 мг/дм3; аммоний-ион – более 5,15 мг/дм3 (по азоту аммонийному – более 4 мг/дм3), при установленных в пределах лимита сброса допустимых концентрациях аммоний-ионов в 8,652 мг/дм3; нефтепродукты – 0,087 мг/дм3, при установленных в пределах лимита сброса допустимых концентрациях в 0,512 мг/дм3.

Таким образом, концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых с очистных сооружений МУП «ЖКХ» Нытвенского района, превышают установленные в пределах лимитов сброса нормативы допустимых концентраций по ХПК (785 мгО2/дм3) в 7 раз, по фосфатам по фосфору (более 4,89 мг/дм3) в 1,7 раз. По аммонию-иону (более 5,15 мг/дм3) и нефтепродуктам (0,087 мг/дм3) концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах  находится в пределах нормативов допустимых концентраций установленных в пределах лимитов сброса.

Из заключения КГБУ «Аналитический центр» по результатам инструментальных замеров состава поверхностной воды реки Нытва следует, что в пробе № 2537 (р. Нытва, выше по течению относительно очистных сооружений, географические координаты N57°55'54,93" E55°19'52,66") – «фоновая», концентраций измеренных загрязняющих веществ составили: ХПК менее 5 мгО2/дм3 (менее 0,25 ПДКсг.); фосфат-ионы – 0,06 мг/дм3 (0,1 ПДКрх.), азот аммонийный 0,051 мг/дм3 (0,2 ПДКрх.); нефтепродукты – 0,038 мг/дм3 (0,6 ПДКрх.).

В пробе № 2538 (р. Нытва, ниже по течению относительно очистных сооружений, географические координаты N57°55'16,38" E55°21'20,88") – «контрольная», концентраций измеренных загрязняющих веществ составили: ХПК – 19,3 мгО2/дм3 (в 4 раза выше фонового значения, 0,7 ПДКсг.); фосфат-ионы – 0,024 мг/дм3 (в 4 раза выше фонового значения, 0,3 ПДКрх.), азот аммонийный 0,056 мг/дм3 (на уровне фонового значения, 0,3 ПДКрх.); нефтепродукты – 0,047 мг/дм3 (в 1,1 раза выше фонового значения, 0,9 ПДКрх.).

Между «контрольным» и «фоновым» створами зафиксирован рост концентраций ХПК и фосфат-ионов в 4 раза, нефтепродуктов в 1,1 раза.

Из заключения эксперта КГБУ «Аналитический центр»  следует, что между «контрольными» и «фоновым» створами зафиксирован рост концентраций по химическому потреблению кислорода и фосфат-ионов в 4 раза. При этом не установлено превышения нормативов качества воды для водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Из экспертного заключения специалистов ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» следует, что по результатам лабораторных исследований пробы № 10250 «Сточная вода после очистки» МУП «ЖКХ» г. Нытва допущено превышение по следующим гигиеническим показателям: колифаги – превышение в 300 раз; общие колиформные бактерии – в 120 раз; термотолерантные колиформные бактерии – в 600 раз.

Проектная мощность очистки сточных вод биологических очистных сооружений  в с.Шерья составляет 200 куб.м./сутки. Существующая очистка сточных вод  не в полной мере соответствует нормативам качества очистки. По результатам анализов превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано по  аммиаку, аммонию, железу.     МУП «ЖКХ» с. Шерья Нытвенского района эксплуатирует биологические очистные сооружения заводского компактного изготовления «Капля 200» для централизованного водоотведения сточных вод с. Шерья Нытвенского района.

Обеззараживание сточных вод перед их сбросом в пруд на р. Шерья проводится посредством установленной бактерицидной лампы (ультрафиолетовым излучением). В ходе осмотра была отобрана проба сточных вод от очистных сооружений перед сбросом в пруд на р. Шерья. В соответствии с экспертным заключением данная проба не отвечает требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателям: общие колиформные бактерии; термотолерантные колиформные бактерии.

Сточные воды д. Белобородово, поступают  по канализационному коллектору в накопитель объёмом до 100 куб.м.  МУП «ЖКХ Нытвенского района»  производит своевременный вывоз ЖБО из накопителя для предотвращения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В водосборных и водоохранных зонах рек Нытва и Шерья расположены сельхозпредприятия ООО «Урожай», ООО «Шерья»  ООО «Дубровинский». В связи с внедрением своевременного навозоудаления на молочно-товарных фермах, находящихся вблизи водоохранных зон водных объектов, отсутствует попадание жидкой фракции навоза на рельеф местности.

На земельных участках садоводческих товариществ и частных домов, находящихся в  водоохранной зоне,  где ведется распашка земель,  в отдельных местах размещены  несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов, оказывающих определённый негативный вклад в загрязнение и заиление водных объектов, в том числе и Нытвенского пруда.

Фермы  ООО «Дубровинский» расположены за пределами водоохранной зоны. С промплощадки, где располагаются здания ферм, во время дождей возможен смыв жидкой фракции навоза в сторону водоохраной зоны р.Нытва. Навозоудаление из помещений ферм осуществляется скребковым транспортером непосредственно в грузовой транспорт и вывозится на поля.

Фермы ООО «Урожай», находящиеся на удалении от р. Шерья, на текущий момент имеют небольшое поголовье  КРС   и лошадей, в связи с чем, образуется незначительный объём отходов производства.   Навоз используется сельхозпредприятием и местным населением для внесения   на поля в качестве органического удобрения.

Качество воды в Нытвенском водохранилище  изменяется в течение года. Максимально чистая вода в период ледостава, в весенний период  с паводком поступает основная масса взвешенных веществ. В летний период в связи с поступлением биогенных веществ развиваются микроводоросли и при отмирании придают воде болотный запах.

В связи с проведением первого этапа очистки от донных отложений Нытвенского водохранилища замедлился рост сине-зелёных водорослей в летний период. На поверхности водного объекта не были замечены обширные ареалы распространения  роста сине-зелёных водорослей.

По результатам анализов, малые реки, впадающие в Нытвенское водохранилище не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и не пригодны для рекреационного водопользования по величине биохимического и химического потребления кислорода (БПК, ХПК), превышение допустимого содержания железа обнаружено в реках М.Шерья, Хвоевая, Бортёвка, Фарутка, Сушинка, фосфатов – в реках М.Шерья, Сушинка, Селищенка.

Величина СПАВ превышает норму в реках Хвоевая и Бортёвка, в р. Хвоевая также обнаружено повышенное содержание мышьяка. При сопоставлении результатов анализов с нормами качества воды выявлено, что лишь река Гаревая, впадающая в Нытвенское водохранилище, соответствует требованиям, предъявляемым к объектам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Таким образом, поверхностные воды бассейна р. Нытва и р. Шерья   загрязнены и не достаточно пригодны без предварительной очистки, как для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения так и для рекреационного водопользования.

Водосборная площадь р.Сюзьва

Биологические очистные сооружения ст. Чайковская на р. Пырловка притока р. Сюзьва эксплуатирует МУП «ЖКХ» ст. Чайковская. У данного предприятия отсутствует решение на предоставление в пользование водного объекта – р. Пырловка для сброса сточных вод. С целью устранения данных нарушений, в т.ч. по организации водоотведения сточных вод в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и водного законодательства предъявлено прокуратурой Нытвенского района направлено исковое заявление об устранении данного нарушения.

Биологические очистные сооружения на ст. Чайковская, которые эксплуатирует  МУП «ЖКХ пос. Чайковская», работают с нарушением технологии очистки, в результате чего сброс сточных вод производится с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В пределах водосборной площади реки находятся объекты негативного воздействия: ООО «Уралец»,  СПК «Покровские Нивы», накопители сточных вод в селе Григорьевское, очистные сооружения МУП «ЖКХ п. Чайковская» на ст. Чайковская.

На объектах ООО «Уралец», в связи со своевременным удалением навоза, отсутствует проблема загрязнения водных объектов сточными водами.

Решена проблема  навозоудаления на животноводческом комплексе СПК «Покровские Нивы» в селе Покровское. Дополнительно созданные обваловки ниже лагун предотвращают попадание навозных стоков в сторону водоохраной зоны реки Сюзьва, а своевременное навозоудаление с транспортировкой на поля ассенизации позволяет избежать нарушений природоохранного законодательства.

Навозоудаление на Фиминятской МТФ ООО «Уралец» организовано на близлежащую промышленную площадку, что исключает попадание навозных стоков в водоохранную зону пруда в с. Григорьевское.

Накопители сточных вод в с. Григорьевское обслуживает МУП «ЖКХ с. Григорьевское». Периодически, в связи с отсутствием своевременного удаления сточных вод из накопителя, происходить перелив сточных вод на поверхность земельного участка, тем самым нарушается санитарно-эпидемиологическая обстановка в черте населённого пункта.

Водосборная площадь р. Поломка

В водосборной площади реки находятся Якунинская молочно-товарная ферма и свиноферма сельхозпредприятия ООО «Мокинское». Навоз с животноводческого комплекса и свинофермы размещается на земельных участках сельскохозяйственного назначения за пределами водоохранной зоны водного объекта.

#### ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

На основании данных хозяйствующих субъектов, представивших в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю годовую форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»  в 2018 году на территории Нытвенского  района образовалось 184578,359 тонн отходов производства и потребления, из них передано:

- на утилизацию (в том числе на повторное использование) – 7028,275 тонн;

- на обезвреживание – 107,455 тонн;

- на захоронение – 4213,319 тонн.

В 2018 году на территории района внедрена территориальная схема обращения с отходами, в связи с чем, транспортированием твёрдых коммунальных отходов занимаются операторы: ИП Кристель С.А., ООО «Партнёр», МУП «Комбинат благоустройства».

Основные виды  отходов образуются от деятельности предприятий  по деревообработке, животноводческих комплексов, от сбора твердых коммунальных отходов на территории поселений.

В муниципальных образованиях недостаточно организован сбор отходов 1-2 класса опасности от населения, куда входят    люминесцентные  лампы, аккумуляторы, шины, ветошь с содержанием нефтепродуктов, масла отработанные  и т.д. По данным администраций Шерьинского, Чекменёвского сельских поселений, Новоильинского городского поселения организован сбор отходов 1-2 класса опасности в помещениях бюджетных организаций соответствующих требованиям по временному хранению.

Количество образованных отходов производства и потребления по годам в тоннах

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135655 | 144511 | 195270 | 157040 | 184578 |

На предприятиях, учреждениях, организациях  г.Нытва  образовывается до 25 тыс. куб.м. твёрдых коммунальных отходов, отходов производства  различного класса опасности, из них только небольшая часть используется как  вторичное сырье. Отходы 1-2 класса опасности (люминесцентные лампы, аккумуляторы, автошины и др) передаются предприятиями и учреждениями специализированным организациям для обезвреживания и использования.  Неиспользуемые отходы 4-5 класса опасности вывозятся на свалки твёрдых коммунальных отходов для размещения.

На полигоне ТКО в урочище «Комарова гора» у г. Нытва организована ручная сортировка отходов для вторичного использования в ежемесячном объёме до 4 тонн картона и 2 тонн пластика.

Всеобщей проблемой остаются несанкционированные свалки мусора, как в черте населённых пунктов, так и за их пределами.  В период санитарной очистки территорий населённых пунктов собрано и вывезено  49 тонн твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных свалок на объекты размещения отходов.

Произведена санитарная очистка ООПТ местного значения «Нытвенская дубовая роща» и часть акватории ООПТ «Нытвенский пруд».

Продолжается негативная тенденция  предпринимательской деятельности связанной с оптовой и розничной торговлей продуктами питания. Определённая часть предпринимателей вместо того, чтобы заключить договор на сбор и вывоз отходов выкидывают упаковочный материал и использованную одноразовую посуду на обочины дорог, в лесные массивы или на земельные участки в пределах черты населённых пунктов.

Особой проблемой деревообрабатывающего  производства остаётся утилизация и размещение отходов производства образующихся на пунктах переработки древесины.

В течение года регулярная работа проводилась на 17 пунктах переработки древесины, в то время как в 2017 году насчитывалось 19 действующих пункта переработки древесины. Часть пиломатериала, в виде горбыля, обрезков, реализуется населению, часть используется для отопления производственных помещений и сушки древесины (ООО «Стройдеталькомплект», ООО «Усть-Нытвенское АТП», ИП Костарев С.Г.).

При рейдовых осмотрах пунктов переработки древесины традиционно выявляются нарушения природоохранного и земельного законодательства, несанкционированное размещение отходов деревопереработки за границей земельного участка, захламление промплощадок опилом и горбылем с нарушением санитарных норм и правил, отсутствием платы за негативное воздействие на окружающую среду и статистической отчётности в сфере обращения с отходами.

Положительным примером  в использовании древесных отходов является дробильная установки горбыля и специального котла для переработки древесных отходов на предприятии ООО «Стройдеталькомплект».

Происходит постепенное снижение объёмов складирования опила и горбыля на земельных участках где находятся пункты переработки древесины Проблемой остается утилизация опила. В населённых пунктах района за год образуется до 10 тыс. куб. м. отходов.  Небольшая часть опила безвозмездно передаётся населению,  часть отходов вывозятся сельскохозяйственными предприятиями  ООО «Шерья», СПК «Покровские нивы» ООО «Дубровинский», СПК «Труженник» (Краснокамский район)  своим транспортом на фермы, но значительное количество опила остается возле малых лесопильных комплексов.

Два предприятия в Нытвенском районе, одно в г. Нытва (ООО «ВторСиб»), другое в пос. Уральский (ИП Зрячих Ю.В.) осуществляют деятельность по приёму вторичного сырья на дальнейшую переработку. Объём принимаемого  вторсырья составляет  до 1,0 тыс. тонн в год.

Несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов образуются около территорий садовых товариществ, находящихся в основном вдоль железной дороги. В связи с отсутствием заявок на сбор и вывоз ТКО от председателей кооперативов садовых товариществ, Григорьевско-Постаноговский и Чайковский территориальный отделы  не смогут решить проблему несанкционированного размещения отходов. Определённые сдвиги произошли в отдельных садовых товариществах, которые заключили договоры с частными перевозчиками на сбор и вывоз ТКО, в связи с чем, прилегающая территория содержится в благоприятном состоянии.

В соответствии с концессионным соглашением продолжаются работы по приведению в нормативное состояние межпоселенческого полигона ТКО у города Нытва в урочище «Комарова гора». В соответствии с лицензией на деятельность на размещение (в части захоронения) отходов IV класса опасности, территориальной схемой обращения с отходами,  принимаются на размещение отходы из населённых пунктов Нытвенского района.

Природопользование

На территории Нытвенского района имеются 2 действующие лицензии на право пользования недрами по общераспространенным полезным ископаемым: ОАО «Порт Пермь» (ПЕМ 01138 ТЭ от 28.11.2003) на разработку месторождения гравийно-песчаной смеси «Нытвенское-2», ОАО «РЖДстрой» (ПЕМ 80082 ТЭ от 09.07.2009) на разработку Ильинского месторождения локомотивных песков.

Получены две лицензии на поиск и разведку общераспространённых полезных ископаемых (гравийно-песчаная смесь) ООО «Авангард» и ИП Гулев М.П., одна лицензия на поиск и разведку углеводородного сырья ООО «Дальпромсинтез»,

Лицензии на право добычи подземных пресных вод имеют 16 водопользователей.

Природоохранное законодательство

Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края за нарушение природоохранного законодательства привлечены к административной ответственности МУП «ЖКХ с. Григорьевское» на сумму 10000 руб., МУП «ЖКХ с. Шерья» на сумму 20000 руб., МУП «ЖКХ Нытвенского района» на сумму 90000 руб., ООО «Латофлекс Плюс» на сумму 60000 руб., два физических лица на сумму 6000 руб. за преграждение свободного доступа к береговой полосе.

Межведомственной комиссией по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины, при участии прокуратуры Нытвенского района,  проверено 14  юридических лиц, 2 индивидуальных предпринимателя, одно физическое лицо занимающихся переработкой древесины, 8 физических лиц по целевому использованию деловой древесины приобретённой для собственных нужд.  По нарушениям работы пунктов переработки древесины возбуждены три административных производства, 30 по нарушениям правил перевозки древесины, возбуждено 5 уголовных дел за незаконную рубку древесины.

Основными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок пунктов переработки древесины, являются: нецелевое использование земельных участков, нарушение правил обращения с отходами, нарушение правил пожарной безопасности, нарушения трудового законодательства в части охраны труда и оформления трудовых отношений, нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и др.

Прокуратурой Нытвенского района со специалистом Государственной инспекции труда в Пермском крае проведены проверки исполнения природоохранного законодательства и нормативных требований охраны труда в отношении ООО «Уралец», ООО «Латофлекс», ООО «Камахольц», ООО «Свеза Уральский».

При проверке ООО «Уралец» и ООО «Камахольц» было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства об охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды юридическими лицами проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не разработан; отсутствует разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух санитарным правилам; не ведется учёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; производственные площадки не поставлены на государственный экологический учет; не разработаны паспорта отходов; лица, допущенные к работе с отходами, не прошли соответствующее обучение; отсутствует приказ, закрепляющий лицо, ответственное за допуск работников к обращению с отходами; не организован учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов, а также не представлена отчетность в сфере обращения с отходами.

В целях обеспечения водоснабжения и водоотведения в поселениях района Прокуратурой района проведены проверки соблюдения водного законодательства на предприятиях МУП «ЖКХ» Нытвенского района (Нытвенское городское поселение), ООО «Уральский коммунальный сервис» (Уральское городское поселение), МУП «Новоильинский» (Новоильинское городское поселение), МУП «ЖКХ с. Шерья» (Шерьинское сельское поселение), МУП «ЖКХ» ст. Чайковская (Чайковское сельское поселение).

С привлечением специалистов Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведена проверка в деятельности предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, расположенные на территории Нытвенского района. Проверками были охвачены: ООО «Вертикаль», МУП «ЖКХ» Нытвенского района, МУП «ЖХК» с. Шерья.

Плата за пользование водными объектами (забора воды из поверхностных источников) осуществляется на основании договора водопользования. Указанные договоры заключены  МУП «ЖКХ Нытвенского района», ООО «Свеза Уральский» и ООО «Уральский коммунальный сервис».

Согласно сведениям Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края на территории района свою деятельность осуществляют более 114 хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время на учет поставлено всего 18 стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду.

Прокуратурой Нытвенского района проведены проверки в МУП «ЖКХ» пос. Чайковская и ООО «Тепловик», ООО «Берег Нытвы», осуществляющих эксплуатацию стационарных котельных.

В ходе проверки было установлено, что на указанных предприятиях отсутствует необходимая разрешительная документация на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Производственные площадки на государственный экологический учет в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не поставлены.

По результатам проверки в адрес руководителей организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, составлен план-график устранения нарушений. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района. МУП «АТП» нарушения устранены в полном объеме.

В целях предупреждения нарушений природоохранного законодательства перед прохождением весеннего паводка,  проведено 5 рейдовых осмотров водоохранных зон водных объектов на территориях Григорьевского, Чайковского, Шерьинского сельских поселений,  Нытвенского, Уральского и Новоильинского городских поселений. Во время проведения рейдовых осмотров проверены территории населённых пунктов находящихся ниже створов ГТС, земельные участки сельскохозяйственных предприятий ООО «Шерья», ООО «Уралец», ООО «Мокинское», СПК «Покровские нивы», ООО «Дубровинское», первый пояс зоны санитарной охраны поверхностного водозабора в акватории Нытвенского водохранилища.

Постановлением администрации Нытвенского района от 29.12.2017г. № 192 утверждена целевая программа «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района» на 2018 год и на последующий период 2019 и  2020 годов».  Реализованы основные мероприятия подпрограмм «Утилизация и размещение твёрдых коммунальных отходов 4 -5 классов опасности», «Создание условий для сохранения благоприятной окружающей среды».

Проведено межевание особо охраняемой природной территории местного значения «Заросли пиона Марьин корень» с целью постановки на государственный кадастровый учёт.

Общественной организацией «Нытвенское районное общество охотников и рыболовов» проведены охранные мероприятия на акватории Нытвенского водохранилища в период весеннего нереста с 15 апреля по 15 июня. За время проведения мероприятий изъято и уничтожено 76 незаконных орудий лова. В связи с проведением регулярных охранных мероприятий в течение нескольких лет значительно снизилось количество изъятых незаконных орудий лова на ООПТ местного значения «Нытвенский пруд».

Экологическое образование и просвещение, пропаганда экологических знаний

Экологическое информирование в местных СМИ

В средствах массовой информации регулярно опубликовались материалы по различным  направлениям в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В районной газете «Новый день» (тираж 4000 экз.)  освещалась поступающая информация  от  граждан, общественных организаций, учреждений о насущих проблемах  по несанкционированному размещению свалок твёрдых коммунальных отходов, о проблемах внедрения территориальной схемы по обращению с отходами,  об освещении мероприятий «Дней защиты от экологической опасности»,  о сохранении  водных объектов, об особо охраняемых природных территориях местного значения и контроле за их использованием, об озеленении территорий населённых пунктов, о пользовании участками лесного фонда, об экологическом просвещении в образовательных учреждениях района.    Учитывая, что тираж газеты составляет 4000 экземпляров и одновременно информация публикуется как  на сайте газеты, так и в социальных сетях Твиттер, Фейсбук, Одноклассники а также информацию, размещённую на официальном сайте администрации Нытвенского муниципального района в разделах «Новости» и «Охрана окружающей среды и природопользование» можно отметить, что информация в сфере охраны окружающей среды и природопользования была доведена для большинства жителей Нытвенского района.

Мероприятия по формированию экологической культуры населения

В соответствии с планом мероприятий регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в Нытвенском муниципальном районе, утверждённого распоряжением главы администрации района от 11.04.2018 № 159-р на территориях городских и сельских поселений района проведены санитарные очистки от несанкционированных свалок ТКО, обустроены родники, разбиты цветочные клумбы, посажены деревья и кустарники, распространена наглядная агитация по бережному отношению к окружающей среде.

Население района приняло активное участие в мероприятиях в рамках регионального этапа всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в которых приняли участие 2685 человек, 28 предприятий, 36 учреждений культуры, 36 ТОСов.  При проведении санитарной очистки городских и сельских поселений ликвидировано 46 несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов, вывезено на захоронение 49 тонн отходов.  Очищено 4,35 км км берегов рек и обустроено 8 родников.

Посажено 120 шт. деревьев и кустарников, площадь разбитых цветочных  клумб 2630 кв. м., установлено 3 природоохранных знака.

По итогам года Нытвенский район награждён благодарственным письмом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края за активное участие в проведении мероприятий Дней защиты от экологической опасности.

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры и спорта Нытвенского района» в рамках целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района» проведены районные экологические акции «Чистые игры», «Зеркально чисто», «Чистый дом начинается с тебя», «Чистый пруд» и проект «Здоровая среда».

В рамках акции «Зеркально чисто», в которой приняли участие    жители Новоильинского и Уральского городских поселений, Чайковского  и Григорьевского сельских поселений очищены береговые полосы водных объектов.

При проведении экологического квеста «Чистые игры»  приняли участие более 200 человек - это двенадцать команд из четырех поселений: Нытвенское, Уральское, Чекменёвское и Постаноговское. Была произведена уборка общественных мест, детских площадок, скверов, памятников, ликвидированы несанкционированные свалки, собрано около 250 мешков мусора.

Состоялась акция «Чистый дом начинается с тебя». В ходе акции были убраны несанкционированные свалки в пяти поселениях – Нытвенском, Чекменёвском, Уральском, Чайковском, Григорьевском. Было собрано более 150 мешков мусора. Приняло участие около 150 человек. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам несанкционированных свалок, был запущен проект «Здоровая среда».

Учащимися МАОУ «Гимназия г. Нытва» проведены субботники по очистке акватории Нытвенского пруда вдоль набережной, ООПТ местного значения «Нытвенская дубовая роща», проведена экологическая игра «Чистые игры» по раздельному сбору мусора в которой приняли участие 19 команд, собрано 18 куб. м. мусора.

Целью проведения «Чистые игры: Нытва» является вовлечение широкого круга учащихся в деятельность по благоустройству городской среды, формирование экологического взгляда на окружающий мир через создание информационных поводов и совместную трудовую деятельность. Задачами мероприятия являются ликвидация экологической проблемы на конкретно взятом участке города, повышение уровня экологической грамотности путем проведения обучения раздельному сбору мусора и викторин, создание связи между общественной и коммерческой средой при подготовке и проведении мероприятия.

Станцией юных натуралистов дома детского творчества в рамках мероприятий целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района»  реализован проект «Водный мир».   Аквариумная база помогает  учащимся вести  исследования в природе, направленные на сохранность местных водоёмов, особенно уникального Нытвенского пруда.  Летние  исследования пруда: изучение проб воды, видового состава и состояния беспозвоночных и рыб приобретают новое, более высокое  качество при наличии лаборатории «Водный мир». Учащиеся становятся призёрами не только  районной детской исследовательской конференции, но и  лауреатами краевого конкурса «Чистая вода».

Исследования детей в рамках программы происходят как во время учебного процесса, так и во время летнего оздоровительного лагеря городского типа «Росинка». В это время накапливается материал наблюдений, который обрабатывается в осенне–зимний период с помощью приобретённого оборудования.  Обследуется не только Нытвенский пруд, но и его притоки:  р.р. Бортёвка,   Чильковка, Алтыновка, Хвоевая, родник у лыжной базы. По итогам исследований ежегодно проводится акция «В защиту пруда», к которой привлекаются школьники из других образовательных учреждений города.

Ребята из объединения «Вода и её обитатели» - дипломанты общего районного  конкурса исследовательских работ и районного конкурса на юннатской «Акватория», Всероссийских экологических уроков, краевого конкурса «Чистая вода» и краевого конкурса «Лидер в экологии».

На экологическую тематику проведено 5 праздников, 5 выступлений агитколлективов, организовано 26 выставок, проведено 11 конкурсов.

В течение года в библиотеках МБУ «Центральная библиотечная система» на экологическую тематику было 99 выставок и просмотров, проведено 112 массовых мероприятий.

Тематика выставок и массовых мероприятий была разнообразной и связанной не только с проблемами экологии, охраны окружающей среды, но и с воздействием на эмоциональную сферу человека, желанием показать красоту и хрупкость природы. Поэтому в работе использовались как издания собственно экологической направленности, так и художественные произведения о природе, близкая по тематике отраслевая литература.

Выставка-гарбология, посвящённая  экологическим проблемам с названием  «Природу чистой сохраним, от мусора освободим», подготовлена в Новоильинской ПБ для широкого круга читателей. В соответствии с термином (гарбология – отдельное направление экологии, занимается изучением мусорных отходов и методов их утилизации) на выставке была представлена литература по экологии, информация о сроках разложения различного мусора, журналы для мастериц, а также представлены работы умелых жителей посёлка. Благодаря находчивости и умению можно получить пригодные в быту вещи: из одноразовых ложек – замечательные поделки, в технике декупажа задекорировать стеклянные бутылки, из полиэтиленовых пакетов связать кружки-половички, обычные пивные пробки использовать для массажного коврика и многое другое.  Читатели обращали внимание на эту выставку, удивлялись информации о мусоре, и, конечно же, поделкам из бросового материала.

В Новоильинской ПБ был организован отряд «ЭКОволонтёры библиотеки». В отряд собрались ребята  которым не безразлично, как выглядит посёлок, много ли мусора на улицах, чистые ли берега рек. В апреле отряд участвовал в поселковом конкурсе «За чистый Новоильинский»: провел уборку берега Камы длиной около 250 м. Было собрано 17 мешков мусора, которые впоследствии вывезены на полигон ТКО.

В этой же библиотеке ко Дню экологических знаний для детей младшего и среднего школьного возраста был подготовлен и проведен День экологического просвещения «Твой экологический след». В программу дня вошли выставка «С книгой познаем мир природы» и экологический квест «Кольцо природы».

В центральной детской библиотке для дошкольников в рамках проекта «3D Музей дерева» (проект МАДОУ детского сада № 1) организован цикл занятий «Лесное царство, или Приключения маленьких читателей». Цель данного цикла – познакомить с деревьями, растущими г. Нытва, в т.ч. ООПТ местного значения «Дубовая роща». На занятиях с детьми беседовали, рассуждали, учили формулировать ответы, читали, отгадывали загадки, играли, смотрели слайд-презентации, мини-просмотры.

В помощь проведению массовых мероприятий, посвящённых Птице 2018 года (скопе), в центральной районной бибилиотеке был подготовлен пакет материалов, включавший брошюру с информационным и литературным материалом, слайд-презентацию и электронную игру. Большинство библиотек использовали их на эко-часах как для детей, так и для взрослых.

Библиотекари Калининской ЗБ организовали летний экологический десант. Была сформирована команда из детей и взрослых (30 человек). На первом этапе была разработана анкета для жителей, вопросы которой касались экологической обстановки поселения. Опрос проводился в школе, в магазинах, в библиотеке. Информация была доведена до администрации поселения. Второй этап – участники команды рисовали плакаты о защите окружающей среды, о бережном отношении к природе и развешивали их на улицах станции. На заключительном этапе разработали памятки для односельчан с призывом не создавать стихийных свалок, организовывать субботники, разбивать цветники  и др. Памятки  были расклеены на досках объявлений, у магазинов и раздавались жителям.

На  экологической неделе «Очистим планету от мусора» в Н.-Гаревской СБ  провела акцию «Чистота спасёт мир». Были приглашены заинтересованные жителей деревни убрать мусор на нескольких объектах. Жители на эту акцию откликнулись с большим энтузиазмом. В течение недели убрали мусор со стадиона, около библиотеки и дороги. Всего приняло участие в этих мероприятиях 38 человек, из них 23 ребёнка.

Библиотеки, ведущие свои страницы в социальных сетях, размещали разнообразную информацию, посвящённую датам экологического календаря, общероссийским и региональным конкурсам, собственным мероприятиям, всего 86 постов. Кроме этого, в целях воздействия на эмоциональную сферу посетителей выкладывали фотографии с видами природы как своих территорий (часто в сопровождении стихов местных авторов), так и других мест нашей страны.