Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

СЕЛО ШЕРЬЯ

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

(обосновывающие материалы)

| Начальник НИЧ Пермского государственного технического университета, д.т.н., профессор | А.Н. Аношкин |
| --- | --- |
| Руководитель проекта, зам. директора Центра регионального развития, инноваций и управления | И.Е. Лещёв |
| Главный архитектор проекта | Ю.Н. Чадов |
| Главный инженер проекта | К.Л. Резанов |

Пермь 2007

Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексная оценка территории | 1 : 2000 | 5 |
|  | Генеральный план (основной чертеж) | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема функционального зонирования | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений | 1 : 2000 | 5 |
|  | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1 : 2000 | 5 |
|  | Пояснительная записка | - | 5 |
|  | Электронные носители информации (пояснительная записка и графические материалы) | - | 1 |

Оглавление

Введение	6

1. Село Шерья. Существующее положение	8

1.1. Общая характеристика населенного пункта	8

1.2. Анализ предыдущего генерального плана	10

1.3. Природные условия и ресурсы	15

1.4. Современное состояние окружающей среды	17

1.5. Экономика населенного пункта	18

1.6. Демографическая структура села Шерья	21

1.7. Текущее состояние жилья и инфраструктуры	25

1.8. Социальная сфера	29

1.9. Текущее территориальное планирование	33

1.10. Выводы	36

2. Проектные предложения развития населенного пункта	38

2.1. Цели и принципы территориального планирования населенного пункта	38

2.2. Территориальное развитие населенного пункта	41

2.2.1. Зона жилой застройки	43

2.2.2. Общественная зона	44

2.2.3. Производственная зона	44

2.2.4. Рекреационная зона	45

2.2.5. Предложения по изменению черты населенного пункта	46

2.3. Жилой фонд	47

2.4.Социальная инфраструктура	48

2.5. Транспортная инфраструктура	50

2.6. Инженерная инфраструктура	51

2.6.1. Водоснабжение	51

2.6.2. Водоотведение	55

2.6.3. Теплоснабжение	58

2.6.4. Газоснабжение	58

2.6.5. Электроснабжение	59

2.7. Инженерная подготовка территории	61

2.8. Природоохранные мероприятия	64

2.9. Обеспечение безопасности населенного пункта от природных и техногенных угроз	70

2.9.1. Инженерная инфраструктура	70

2.9.2. Возможные ЧС техногенного характера	70

2.9.3. Возможные ЧС природного характера	72

2.9.4. Оповещение населения о ЧС	74

2.10. Благоустройство территории населенного пункта	75

2.11. Принципы экономического развития села Шерья	76

2.11.1. Развитие рекреационного комплекса	76

2.11.2. Развитие предпринимательства	76

2.11.3. Развитие сельскохозяйственного производства	77

2.11.4. Привлечение инвесторов	77

2.11.5. Привлечение жителей	78

2.12. Перспективы развития за пределами расчетного срока	79

2.13. Политика реализации генерального плана	80

2.14. Основные показатели проекта	82

Введение

Корректировка генерального плана села Шерья проведена по заказу Администрации Нытвенского муниципального района Пермского края.

Основная цель корректировки генерального плана – разработка стратегии устойчивого развития села Шерья в современных условиях. Шерья должна стать территорией комфортной для проживания, привлекательной для населения, покупателей загородной недвижимости, а также потенциальных инвесторов.

Для устойчивого развития населенного пункта органы власти села Шерья должны обеспечить дальнейшее развитие экономики поселка, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также сформировать удобную для жителей и потенциальных инвесторов территориальную структуру населенного пункта.

В ходе корректировки генерального плана проведена оценка существующей ситуации и предложены решения для развития организационно-планировочной структуры поселка, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Предложения в рамках корректировки генерального плана вырабатывались с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Генеральный план села Шерья, проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Шерьинский» Нытвенского район Пермской области, был разработан Уральским государственным институтом по проектированию сельскохозяйственного строительства «Уралгипросельхозстрой» в 1976 году по договору с отделом по делам строительства и архитектуры Пермского облисполкома. Расчетный срок проекта 25 – 30 лет.

За исходный год на момент обследования при корректировке генерального плана принят 2007 год. Корректировка генерального плана проведена на расчетный срок 20 лет, до 2027 года.

Проектные предложения корректировки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1. Село Шерья. Существующее положение

1.1. Общая характеристика населенного пункта

Село Шерья расположено в центральной части Нытвенского района на расстоянии 13 км. от города Нытва.

Село находится в стороне от основных железнодорожных путей, расположение поселка с точки зрения доступности автомобильного транспорта хорошее. Транспортное сообщение с населенными пунктами области осуществляется регулярными автобусными маршрутами.

В непосредственной близости от Шерьи находятся деревни Залог, Городничата, Косогор, Земельница и поселок Рыбхоза.

К западу от села течет река Шерья, на юге и на севере расположены пруды. Село находится в живописном месте, обладающем рекреационным потенциалом.

Село Шерья является старейшим населенным пунктом Нытвенского района,  впервые Шерья упоминается в писцовой книге за 1647 год. Название поселка имеет коми-пермяцкое происхождение, «шерья» означает место, где много ручьев и ключиков.

Развитие села исторически связано с сельским хозяйством. Сельское хозяйство и сейчас является основной отраслью экономики поселка, АКХ «Шерья» входит в число 100 лучших сельскохозяйственных предприятий России и обеспечивает большую часть рабочих мест для жителей села.

Экономика Шерьи сумела преодолеть кризис 1990-х годов и находится в удовлетворительном состоянии, 60% трудоспособного населения работает в селе, некоторые жители работают в районном и краевом центрах, Нытве, Перми. Однако вызывают опасение зависимость села от единственной отрасли, сельского хозяйства, неразвитость малого предпринимательства, а также сферы услуг и рекреационного комплекса.

Численность населения Шерьи составляет 881 человек. Структура населения выделяется относительно высоким для Пермского края количеством жителей младше трудоспособного возраста.

Социальная инфраструктура представлена учреждениями образования, здравоохранения, торговая инфраструктура – продуктовыми магазинами.

К северо-западу от селитебной территории находится действующая православная церковь.

Свалка бытовых отходов и кладбище находятся за пределами села, соответственно, на юге и юго-востоке.

Экологическая ситуация, в целом, благоприятна, хотя имеется загрязнение реки Шерья и Шерьинского пруда, связанное с продолжительным сбросом неочищенных канализационных стоков в реку Шерья. В настоящее время в селе работают очистные сооружения, сброс неочищенных стоков в реку прекратился.

Село Шерья находится в живописном месте, имеет хорошее транспортное положение, в Шерье находится небольшая горнолыжная база. Рекреационные возможности населенного пункта привлекательны для жителей краевого центра.

1.2. Анализ предыдущего генерального плана

В предыдущем генеральном плане были рассмотрены вопросы размещения всех типов объектов необходимых для населенного пункта, развития поселковой инфраструктуры, демографических и экономических процессов.

В целом, развитие села Шерья происходило в соответствии с генеральным планом. Однако население несколько хуже обеспечено жильем, социальной и коммунальной инфраструктурой, чем было запланировано. Реальное пространственное расположение функциональных зон поселка соответствует заданной генеральным планом территориальной структуре.

Прогноз по численности населения не вполне оправдался, из рисунка 1. видно, что фактическая численность населения оказалась на 10% меньше ранее планируемой.

рис. 1 Прогноз по численности населения (генплан 1976 г.)

При этом структура населения спрогнозирована достаточно точно, пропорции демографической структуры из прогноза в генеральном плане 1976 года, практически, совпадают с существующей структурой населения.

рис. 2 Прогноз по структуре населения (генплан 1976 г.)

Проектом была определена система застройки населенного пункта, в которой естественным центром поселка становился общественный центр села. Развитие селитебной территории предполагалось в восточном и западном направлениях. До настоящего момент село Шерья развивалось в указанных направлениях.

Общественный центр поселка определен в районе школы и клуба (Дома культуры), в действительности размещение общественного центра выдержанно в соответствии с планировочными решениями.

Производственная зона в соответствии с генпланом находится к востоку от поселка. В производственной зоне размещены здания и сооружения АКХ «Шерья», база тракторов, машинно-ремонтный двор, а также другие объекты.

Норма обеспечения населения жилой площадью в соответствии с генпланом была принята на уровне 18 м2. Общая жилая площадь на расчетный срок – 19 260 м2.

Обеспеченность жильем на человека в настоящее время составляет 15 м2, общая жилая площадь – 13 130 м2. Жилой фонд представлен, главным образом, частной усадебной застройкой, 1-2 этажа, что соответствует планировочным решениям.

Таблица 1. Сопоставление населения и жилого фонда

| Показатель | 2006 год (план) | 2006 год (факт) | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (чел.) | 1 075 | 907 | 881 |
| Жилой фонд (м2) | 19 260 | 12 780 | 13 130 |

Проектом предусматривалась площадка для гаражей личного автомобильного транспорта из расчета 100-120 автомобилей на 1000 человек. В настоящее время хранение автомобилей осуществляется на приусадебных участках. На 881 жителя Шерьи приходится 93 автомобиля, что соответствует расчетам генерального плана.

В генеральном плане предусматривалось создание полноценной общественной зоны: клуба на 200 человек, школы на 320 мест с хозяйственным корпусом школы, дома пионеров, музыкальной школа, спортзала, детских яслей-сада на 90 мест, общежития на 50 мест с гостиницей.

Таблица 2. Социальная инфраструктура

| Объект | Предложения генерального плана | Фактическая ситуация |
| --- | --- | --- |
| детские ясли-сад вместимостью 90 чел. | строятся | есть (на 140 человек) |
| школа вместимостью 320 чел. | сохраняется | есть |
| интернат на 65 мест | сохраняется | нет |
| врачебный пункт | сохраняется | есть |
| администрация | сохраняется | есть |
| клуб на 200 мест | сохраняется | есть |
| предприятия бытового обслуживания | строится | нет |
| общественная баня | строится | нет |
| прачечная | строится | нет |
| предприятие общественного питания | строятся и сохраняются | нет |
| пожарное депо | строится | нет |
| открытые спортивные площадки | строятся и сохраняются | есть |
| дом пионеров | строится | нет |
| музыкальная школа | строится | есть (в здании школы) |
| спортзал | строится | нет |

Как видно из Таблицы 2., не все запланированные объекты были построены. Тем не менее, в селе выделяется общественный центр с наиболее важными для населения объектами социальной инфраструктуры.

Общественный центр находится на стыке двух жилых районов села, «Старой Шерьи» и «Новой Шерьи».

Генпланом предполагалась закольцовка сетей водопровода, это не реализовано в связи с тем, что водопровод распространен лишь на часть территории поселка. Водоснабжение предполагалось осуществлять с помощью водонапорной башни, однако фактически необходимый напор в сети обеспечивается с помощью насосных станций.

Сброс сточных вод предусматривался генеральным планом в лог, очистка предусматривалась на очистных сооружениях к югу от поселка. Сегодня сточные воды сбрасываются по рассеивающему глубоководному выпуску в реку Шерья.

Благоустроенный сектор жилой застройки предлагалось расширить, обеспечив  водопроводом и канализацией 1075 человек, то есть все население поселка. В настоящее время водопроводом обеспечено более 70% жилого фонда села, а канализацией – менее 30%. Таким образом, проектировочные решения по благоустройству поселка не были реализованы.

В целом, развитие села Шерья проходило в соответствии с генпланом, хотя не все запланированные на расчетный срок мероприятия были выполнены в полном объеме.

1.3. Природные условия и ресурсы

Село Шерья расположено в зоне умеренно-континентального климата. Климат характеризуется холодной, продолжительной и снежной зимой, коротким, умеренно-теплым летом.

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) –15.4оС. Самый теплый месяц – июль, средняя температура + 17.9оС. В июле также бывают периоды затяжной холодной погоды, когда средняя температура днем не превышает 15оС, в такие периоды возможны ночные заморозки. Максимальная температура летом +37оС, минимальная температура зимой -44оС.

Отопительный период (то есть, период со средней суточной температурой воздуха +8оС) длится в среднем 225 дней – с конца сентября до начала мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2 – 3 недели.

Продолжительность вегетационного периода умеренная, климатические условия благоприятны для овощеводства (кроме теплолюбивых культур), выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков 550-600 мм, около 70% осадков выпадают в период с мая по сентябрь. Для села Шерья характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. Влажность воздуха в зимний, летний и осенний периоды превышает 70%.

Зимой наблюдаются гололедно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега или дождя. Намерзание льда на дорогах затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и держится в среднем 170 – 190 дней в году. Толщина снега к марту достигает 60 – 70 см.

Преобладающее направление ветров – юго-западное.

Рельеф села Шерья ровный, наблюдается общий уклон в сторону реки Шерья. Участок села пригоден для строительства, за исключением пойменной части.

В геологическом отношении участок сложен, главным образом, суглинками различной консистенции, песками, песчано-гравийными отложениями, реже супесями, а в пойме реки Шерья – торфяными образованиями.

Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине от 2.5 до 6 м. В пойме реки Шерья грунтовые воды вскрыты на глубине 0,5 м от поверхности земли. Вода не агрессивна по отношению к бетону.

Глубина промерзания грунтов – 1,8 – 2 м.

На территории села не обнаружено каких-либо значимых полезных ископаемых.

1.4. Современное состояние окружающей среды

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Основными загрязнителями воздуха, как правило, являются промышленные предприятия и автотранспорт. В Шерье нет действующих постов наблюдения за состоянием воздушного бассейна, однако в селе, а также вблизи населенного пункта не расположено значимых промышленных объектов, оказывающих воздействие на воздушный бассейн.

Коммунально-бытовой сектор загрязняет воздух преимущественно оксидами азота, серы, пылью, угарными и углекислыми газами. Доля этих загрязнений может быть уменьшена при увеличении числа домов, подключенных к централизованному теплоснабжению или развитии альтернативных отопительных систем, например индивидуальных газовых котлов.

Выбросы от автотранспорта в селе Шерья не фиксируются, однако при нынешней обеспеченности автотранспортом (0,1 автомобиля на жителя), транспорт не представляет серьезной экологической угрозы для населения.

Сброс сточных вод осуществляется в реку Шерья. В течение 20 лет сточные воды из поселка сбрасывались в реку неочищенными, вследствие чего река загрязнена.

Стоит также отметить, что Шерьинский пруд, расположенный на севере населенного пункта, обмелел и зарастает.

Вывоз бытовых отходов организован ЖКХ с. Шерья на свалку в направлении поселка Рыбхоза. Вывоз организован централизованно, за это с населения взимается плата. Некоторые жители, имеющие личный автотранспорт, вывозят мусор на указанную свалку самостоятельно.

1.5. Экономика населенного пункта

Экономика села Шерья зависит от сельского хозяйства, причем, от одного предприятия – АКХ Шерья. На АКХ Шерья работают более 60% трудоспособного населения поселка, а также некоторое количество жителей города Нытва.

В социальной сфере заняты 16% жителей села. За пределами села учатся или работают 11,5% жителей села Шерья.

Таблица 3. Предприятия села Шерья

| Предприятие | Количество работающих |
| --- | --- |
| АКХ «с. Шерья» | 450 (включая жителей города Нытва) |
| Шерьинская СОШ | 42 |
| МДОУ детский сад | 20 |
| МКУК ДКС | 12 |
| ООО «Междуречье» (выращивание и продажа рыбы) | 10 |
| ФАП | 4 |
| Лесничество | 4 |
| ИП, торговля (1 шт.) | 4 |
| Очистные сооружения «Капля - 200» | 4 |

Перспективной отраслью является сфера развлекательных услуг. Окрестности Шерьи живописны, село является популярным местом для строительства загородной недвижимости, здесь предпочитают строить коттеджи жители города Перми. В настоящее время единственным предприятием развлекательной направленности является горнолыжная база, пользующаяся спросом как среди местного населения, так и среди жителей городов Пермского края (Краснокамск, Нытва, Пермь).

Сектор малого предпринимательства развит слабо, единственный ИП работает в сфере розничной торговли, нет субъектов малого предпринимательства, оказывающих бытовые услуги населению.

Уровень безработицы в Шерье близок к средним показателям по Пермскому краю. Население трудоустроено, главным образом, в селе, в отрасли сельского хозяйства. Жители, предпочитающие работать в Перми, работают вахтовым методом.

рис. 3 Занятость в с. Шерья (% от общих трудовых ресурсов)

Уровень безработицы в Шерье – около 1,4%. По оценке Агентства по занятости населения Пермского края, общий уровень безработицы в регионе – 6,5%, уровень регистрируемой безработицы – 1,2%.

Таблица 4. Занятость

| Положение на рынке труда | % от трудоспособного населения |
| --- | --- |
| работают в селе Шерья | 87,1% |
| работают в других городах и поселках (Пермь, Краснокамск, Майский) | 11,5% |
| безработные | 1,4% |

Занятость в самом поселке, в основном, обеспечивается в отрасли сельского хозяйства.

Таблица 5. Уровень занятости по отраслям

| Отрасль | % от работающих в с. Шерья |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 64% |
| Социальная сфера | 16% |
| Промышленность | 6% |
| Транспорт | 5% |
| Строительство | 4% |
| Сфера услуг | 1% |

Таким образом, можно заметить, что сельское хозяйство села Шерья смогло преодолеть кризис 1990-х годов и остается наиболее значимой отраслью для экономики населенного пункта. АКХ «Шерья» является социально значимым предприятием, обеспечивает рабочие места как для села Шерья, так и для близлежащих населенных пунктов.

1.6. Демографическая структура села Шерья

Население села Шерья выросло с 363 человек (в 1976 году) до 881 человек (в 2007 году), рост населения связан с миграцией в поселок жителей из близлежащих деревень.

Численность населения села Шерья подвержена колебаниям.

рис. 4 Население с. Шерья

В структуре населения преобладает население трудоспособного возраста.

рис. 5 Структура населения с. Шерья

Структура населения села Шерья несколько отличается от структуры населения Пермского края. В Шерье больший вес, чем в среднем по Пермскому краю, имеют группы населения младше трудоспособного возраста.

Таблица 6. Структура населения

| Возрастная группа | % от населения с. Шерья | % от населения в Пермском крае |
| --- | --- | --- |
| Маленькие дети (до 6 лет) | 10% | 5,8% |
| Дети (6 – 14 лет) | 18% | 9,7% |
| Подростки (14 – 18 лет) | 8% | 7,4% |
| Население трудоспособного возраста | 49% | 58% |
| Население пенсионного возраста | 14% | 19% |

Уровень смертности в Шерье незначительно опережает уровень рождаемости.

рис. 6 Смертность и рождаемость в с. Шерья

Данных по миграции в селе Шерья нет.

Если сегодняшние демографические тенденции не претерпят изменений, к 2027 году численность населения Шерьи составит 890 – 900 человек.

Рис. 7 Численность населения с. Шерья (прогноз)

Согласно гипотезе демографического развития, возрастная структура села Шерья на расчетный срок будет несколько отличаться от существующего положения.

Таблица 7. Структура населения села Шерья

| Наименование показателя | % от общей численности населения (2007 г.) | % от общей численности населения (2017 г.) | % от общей численности населения (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| население моложе трудоспособного возраста | 36% | 23% | 23% |
| население трудоспособного возраста | 50% | 67% | 62% |
| население старше трудоспособного возраста | 14% | 10% | 15% |

Прогнозируемые демографические тренды следует скорректировать в случае интенсификации миграционных процессов.

1.7. Текущее состояние жилья и инфраструктуры

Жилой фонд села Шерья составляет 13 130 м2 при численности населения 881 чел. Обеспеченность жильем на человека в настоящее время составляет 15 м2. Жилой фонд представлен, главным образом, частной усадебной застройкой в 1-2 этажа.

В муниципальной собственности находится 470 м2 жилья, что составляет лишь 3,5% общего жилого фонда.

Степень износа жилого фонда в селе Шерья составляет в среднем около 27%. Причем, износ жилого фонда в «Старой Шерье», районе села, расположенном севернее, составляет 37%. Износ жилого фонда в «Новой Шерье», южной части поселка, значительно меньше, составляет 16%.

В поселке расположено некоторое количество бесхозного жилья, в частотности, целый квартал бесхозного жилья расположен между «Старой» и «Новой» Шерьей.

С начала 2000-х годов в селе достаточно активными темпами ведется строительство нового жилья, в основном, методом точечной застройки.

Большинство жителей села Шерья не имеют канализации, централизованного теплоснабжения, около 30% жилого фонда не обеспечено водоснабжением. Кроме того, жилой фонд села Шерья не обеспечен газоснабжением.

рис. 8 Коммунальная инфраструктура с. Шерья

Износ сетей водоснабжения и канализации составляет 70 – 75%. Износ канализационных очистных сооружений – всего 5%. Износ сетей теплоснабжения – 85%.

В с. Шерья имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, которой обеспечено 73% жилого фонда. В селе используются один источник водоснабжения – подземный, который осуществляется от 2 артезианских скважин общей производительностью 17,2 м3/час. В  27% жилых домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, забор воды производится от придомовых колодцев и уличных колонок.

Часть водопроводных сетей по поселку проложена с нарушением СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Жилая застройка городских и сельских поселений». В связи с отсутствием закольцовок водопроводной сети во многих домах села существует проблема отсутствия необходимого напора в сети и перемерзания сети в холодное время года.

Таким образом, существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода с. Шерья обеспечивает подачу воды на хозяйственные нужды, однако сети требуют реконструкцию из-за большого процента износа.

На всех водозаборных сооружениях требуется организация сплошных ограждений зон строгого режима, кроме того необходимо строительство закольцованных водопроводных сетей.

В селе Шерья имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечено 25% жилого фонда. Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Канализационные очистные сооружения с. Шерья находятся на юго-западной окраине села, на берегу пруда, расположенного между селом Шерья и рыбным хозяйством. Очистные сооружения имеют износ 5% и не требуют реконструкции. Выпуск очищенных стоков производится в пруд. Принципиальная схема водоотведения поселка следующая: отведение сточных вод осуществляется по системе самотечных коллекторов. Перед выпуском сточные воды подвергаются механической, биологической очистке.

На поселковые очистные сооружения поступают сточные воды как от жилой застройки, так и от сельскохозяйственных предприятий и предприятий переработки сельскохозяйственной продукции. При этом большая часть сточных вод приходит от населения поселка. Однако из-за изношенности канализационных сетей во время паводка в канализационную систему возможно попадание других загрязнителей от чего нарушается вся принципиальная схема очистки сточных вод. Для установления возможных отклонений показателей общего сброса на очистных сооружениях канализации необходимо провести соответствующие замеры.

В поселке сложилось напряженное положение с хозяйственно-бытовой системой водоотведения. Большинство сетей имеют износ более 70 %. Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд, канализационные коллектора требуют реконструкции.

Теплоснабжение населения с. Шерья индивидуальное, централизованное теплоснабжение используется для отопления административных зданий. Основным источником централизованного теплоснабжения является котельная с. Шерья, работающая на газовом топливе. В котельной установлены 3 котла КВНПу-1. Суммарная  производительность тепловой станции составляет 3 МВт. Система теплоснабжения с.Шерья – закрытая. Существующая схема тепловых сетей – двухтрубная, прокладка тепловых сетей в основном надземная на низких опорах. Магистральные тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 130/700С. Резерв мощности тепловой станции не позволяет подключить новых потребителей.

Газоснабжение с.Шерья осуществляется природным газом по газопроводу высокого давления. Сети газопровода высокого давления имеют подземную прокладку. Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Схема газоснабжения с.Шерья двухступенчатая: высокого и низкого давления. К газопроводам высокого давления подключены отопительная котельная и газораспределительные пункты. От ГРП до потребителей проложены газовые сети низкого давления. Сети газопроводов высокого давления – тупиковые.

Село Шерья имеет непосредственную внешнюю связь автомобильным транспортом. Транспортная инфраструктура внутри поселка нуждается в развитии, улично-дорожная сеть частично сформирована грунтовыми дорогами, не имеющими благоустройства. Асфальтовое покрытие есть на дорогах по улицам Некрасова, Мира, Есенина, Дружбы, Луговая и Школьная. Дорога по улице Центральная заасфальтирована на 60%, по улице Садовая – 50%.

1.8. Социальная сфера

Социальная инфраструктура села Шерья представлена сферами дошкольного и среднего образования, а также здравоохранения.

Дошкольное образование обеспечивается в селе Шерья одним детским садом, рассчитанным на 140 человек, фактическая загрузка составляет 50%. Износ здания составляет всего 12%.

Шерьинская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 320 человек, фактически в школе обучаются 219 человек, в том числе дети из прилегающих деревень. В селе находится филиал школы искусств (музыка), в которой обучаются 14 человек, занятия школы искусств проходят в одном из помещений средней школы. Также в Шерье расположены библиотека и Дом культуры. Физический износ зданий – около 30%.

В селе расположен фельдшерско-акушерский пункт, однако отсутствуют аптечные пункты. Износ здания ФАП незначителен, 18%.

Сферы пожарной и общественной безопасности в Шерье не обеспечены социальной инфраструктурой должным образом, отсутствуют милицейский пункт, пожарное депо.

Таблица 8. Социальная инфраструктура

| Объект социальной инфраструктуры | Текущий износ здания |
| --- | --- |
| администрация Шерьинского сельского поселения | 68% |
| дом творчества | 66% |
| ФАП | 40% |
| детский сад | 30% |
| школа | 30% |

На одного школьника в Шерье приходится 33 843 рублей бюджетных расходов в год, финансирование образования обеспечивается на уровне гораздо выше среднего по Пермскому краю (около 12 000 в 2004 году и 14 254 в 2005 году). Результаты ЕГЭ при этом не особенно высоки, средний балл – 57,4.

63% выпускников школы села Шерья продолжают получение образования в вузах Перми, главным образом, Пермском Государственном Педагогическом Университете, Пермском Государственном Университете, Пермской Государственной Сельскохозяйственной Академии, Пермском Институте Экономики и Финансов.

28% выпускников поступают в колледжи и техникумы, в частности, Пермский медицинский колледж, Нытвенский металлургический техникум.

Число обращений за лечением в фельдшерско-акушерский пункт составляет 15 382 в год, то есть 17 обращений на одного человека в год, это значительно выше норматива по Российской Федерации – 9,2 обращения в год. Превышение отчасти обусловлено тем, что в ФАП села обращаются жители близлежащих деревень.

На смерти от болезней приходится 100% общей смертности. Численность  инвалидов, признанных таковыми в трудоспособном возрасте составляет 1,4% от трудоспособного населения. Наиболее распространенные заболевания – ОРЗ, бронхит, на них приходится 80% от общей заболеваемости.

Количество зарегистрированных преступлений в Шерьинском сельском поселении  составляет 27 на 1000 человек. В поселении не зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 14 на 1000 человек, преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения – 1 на 1000 человек, преступлений, совершенных в общественных местах – 0,4 на 1000 человек.

В среднем по России за 2006 год зарегистрировано 26 преступлений на 1000 человек, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 1,8 на 1000 человек, в состоянии наркотического опьянения – 0,05 на 1000 человек.

Таблица 9. Преступность

| Показатель | Средний показатель по России (на 1000 человек) | Показатель по Шерьинскому с.п. (на 1000 человек) |
| --- | --- | --- |
| количество зарегистрированных преступлений | 26 | 27 |
| количество тяжких и особо тяжких преступлений | 7,3 | - |
| количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 1,8 | 14 |
| количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения | 0,05 | 1 |
| количество преступлений, совершенных в общественных местах | 5 | 0,4 |

По количеству преступлений, совершенных в общественных местах, а также тяжким и особо тяжким преступлениям ситуация в селе Шерья смотрится гораздо лучше, чем в среднем по России. Однако по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ситуация напротив гораздо хуже.

В настоящее время в населенном пункте имеются минимальные возможности для занятий физкультурой и спортом, единственным учреждением физкультуры является спортивный зал при Шерьинской средней школе.

Торговая инфраструктура представлена продуктовыми магазинами, сфера бытовых услуг в поселке не развита, рекреационные возможности села также используются не в полной мере.

Сети наружного освещения проложены по всему селу. Тем не менее, в районе «Новая Шерья» наружное освещение практически отсутствует, сети наружного освещения в данном районе требуется ремонт.

1.9. Текущее территориальное планирование

Шерья имеет пространственную структуру с двумя жилыми районами и выраженным общественным центром, расположенным между ними. Также в поселке выделяется производственная зона, в которой расположены здания АКХ «Шерья».

Село Шерья располагается вдоль реки Шерья. На севере село ограничено прудом, сразу за прудом расположены деревни Залог и Городничата. На юге село также ограничено прудом, поселком Рыбхоза и землями сельскохозяйственного назначения, принадлежащими АКХ «Шерья». Таким образом, и на севере, и на юге селитебная зона села Шерья плавно переходит в другие населенные пункты.

С запада с. Шерья ограничено рекой Шерья, а также возвышенностью, покрытой лесом. На востоке расположены земли сельскохозяйственного назначения, отделяющие поселок от дороги на районный центр, город Нытва.

Жилая зона села Шерья разделена на два района, «Старая Шерья» и «Новая Шерья», естественным препятствием связи между районами является ручей.

В «Старой Шерье» расположены дома старше по возрасту, имеющие больший износ, в этой части поселка также располагается бесхозное жилье.

Между двумя жилыми районами расположена зона общественной застройки, в которой расположены основные объекты социальной инфраструктуры.

Селитебная территория частично обеспечена коммунальной инфраструктурой, причем, обеспеченность коммунальной инфраструктурой в «Новой Шерье» лучше, чем в «Старой Шерье».

В производственной зоне села Шерья расположены здания и постройки АКХ «Шерья», главным образом, связанные с обслуживанием техники предприятия, в частности, машинно-ремонтный двор, база тракторов.

Рекреационные зоны располагаются на западе поселка. На северо-западе поселка расположена горнолыжная база, владельцем которой является местный предприниматель. Горнолыжная база популярна среди местной молодежи, клиентами также являются приезжие из Перми, Нытвы, Краснокамска владельцы коттеджей в Шерье, постоянно проживающие в других населенных пунктах. На юго-западе находится березовая роща, популярное место отдыха среди жителей поселка.

Основной чертеж

1.10. Выводы

Сегодняшнее положение села Шерья противоречиво. С одной стороны, село сумело пережить экономический кризис 1990-х, который оказался крайне болезненным для основной отрасли экономики села, сельского хозяйства. С другой стороны, очевидны проблемы Шерьи в социальной сфере.

Таблица 10. Сильные и слабые стороны села Шерья

| Сфера | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Общественная безопасность | Отсутствие тяжких и особо тяжких преступлений | Большое количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |
| Образование | Высокий уровень финансирования образования. Высокий процент выпускников средней школы, продолжающих получение образования. | Низкие баллы ЕГЭ |
| Здоровье | Наличие в селе ФАП. | Отсутствие аптек |
| Экономика | Наличие стабильно работающего предприятия, обеспечивающего работой значительную часть жителей села. | Зависимость села от единственной отрасли экономики. |
| Инфраструктура | Наличие водоснабжения в большей части жилого фонда поселка. | Высокая степень износа коммунальных сетей. Низкий уровень газификации поселка. Отсутствие канализации в большей части жилого фонда. |
| Экология | Загрязнение и зарастание Шерьинского пруда и реки Шерья. | Рекреационный потенциал местности вблизи населенного пункта. |

Население Шерьи будет увеличиваться. Кроме того, у села есть возможность привлечь дополнительных жителей, как постоянных жителей, из менее благополучных поселений Нытвенского района, так и жителей городов, которые могут стать владельцами недвижимости в Шерье и использовать рекреационную базу поселка.

Для устойчивого развития села Шерья органам власти необходимо развивать коммунальную инфраструктуру поселка, а также найти возможности для расширения селитебной территории.

Экономическое развитие села должно предусматривать развитие других, чем сельское хозяйство, отраслей. В Шерье есть возможности для развития рекреационной инфраструктуры, а также малого бизнеса, ориентированного на оказание услуг жителям Шерьи и близлежащих населенных пунктов.

2. Проектные предложения развития населенного пункта

2.1. Цели и принципы территориального развития населенного пункта

Органы власти Шерьи сталкиваются с несколькими принципиальными вызовами, преодоление которых необходимо для устойчивого развития населенного пункта.

Вызов 1. Обеспечить жителям села условия жизни сопоставимые с городскими по качеству коммунальной инфраструктуры и социальной сферы.

Вызов 2. Стимулировать развитие в поселке новых отраслей, особенно рекреационного комплекса. Одновременно обеспечить дальнейшее развитие отрасли сельского хозяйства.

В итоге, местные власти могут сделать Шерью одним из наиболее привлекательных населенных пунктов в Пермском крае, совместив преимущества сельского и городского образов жизни: благоприятную природную среду и обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Цели, стоящие перед местными властями, в первую очередь, связаны с развитием инфраструктуры и экономики поселка.

Таблица 11. Цели и задачи развития населенного пункта

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Стимулировать экономическое развитие. | Стимулировать развитие предприятий рекреационной сферы. Стимулировать развитие малого предпринимательства. |
| Сделать Шерью комфортным местом для проживания. | Обеспечить газоснабжение и канализацию для всех жителей. Улучшить обеспеченность населения жильем до 23 – 30 м2/чел. Обеспечить сохранение санитарно-защитной зоны для комплекса сельскохозяйственного производства. |
| Сделать Шерью привлекательным местом для инвестирования и покупки загородной недвижимости. | Развить рекреационную зону населенного пункта. Снизить количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. |

Для достижения данных целей органы власти села Шерья должны придерживаться нескольких принципиальных решений.

Территорию населенного пункта, отводимую под селитебную зону, необходимо расширять, наиболее перспективным направлением для расширения является восточное направление, частично занятое на данный момент зоной сельскохозяйственного производства.

Новая территориальная структура поселка должна предусматривать возможность дальнейшего пространственного развития поселка, размещения рекреационной зоны, обеспечение санитарно-защитной зоны для коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных объектов.

Экономическое развитие села Шерья требует полноценного развития рекреационного комплекса поселка. В настоящее время в селе расположена горнолыжная база, однако рекреационные возможности местности позволяют строительство гораздо большего количества объектов, по соседству с селом можно открыть одну или даже несколько баз отдыха, что, в свою очередь, повлечет необходимость создания дополнительной инфраструктуры: предприятий торговли и общественного питания.

Шерья должна заняться созданием привлекательного имиджа в сознании потенциальных покупателей недвижимости и потребителей услуг рекреационного комплекса.

Сельское хозяйство продолжит в обозримой перспективе оставаться значимой отраслью для села Шерья. Действия, направленные на развитие территориальной структуры поселка или новых отраслей, должны быть согласованы с интересами отрасли сельского хозяйства.

2.2. Территориальное планирование населенного пункта

Основные цели проектного территориального планирования следующие:

- расширение селитебной территории;

- развитие рекреационной зоны;

- обеспечение санитарно-защитной зоны для производственных предприятий.

Для достижения этих целей необходима корректировка текущей пространственной организации села Шерья с целью расширения жилой зоны.

Расширение селитебной территории на север невозможно, северная часть поселка ограничена прудом, сразу за прудом расположены деревни Залог и Городничата.

Расширение на юг также невозможно. На юге село Шерья ограничено прудом и поселком Рыбхоза.

С запада село ограничено расположенным на возвышенности лесом, данная местность также не может быть использована для расширения селитебной зоны. Западное направление имеет рекреационное значение, кроме того, ограниченно благоприятно для строительства в силу рельефа.

Таким образом, восточное направление, в котором находятся производственная зона поселка, а также земли сельскохозяйственного назначения, является наиболее перспективным для расширения селитебной территории поселка.

Таблица 12. Территориальная структура населенного пункта

| Зона | Сегодняшнее положение | Проектные предложения |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки | Сформирована, разделена на два района, частично обеспечена водоснабжением, плохо обеспечена прочей коммунальной инфраструктурой. Есть перспективы для комплексного развития в рамках сложившейся пространственной структуры поселка. | Развивать жилую застройку в восточном направлении. Обеспечить новую зону жилой застройки, а также, существующие жилые дома села Шерья коммунальной инфраструктурой. |
| Общественная зона | Сформирована в центре поселка. | Усилить социальное значение центра населенного пункта за счет размещения объектов торговой инфраструктуры. |
| Производственная зона | Размещение сельскохозяйственного производства в восточной части поселка. | Рекомендуется перенос сельскохозяйственного производства далее на восток от селитебной территории. |
| Рекреационная зона | Сформирована на западе поселка. | Развивать в западной части поселка. |

В производственной зоне находятся постройки сельскохозяйственного предприятия АКХ «Шерья». Зону размещения сельскохозяйственного производства рекомендуется перенести, желательно, за территорию автомобильной дороги на Нытву.

В центральной части поселка развивается социальная зона. В социальной зоне желательно строительство предприятия торговой инфраструктуры и общественного питания. Рекреационная зона развивается на северо-западе поселка за рекой Шерья. Зона жилой застройки расширяется за счет включения в нее земель на востоке поселка, в том числе, территории, занимаемой производственным комплексом АКХ «Шерья».

2.2.1. Зона жилой застройки

Оба сложившихся районов жилой застройки, «Старая Шерья» и «Новая Шерья» сохраняются. Существующая жилая застройка обеспечивается коммунальной инфраструктурой.

Строительство нового жилья в рамках существующей территории возможно за счет сноса аварийного и ветхого жилья.

Зона жилой застройки расширяется на восток от существующей территории села Шерья. Планируется три района жилой застройки. Первый представляет собой развитие района «Новая Шерья» в восточном направлении. Второй – развитие зоны жилой застройки на территории занятой комплексом производственных строений АКХ «Шерья». Третий – развитие района «Старая Шерья» в восточном направлении.

Очередность развития селитебной территории определяется местными властями исходя из объективных возможностей застройки участка, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, переноса зданий и сооружений. Однако первоочередным направлением расширения селитебной территории представляется развитие района «Новая Шерья».

Проектируемая жилая застройка обеспечивается коммунальной инфраструктурой.

2.2.2. Общественная зона

Общественная зона развивается в центре поселка, вдоль улиц Некрасова, Луговая и Школьная. В общественной зоне остаются школа, детский сад, здание администрации и клуба (ДК). Существующая зона общественной инфраструктуры представляется вполне сформированной.

Дальнейшее развитие общественного центра поселка предполагает размещение здесь предприятий общественного питания и торговли. Необходимость в развитии развлекательной и торговой функций центра проявится, если в селе будет развиваться рекреационный комплекс, а также в случае интенсификации процесса покупки недвижимости в селе жителями крупных городов Пермского края.

Также необходим капитальный ремонт зданий администрации, Дома культуры и спорта.

2.2.3. Производственная зона

Производственная зона выделяется на востоке поселка. Здесь размещаются база тракторов, машинно-ремонтный двор, другие хозяйственные постройки АКХ «Шерья». При размещении производственной зоны соблюдается необходимая санитарно-защитная зона (100 м.). Однако производственная зона является препятствием для развития селитебной территории поселка.

Рекомендуется осуществить перенос сельскохозяйственного производственного комплекса за автомобильную дорогу на Нытву, в случае размещения новых промышленных предприятий в селе Шерья также рекомендуется их размещение в новой производственной зоне за автомобильной дорогой.

2.2.4. Рекреационная зона

Рекреационная зона в настоящее время располагается в западной части поселка. На юго-западе у реки Шерья расположена березовая роща, которая является зоной естественной рекреации для жителей поселка. На северо-западе расположена горнолыжная база. Проектом предусмотрено расширение рекреационной зоны на реке Шерья. Целесообразно расширение горнолыжной базы, строительство базы отдыха. В летнее время могут развиваться другие виды спорта.

В рамках развития рекреационного комплекса села необходимо проведение работ по расчистке русла реки и благоустройству береговой линии, в том числе оборудование скамеек, прогулочных дорожек.

Развитие рекреационного комплекса возможно также к северу от существующей жилой застройки, на территории, прилегающей к Шерьинскому пруду. Для этого необходимо восстановление заросшего на настоящее время пруда. При регулярном выкашивании растительности камышекосилками может привести к заметному исчезновению растений через 3-4 года.

В Шерьинском пруде целесообразно разведение рыбы, в таком случае в Шерье возможны организация рыболовных туров и предоставление дополнительных услуг отдыхающим.

Рекреационный комплекс Шерьи ориентирован, в первую очередь на жителей крупных городов Пермского края, в том числе, владельцев недвижимости в Шерье.

Развитие рекреационного комплекса поселка зависит, в первую очередь, от инициативы частного бизнеса. Органы власти могут способствовать развитию данной отрасли, также необходимо предусмотреть выделение территории для размещения данной отрасли.

2.2.5. Предложения по изменению черты населенного пункта

Проведенные расчеты показывают, что территории в пределах черты населенного пункта недостаточно для развития всех функциональных зон поселка в соответствии с предложениями генерального плана.

В связи с этим возникла необходимость корректировки черты населенного пункта и включения в состав села Шерья около 25 га к востоку от существующей жилой застройки, в том числе, включение в состав села территории, на которой находятся здания и сооружения АКХ «Шерья».

Указанные территории предполагается использовать, главным образом, для застройки полноценным новым жильем, в том числе, за пределами расчетного срока.

2.3. Жилой фонд

Обеспеченность жильем в Шерье в настоящее время составляет 15 м2  на человека. В настоящем генеральном плане предлагается увеличить к 2027 году обеспеченность жильем до 28 м2 общей площади жилья на человека.

Жилой фонд поселка перспективно развивать в виде частной усадебной застройки, как наиболее доступной для населения форме жилья. В дальнейшем возможно строительство сельских коттеджей на одну или несколько квартир, в этом случае органы власти Шерьи должны привлечь в поселок компании, специализирующиеся на строительстве и реализации такого типа жилья.

Для увеличения показателя обеспеченности жильем предполагается компактное развитие селитебной территории, без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается не более 10 соток на один участок.

Реконструкция существующей частной жилой застройки проводится силами владельцев жилого фонда, износ жилого фонда незначителен, в среднем, составляет 27%.

Новая застраиваемая территория должна быть благоустроена, жители обеспечиваются канализацией, водо- и газоснабжением.

Таблица 13. Жилой фонд

| Показатель | Единица измерения | 2007 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| численность населения | тыс. чел | 0,86 | 0,9 |
| средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 15 | 28 |
| жилищный фонд (округленно) | тыс. м2 | 13 | 25 |

2.4. Социальная инфраструктура

В с. Шерья, очевидно, не потребуется кардинального расширения или изменения социальной инфраструктуры.

Средняя общеобразовательная школа в данный момент загружена на 70%. Учитывая текущие демографические тенденции, расширения школы не потребуется, здание школы требует косметического ремонта, но вполне пригодно к эксплуатации в течение расчетного срока.

К 2027 году потребность в учреждениях здравоохранения, по всей видимости, также останется прежней, износ здания больницы, в которой размещены амбулатория и поликлиника, составляет всего 12%, так что здание больницы также не требует перестройки.

Детский сад, рассчитанный на 140 человек, расположен в центре с. Шерья и рассчитан на весь поселок. Учитывая текущие демографические тенденции, строительства дополнительных детских садов не потребуется.

Капитальный ремонт необходим зданию администрации и Дому культуры и спорта, износ обоих объектов составляет более 66%.

Потребность в досуговых центрах и местах развлечений в селе не решена, жителям поселка нужны предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, дискотеки. Однако развитие этой сферы требует частной инициативы и усилий частного бизнеса.

Обеспеченность населения торговой инфраструктурой также зависит от частного бизнеса, здесь не требуется вмешательство органов власти, развитие этой сферы зависит от характера формирования спроса на данные услуги.

Органы власти должны приложить усилия для развития качественных характеристик сферы общественной безопасности. Высокий уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, является очевидной проблемой села Шерья. Для решения проблемы безопасности возможно вовлечение местного сообщества, например, создание общественного совета, в чьи функции входит мониторинг проблемной сферы, а также поиск решений.

Развитие социальной инфраструктуры и мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры необходимы для привлечения в поселок жителей и инвесторов.

2.5. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура села Шерья представлена как асфальтовыми дорогами, так и дорогами с грунтовым покрытием. Общая протяженность дорог в селе составляет около 8 км., протяженность дорог в «Старой Шерье» - около 3,8 км., в «Новой Шерье» - 4,2 км. На асфальтированные дороги приходится около 3 км. дорог в «Новой Шерье».

Существующую транспортную сеть предлагается развивать, реконструируя существующие грунтовые дороги, увеличивая количества дорог с асфальтовым покрытием за счет асфальтирования сети дорог в «Старой Шерье». На конце тупиковых автомобильных дорог проектируются площадки для автомобильных стоянок.

Сообщение с районным центром, городом Нытва, представляется хорошим и не требует улучшения. Через село Шерья проходит несколько автобусных маршрутов: Нытва – Карагай, Нытва – Ерши. Также курсирует маршрутное такси Нытва – Шерья.

Внутрипоселковый общественный транспорт в Шерье отсутствует, при этом поездки осуществляются в основном на индивидуальном транспорте.

Хранение индивидуального транспорта производится на приусадебных участках.

2.6. Инженерная инфраструктура

2.6.1. Водоснабжение

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Таблица 14. Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением; | 270 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 170 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, без ванн. | 140 |

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 15. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Степень благоустройства | Кол-во населения, чел. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями; | 900 | 153 |
| Итого | 900 | 153 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в таблицу.

Таблица16 . Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут. |
| --- | --- |
| Средняя | 153,0 |
| Максимальная | 183,6 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) на расчетный срок – 50 л/сут. Расходы воды на поливку составят 45 м3/сут.

Забор воды на поливку зеленых насаждений рекомендуется производить из естественных водоисточников, расположенных на территории поселка.

В связи с тем, что размещения каких-либо промышленных и сельскохозяйственных предприятий на территории с. Шерья не целесообразно и противоречит существующим нормам при застройке населенного пункта, потребности в воде на данных объектах не учитываются.

Таблица 17. Суммарный суточный расход воды

| Наименование потребителя | Средний суточный расход воды, тыс. м3/сут. | Максимальный суточный расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| население | 153,0 | 163,6 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 45 | 45 |
| неучтенные расходы (10%) от подготовленной воды | 15,3 | 15,3 |
| всего | 213,3 | 247 |

Система водоснабжения поселка принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров при помощи автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в поселке – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас воды (27  м3) намечается хранить в пожарных резервуарах, расположенных на территории села. Пожарный запас хранится около Дома культуры, детского сада, ПТО, торгового центра (на выезде из села).

В связи с тем, что объекты с массовым пребыванием (школа, детский сад) обеспечены самостоятельным запасом воды на пожаротушение, в расчет они не принимаются.

Село Шерья находится за нормативным радиусом выезда пожарных автомобилей, поэтому на территории населенного пункта необходимо строительство пожарного депо. Согласно НПБ 101-95 данное депо должно быть на 2 выезда. Для осуществления строительства необходима разработка проектной документации.

В настоящее время водоснабжение в с.Шерья осуществляется за счет подземных вод. Подземный водозабор представлен двумя артезианскими скважинами. Максимальные потребные расходы воды для поселкового муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены расчетный срок – 247,0 м3/сут. Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод. На расчетный срок необходимо произвести переутверждение запасов подземных вод.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны у каждой скважины принимается 50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с. Шерья. Водоснабжение села планируется осуществлять от подземного водозабора.

Схема водоснабжения поселка представляется следующим образом. Вода подается в распределительную сеть поселка от  скважин, обвязанных в единый водопровод насосами I-подъема. Затем вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами НС II-подъема перекачивается в резервуары чистой воды НС-III-подъема и далее насосами НС III-подъема в разводящую сеть.

Для осуществления данной схемы водоснабжения необходима реконструкция существующей системы водозабора. Проектом предусматривается полное водоснабжение всех жилых домов поселка. Также необходимо провести закольцовку имеющихся тупиковых участков водопровода и их реконструкцию.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Система водоснабжения поселка принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – третья.

Основные мероприятия, которые следует провести в кратчайшие сроки:

- ремонт водоразборной сети;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- закольцовка существующих сетей.

2.6.2. Водоотведение

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки в перспективе не смогут удовлетворить потребности поселка.

Для обеспечения водоотведения от зданий селитебной территории поселка необходима реконструкция канализационных коллекторов с заменой магистральных трубопроводов. С учетом неоднородности рельефа поселка нужно построить насосные станции.

В с. Шерья предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: хозяйственно-бытовые сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают в центральную сеть, а затем перегоняется на канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки. После системы доочистки сточные воды по рассеивающему глубоководному выпуску сбрасываются в реку Шерья.

По условиям рельефа местности предусматривается построить насосные станции. Из-за большого процента износа сетей водоотведения, необходимо произвести их реконструкцию.

Намечается водоотведение от районов новой застройки, а также от существующей усадебной застройки. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем водоотведения может привести к загрязнению подземных вод, которые в селе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной системы водоотведения рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления или емкостями-выгребами.

Схема водоснабжения и водоотведения

2.6.3. Теплоснабжение

Проект предусматривает ликвидацию существующей котельной. Отопление зданий жилой и общественной застройки целесообразно осуществлять от индивидуальных газовых котлов.

2.6.4. Газоснабжение

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии со СНиП  2.04.08-87* и составит 250нм3/год на человека для потребителей усадебной и коттеджной застройки, имеющих децентрализованное теплоснабжение.

Годовой расход газа на отопление 1-2-х этажной усадебной  и  коттеджной застройки составит на расчетный срок – 225,0 тыс.нм3. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки.

Таблица 18. Расход газа

| Жилой фонд, обеспеченный | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, тыс. нм3 |
| --- | --- | --- |
| Децентрализованным теплоснабжением | 0,9 | 225 |
| Всего (окр.) | 0,9 | 225 |

Потребление природного газа увеличится на расчетный срок за счет значительного ввода нового капитального фонда, а также полной газификации усадебной и коттеджной застройки.

Пропускной способности газопроводов высокого давления достаточно для подключения новых потребителей на все сроки проектирования. Для обеспечения газоснабжением на расчетный срок проектом предлагается строительство сетей и одного газораспределительного пункта в проектируемом микрорайоне.

Основной проблемой является нехватка финансирования на проведение газопроводов низкого давления в усадебном фонде, из-за чего большая часть усадебной застройки имеет печное отопление. Использование природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для автономных источников теплоснабжения, значительно снизить расходы на тепло- и энергоснабжение.

Генеральным планом предполагается полная газификация села Шерья.

Прохождение трасс газопроводов высокого давления, местоположение газораспределительных пунктов показаны на чертеже «Схема энергоснабжения».

2.6.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки проектируемого микрорайона рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, а предприятий коммунально-бытового обслуживания – наружным освещением.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учетом изменения главы 2 «Расчетные электрические нагрузки» упомянутой инструкции по приказу №213 от 29 июня 1999г. Минтопэнерго РФ, и составляют на расчетный срок 2170 кВтч/чел в год. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на расчетный срок 5300 часов.

Электрические нагрузки потребителей проектируемого микрорайона с. Шерья приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 19. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Наименование показателя | Ед. измерения | Характеристики на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 0,9 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | тыс. кВт.ч | 483,91 |

Покрытие электрических нагрузок потребителей с. Шерья предусматривается от Пермской энергосистемы через РП-2 Ф-2 «Заречье». Резерв мощности трансформаторов позволяет обеспечить электроэнергией существующих и новых потребителей жилищно-коммунального сектора на все сроки проектирования.

Местоположение источников электроснабжения и прохождение трасс высоковольтных линий 110кВ показаны на чертеже  «Схема энергоснабжения».

2.7. Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории. Организация поверхностного стока;

- благоустройство водотоков.

Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих отвод поверхностных вод, благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов, подготовки осваиваемой территории под застройку, организации рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов. На данной стадии проектирования выявляется необходимость проектирования схемы вертикальной планировки. Детальная схема должна быть выполнена на последующих стадиях проектирования.

Для с. Шерья предусматривается устройство смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов) на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, а также закрытых коллекторов на территории капитальной и коттеджной застройки.

Лотки приняты трапециидального сечения, железобетонные. Ширина по верху 0,6-0,8м, глубина 0,5м, заложение откосов 1:2.

Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,6 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,6м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

Водоприемником дождевых и талых вод будет служить р. Шерья. Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют ее на очистные сооружения. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

В качестве сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство закрытых очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В частности, возможно устройство очистных сооружений для очистки дождевых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ конструкции ООО «Экосистема» (Московская область), ООО НПФ «Экосервис» (г.Ярославль), НПП «Полихим» (г. Санкт-Петербург). В случае строительства закрытых очистных сооружений, ЗСО будет составлять не менее 50м.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по благоустройству р. Шерья:

- расчистка русла реки;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных стоков с территории поселка.

Схема инженерной подготовки территории

2.8. Природоохранные мероприятия

Проблема недопущения загрязнения воздуха при отсутствии предприятий, осуществляющих вредные выбросы, а также малом количестве автомобилей на душу населения сводится в Шерье, в основном, к внедрению в коммунальное хозяйство технологичных процессов, уменьшающих количество вредных выбросов, а также благоустройству территории поселка зелеными насаждениями.

В целях обеспечения задач охраны воздушного бассейна предлагаются следующие мероприятия:

- расширение площадей зеленых насаждений;

- организация регулярного полива зеленых насаждений;

- благоустройство дорог, создание зеленых защитных полос вдоль дорог;

- развитие системы отопления, основанной на использовании индивидуальных газовых котлов.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- канализование большей части жилого фонда на расчетный срок;

- строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями;

- благоустройство береговой линии реки Шерья;

- организация водоохранных зон вдоль водоемов и водотоков населенного пункта.

Для охраны реки Шерья генпланом устанавливается ширина водоохраной зоны 5 м. В водоохраной зоне запрещается:

- проведение химических работ;

- применение ядохимикатов;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка леса;

- размещение животноводческих комплексов, ферм, накопителей сточных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса, в первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины, территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней посторонних лиц;

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах, в зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителям.

Мероприятия по обеспечению I пояса санитарной охраны артезианских скважин:

- территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы системой водоотведения с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии системы водоотведения должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по обеспечению второго и третьего поясов санитарной охраны артезианских скважин:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и прочего имущества, обуславливающего опасность химического заражения (их размещение возможно только в 3 поясе ЗСО, если воды данного водозаборного горизонта являются защищенными);

- санитарная охрана поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Во втором поясе санитарной защиты не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителям.

Леса, находящиеся на территории Шерьи, занимают небольшую площадь и не требуют обеспечения затратных природоохранных мероприятий.

Для сохранения имеющихся в Шерье зеленых насаждений рекомендуется:

- предотвращение организации несанкционированных свалок на территории лесов населенного пункта;

- строительство прогулочных пешеходных дорожек, выполняющих и рекреационные функции;

- запрещение рубки существующих лесных массивов.

При проведении строительных работ в зоне зеленых насаждений должны неукоснительно соблюдаться существующие правила. Для эффективного использования зеленых насаждений в различных целях – рекреационных, санитарно-гигиенических, ландшафтно-композиционных, за лесами должен осуществляться своевременный и квалифицированный уход.

Ситуация, сложившаяся с твердыми бытовыми отходами в настоящее время является удовлетворительной, ТБО вывозятся на свалку вблизи территории поселка Рыбхоза.

Рекомендуется  внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик, прочее). В таком случае возможно дальнейшее использование собранных отходов.

Система санитарно-защитных зон поселка обеспечивает охрану селитебной территории от вредного воздействия результатов промышленного производства, а также охрану объектов коммунальной инфраструктуры.

Проектом предусматривается также соблюдение санитарно-защитных зон артезианских скважин (200 м.),  канализационных очистных сооружений (200  м.), производственной зоны (100 м.). При размещении производств I и II класса в непосредственной близости от села Шерья, необходимо дополнительно убедиться в соблюдении требуемых санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны нуждаются в благоустройстве методом озеленения.

Проектом предусматриваются следующие охранные мероприятия на расчетный срок:

- организация санитарно-защитных зон;

- озеленение территории санитарно-защитных зон, в особенности, за счет газоустойчивых насаждений;

- организация водоохраной зоны вдоль реки Шерья;

- организация I, II и III поясов санитарной охраны источников водоснабжения;

- увеличение процента канализованности жилой застройки (до 100%);

- благоустройство существующих на территории поселка лесных насаждений.

2.9. Обеспечение безопасности населенного пункта от природных и техногенных угроз

2.9.1. Инженерная инфраструктура

Для бесперебойного и более надежного функционирования системы водоснабжения необходима реконструкция сетей из-за большого процента износа.

В целях предохранения воды от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается организация зоны санитарной охраны для водоводов.

Очистные сооружения канализации имеют незначительный износ, около 5%, и не требуют ремонта или реконструкции.

2.9.2. Возможные ЧС техногенного характера

На территории села Шерья отсутствуют нефте- и газохранилища, склады ГСМ, предприятия, использующие в своем технологическом цикле АХОВ, а также пожароопасные объекты.

Для эффективного и своевременного устранения последствий возможных аварий требуется подготовить действенные системы оповещения и пожаротушения.

Приказом МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 были утверждены нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» № НПБ 104-03, которые устанавливают требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Рекомендуется использование следующих средств оповещения: звуковые, речевые, световые и комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией:

- подачей звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением и включением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации и эвакуационного освещения;

- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (оборудованных электромагнитными замками);

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения здания.

Система громкого оповещения является неотъемлемой частью инфраструктуры любого административного или общественного здания и входит в состав СОУЭ.

Также должна предусматриваться возможность создания в здании объединенной системы громкого оповещения (ОСГО СОУЭ) на случай возникновения ЧС различного характера.

2.9.3. Возможные ЧС природного характера

Наиболее опасные метеорологические явления в с. Шерья:

- туманы;

- грозы;

- шквалистые ветры (возможность ураганов);

- заморозки;

- гололед;

- снегопады.

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях.

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- своевременное оповещение населения;

- своевременная организация контроля над транспортными потоками;

- контроль над состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

- создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов.

К опасным геологическим явлениям на территории с. Шерья относятся:

- оврагообразование;

- заболоченность.

Большое значение для предотвращения роста оврагов имеют мероприятия по организации поверхностного стока. При использовании для водоотвода тальвегов оврагов, во избежание развития донной эрозии предусматривается строительство лотков по дну оврага, это предотвратит образование оползней и промоин.

Все водные объекты села испытывают антропогенную нагрузку. На очистные сооружения поступают сточные воды от жилой застройки, вследствие отсутствия единой системы ливневой канализации не обеспечивается сбор и очистка ливневых вод с территории населенного пункта.

Для соблюдения целей охраны и рационального использования водных ресурсов данным проектом предусматривается строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями.

В настоящее время на территории поселка не ведется постоянного мониторинга состояния почв. Проектом предусмотрена рекультивация почвы, использующейся в сельскохозяйственном производстве.

На данный момент проблема загрязнения окружающей среды ТБО не является системной, место размещения свалки ТБО, к югу от села Шерья, в отдалении от селитебной территории, удовлетворительно.

Потенциальными источниками загрязнения являются стихийные свалки бытовых отходов. Для борьбы со стихийными свалками необходим мониторинг мест потенциального несанкционированного сброса мусора, особенно в черте населенного пункта. К нарушителям, устраивающим несанкционированный сброс мусора, необходимо применение штрафных санкций.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

2.9.4. Оповещение населения о ЧС

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности являются электрические сирены. Электросирены необходимо установить на территории населенного пункта с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие

Для оповещения людей вне дома рекомендуется использовать сеть уличных громкоговорителей, уличные громкоговорители следует установить в местах наибольшего скопления людей.

Для повышения надежности оповещения рекомендуется неоднократное повторение передаваемых сигналов и информации по всем средствам оповещения.

Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных жителям, которые раздаются бесплатно местными исполнительными органами власти.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90, Пермский край не попадает в зону световой маскировки, требуются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения зданий, а также мероприятия по обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

2.10. Благоустройство территории населенного пункта

Предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству территории:

- расчистка дна реки Шерья и пруда, благоустройство береговой линии;

- обустройство площадок для сбора бытовых отходов;

- ремонт сети наружного освещения.

Расчистка реки и пруда должна проводиться методом регулярного выкашивания растительности камышекосилками. Береговая линия благоустраивается, строятся прогулочные дорожки, устанавливаются скамейки, оборудуется наружное освещение.

В поселке оборудуются площадки с контейнерами для мусора. Общественные здания, учреждения, а также объекты торговой и развлекательной инфраструктуры оборудуются контейнерами для мусора.

Сети наружного освещения в районе «Новая Шерья» требуется ремонт, в настоящее время система наружного освещения поддерживается, главным образом, усилиями местного населения.

2.11. Принципы экономического развития села Шерья

2.11.1. Развитие рекреационного комплекса

Рекреационный комплекс села Шерья предполагается развивать в виде баз отдыха и дополнительной к ним инфраструктуры общественного питания, торговли, активного отдыха, как зимнего (лыжи, горные лыжи и т.д.), так и летнего (футбол, стендовая стрельба и т.д.).

Местные органы власти должны способствовать привлечению инвесторов для развития рекреационного комплекса, а также успешному старту работы местных предпринимателей, организовать оперативное выделение земельных участков. В рекреационной зоне необходимо предусмотреть место для автомобильной парковки.

В дальнейшем целесообразна организация местными властями рекламной кампании по продвижению брэнда «Шерья».

2.11.2.  Развитие предпринимательства

Полноценное развитие экономики Шерьи, в частности, рекреационного комплекса возможно только в случае активизации предпринимательской инициативы населения.

Целесообразно создания местными властями специального органа по развитию предпринимательства, учитывая небольшие размеры Шерьинского сельского поселения, это может быть один человек, выполняющий кроме того и другие функции.

Финансовая поддержка на уровне села представляется затруднительной, поэтому роль местных властей может заключаться в помощи организации формальной стороны предпринимательской деятельности – регистрация юридического лица или предпринимателя, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Возможно также предоставление ресурсов, находящихся в распоряжении местных властей (помещения, офисная техника), в безвозмездное пользование начинающим предпринимателям.

2.11.3.  Развитие сельскохозяйственного производства

Партнерские, ориентированные на общий успех, отношения с крупнейшим сельскохозяйственным предприятием села Шерья являются необходимым условием экономического развития населенного пункта.

Органы власти должны обеспечивать развитие социальной и коммунальной инфраструктуры исходя из потребностей, в том числе, крупнейшего работодателя села.

2.11.4.  Привлечение инвесторов

Органы власти села Шерья должны принимать активное участие в мероприятиях, ориентированных на связи с бизнес-сообществом: выставках, конференциях, круглых столах,- как инициированных администрацией Нытвенского района, так и организованных на уровне Пермского края.

Целью участия в таких мероприятиях является, во-первых, предоставление информации о возможностях развития предприятий рекреационного комплекса в селе Шерья, во-вторых, получение ответной реакции от представителей бизнеса для разработки программы собственных действий по развитию экономики населенного пункта.

2.11.5.  Привлечение жителей

Привлечение дополнительных жителей в село Шерья, пусть даже в качестве владельцев загородной недвижимости, не ориентированных на постоянное проживание в поселке, создаст дополнительные возможности для развития рекреационного потенциала.

Для привлечения жителей, в первую очередь, необходима работа по развитию коммунальной и социальной инфраструктуры поселка.

Кроме того, рекомендуется установление связей с агентствами недвижимости крупных городов Пермского края с тем, чтобы совместными усилиями поддерживать интерес к недвижимости в Шерье.

2.12. Перспективы развития за пределами расчетного срока

Дальнейшее развитие селитебной территории села Шерья возможно в юго-восточном направлении. Необходима будет инженерная подготовка территории, планировка рельефа.

Дальнейшее развитие производственной зоны рекомендуется за автомобильной дорогой на Нытву, чтобы исключить возможность конфликта между интересами предприятия и необходимостью расширения селитебной территории.

Дальнейшее развитие рекреационной зоны рекомендуется к северу от села Шерья, на территории вблизи Шерьинского пруда, пруд целесообразно использовать для разведения рыбы. Для этого в пределах расчетного срока или позднее необходимо провести мероприятия по расчистке пруда, например, несколько раз в год механически выкашивать растения.

2.13. Политика реализации генерального плана

Таблица 20. Ключевые мероприятия реализации генерального плана

| Цель | Мероприятия |
| --- | --- |
| Расширение селитебной зоны | Выделение участков для застройки жилыми зданиями на территории к востоку от существующего поселка |
| Формирование производственной зоны | Размещение новых производственных предприятий на территории за автомобильной дорогой на Нытву |
| Формирование рекреационного комплекса | Расчистка русла реки Шерья Расчистка дна Шерьинского пруда, разведение рыбы в пруду Благоустройство береговой линии, строительство прогулочных дорожек, установка скамеек, обустройство наружного освещения |
| Развитие общественной инфраструктуры | Капитальный ремонт Дома культуры и спорта Капитальный ремонт здания администрации Строительство пожарного депо |
| Благоустройство территории села | Ремонт сети наружного освещения в районе «Новая Шерья» |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Асфальтирование дорог в районе «Старая Шерья» Асфальтирование дорог в районах новой жилой застройки |
| Развитие инженерной инфраструктуры | Закольцовка тупиковых участков водопровода, обеспечение централизованного водоснабжения для всего села (зон существующей и проектируемой застройки) Организация зон санитарной охраны артезианских скважин Ремонт сети водоснабжения Обеспечение централизованного водоотведения для всего села (зон существующей и проектируемой застройки) Ремонт сети водоотведения Обеспечение централизованного газоснабжения для всего села (зон существующей и проектируемой застройки) Обеспечение централизованного электроснабжения для зоны проектируемой жилой застройки Устройство системы дождевой канализации |
| Экономическое развитие села | Поиск инвесторов для строительства предприятий рекреационного комплекса Организация помощи местным предпринимателям в преодолении административных барьеров на развитие бизнеса |

2.14. Основные показатели проекта

Таблица 21. Население

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2007) | Расчетный срок (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 0,86 | 0,89 – 0,9 |
| Население трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 49 | 55 |
| Население младше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 36 | 20 |
| Население старше трудоспособного возраста | % (от общей численности населения) | 14 | 11 |

Таблица 22. Социальная инфраструктура

| Наименование учреждения | Вместимость (чел.) | Уровень обеспеченности (% от СНиП) | Потребность на расчетный срок | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 140 | 180 | 80 | - |
| Общеобразовательные школы | 320 | 137 | 250 | - |
| Больницы | н/д | - | 23 посещения в смену | - |
| Пожарное депо | - | 0 | 1 пожарное депо | 1 пожарное депо |
| Клубы детского дополнительного образования | 14 | 60% | 23 | размещение в помещениях СОШ |
| Клубы | 200 | 66% | 300 | - |

Таблица 23. Жилье и коммунальная инфраструктура

| Показатель | Единица измерения | Современное состояние (2007) | Расчетный срок (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 13 | 25 |
| Средняя обеспеченность жильем | м2 на 1 чел. | 15 | 28 |
| Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | % (от общего жилищного фонда) | 73 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | - | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда теплоснабжением | % (от общего жилищного фонда) | 5 | 0 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % (от общего жилищного фонда) | 25 | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда горячей водой | % (от общего жилищного фонда) | - | 100 |
| Водопотребление (всего) | тыс. м3 в сут. | 40 | 163,6 |
| Общее поступление сточных вод | тыс. м3 в сут. | н/д | 163,6 |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | н/д | 483,91 |
| Годовой расход газа | млн. м3 в сут. | н/д | 225 |