Пермский государственный технический университет
Научно-исследовательская часть
Центр регионального развития, инноваций и управления

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: PSTUcenter@mail.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

# НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# НЫТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# Пояснительная записка

# (обосновывающие материалы)

# ТОМ 1

| Руководитель проекта, начальник отдела генеральных планов | А. А. Аношкин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А. Н. Фатыхов |
| Главный инженер проекта | К. Л. Резанов |

# Пермь 2009

# Состав проектных материалов

| № | Наименование | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План современного использования территории (Опорный план) | 1:10000 | 5 |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1:10000 | 5 |
|  | Генеральный план (Основной чертеж) | 1:10000 | 5 |
|  | Схема зонирования территории. Историко-градостроительный опорный план | 1:10000 | 5 |
|  | Схема обслуживания объектами социальной инфраструктуры | 1:10000 | 5 |
|  | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:10000 | 5 |
|  | Схема санитарно-защитных зон и ограничений | 1:10000 | 5 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:10000 | 5 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | 5 |
|  | Пояснительная записка |  | 5 |
|  | Электронные носители информации |  | 5 |

# Оглавление

Введение	5

1. Обзор Нытвенского городского поселения	7

1.1. Общие сведения о городском поселении	7

1.2. Историческая справка	9

2. Пространственная организация	11

2.1. Положение городского поселения в системе Пермского края	11

2.2. Современная территориально-планировочная организация городского поселения	14

2.3. Характеристика геологических и природных условий	18

3. Текущее состояние жилищного фонда и инфраструктуры	25

3.1. Жилищный фонд	25

3.2. Водоснабжение	27

3.3. Водоотведение	29

3.4. Энергоснабжение	30

3.5. Теплоснабжение	31

3.6. Газоснабжение	32

3.7. Телефонизация	32

3.8. Текущее состояние транспортной инфраструктуры	33

4. Экологическая ситуация	40

4.1. Антропологическое воздействие на окружающую среду	40

4.2. Образование, размещение и использование отходов производства	40

4.3. Загрязнение сточных вод городского поселения	42

4.4. Состояние атмосферного воздуха на территории

городского поселения	43

5. Человеческий потенциал	44

5.1.Демографические характеристики	44

5.2. Образование	45

5.3. Здравоохранение	50

5.4. Общественная безопасность	51

5.5. Культура и молодежная политика	53

5.6. Физическая культура и спорт	54

6. Экономический потенциал городского поселения	55

# Введение

Разработка генерального плана Нытвенского городского поселения проведена по заказу МУ «Управление капитального строительства при администрации Нытвенского муниципального района», муниципальный контракт № 2008/227. Разработка является научно-технической продукцией, содержит оригинальные и экспериментальные планировочные, градостроительные и экономические решения.

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса обосновывающие материалы генерального плана включают в себя:

- Анализ состояния Нытвенского городского поселения, проблем и направлений его комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы (карты-схемы) выполнены в соответствии с частями 6, 9, 10, 11 статьи 23 Градостроительного кодекса.

Генеральный план разработан на основе:

анализа материалов, представленных органами местного самоуправления Нытвенского муниципального района и муниципального образования «Нытвенское городское поселение»;

комплексного анализа территории, социально-экономических характеристик Нытвенского городского поселения;

анализа мирового и российского опыта в сфере социально-экономического развития территорий и регионов;

утвержденных Программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Пермского края, Нытвенского муниципального района.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития Нытвенского городского поселения в современных условиях. Нытвенское городское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для инвесторов и туристов.

Основная цель разработки генерального плана – создание стратегии устойчивого пространственного и социально-экономического развития городского поселения в современных условиях. Нытвенское городское поселение должно стать территорией комфортной для жизни и ведения бизнеса, привлекательной для жителей, инвесторов, предпринимателей.

Генеральный план Нытвенского городского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2019 год.

II этап (расчетные срок) – 2029 год.

III этап (долгосрочная перспектива) – за пределами 2029 года.

Проектные предложения разработки генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

# 1. Обзор Нытвенского городского поселения

# 1.1. Общие сведения о городском поселении

Нытвенское городское поселение – муниципальное образование в составе Нытвенского муниципального района Пермского края. В состав городского поселения входят 8 населенных пунктов. Площадь территории городского поселения составляет 14 305 га. Нытвенское городское поселение граничит с несколькими поселениями Нытвенского района: Шерьинским сельским поселением, Чайковским сельским поселением, Уральским городским поселением, Новоильинским городским поселением, Чекменевское сельское поселение.

Таблица 1.1. Населенные пункты Нытвенского городского поселения

|  |  | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  | НЫТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 23 619 |
| г. | Нытва | 22 644 |
|  | Сельские населенные пункты: |  |
| дер. | Белобородово | 494 |
| сел. | Воробьи | 298 |
| дер. | Оськино | 126 |
| дер. | Заполье | 50 |
| дер. | Савинята | 4 |
| дер. | Косинцы | 2 |
| дер. | Марчуги | 1 |
| дер. | Алекино | 1 |

Город Нытва – центр Нытвенского муниципального района Пермского края. Численность населения составляет более 20 тыс. человек. Город Нытва расположен на правом берегу Воткинского водохранилища реки Камы, расстояние до города Пермь составляет 63 км. Город Нытва – центр Нытвенского узла расселения в составе Пермской агломерации, вблизи Нытвы расположен ряд поселков и деревень, в том числе, поселки Новоильинский и Уральский.

Город получил свое название от реки Нытва, правого притока реки Камы. Основание города связано со строительством Нытвенского медеплавильного завода, основанного уральскими промышленниками Строгановыми. Поселком городского типа Нытва считается с 1928 года, городом – с 1942-го.

В историческом центре города Нытва сохранилось много зданий XVIII - XIX веков, в том числе Всесвятская церковь, построенная в начале XIX века. Несколько зданий города отнесены к памятникам истории и культуры.

Слово «Нытва» - гидроним, составленный из коми-зырянских слов «ныд» (сырое, топкое место, болото около берега) и «ва» (река), название связано с заболоченностью поймы реки Нытва.

Основу экономики городского поселения составляют промышленные предприятия металлургической и пищевой отраслей: Нытвенский мясокомбинат, Нытвенский молокозавод, металлургический завод «Нытва», компании «Металлист», «Нытва-полимер». Городское поселение имеет достаточно развитую социальную сферу.

Нытвенское городское поселение обслуживается автомобильным и железнодорожным транспортом, автомобильный транспорт используется для пассажирских и грузовых перевозок, железнодорожный – для грузовых перевозок. Через поселение проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М 7 «Волга» подъезд к г. Перми. По территории поселения проходят транзитные автобусные маршруты, связывающие Пермский край, Татарстан, Удмуртию, а также многие внутрикраевые автобусные маршруты.

# 1.2. Историческая справка

Первые упоминания о Нытве относятся к XVII веку, в писцовой книге Михаила Кайсарова за 1623 год упомянута деревня Нытва, где стояло 3 двора. В конце XVIII века в Нытве уже насчитывалось около 200 дворов. Статус поселка городского типа Нытва получила 27 августа 1928 года, статус города – 1 июня 1942 года.

В 1756 году в Нытве построен медеплавильный завод, основатильницей завода считается Мария Артемьевна Строганова. Завод позднее был чугуноплавильным, железоделательным, здесь изготовлялись якори, молоты, в годы первой мировой войны – снарядные гильзы. В 1879 году завод был сдан в аренду французским предпринимателем, было основано франко-русско-уральское общество. С 1930-х годов завод является одним из крупнейших в стране изготовителей биметаллов, а также столовых и кухонных приборов. В числе продуктов Нытвенского завода был даже автомобиль «АМО-3». С 1986 года завод производит изделия из металлических порошков. В настоящее время металлургический завод «Нытва» является одним из важнейших предприятий города.

Второе по значимости предприятие города – завод «Металлист», основано в 1956 году в результате объединения двух производств. Нытвенский молокозавод, также одно из важнейших предприятий города, открыт в 1974 году.

Начало развития сферы образования было положено в 1840 году, с открытием заводского училища. В 1860-х годах начали работу две воскресные школы, существовавшие за счет добровольных пожертвований жителей. В 1924 году в Нытве впервые открыта семилетняя школа, в 1935 году школа преобразована в десятилетнюю. В 1965 году в городе открыта музыкальная школа.

В 1895 году была проложена железнодорожная ветка от завод Нытва до пристани Усть-Нытва, в 1913 году открыта железнодорожная ветка Нытва – ст. Чайковская, появилась возможность наладить железнодорожное сообщение с крупными городами России. Также в 1913 году налажена телефонная связь с городами Пермь и Оханск.

С начала XX века в Нытве активно развивается развлекательная сфера, был открыт Народный дом, в настоящее время – клуб «Металлург», а также общедоступная библиотека чайная-читальня. В 1908 году в Народном доме поставлены первые драматические спектакли по произведениям А. Н. Островского, был создан струнный оркестр. В дальнейшем значительное развитие развлекательной сферы связано с открытием кинотеатров «Урал» и «Мир», а также организацией народного театра на базе драмкружка «Металлург», оба события произошли в середине ХХ века.

Во время Гражданской войны территория Нытвенского городского поселения была местом активных боев между «красной» и «белой» армиями. «Красные» установили контроль над Нытвой в 1918 году, однако в течение 1919 года Нытва дважды переходила из рук в руки, завод подвергался бомбежке.

Активное развитие сферы здравоохранения связано с размещением в городе госпиталей во время мировых войн. В 1913 году в Нытве был размещен лазарет на 50 коек. В период Великой отечественной войны в городе находился эвакуационный госпиталь № 3955 (позже - 5944), на фронт было отправлено 40 нытвенских медсестер. В 1958 году в городе построен тубдиспансер, в 1963 году открыто хирургическое отделение на 40 коек.

# 2. Пространственная организация

# 2.1. Положение городского поселения в системе Пермского края

Город Нытва является центром Нытвенского узла расселения в составе Пермской агломерации, поселение имеет сложившиеся тесные связи с городами Пермь и Краснокамск, также с близлежащими городами Очер и Верещагино.

Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края, население около 1 млн. человек. Бизнес-возможности. Пермь является привлекательным рынком сбыта для предприятий большинства отраслей экономики Нытвенского поселения, в особенности, пищевой промышленности. В свою очередь, пермский бизнес и пермские представительства российских компаний активно осваивают рынок Нытвы. Для крупных предприятий города, Нытвенского металлургического завода, завода Металлист, а также других, Пермь является источником управленческих и технических кадров. Перспективы для кооперации, совместных действий в развитии научной, технической, инновационной инфраструктуры компаний Перми и Нытвенского поселения существуют в пищевой отрасли, а также в металлургии и машиностроении. Социальные возможности. Доступность образовательной, рекреационной и социальной инфраструктуры привлекают в Пермь жителей из всех населенных пунктов края, в том числе, из Нытвенского городского поселения. Молодые люди из городского поселения получают образование в Перми, в частности, в крупных ВУЗах, Пермском государственном техническом университете, Пермском государственном университете, Пермской медицинской академии, многие находят в Перми работу и возможности самореализации. Рекреационные возможности. Жители Нытвенского городского поселения могут воспользоваться торговой и развлекательной инфраструктурой города Пермь. По мере развития рекреационной и развлекательной инфраструктуры Нытвы и Краснокамска значение Перми может измениться. Миграционные связи. Для связей Перми и Нытвенского характерна безвозвратная миграция в обоих направлениях. Жители Нытвы уезжают на работу или учебу в Пермь, существует небольшой миграционный поток и в обратном направлении. Транспортные связи. Транспортное сообщение между двумя городами осуществляется с помощью автомобильного транспорта. Существует также железная дорога в направлении Нытвы, однако пассажирское движение по ней не осуществляется, грузовое движение минимально.

Город Краснокамск – административный центр Краснокамского муниципального района, население более 50 тыс. человек. Бизнес-возможности. Краснокамск имеет достаточно большое население, поэтому является перспективным рынком сбыта для предприятий городского поселения. Перспективы для кооперации, совместных действий в развитии научной, технической, инновационной инфраструктуры компаний Перми и Нытвенского городского поселения существуют в пищевой отрасли. Транспортные связи. Транспортное сообщение между двумя городом и поселением осуществляется с помощью автомобильного транспорта. Существует также железная дорога в направлении Нытвы, однако пассажирское движение по ней не осуществляется, грузовое движение минимально.

Город Очер – административный центр Очерского муниципального района, население более 15 тыс. человек. Бизнес-возможности. Предприятия пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции являются важной составляющей экономики города Очер, нытвенские и очерские предприятия могут совместно развивать важную для отрасли инфраструктуру, формируя взаимосвязи характерные для кластера. Транспортные связи. Транспортное сообщение между Очером и Нытвенским городским поселением осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

Город Верещагино – административный центр Верещагинского муниципального района, население более 22 тыс. человек. Бизнес-возможности. Предприятия пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции являются важной составляющей экономики Верещагино, нытвенские и верещагинские предприятия могут совместно развивать важную для отрасли инфраструктуру, формируя взаимосвязи характерные для кластера. Транспортные связи. Транспортное сообщение осуществляется с помощью автомобильного транспорта.

# 2.2. Современная территориально-планировочная организация городского поселения

Статус и границы Нытвенского городского поселения установлены Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края». Общая протяженность границ поселения – 105,8 км.

Нытвенское городское поселение расположено в юго-восточной части Нытвенского муниципального района. На севере городское поселение граничит с Шерьинским и Чайковским сельскими поселениями, на востоке – с Уральским и Новоильинским городскими поселениями, на юге и на востоке – с Чекменевским сельским поселением.

В городском поселении выделяется несколько территориальных зон. В юго-западной части поселения расположен селитебный узел, включающий город Нытва, деревни Белобородово и Оськино. В остальном поселение имеет мозаичную структуру, в которой перемежаются территории садовых кооперативов, сельскохозяйственные угодья, земли лесного фонда, небольшие населенные пункты, территории сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Основная планировочная ось поселения складывается в направлении Нытва – Воробьи. Экономическим, административным и селитебным центром является город Нытва.

Город Нытва расположен на берегах Нытвенского пруда и реки Нытва, город состоит из двух жилых образований, разделенных территорией промышленного предприятий, а также отдельно расположенного жилого образования Усть-Нытва. Селитебная зона формируется из центральной части (левобережной и правобережной) и нескольких микрорайонов: Гари, Прогресс, Комаровский, Солнечный, Пролетарский, Комары, Баталовка, Абрамовка, Усть-Нытва.

Левобережная и правобережная части города имеют прямоугольную сетку улиц. Благоустроенными улицами с асфальтовым покрытием являются улица Ленина, проспект Ленина, улицы Р. Люксембург, Чапаева, переулок Молодежный, ул. К.Маркса, К.Либкнехта, Комсомольская, Торговая, Пермская. Зеленые насаждения общественного пользования представлены сквером на левом берегу Нытвенского пруда, бульваром на дамбе через реку Нытва. Берега пруда застроены участками усадебной застройки, вплотную подходящей к берегам.

«Центр» города находится в районе пересечения улиц К.Маркса и К.Либкнехта (левобережная часть), здесь расположены основные административные, офисные здания, учреждения торговой и развлекательной сферы. В правобережной части «центральными» улицами являются проспект Металлургов и ул. Р.Люксембург.

Городская застройка представлена, в основном, усадебным жилым фондом, а также 2-х, 3-х и 5 этажными каменными многоквартирными домами.

Связь между основными жилыми массивами, левобережной и правобережной частью города осуществляется по дамбе в створе улиц К.Либкнехта и Р.Люксембург. Основными магистральными улицами города являются ул. К.Маркса, ул. К.Либкнехта, ул. Оборина. С востока к городу подходит железная дорога.

Непосредственно примыкая к дамбе, расположена территория промышленных предприятий. Левобережная селитебная территория вплотную подходит к промышленной зоне, правобережная – отделена от промышленной территории рекой Нытва. Также промышленные зоны формируются в восточной и северной частях городского поселения.

# Таблица 2.1. Баланс земель Нытвенского городского поселения

| Вид земель | га |
| --- | --- |
| Земли в границах городского поселения | 14305 |
| Земли в черте г. Нытва | 2647,28 |
| Земли в черте п. Усть-Нытва (г. Нытва) | 149,54 |
| Земли в черте п. Черемушки | 7,7 |
| Земли в черте д. Белобородово | 135,34 |
| Земли в черте д. Косинцы | 17,65 |
| Земли в черте д. Оськино | 112,85 |
| Земли в черте д. Заполье | 69,01 |
| Земли в черте д. Марчуги | 37,37 |
| Земли в черте д. Алекино | 3,07 |
| Земли в черте д. Савинята | 24,69 |
| Земли в черте д. Воробьи | 104,36 |

| № п/п | Категория земель | Всего земель | пашня | сады | сенокос | пастбищ. | лес | куст-арники | вода | земли застройки | под дорогами | болота | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельхозназначения | 6340 | 2759 | 35 | 563 | 401 | 2436 | 102 |  | 36 | 1 |  | 7 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 3053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053 |
|  | Нытвенский пруд | 693 |  |  | 36 |  |  |  | 507 |  |  | 150 |  |
| 3 | Земли промышленности | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 61 |
| 4 | Земли особо ох. территорий | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 2331 |  |  |  |  | 2331 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 677 | 237 |  | 28 | 410 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Итого | 14305 | 2996 | 35 | 627 | 811 | 4767 | 102 | 1507 | 36 | 151 | 150 | 3123 |

| Наименование административно-территориального образования | Земли предоставленные для: |
| --- | --- |
|  | Общая площадь | Жилой застройки (без ЛПХ и ИЖС) | Общественно-деловой застройки | Ппромышленной и коммунально-складской застройки | Инженерных коммуникаций | Ж/д транспорта | Рекреационных целей | Сельхоз предприятий и сельхоз производства | Военных объектов и иных режимных территорий | ИЖС | ЛПХ | Садоводства | Огородничества | Животноводства | Сенокошение | К (ф) Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| г. Нытва | 2524 | 14 | 69 | 164 |  | 43 | 12 | 10 | 19 | 309 | 12 | 268 | 5 | 9 | 5 |  |
| Сельские населенные пункты | 363 |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 128 |  | 8 | 2 | 19 |  |
| Итого | 3053 | 14 | 75 | 165 |  | 43 | 12 | 10 | 19 | 309 | 140 | 268 | 13 | 11 | 24 |  |

| Наименование административно-территориального образования | Земли общего пользования и невостребованные земли: |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. по угодьям | в том числе: |
|  | Дороги, улицы, площади, проезд на набережные | Водный фонд | Лесной фонд | Кустарники | Сельскохозяйственные угодья, всего | пашня | сенокосы | пастбища | прочие земли | другие земли | свалки | кладбища |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| г. Нытва | 205 | 314 | 202 |  | 445 | 253 | 83 | 109 | 419 | 409 |  | 10 |
| Сельские населенные пункты | 40 | 9 |  | 25 | 289 | 9 | 17 | 263 | 2 | 2 |  |  |
| Итого | 245 | 323 | 202 | 25 | 734 | 262 | 100 | 372 | 421 | 411 |  | 10 |

На территории поселения расположены месторождения торфа и кирпичных глин. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

# 2.3. Характеристика геологических и природных условий

Нытвенское городское поселение расположено на юго-западе Пермского края, высота над уровнем моря 120 метров. Территория городского поселения находится на восточной окраине Русской платформы. Площадь территории Нытвенского городского поселения составляет 14 305 га.

Рельеф Нытвенского поселения равнинный с сильной расчлененностью, наличие значительных площадей пахотных угодий с уклонами в 1-7˚ создает постоянную опасность развития эрозии почв. На территории поселения развита речная и овражная сеть, преобладают дерново-подзолистые почвы. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах почвы имеют слабое сопротивление смыву весенними потоками.

На поверхности под слоем четвертичных суглинков и глин распространены позднепермские отложения белебеевской свиты казанского яруса и шешминской свиты уфимского яруса общей мощностью 415 м. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками, с прослоем мергелей и известняков. Вниз по разрезу залегают отложения соликамской свиты уфимского яруса, представленные известняками, доломитами, глинами и мергелями с включениями ангидрита мощностью 30 м. Далее следуют раннепермские отложения (кунгурский, артинский, ассельский и сакмарский ярусы) – ангидриты, гипсы, доломиты и известняки суммарной мощностью 300 м. Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Верхний отдел сложен карбонатной толщей (известняки и доломиты) мощностью 50 м. Средний отдел (московский ярус) – известняки, доломиты, в основании глины, алевролиты, конгломераты; (башкирский ярус) – известняки с прослоями конгломератобрекчий. Суммарная мощность отдела 330 м. Нижний отдел (серпуховский, визейский и турнейский ярусы) слагают доломиты, известняки, песчаники, алевролиты мощностью 260 м. Девонская система представлена верхним и средним отделами, залегает с размывом на вендских отложениях. Верхний отдел (фаменский и франский ярусы) сложен известняками, доломитами, аргиллитами, алевролитами и песчаниками мощностью 420 м. Средний отдел (живетский и эйфельский) слагают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты и аргиллиты мощностью 120 м. Вендские отложения представлены алевролитами и песчаниками с прослоями аргиллитов, туфов и туффитов, в основании песчаниками и конгломератами мощностью 520 м. Рифейские отложения – песчаники, в основании конгломераты гравийно-галечные мощностью 200 м, залегают с размывом на нижележащих породах. Архейский и протерозойский комплекс пород представлен габбро-диабазами и гнейсами, вскрытая мощность 216 м. Вся поверхность Нытвенского городского поселения покрыта глинами, суглинками, песками и галечниками четвертичного возраста.

Эрозионные процессы проявляются в основном в размывании склонов водоразделов и долин рек, а также верховьев речек и оврагов. Главные особенности территориального распределения эрозии почв определяются характером антропогенного воздействия на почвенный и растительный покров при хозяйственном использовании земель. Темпы смыва почвы на неосвоенных землях на несколько порядков ниже, чем на обрабатываемых, где в зависимости от агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и типа севооборота эти различия в темпах смыва также могут различаться (при прочих равных условиях) во много раз. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу, в условиях глубокого промерзания на склонах, почвы имеют слабое сопротивление смыву весенним потокам.

Климат Нытвенского городского поселения умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная. Средняя температура января -15 - 16 °С. Абсолютный минимум температуры достигает - 50 °С. Период со средней суточной температурой воздуха +8оС и ниже считается отопительным. Он длится в среднем 225 дней – с конца сентября до первых чисел мая. В отдельные годы продолжительность отопительного периода может быть больше или меньше средних значений на 2-3 недели, лето умеренно-теплое, самый теплый месяц - июль. Средняя температура июля +18 + 19 °С. Абсолютный максимум летней температуры достигает + 40 °С.

В июле часто стоит затяжная холодная погода с дождями, а температура днем не превышает 15°С, ночные заморозки вполне возможны даже летом. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5о колеблется от 145 до 165 дней, на территории поселения имеются благоприятные предпосылки для овощеводства, выращивания ранней яровой пшеницы, кормовых, технических культур и сеяных трав.

Среднегодовая норма осадков составляет 475-550 мм. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая по сентябрь их выпадает от 66 до 77%).

Ежегодно зимой наблюдаются гололёдно-изморозевые явления, образующиеся в результате оттепелей, выпадения мокрого снега и дождя. Гололёдно-изморозевые явления наносят серьёзный урон экономике городского поселения, под их воздействием происходит скручивание, провисание, вибрация и обрыв проводов на воздушных линиях связи и электропередач, могут ломаться ветви, а иногда и стволы деревьев. Намерзание льда на дорогах (гололедица) затрудняет движение наземного транспорта.

Снежный покров устанавливается в начале ноября и держится в среднем 170-190 дней в году. Толщина снега к марту месяцу достигает 70-80 см на севере района и 60-70 см на юге. Снежный покров хорошо защищает почву от промерзания, начиная с глубины 1,2 м, зимние температуры почвы имеют положительные значения.

Для городского поселения характерны высокие значения относительной влажности воздуха на протяжении всего года. В зимний, летний и осенний периоды значения относительной влажности воздуха практически на всей территории превышают 72 %, возможно формирование промышленных туманов.

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют ведение сельского хозяйства в районе.

Гидросеть поселения представлена р. Камой  и ее притоками реками Нытвой, Сыркой и Сюзьвой, а также сетью ручьев и мелких рек. В городе реку Нытва преграждает плотина, образуя водохранилище. Объем Нытвенского водохранилища («Нытвенского пруда») – 32,2 млн. м3, собственником гидротехнического сооружения водохранилища является ОАО «Нытва». Нытвенский пруд является наибольшим в Европе, его площадь составляет 910 га. Среди обитателей Нытвенского пруда - лещ, щука, окунь, плотва, налим, язь, густера, ерш, вьюн, карп. На правом берегу пруда расположено берегоукрепление (набережная) длинной 1000 м, собственником берегоукрепления является ОАО «Нытва».

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с четко выраженным весенним половодьем, летними и осенними дождевыми паводками, устойчивой зимней меженью. Доля талых вод в суммарном стоке рек достигает 70-80%, остальная часть годового стока формируется грунтовым питанием. Большинство рек характеризуется значительной величиной стока, модуль стока изменяется в широком диапазоне: от 30 л/сек с км2 на северо-востоке до 4 л/сек с км2 на юге. Ледостав начинается в ноябре, ледоход – в апреле.

Подземные воды на территории Нытвенского городского поселения представлены водами четвертичных и верхнепермских  отложений, расположенных в зоне активного водообмена в долине р. Камы.

Территория городского поселения расположена в зоне южной тайги, лесная растительность представлена в основном вторичными лесами, в которых преобладают хвойные породы - ель, сосна, распространены мелколиственные - береза, осина. В этих лесах, образующих подзону южной тайги, разнообразнее кустарниковый ярус, моховой покров вытесняется травянистой растительностью.

Распространены злаково-разнотравные луга, основу которых составляют злаки – полевица белая, мятлик луговой, овсяница красная, вейник тростниковый и многочисленные представители разнотравья – лютик ползучий, чина луговая, клевер ползучий и луговой. Луга используются как пастбища и сенокосы, при отсутствии постоянного ухода они зарастают лесом и кустарниками, заболачиваются.

Животный мир Нытвенского городского поселения достаточно разнообразен, несмотря на ухудшение природной среды обитания диких зверей и птиц, благодаря осуществлению специальных мер по оказанию помощи животным (подкормка в глубокоснежные периоды, создание охотничьих хозяйств, кормовых угодий) численность большинства видов животного мира сохраняется стабильной. Животный мир представлен обитателями лесов, среди которых встречаются волк, лось, заяц-беляк, белка, лисица, куница, прижились интродуценты (кабан, колонок), продолжаются реаклиматизация бобра, начатая ещё в пятидесятых годах, акклиматизация енотовидной собаки и ондатры. Распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц, из перелетных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, ласточки.

На территории поселения находятся три особо охраняемые природные территории:

1. Гидрологический памятник природы «Нытвенский пруд». Нытвенский пруд является одним из самых старых заводских прудов Пермского края, его возраст – более 250 лет. Пруд выполняет сантиарно-гигиеническую, рекреационную, производственную функцию, является культурно-исторической достопримечательностью поселения. В природной среде пруд выполняет средоформирующую и ресурсовоспроизводящую роль.

2. Ботанический памятник природы «Нытвенская дубовая роща» площадью 2,3 га уникален тем, что посадки дуба черенчатого расположены здесь значительно севернее естественного ареала произрастания, возраст дубов – более 50 лет.

3. Ботанический памятник природы «Лиственничная роща» площадью 0,9 га. Лиственница сибирская, произрастающая на данной территории находится южнее естественного ареала произрастания в Прикамье, возраст лиственницы – более 90 лет.

На территории поселения расположены торфяные месторождения, а также месторождение кирпичных глин.

Нытвенское месторождение кирпичных глин приурочено к элювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста, представляет собой пластообразную залежь мощностью 6,5 м, размером 700х35-500 м. Сырье пригодно для получения кирпича, удовлетворяющего требованиям ГОСТа 530-71. Получен кирпич марки 100 следующего качества: водопоглощение 14.0%, предел прочности при сжатии 100 кг/см2, при изгибе 48 кг/см2, марка по морозостойкости Мрз 25. Месторождение не обводнено, условия благоприятны для разработки открытым способом. Запасы – 45 тыс. м3 по категории А+В+С1 и 142 тыс. м3 по категории С2.

Комаровское проявление гажи и известковых торфов находится на окраине г. Нытва, на левобережной пойме р. Нытва. Полезная толща представляет собой линзообразную залежь известкового торфа с прослоями гажи. Гажа повсеместно перекрыта торфом мощностью 0.5-2.7 м. Площадь участка 60 тыс. м2, средняя мощность 2.9 м, запасы – 145 тыс. м3.

Вблизи города Нытва расположено Говыринское месторождение минеральных питьевых лечебно-столовых и лечебных подземных вод. Разведаны два типа минеральных вод, отличающихся химическим составом: сульфатные магниево-кальциевые лечебно-столовые воды; сульфатные натриевые лечебные минеральные воды. Добыча первых вод может составлять 19 м3 в сутки, вторых - 32 м3 в сутки. На текущий момент добыча вод не начата.

На территории Нытвенского городского поселения находится Марчуговское месторождение пресных подземных вод и скважины, из которых добывают пресную воду по лицензиям на добычу.

# 3. Текущее состояние жилищного фонда и инфраструктуры

# 3.1. Жилищный фонд

Общая жилая площадь Нытвенского городского поселения составляет 260 тыс. м2. Обеспеченность жилым фондом составляет 11 м2. Жилая площадь городского поселения с 2000 года уменьшается.

В муниципальной собственности находится 42% жилья, степень износа муниципального жилищного фонда составляет 28%.

# Рисунок 3.1. Жилье городского поселения

На малоэтажную застройку приходится 25% жилищного фонда, доля малоэтажной застройки в жилищном фонде увеличилась с 2000 года.

# Рисунок 3.2. Соотношение малоэтажной и среднеэтажной застройки

Большая часть жилищного фонда обеспечена коммунальной инфраструктурой.

# Рисунок 3.3. Обеспеченность коммунальной инфраструктурой

На аварийный жилищный фонд приходится 6 % от общей площади жилищного фонда городского поселения.

# Рисунок 3.4. Аварийный фонд

# 3.2. Водоснабжение

В Нытвенском городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечены город Нытва, село Воробьи, деревня Белобородово. При этом часть жителей берут воду из водоразборных колонок, всего в поселении находится около 80 водоразборных колонок. Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется частными индивидуальными скважинами, колодцами и родниками.

В городе Нытва используются два источника водоснабжения, поверхностный водозабор, забора воды осуществляется с Нытвенского пруда, а также 2 артезианские скважины. Сети водоснабжения для двух источников – раздельные.  В селе Воробьи и деревне Белобородово используются подземные источники водоснабжения.

Собственником водозаборных сооружений и сети водоснабжения в городе Нытва является ОАО «Нытва». Собственником водозаборных сооружений и сети водозабора в других населенных пунктах, а также пользователем двух артезианских скважин в городе Нытва является МУП «ЖКХ» Нытвенского района.

Водопроводная станция рассчитана на производительность до 13 тыс. м3/сут, фактический забор воды составляет 7,9 тыс. м3/сут. Основное потребление воды приходится на бюджетные организации.

Таблица 3.1. Потребление воды (открытый водозабор г. Нытва)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 4,4 тыс. м3 / сут |
| ОАО «Нытва» | 2,3 тыс. м3 / сут |
| Другие потребители | 0,82 тыс. м3 / сут |
| Население | 0,08 тыс. м3 / сут |
| Утечка и неучтенный расход воды | 0,3 тыс. м3 / сут |

ОАО «Нытва» также использует 3,9 тыс. м3/сут технической воды, забор производится из Нытвенского пруда.

Производительность 2-х артезианских скважин в г. Нытва составляет 132  м3/сут, фактический водозабор составляет 13 м3/сут, водопотребление – 11,9 м3/сут.

Таблица 3.2. Потребление воды (артезианские скважины г. Нытва)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 11,3 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 0,6 м3 / сут |

Производительность 3-х скважин в с. Воробьи составляет 264 м3/сут, фактический водозабор составляет 23,6 м3/сут, водопотребление – 21,4 м3/сут.

Таблица 3.3. Потребление воды (артезианские скважины с. Воробьи)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 20,9 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 0,5 м3 / сут |

Производительность 2-х артезианских скважин в д. Белобородово составляет 170 м3/сут, фактический водозабор – 59,8 м3/сут, водопотребление – 54,4 м3/сут.

Таблица 3.4. Потребление воды (артезианские скважины д. Белобородово)

| Потребитель воды | Потребление |
| --- | --- |
| Население | 38,4 м3 / сут |
| Прочие группы потребителей | 16 м3 / сут |

В среднем износ водопроводных сетей составляет 76%. Общая протяженность сетей водоснабжения – 83,3 км, из них ветхих – 25,8 км.

Хранение противопожарного запаса воды осуществляется на водозаборе в г. Нытва в резервуаре, рассчитанном на 1600 м3, пожарные водоемы также расположены в г. Нытва (4 шт.), д. Воробьи, Белобородово (по 1 шт.), Оськино (2 шт), их вместимость составляет от 30 до 100 м3.

# 3.3. Водоотведение

В городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечен многоэтажный жилищный фонд города Нытва, а также жилищный фонд с. Воробьи. Сброс очищенных сточных вод города Нытва осуществляется в реку Нытва, в с. Воробьи сточные воды без очистки сбрасываются в реку Поломка.

Биологические очистные сооружения сданы в эксплуатацию в 1973 году, с тех пор несколько раз проводилась их модернизация (последняя в 2003 году). Однако двухъярусные отстойники, являющиеся основными сооружениями механической очистки, требуют реконструкции, при их осмотре выявлены значительные нарушения в бетонных конструкциях осадочных желобов. Система биологической очистки (в аэрофильтрах с использованием щебня) морально и физически устарела.

Мощность канализационных очистных сооружений – 4500 м3/сут, работает 4 канализационных насосных станции мощностью 46,86 тыс. м3 / сут.

Существующие биологические очистные сооружения работают с гидроперегрузом, стоков поступает около 6000 м3/сут (2139,1 тыс. м3 / год), очистные обрабатывают лишь 66% хозяйственно-бытовых стоков, поступающих от коммунальных потребителей города Нытвы и 11,5% стоков от предприятий.

Качество очистки сточных вод по основным показателям (взвешенным веществам, ХПК, БПК, ионам аммония) составляет 50 – 60%, предельно допустимый сброс загрязняющих веществ в водоем по взвешенным веществам превышен в 2,7 раза, по ионам аммония – в 3,7 раза, по ХПК – в 3 раза, по железу – в 2 раза.

Средний износ сетей водоотведения составляет 61%, протяженность канализационной сети – 57 км, из них ветхих – 20,3 км.

Собственником канализационных сооружений и канализационных сетей является ОАО «Нытва».

# 3.4. Энергоснабжение

Энергоснабжение потребителей Нытвенского городского поселения осуществляется от Пермской энергосистемы через подстанцию «Заречье», электроподстанция запитывается от ВЛ 110 кВ. Распределение электроэнергии по городскому поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций по городскому поселению составляет 53 шт.

Потребление электроэнергии по Нытвенскому городскому поселению составило 28 025 тыс. кВтч/год.

# Таблица 3.5. Потребление электроэнергии

| Населенный пункт | Объем потребляемой электроэнергии (тыс. кВтч/год) |
| --- | --- |
| Нытва | 25 900 |
| Белобородово | 388 |
| Воробьи | 518 |
| Оськино | 175 |
| Заполье | 616 |
| Савинята | 333 |
| Косинцы | 70 |
| Марчуги | 25 |

# 3.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение обеспечивается от 4-х котельных, из них 3 расположены в городе Нытва, одна – в деревне Белобородово.

2 котельные находятся в собственности МУП «ЖКХ» (в г. Нытва и д. Белобородово), 2 котельные – в собственности ОАО «Нытва» и ООО «Тепломонтаж» (обе котельные расположены в г. Нытва). Частные котельные работают на газовом топливе, котельные МУП «ЖКХ» – на угле.

Мощность котельной МУП «ЖКХ» в г. Нытва составляет 1,6 Гкал/час, в д. Белобородово – 1,5 Гкал/час. Присоединенная нагрузка составляет 50% от мощности котельных.

Сети теплоснабжения по всему городскому поселению принадлежат Нытвенскому муниципальному району, их эксплуатацию обеспечивает МУП «ЖКХ». Износ теплосетей составляет более 80%, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 57,4 км, в реконструкции нуждаются 50 км сетей.

По причине ветхого состояния муниципальных сетей, отсутствия гидравлических расчетов, наладки и ветхого состояния тепловых сетей частного сектора потери при транспортировке тепловой энергии значительно превышают нормативные.

# Таблица 3.6. Сети теплоснабжения Нытвенского городского поселения

| Протяженность сетей теплоснабжения | Диаметр труб магистральной сети теплоснабжения | % износа сетей теплоснабжения | Протяженность ветхих тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 57,4 км | 250 мм, 300 мм, 400 мм | 80 | 50 км |

# 3.6. Газоснабжение

Газоснабжение обеспечивается в городе Нытва, загрузка ГРС г. Нытва составляет 70%.

Протяженность газопроводов – 43,221 км, в том числе, газопроводов высокого давление – 13,897 км, низкого давления – 29,324 км. Износ сетей газоснабжения составляет 10%.

Потребление газа предприятиями составляет 40101775 м3/год, данные по другим потребителям отсутствуют.

# 3.7. Телефонизация

Стационарная телефонная связь в Нутвенском городском поселении обеспечивается посредством трех АТС: АТС-3 на 2208 номеров (г. Нытва), АТС-4 на 3000 номеров (г. Нытва), АТС д. Оськино на 100 номеров.

АТС-3 и АТС-4 обеспечивают телефонную связь в городе Нытва, АТС д. Оськино обеспечивает телефонную связь для других населенных пунктов городского поселения.

В г. Нытва задействовано 4252 номеров (свободная емкость 956 номеров), в других населенных пунктах задействовано 55 номеров (свободная емкость – 45 номеров).

Возможность подключения сети Internet имеется в г. Нытва, д. Белобородово, д. Воробьи.

Территория Нытвенского городского поселения полностью находится в зоне покрытия сотовой связью стандарта GSM.

# 3.8. Текущее состояние транспортной инфраструктуры

Нытвенское городское поселение связано с другими поселениями Пермского края, главным образом, посредством автомобильного транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М 7 «Волга» подъезд к г. Перми Москва-Владимир – Нижний Новгород - Казань – Уфа, учетный номер М-7, идентификационный номер ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ) .

Таблица 3.7а. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование муниципальных районов (городских округов) | Наименование объекта | Инвентарный номер | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | В том числе транспортные развязки, съезды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 57 ОП РЗ 57К-0019 | Нытвенский р-он, Нытвенское городское поселение | Нытва - Григорьевская - Ильинский 4 + 310 - 7 + 952 | 01100344 | 3,642 |  |
| 2 | 57 ОП РЗ 57К-2111 | Нытвенский р-он, Нытвенское городское поселение | Нытва - Воробьи (уч. Нытва - подъезд к М-7) 1 + 959 - 5 + 181 | 01100793 | 3,222 |  |

# Таблица 3.7б. Автодороги местного значения Нытвенского городского поселения

| Дорога | Протяженность (км) | Техническая категория | Тип покрытия | Наличие автобусного сообщения | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Состояние (оценка по шкале 1 - 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нытва - Новоильинский | 14 | IV | асфальтобетон | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва –Усть-Нытва | 5,145 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 4 |
| Нытва - Оськино | 0,2 | IV | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва - Белобородово | 2 | IV | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Нытва - Косинцы | 2,9 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| Нытва - Воробьи | 8,2 | IV на участке км5+181 – км10+161 | асфальтобетон | есть | 6 | 2 | 3 |
| Нытва - Савинята | 12 | IV | асфальтобетон | есть | 8 | 2 | 4 |
| М7«Волга» - Марчуги | 1,33 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 4 |
| М7«Волга» - Алекино | 1 | IV | грунтовое | есть | 8 | 2 | 3 |
| Нытва - Заполье | 2,84 | V | гравийное | есть | 4,5 | 1,75 | 3 |
| Воробьи - Говырино | 2,21 | Поселковая дорога | гравийное | есть | 8 | 2 | 4 |
| Дорожная сеть г. Нытва | 126,9 | Магистральные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | асфальтобетонное (28,9 км), бетонное (6,4 км), гравийное (53,9 км), брусчатка (0,8 км) грунтовое (36,9 км) | есть | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Белобородово | 5,3 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | бетонное (1,9 км), грунтовое (3,4 км) | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть с. Воробьи | 5 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | бетонное (0,5 км), гравийное (0,2 км), грунтовое (4,3 км) | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Заполье | 3 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | грунтовое | есть | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Оськино | 6,9 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | грунтовое | нет | 8 | 2 | 3 |
| Дорожная сеть д. Косинцы | 1 | Главные улицы, улицы в жилой застройке, проезды | гравийное (0,5 км), грунтовое (0,5 км) | нет | 8 | 2 | 3 |

# Таблица 3.7в. Автомобильные мосты Нытвенского городского поселения

| Наименование | Протяженность (км) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Мост через р Нытва в створе ул. Суворова | 0,180 | работоспособное |

Протяженность дорог общего пользования по Нытвенскому городскому поселению составляет 180,8 км.

В настоящее время город Нытва представляет собой цельной селитебное образование со сложившейся транспортной инфраструктурой. Все микрорайоны города соединены между собой магистральными улицами и дорогами, имеющими выходы на внешние дороги.

Основными магистральными улицами города Нытва являются:

- ул. К.Маркса;

- ул. К.Либкнехта;

- пр. Металлургов;

- пр. Ленина;

- ул. Володарского;

- ул. Чапаева;

- ул. Пермская;

- ул. Чкалова;

- Торговый переулок.

Эти улицы наиболее загружены автомобильным транспортом.

Наиболее загружены пешеходным движением улицы города Нытва:

- ул. Торговая;

- ул. К.Либкнехта;

- пр. Металлургов;

- ул. Володарского;

- ул. Комсомольская;

- ул. Чкалова.

В городском поселении зарегистрировано 4,3 тыс. личных автомобилей, работает 7 автозаправочных станций.

В городском поселении существует 3,2 тыс. мест в гаражах и на стоянках, из них 91 индивидуальных гаражей, 160 открытых коллективных стоянок.

Общественное транспортное сообщение обеспечивается автобусными маршрутами.

Таблица 3.8.Автобусные маршруты, проходящие по территорииНытвенского городского поселения

| № п.п. | Начальный и конечный пункты маршрута | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| Междугородные рейсы |
| 1 | Нытва - Соликамск | 220 |
| Пригородные маршруты |
| 2 | Нытва – Пермь | 67,5 |
| 3 | Нытва – Очер | 53,7 |
| 4 | Нытва – Краснокамск | 33,5 |
| 5 | Нытва – Новоильинский | 14 |
| 6 | Нытва – Уральский | 18 |

На территории поселения имеются следующие объекты дорожной инфраструктуры:

- остановочные пункты в г. Нытва - 24 шт., в д. Белобородово, д. Воробьи, д. Заполье, д. Савинята, д. Марчуги, м-р Усть-Нытва.

Всего – 30 шт;

- объекты придорожного сервиса – 4 шт.

На территории города Нытва также расположен автовокзал, принадлежащий ПКГУП «Автовокзал». Автовокзал построен в 1962 году, пропускная способность составляет 50 отправлений в день, автовокзал работает без значительных перегрузок (в среднем 47 отправлений в день).

По территории поселения также проходят транзитные автобусные маршруты, соединяющие Пермь и города Пермского края, Удмуртии, Кировской области, Татарстана.

Пассажирские и грузовые перевозки на территории Нытвенского городского поселения осуществляются Нытвенским АТП.

# Таблица 3.9. Показатели транспортной отрасли Нытвенского городского поселения

| Показатель | Единица измерения | Значение | Прогноз на первую очередь (2019) | Прогноз на расчетный срок (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров (автобусные перевозки) | тыс. чел. | 518,7 | 466,8 | 443,5 |
| Перевезено грузов | тыс. тонн | 21,4 | 23,5 | 24,6 |
| Пассажирооборот | тыс. чел./км. | 3,5 | 3,2 | 3 |
| Количество собственных автомобилей | тыс. | 3,1 | 5,35 | 6,3 |

Транспортное обслуживание учащихся сельских общеобразовательных учреждений

Организация доставки учащихся из сельских населенных пунктов   в общеобразовательные учреждения  осуществляется Управлением образования администрации Нытвенского муниципального района. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Железнодорожный транспорт используется для грузовых перевозок в интересах ОАО «Нытва» (поставка сырья и готовой продукции), последние годы объем грузоперевозок уменьшается, в 2007 г. объем железнодорожных грузоперевозок составил 90 тыс. тонн, в 2008 г. – 86 тыс. тонн, в 2009 г. – 54 тыс. тонн.

Население городского поселения не обслуживается железнодорожными маршрутами.

# 4. Экологическая ситуация

# 4.1. Антропогенное воздействие на окружающую среду

Качество среды обитания населения Нытвенского района существенно дифференцировано по территории и зависит в наибольшей степени от трех групп факторов:

- от особенностей размещения  объектов промышленности и транспорта, а также мест хранения отходов  относительно селитебных зон;

- от качества источников водоснабжения  населения;

- от климато-географической специфики местности.

Антропогенное воздействие на природу Нытвенского городского поселения обеспечивают промышленные предприятия, автотранспорт, сельскохозяйственный комплекс, а также сектор ЖКХ.

Реки поселение также подвержены антропогенному воздействию, загрязнению как органическими, так и неорганическими соединениями.

# 4.2. Образование, размещение и использование твердых отходов

Отходы производства и потребления представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления. К отходам также относят товары (продукцию), утратившие свои потребительские свойства.

Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, которые могут представлять потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами, определяют как опасные отходы. В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом Минприроды России  от 15 июня 2001 г. № 511, отходы по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду подразделяются на чрезвычайно опасные (1 класс), высокоопасные (2 класс), умеренно опасные (3 класс), малоопасные (4 класс), практически неопасные (5 класс).

В 2001 г. были введены в действие «Правила учета и оценки отходов производства и потребления на территории Пермской области», определяющие  объекты учета, формы учета,  формы взаимодействия организаций, задействованных в организации и осуществлении учета в сфере обращения с отходами, а также  рекомендации природопользователям по учету и оценке отходов производства и потребления. Документ утвержден руководителем КПР по Пермской области и начальником управления по охране окружающей среды администрации Пермской области и введен в действие на территории Пермской области 13 декабря 2001 г. Последними документами, регулирующими отношения в данной сфере деятельности являются: Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» с изм. на 31.12.2005 и Закон РФ «Об отходах производства и потребления» с изм. на 18.12.2006.

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения (далее размещения), на сегодняшний день остается одной из важных экологических проблем. Местные свалки ТБО зачастую не имеют технической документации, нормы их эксплуатации, как правило, не соблюдаются. Низкий уровень обустройства и нарушение основных требований к размещению отходов приводят к захламлению близлежащих площадей и образованию стихийных свалок, в первую очередь, в лесах, оврагах вблизи населенных пунктов, в районах частной застройки и зеленой зоны города и посёлков городского типа, вдоль дорог, куда население, а также небольшие торговые организации, вывозят мусор.

В соответствии с Областной комплексной целевой программой в 12 городах и районах области начаты работы по выбору площадок и разработке проектов для строительства новых полигонов складирования ТБО и неопасных промышленных отходов. Эти работы ведутся и в городе Нытва. В г. Нытва имеется  недостроенный полигон ТБО.

Высокая доля «частного сектора» и дачных участков в Нытвенском городском поселении затрудняет процесс утилизации ТБО, и стихийно возникающие свалки способствуют резкому увеличению численности грызунов и бродячих собак и кошек. На численность последних, влияет то обстоятельство, что многие горожане, выезжая на летний дачный сезон со своими домашними животными, осенью бросают их беспризорными. Особую опасность представляют бродячие кошки и собаки, контактирующие с дикими животными.

В Нытвенском городском поселении ежегодно регистрируются природно-очаговые заболевания, такие как клещевой энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспирозы. Подъем заболеваемости отмечается в летне-осенний и весенне-летний периоды, вследствие активной миграции грызунов из природных мест обитания к человеческому жилью, где лучшие условия прокормления.

# 4.3. Загрязнение водных объектов городского поселения

В Нытвенском городском поселении отмечается высокий уровень несоответствия поверхностных водоисточников нормам по микробиологическим показателям.

Загрязнение водных объектов происходит в основном за счет ливневых сточных вод и дренажа с накопителей и отвалов. Наиболее распространенные  вещества,  попадающие  в гидросферу, хлориды, Fe, Mg(ПДК – 40 мг/м3), Mn, Th, Ti (ПДК  –  0,1  мг/м3).

В Нытвенском городском поселении отмечается высокий уровень несоответствия поверхностных водоисточников нормам по микробиологическим показателям, сброс неочищенных сточных вод длительное время производился от пос. Шерья Нытвенского района в реку Нытву.

Существующие водопроводно-канализационные сооружения города Нытва не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

Для улучшения качества питьевой воды, экологического состояния водных объектов, повышения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения береговой абразии, оползневых процессов и обеспечения защиты прибрежных населенных пунктов и хозяйственных объектов в крае разработана целевая программа «Охрана и восстановление водных объектов Пермской области на 2003-2007 годы».

# 4.4. Состояние атмосферного воздуха на территории города

В Нытвенском районе отмечается превышение предельно допустимых выбросов по саже и угольной зале. В целом, выброс загрязняющих веществ в атмосферы по району превышает предельно допустимый уровень.

Основная масса выбросов приходится на филиал Очерского ЛПУмг по Нытвенскому району, основная масса выбросов приходится на метан и оксид углерода, а также ЗАО «Нытва».

# 5. Человеческий потенциал

# 5.1. Демографические характеристики

Численность населения Нытвенского городского поселения составляет 23 619 человек. Демографическая ситуация сокращением численности и сужением воспроизводства населения.

По Нытвенскому району численность населения ежегодно сокращается в среднем на 1%, сокращение численности населения обуславливается естественными причинами, число смертей больше численности родившихся в 1,28 – 1,8 раз. Уровень смертности среди населения трудоспособного возраста в Нытвенском районе составляет 30 – 40% от общего числа умерших.

По городу Нытва численность населения с 2000 года остается стабильной, начиная с 2000 года наблюдается рост общего коэффициента рождаемости. В Нытвенском городском поселении отмечается положительное сальдо миграции.

В Нытвенском городском поселении довольно высок удельный вес лиц трудоспособного возраста (64%)

Рисунок 5.1. Возрастная структура населения

В будущем, при постепенном увеличении суммарного коэффициента рождаемости на 10-15%, но сохранении существующих показателей миграции и средней продолжительности жизни, можно прогнозировать незначительное уменьшение населения, до 21 135 человек.

Рисунок 5.2. Демографический тренд

# 5.2. Образование

В Нытвенском городском поселении имеются: краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нытвенский промышленно-экономический техникум», 5 общеобразовательных школ, рассчитанных на 2 684 учащихся.  Школьная сеть загружена на 92%.

В промышленно-экономическом техникуме имеются два отделения: начального и среднего профессионального образования. Обучение идёт по десяти специальностям. Контингент обучающихся -  417 человек.
Педагогический коллектив – 40 человек: 14 мастеров производственного обучения и 26 преподавателей. Техникум тесно сотрудничает с руководителями многих предприятий и организаций Нытвенского района.

Обучение производится по программам среднего профессионального образования:

Очная форма обучения (зачисление по результатам вступительных экзаменов и результатам  ЕГЭ)

на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (3г.10мес.) – обучение бесплатное

На базе 11 классов:

Экономика и бухгалтерский учет (1 г. 10 мес.) – обучение бесплатное.

Заочная форма обучения (зачисление по результатам собеседования)

Экономика и бухгалтерский учет (2 г. 10 мес.) – обучение платное.

# Таблица 5.1. Общеобразовательные учреждения НГП

| Название учреждения | Средний балл ЕГЭ |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | Русский язык – 50,2 Математика – 57,9 Химия – 63 Физика – 57,9 Биология – 53,3 История – 44 Обществознание – 69,5 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Русский язык – 50,2 Математика – 53,2 Английский язык – 70 Биология – 42,8 История – 55,5 Обществознание – 81,5 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Русский язык – 51,2 Математика – 52,7 Химия – 50,5 Физика – 54,8 Биология – 55,5 История – 52 Обществознание – 58,7 |
| Гимназия | Русский язык – 61,9 Математика – 62,8 Химия – 52,7 Физика – 39,8 Английский язык – 78 Биология – 57,7 История – 57,2 Немецкий язык – 77,3 Обществознание – 83 География – 69,8 |

### Результаты по ЕГЭ в ряде школ города серьезно отличаются от среднекраевых и общероссйиских, как в худшую, так и в лучшую сторону.

# Таблица 5.2. Результаты ЕГЭ

| Предмет | Минимальный - максимальный баллы по школам Нытвенского городского поселения (2007) | Средний балл по школам Нытвенского городского поселения (2007) | Средний балл по Пермскому краю | Средний балл по России |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 50,2 - 61,9 | 54,5 | 57,7 | 56,3 |
| Математика | 52,7 - 62,8 | 56,6 | 50 | 49,89 |
| Химия | 50,5 - 63 | 55,4 | 55,9 | 55,7 |
| Физика | 39,8 - 57,9 | 50,8 | 52,8 | 53 |
| Английский язык | 70 - 78 | 74 | 67,7 | 65,4 |

Уровень финансирования образования в Нытвенском городском поселении составил в 2006 году 23 954,1 рубля на одного школьника в год, это довольно высокий уровень, в 2004 году в среднем по Пермскому краю уровень финансирования на одного школьника в год составил 14 тыс. рублей.

85,3% учащихся продолжают образование, 35,3% поступают в Вузы, 44,2% - в учреждения среднего профессионального образование, 5,8% - в учреждения начального профессионального образования.

Рисунок 5.3. Образование после окончания средней общеобразовательной школы

Большая часть выпускников, предпочитающих поступать в Вузы, продолжают образование в ПГТУ (Пермь).

# Рисунок 5.4. Поступление в Вузы

Продолжающие обучение выпускники школ предпочитают поступать в учебные заведения Перми. Из поступающих в Вузы в пермские учреждения поступают 94%, остальные поступают в учреждения Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и других городов. Также в СПО, расположенные в Перми поступают 70%, поступающих в СПО, 22% поступают в учреждения Нытвы, 8% - в СПО Краснокамска, Очера, Чайковского, Кудымкара. Из поступающих в НПО 50% поступают в учреждения Перми, 50% - в учреждения Нытвы.

Среди общеобразовательных учреждений наибольшее количество поступающих в Вузы приходится на Гимназию.

# Рисунок 5.5. Траектория продолжения образования

В Нытвенском городском поселении работает 11 детских садов, рассчитанных на 1120 человек, детские сады заполнены на 108%.

В городском поселении работает 5 учреждений дополнительного образования, в них занимается 5 061 воспитанник, из них на базе школ – 3 070 человек.

# 5.3. Здравоохранение

В Нытвенском городском поселении работает 1 больница, 6 аптечных пунктов, 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Финансирование стационарной медицинской помощи составило 1 544,77 рублей в год, финансирование амбулаторно-поликлинической помощи – 1 077,28 рублей в год. Первый показатель несколько ниже среднего по Российской Федерации (2 056 руб. на человека), второй – выше среднего (1 017 руб.).

Средняя заполняемость койко-мест в учреждениях стационарной медицинской помощи составляет 122 мест (138%), за стационарным лечением обратилось 3 557 человек. За амбулаторно-поликлиническим лечением обратилось 176 896 человек, пролечено 62 784 человека.

Число умерших от болезней – 295 человек, умерло в трудоспособном возрасте от болезней 74 человека, 26 человек умерло от несчастных случаев, отравлений и травм. Всего в трудоспособном возрасте умерло 95 человека.

В стационарных учреждениях социального обслуживания находится 46 человек, отделениями социального обслуживания на дому обслуживаются 345 человек.

Основной причиной смерти являются болезни кровообращения.

# Таблица 5.3. Причины смерти

| Причина смерти | % от всех смертей (Нытвенское городское поселение) | % от всех смертей (Нытвенский район) |
| --- | --- | --- |
| Болезни кровообращения | 52,9% | 54,2% |
| Травмы и отравления | 8,8% | 11,7% |
| Новообразования | 11,8% | 11,4% |
| Старость | 8,5% | 7,1% |
| Болезни органов дыхания | 5,1% | 5,4% |
| Болезни органов пищеварения | 7,1% | 5,1% |
| Туберкулез | 1% | 1,3% |
| Нервные болезни | 1% | 1,1% |
| Прочие | 1,4% | 0,9% |
| Болезни мочеполовой системы | 1,4% | 0,8% |
| Эндокринные болезни | 0,7% | 0,3% |
| Врожденные аномалии | 0,3% | 0,2% |

Наиболее распространенными болезнями являются болезни органов дыхания.

# Таблица 5.4. Распространенные заболевания

| Группа болезней | % от всех болезней (Нытвенское городское поселение) | % от всех болезней (Нытвенский район) |
| --- | --- | --- |
| Болезни органов дыхания | 20,1% | 23,2% |
| Болезни системы кровообращения | 5,1% | 10,7% |
| Болезни органов пищеварения | 4,9% | 6,7% |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 16,7% | 10,8% |
| Болезни костно-мышечной системы | 7,1% | 10,1% |
| Болезни мочеполовой системы | 4,5% | 6,6% |
| Травмы и отравления | 6,3% | 5,6% |
| Новообразования | 3,2% | 2,2% |

# 5.4. Общественная безопасность

Уровень преступности в Нытвенском городском поселении несколько выше, чем в среднем по стране.

# Таблица 5.5. Уровень преступности

| Показатель | 2007 г. (Нытвенское городское поселение) на тыс. человек | 2007 г. (Российская Федерация) на тыс. человек |
| --- | --- | --- |
| Количество преступлений | 31 | 27 |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений | 11 | 7,5 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 1,4 | 5 |
| Количество преступлений на улицах, площадях и т.п. | 0,33 | 3 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 2,4 | 2 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения | 0 | 0,07 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления | 7,7 | 9,6 |
| Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления | 1 | 1 |
| Выявлено безработных, совершивших преступления | 4,5 | 0,6 |
| Число погибших в результате преступлений, человек | 0,4 | н/д |
| Число погибших в результате ДТП, человек | 0,85 | н/д |
| Число пострадавших в результате ДТП, человек | 0,67 | н/д |

# 5.5. Культура и молодежная политика

В Нытвенском городском поселении работает 5 библиотек, дом культуры в г. Нытва, дома досуга в г. Нытва и д. Воробьи, профсоюзный клуб «Металлург», клуб ветеранов ОАО «Нытва», профсоюзный клуб «УПП ВОС».

Кроме того, в городе Нытва работают Детская школа искусств, Дом детского творчества (МОУ ДОД), Центр по работе с детьми и молодежью Импульс (МУ), а также учреждение дополнительного образования детей клуб «Аистенок».

Музейная инфраструктура представлена Нытвенским историко-краеведческим музеем, музеем истории ОАО «Нытва», музеями школ № 1,2,3, а также музеем ПУ-72.

Нытвенский историко-краеведческий музей был организован в 1958 году по инициативе учителя истории Сонина П.С.  При музее работают исторические и краеведческие кружки, на базе музея организовываются экскурсионная работа, мастер-классы, ведется издательская деятельность.

Имеющаяся в историко-краеведческом музее коллекция ложек дала начало «Музею ложки», позиционирующемуся в качестве одного из брэндов города Нытва.

# Таблица 5.6. Показатели работы отрасли культуры

| Показатель | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Посещаемость музеев | тыс. чел/год | 17 |
| Число мест в зрительных залах муниципальных учреждений культуры | тыс. шт. | 1,5 |
| Посещаемость ЦБС | тыс. посещений/год | 290 |
| Библиотечный фонд общедоступных библиотек | тыс. ед. хранения | 150 |
| Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 11,5 |
| Количество учащихся в ДШИ | тыс. чел. | 0,34 |

# 5.6. Физическая культура и спорт

В Нытвенском городском поселении действуют 31 плоскостное спортивное сооружение, из них 30 находятся в муниципальной собственности. Основное спортивное сооружение Нытвенского городского поселения – спортивный комплекс по адресу г. Нытва, пр. Металлистов, 3, спортивный комплекс используется для организации работы спортивных секций, проведения уроков физической культуры учащихся школ, проведения турниров и спортивных занятий различных организаций города.

В городском поселении находятся спортзал в спорткомплексе на пр. Металлистов, спортивный зал в здании клуба «Металлург», а также 13 плоскостных спортивных сооружений. Общая площадь спортивных залов – 1247 м2, плоскостных спортивных сооружений – 1400 м2.

Спортсмены Нытвенского городского поселения демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по самбо, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ.

Приоритетными задачами в области развития массового спорта являются:

- расширение сети спортивных сооружений;

- организация спортивных секций (детских и взрослых) на базе существующих спортивных сооружений;

- капитальный ремонт существующей сети спортивных плоскостных сооружений.

# 6. Экономический потенциал городского поселения

Экономика Нытвенского городского поселения представлена многоотраслевой структурой. Основные отрасли экономики города: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; сельское хозяйство; строительство. Кроме того, на территории города осуществляют деятельность предприятия других отраслей: оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения, финансовой деятельности, а также по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Наиболее значимые для города предприятия: ОАО «Нытва», ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО НУПП «Мебельная Фурнитура» ВОС, МУП «Нытвенское АТП», ЗАО «Нытвенский мясокомбинат», ООО «Спорт», ООО «Луч», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», ЗАО «Эко-Строй».

ОАО «Нытва», основанное в 1756 году, — это многопрофильное предприятие. Здесь производятся столовые приборы, прокат биметаллов и триметаллов, изделия порошковой металлургии, стрейч-пленка, базальтовое волокно. На сегодняшний день предприятие выпускает около 25% всех отечественных столовых приборов и лидирует по их ассортиментному ряду за счет применения передовых западных технологий и оборудования. Продукция ОАО «Нытва» находит широкий спрос практически во всех отраслях экономики, в том числе в оборонном комплексе, монетных дворах России и СНГ, крупнейших автозаводах, предприятиях электротехнической и машиностроительной промышленности, в оптовой и розничной торговле. Технологический комплекс предприятия позволяет производить продукцию, соответствующую самым высоким стандартам, одновременно наращивая производство. До 2010 года ОАО «Нытва» планирует вложить 2 млрд. 840 тыс. рублей в модернизацию прокатного производства, производства монетной заготовки и изделий из металлических порошков, производства столовых приборов и кухонных принадлежностей, реализацию перспективных мероприятий, развитие и реконструкцию энергетического хозяйства. Однако, несмотря на достигнутые результаты и проводимую работу по техническому переоснащению производства, имеющиеся прогнозы свидетельствуют, что потенциал роста ОАО «Нытва» в выбранном направлении специализации практически исчерпан. Более того, мировой финансовый кризис уже оказывает влияние на объемы производства Нытвенского металлургического завода. Зимой 2009 года ОАО «Нытва» сокращает объем реализации на 80 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 1890 работников 990 переведены на сокращенную рабочую неделю.

Помимо основной производственной деятельности, Нытвенский металлургический завод занимается производством пара и горячей воды для теплоснабжения, осуществляет забор и подачу воды питьевого качества на город Нытву, осуществляет очистку хозбытовых и промышленных стоков – то есть является важнейшим производителем и поставщиком коммунальных услуг в Нытвенском городском поселении.

ООО «Маслозавод Нытвенский» занимается переработкой молока, производством сливочного масла, сметаны, сыра, творога. Предприятие планирует увеличение объемов производства продукции в 2010 году на 27 % по отношению к 2006 году.

ООО НУПП «Мебельная Фурнитура» ВОС специализируется на производстве товаров народного потребления: мебельной и строительной фурнитуры, скобяных изделий и хозяйственных товаров.

МУП «Нытвенское АТП», являясь основным перевозчиком пассажиров в Нытвенском районе, осуществляет рейсы по краевым пригородным и междугородным маршрутам, межмуниципальным пригородным и междугородным маршрутам, районным маршрутам и поселенческим маршрутам городского сообщения.

ЗАО «Нытвенский мясокомбинат» занимается переработкой мяса, производством сыроваренных и копченых колбас, полуфабрикатов и деликатесов. Другое предприятие пищевой промышленности Нытвенского городского поселения – ООО «Спорт» - производит кондитерские изделия.

ООО «Луч» занимается производством металлических изделий.

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» реализует жилищные услуги для населения, проживающего на территории Нытвенского городского поселения.

ЗАО «Эко-Строй» создано в 2005 году. Реализуя венчурный проект по строительству домов из клееного бруса, предприятие специализируется на высокотехнологичном производстве клееных конструкций, предназначенных для строительства деревянных малоэтажных домов по индивидуальным проектам. В дополнение к основному производству предприятие обладает мощностями по изготовлению окон, дверей, лестничных маршей и других столярных изделий. Сегодня у ЗАО «Эко-Строй» уже имеется несколько потенциальных заказчиков, на выбор которым может быть предложено 50 индивидуальных проектов, как бизнес-, так и эконом-класса. В планах предприятия самим проектировать, производить материалы и строить дома. ЗАО «Эко-Строй» планирует вложение инвестиций в сумме 200 млн. руб. до 2010 года и, соответственно, выпуск 10 тыс. м3 бруса клееного профилированного, 5 тыс. м2 окон, дверей, 5 тыс. м3 прочей продукции лесопереработки к 2010 году. В денежном выражении к 2010 году объем отгруженной продукции должен достигнуть 430 млн. руб., при этом планируется обеспечить работой до 600 человек.

На территории Нытвенского городского поселения расположены три сельскохозяйственных производителя. Общая доля сельскохозяйственных производителей в структуре производства по городскому поселению составляет менее 1% (в стоимостном выражении).

Таблица 6.1. Сельскохозяйственные производители Нытвенского городского поселения

| Наименование | Площадь (га) | Месторасположение | Направления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК «Вика» | 1178 | д. Белобородово | Мясомолочное животноводство |
| КХ «Свободный труд» | 354 | с. Воробьи | Мясомолочное животноводство |
| Нечаева Ю.Г. | 2013 | с. Воробьи | Мясомолочное животноводство |

Основные товары, производимые в Нытвенском городском поселении: лента стальная холоднокатаная, прокат биметаллов, товары народного потребления, цельномолочная продукция, масло, сыр Камский, мясопродукты, мебельная фурнитура, скобяные и металлические изделия; основные услуги – грузовые и пассажирские перевозки, производство тепловой энергии, водоснабжение.

Анализ социально-экономической ситуации показывает, что, несмотря на положительные тенденции и наличие перспективных планов развития, на работу экономики городского поселения оказывает влияние ряд нерешенных проблем:

- относительно высокая материало- и энергоемкость производства, зависимость его от конъюнктуры цен на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы;

- слабая инновационная активность;

- износ активной части основных фондов предприятий;

- недостаток собственных средств на обновление производства и организацию выпуска конкурентоспособных изделий;

- снижение конкурентосопособности традиционных отраслей экономики в условиях экономического кризиса.

В тесной связи с развитием экономики Нытвенского городского поселения находятся состояние и динамика развития рынка труда. На него оказывают влияние следующие экономические и социальные факторы:

- продолжение процессов реструктуризации, модернизации и совершенствования организации производства и управления, т. е. продолжение процессов высвобождения работающих из экономики;

- низкие темпы создания новых рабочих мест практически во всех секторах экономики, что приводит к отсутствию позитивных сдвигов в отраслевой и профессиональной структуре занятости населения;

- превалирование теневой занятости в малом бизнесе;

- неустойчивый характер динамики численности экономически активного населения;

- устойчивое сокращение численности занятого населения.