ООО "ПСК "АФ-ПРОЕКТ"

614068 г. Пермь ул. Ленина, 76, оф. 38,

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

НЫТВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НЫТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка

(Положение о территориальном планировании)

ТОМ 1

| Руководитель проекта | А. Н. Фатыхов |
| --- | --- |

Пермь 2019

# общие положения

- Настоящее Положение о территориальном планировании Нытвенского городского поселения  (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Пермского края, нормативными правовыми актами Нытвенского городского поселения.

- Основные задачи генерального плана поселения:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

5. Генеральный план Нытвенского городского поселения реализуется в границах муниципального образования.

Генеральный план Нытвенского городского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Нытвенского городского поселения, сформулированными в целевых Программах Нытвенского городского поселения и Нытвенского муниципального района.

В Генеральном плане Нытвенского городского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Нытвенского городского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

( расчетный срок Генерального плана Нытвенского городского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Нытвенского городского поселения - 2039 год;

( первая очередь Генерального плана Нытвенского  поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Нытвенского  поселения - 2029 год;

Проектные решения Генерального плана Нытвенского городского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Нытвенского городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Нытвенского городского поселения.

6. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными  администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения,  или в установленном администрацией поселения  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

## Задачи территориального планирования

### Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

совершенствование пространственной структуры территории;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

#### Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:

установление границ населенных пунктов с учетом перспективного градостроительного развития;

переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

### Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенного пункта путём формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения;

выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам, обеспечение равных условий жизнедеятельности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

### Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

### Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по регенерации  и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

### Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

### Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

### Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

установление режима использования территории объекта культурного наследия.

### Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

Благоустройство и санитарная очистка территории.

Основными задачами по благоустройству и санитарной очистке территории являются:

Ликвидация несанкционированных свалок

Организация регулярной системы сбора и вывоза ТБО

### Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

# 2. Сведения о размещении объектов местного значения

2.1 Сведения о планируемых к размещению на территории Нытвенского городского поселения объектах федерального значения

Размещение объектов федерального значения на территории Нытвенского городского поселения не предусмотрено.

2.2. Сведения о планируемых к размещению на территории Нытвенского городского поселения объектах регионального значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Пермского края.

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Краткая характеристика объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |
| 1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кв «Заречье» |  | Охранная зона, санитарный разрыв |
| 1.2 | Строительство межпоселкового газопровода к населенным пунктам Нытвенского муниципального района | 105,3 км | Охранная зона, санитарный разрыв |
| Объекты сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Строительство оптово-распределительного центра молочной продукции | Определяется на последующих стадиях проектирования | СЗЗ |
| 2.2 | Строительство комплекса по выращиванию рыбы (ООО «Паритет») | Определяется на последующих стадиях проектирования | СЗЗ |

2.3. Сведения о планируемых к размещению на территории Нытвенского городского поселения объектах местного значения

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальная инфраструктура |
| 1.1. | Строительство здания Дома культуры либо реконструкция существующего здания Дома культуры | г. Нытва, пр. Металлургов 1»А». | Расчетный срок |
| 1.2. | Строительство школы на 550 мест | Г.Нытва, ул. Центральная, 15 | Расчетный срок |
| Транспортная инфраструктура |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва-Новоильинский», «Сукманы-Уральский», протяженность 16,497 км | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.2 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автодороге «Нытва – д. Н.Гаревая» | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Нытва – Новоильинский, протяженность 2,2 км | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги «Нытва – Белобородово» - Косинцы, | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги «Нытва – Белобородово» -Оськино | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.7 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования Нытвенского городского поселения по улицам: Ул. Торговая Ул. Карла Маркса Ул.Матигорова Проспект Металлургов, Ул. Карла Либкнехта | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 2.8 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Комсомольская | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| Инженерная инфраструктура |
| 3.1 | Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (V пусковой комплекс) | Нытвенское городское поселение | 2019-2022 |
| 3.2 | Разработка ПСД на реконструкцию и строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва | Нытвенское городское поселение | Расчетный срок |
| 3.3 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций населенных пунктов: | Микрорайон №7 «Мышья горка»- ТП-1шт,ЛЭП; Микрорайон «Абрамовка» г.нытва-ТП-1шт,ЛЭП; Микрорайон выше «Нытвенский маслозавод» г. Нытва-ТП-1, ЛЭП; Микрорайон п. Усть-Нытва, Нытвенское ГП – ТП-1шт, ЛЭП; Микрорайон «Гари» Нытвенское ГП- ТП-1шт,ЛЭП; Перспективное строительство в микрорайоне № 1,2 –ТП-1шт, ЛЭП; | Расчетный срок |
| 3.4 | Приобретение имущественного комплекса в составе сетей водоснабжения и водоотведения (19 объектов недвижимости) | Нытвенское городское поселение | Расчетный срок |
| Развитие экономики |
| 4.1 | Строительство объектов придорожного сервиса (кафе, гостиничный комплекс, парковка) | Нытвенское городское поселение | Расчетный срок |
| 4.2 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра | Нытвенское городское поселение | Расчетный срок |
| Охрана окружающей среды |
| 5.1 | Строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов г.Нытва | Нытвенское городское поселение | 2020 |
| 5.2 | Обустройство и санитарная очистка особо охраняемых природных территорий местного значения | Нытвенское городское поселение | 2019-2021 |
| 5.3. | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Нытвенское городское поселение |  |
| 5.4 | Ремонт оборудования на очистных сооружениях (ООО «Уральская фурнитура») | Нытвенское городское поселение | На расчетный срок |
| Благоустройство территорий |
| 6.1 | Благоустройство детской игровой площадки «Муравей» на пр. Ленина | Нытвенское городское поселение | 2019-2020 |
| 6.2 | Благоустройство детской игровой площадки «Альбатрос» на пр. Ленина | Нытвенское городское поселение | 2019 |
| 6.3 | Благоустройство парка культуры и отдыха в городе Нытва | Нытвенское городское поселение | 2020-2022 |
| 6.4 | Благоустройство парка ЦК иД | Нытвенское городское поселение | 2020-2022 |
| 6.5 | Благоустройство территории общего пользования Нытвенского городского поселения: ул. К.Маркса «Спасский квартал» | Нытвенское городское поселение | 2020 |  |  |  |  |
| 6.6 | Благоустройство сквера по ул. Мира | Нытвенское городское поселение | 2022 |  |  |  |  |
| 6.7 | Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр. пр. Ленина, д.37, ул. Мира, д.24, ул. Комсомольская, д.7, ул. Буденного, д.35, пр. Ленина, д.32, пр. Ленина, д.41, пр. Ленина, д.31, ул. М.Горького, д.14,16,18а, ул. Буденного, д.33, ул. Чапаева, д.5 | Нытвенское городское поселение | 2019 |  |  |  |  |
| 6.8 | «Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр. Ленина, 1, 2, 3, 4, 34, 38, 40, 6, 7, 8, 19, 20/1, 20/2, 27, ул.Комсомольская,29,22,25, 56, ул. Луначарского, 9, ул.Коммунистическая,2а, ул.Т.Самуэли,4, 6, 8, ул.Ширинкина,20а, 25, 25а, ул.Мира,8, 20, 28, 30, 22, ул. М.Горького,20а» | Нытвенское городское поселение | 2020 |  |  |  |  |
| 6.9 | «Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр.Ленина,18, 19, 32, 39, 41, 42, 21, 23, 27/1,46, ул.К.Маркса,92, ул.Оборина,20, 22, 24, ул.Ширинкина,18а, ул.К.Либкнехта, 11, 13, 15, ,17, 18, 118/4, 118/3, 12, 14, 16, 26, 120,21, 24, ул.Буденного,22, 12,31 ул. Мира,2,4, 6, 12, 18, 26, 32, 10, ул. Чапаева,3, 13 ул. Ширинкина,23а» | Нытвенское городское поселение | 2021 |  |  |  |  |
| 6.10 | Благоустройство дворовых территорий в г. Нытва по адресам: пр.Ленина,5, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,31,22, 26, 26с4,5,6,7; 28,29,33,44а,16а,35,44,30,43,48, ул.Т.Самуэли,10, 37, ул.Комсомольская,23, 28,30,74, 49, ул.К.Маркса,46,90,88 ул.Ширинкина,27, ул.Буденного, 18, 37,20,24,26,27,29,35, ул. Чапаева,14,19,21,23,25,27,29 ул. Д.Бедного,40, ул. Гагарина, 12,14, 16, 18б, ул. Володарского,74а, ул.Майская,26, ул. К.Симонова, 16/1,16/4,16/5,16/6, ул. Луговая, 24, 20, ул. К.Либкнехта, 20а, 44 ул. Мира,14в, ул. Королева,31, д.Белобородово, ул. Полевая,1,2, ул. Луначарского, 69, ул. Октября, 2а» | Нытвенское городское поселение | 2022 |  |  |  |  |
| 6.11 | Благоустройство детской игровой площадки по ул. Константина Симонова | Нытвенское городское поселение | 2019 |  |  |  |  |

3. Параметры функциональных зон

# 3.1. Предложения по функциональному зонированию

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования при разработке генерального плана поселения.

Устанавливаются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами;

- зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;

- зоны жилой застройки иных видов.

- Общественно-деловые зоны:

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- общественно-деловые зоны иных видов.

- Производственные зоны:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Рекреационные зоны:

- Зона экологического природного ландшафта и рекреационных объектов

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

- Зона отдыха

- Иные рекреационные зоны

- Зона сельскохозяйственного использования

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения

- Зоны специального назначения

- Зона кладбищ

- Зона, используемая для захоронения твердых коммунальных отходов

- Зона водных объектов

- Зона лесного фонда (ЛФ)

Описание назначения функциональных зон.

1)Зоны жилой застройки.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки, объектов обслуживания жилой застройки, личных подсобных хозяйств, объектов озеленения, других объектов, сопутствующих жилой застройке.

Жилые зоны представлены  кварталами 5-.тажной застройки, жилыми домами индивидуальной застройки, а также малоэтажной смешанной  застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектом предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Принимая во внимание отрицательную динамику численности населения  поселения, а также наличие резервов для размещения дополнительного жилищного строительства в границах населенных пунктов, территории жилой застройки сформированы для всех населенных пунктов в пределах существующих границ населенных пунктов.

Площадь зоны жилой застройки при перспективном планировании составила _____ тыс. га. (____ от территории поселения).

- Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности

Общественно-деловые зоны выделены в границах населенных пунктов. К этой зоне отнесены территории, где уже размещены либо планируются к размещению правообладателями земельных участков объекты сферы обслуживания и частного предпринимательства.

Выделение общественно-деловых зон в границах  поселения позволит расширить возможности для частного предпринимательства, для развития сферы обслуживания.

Площадь общественно-деловых зон при перспективном планировании составила ___ га. (___% от территории поселения).

- Производственные зоны.

Производственные зоны установлены по факту расположения объектов промышленного назначения в границах населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается увеличение площади зоны транспортной инфраструктуры вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» за счет перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения». Перечень земельных участков, планируемых к переводу и планируемое использование земельных участков приведены в таблице:

Площадь производственных зон при перспективном планировании составила __га. (__% от территории поселения).

Перечень земельных участков, планируемых к переводу

из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики и иного специального назначения

| № п/п | Кадастровый номер участка | Площадь (кв. м) | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:26:2380110:246 | 60725 | Объекты придорожного сервиса |
| 2 | 59:26:2380110:228 | 29275 | Объекты придорожного сервиса |
| 3 | 59:26:2380110:226 | 90000 | Объекты придорожного сервиса |
| 4 | 59:26:2380110:314 | 60000 | Объекты придорожного сервиса |
| 5 | 59:26:2380110:315 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 6 | 59:26:2380108:452 | 45000 | Объекты придорожного сервиса |
| 7 | 59:26:2380106:119 | 5742 | Объекты придорожного сервиса |
| 8 | 59:26:2380107:73 | 50744 | Объекты придорожного сервиса |
| 9 | 59:26:2380104:161 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 10 | 59:26:2380104:171 | 63192 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 11 | 59:26:2380101:819 | 90000 | Объекты придорожного сервиса |
| 12 | 59:26:2380101:820 | 25411 | Объекты придорожного сервиса |
| 13 | 59:26:2380101:821 | 64588 | Объекты придорожного сервиса |
| 14 | 59:26:2380107:74 | 60000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 15 | 59:26:2380107:75 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 16 | 59:26:2380107:78 | 90000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 17 | 59:26:2380107:79 | 14000 | Строительство производственных, складских объектов транспортно-логистического центра |
| 18 | 59:26:2380106:96 | 26808 | Объекты придорожного сервиса |
| 19 | 59:26:2380106:2 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 20 | 59:26:2380110:223 | 30000 | Объекты придорожного сервиса |
| 21 | 59:26:2380108:284 | 10000 | Объекты придорожного сервиса |
| 22 | 59:26:2380110:218 | 35922 | Объекты придорожного сервиса |
| 23 | 59:26:2380108:451 | 45000 | Объекты придорожного сервиса |
| 24 | 59:26:2380101:906 | 4000 | Объекты придорожного сервиса |
| 25 | 59:26:2380104:196 | 11658 | Объекты придорожного сервиса |

5) Зоны территорий специального назначения.

При градостроительном зонировании зоны территорий специального назначения дифференцируются на под зоны:

зона для захоронения твердых коммунальных отходов

зона кладбищ (СК).

Площадь зон специального назначения составляет __ га

- Рекреационные зоны.

При территориальном зонировании  поселения природно - рекреационные зоны установлены для территорий, занятых экологическим природным ландшафтом – лесами, кустарниками, болотами. Реки и ручьи, водные объекты, не учтенные в зоне водных объектов, так же входят в состав этой зоны.

Основная функция этой территории – формирование средовой защитной природно-экологической системы, обеспечения условий для отдыха жителей в естественной среде лесного массива. Для кварталов лесного фонда установлена зона лесного фонда, в пределах которой действует лесохозяйственный регламент в соответствии с лесным законодательством.

Площадь природно – рекреационных зон при перспективном планировании составила ___  га. ___% от территории поселения).

1). Зоны сельскохозяйственного использования.

Учитывая наличие на территории  поселения значительного количества земель сельскохозяйственного назначения, зоны сельскохозяйственного использования сохраняются в максимальном объеме и включают фактически существующие сельскохозяйственные угодья, а так же территории для развития объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения  хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;

К зонам сельскохозяйственного использования отнесены земли за границами  населенных пунктов и частично в границах населенных пунктов, предоставленные для садоводства, дачного хозяйства, огородничества, а также предназначенные для этих целей.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования при перспективном планировании уменьшится на 115,2 га  и составит____га  (___ от территории поселения).

Остальные территории, ранее относившиеся к землям преимущественно сельскохозяйственного использования, отнесены к зонам рекреационного назначения, жилым зонам (землям сельских населенных пунктов), зонам инженерно-транспортной инфраструктуры и др. в соответствии с территориальным планированием генерального плана  поселения.

- Зона водных объектов (водный фонд).

Зона водных объектов установлена для расположенных в границах  поселения  Воткинского водохранилища, Нытвенского пруда, других рек и их притоков.

Часть водных объектов, не включенная в зону водных объектов, входит в состав других территориальных зон: природно- рекреационных, иного назначения.  Порядок использования и охраны водных объектов определяется Водным законодательством Российской Федерации.

Площадь территорий водных объектов, выделенных в условных границах урезов воды составила ___ га (___%).

- Зона лесного фонда.

Зона лесного фонда установлена  в границах лесного фонда. в пределах которого действует лесохозяйственный регламент, установленный  в соответствии с лесным законодательством.

Площадь зоны лесного фонда составляет ___ га.

Параметры функциональных зон приведены в таблице

| № п/п | Наименование функциональных | Всего по территории поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Жилые зоны |  |  |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки; |  |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) |  |  |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |  |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |
| 2.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 2.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |
| 3 | Производственные зоны: |  |  |
| 3.1 | Производственная зона |  |  |
| 3.2 | Коммунально-складская зона |  |  |
| .3.3 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Рекреационные зоны: |  |  |
| 4.1 | Зона экологического природного ландшафта и рекреационных объектов |  |  |
| 4.2 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |
| 4.3 | Зона отдыха |  |  |
| 4.4 | Иные рекреационные зоны |  |  |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 5.1 | зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  |  |
| 5.2 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 5.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |
| 5.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |
| 5.5 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6 | Зоны специального назначения |  |  |
| 6.1 | Зона кладбищ |  |  |
| 6.2 | Зона, используемая для захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 7 | Зона водного фонда |  |  |
| 8 | Зона лесного фонда |  |  |